# odůvodnění ÚZEMNÍho PLÁNu

## BLATNICE

Textová část

# duben 2011

Obsah:

  - Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

  - Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu)

  - Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

  - Umístění ploch a řešení veřejné infrastruktury

d 1.  Dopravní infrastruktura

d 2.  Technická infrastruktura

  - Koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně v urbanizovaném území

e 1. Uspořádání krajiny

e 2. Koncepce ÚSES

e 3. Zeleň v urbanizovaném území

e 4. Rekreace

  - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,  respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno)

  - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

| Odůvodnění územního plánu obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 44 |
| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| 4 KOORDINAČNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| 4.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1: 5 000 |
| 5 ZÁBOR ZPF A PUPFL | 1: 5 000 |
| 6 ŠIRŠÍ VZTAHY | 1: 100 000 |

Odůvodnění územního plánu – textová část

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a1. Soulad s politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009 nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.

Opatřením obecné povahy č.1/2008 č.j.KUJI 68739/2008 byly vydány Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR KrV), které nabyly účinnosti 22.11.2008. Předmětné území leží v mimo rozvojové oblasti a osy. Návrh územního plánu je se ZÚR v souladu.Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR):

| Uspořádání kraje centra osídlení rozvojové oblasti a rozvojové osy specifické oblasti | nejbližší nižší centrum – Moravské Budějovice, 5 km ne ne |
| --- | --- |
| Plochy a koridory nadmístního významu doprava technická infrastruktura - územní systém ekologické stability | Jevy schválené: silnice II/152 nadzemní vedení VVN 110 kV - návrh -VTL plynovod -RBC 642 Ochoz u dvorku RBK 530 Ochoz u dvorku - Pulkov |
| Krajinné typy | krajina zemědělská intenzivní |
| Veřejně prospěšné stavby a opatření | Veřejně prospěšné stavby -DK 11 - silnice II/152 -E10 - nadzemní vedení VVN 110kV R Slavětice – R Dačice Veřejně prospěšná opatření U098 - RBC 642 Ochoz u dvorku U261 - RBK 530 Ochoz u dvorku - Pulkov |
| Plochy a koridory pro uzemní studii | ne |

a.2. Širší vztahy

a.2.1. Postavení obce v systému osídlení

Blatnice leží na území třebíčského okresu, 5 km SV vzdušnou čarou od Moravských Budějovic (silniční vzdálenost 6 km) v nadmořské  výšce 427 m.

Území obce má venkovský charakter. Vlastní obec má význam jako základní prvek v sídelní struktuře území. Funkci vyšší územní  jednotky vzhledem k řešenému území zastávají Moravské Budějovice , kde je pro obyvatele dostupné veškeré občanské vybavení.

Nadřízené vazby:

kraj:			CZ 061	Vysočina

okres:	CZ 0614 	Třebíč

obec s rozšířenou působností:	6106 		Moravské Budějovice

obec s pověřeným úřadem:	061062	Moravské Budějovice

stavební úřad:	610404	MěÚ Moravské Budějovice

matriční úřad:	07641  	MěÚ Moravské Budějovice

finanční úřad:	3328    	Moravské Budějovice

a.2.2. Širší dopravní vztahy

Obec Blatnice dopravně spáduje především k asi 6 km vzdálenému  regionálnímu centru M.Budějovicím ( III/15228 a II/152) resp. Jaroměřicím n. Rokytnou (III/15229 a  II/152).

Svým významem je v dopravních vztazích převažující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak  v dopravě nákladní. Nejbližší železniční stanice je v Jaroměřicích n. Rokytnou ( asi 3 km) na trati ČD č. 241 Znojmo - Okříšky.

Územím obce prochází úsek cyklostezky Jihlava – Raabs. Je navržena jeho úprava v požadovaných technických parametrech (součást VPS).

a.2.3. Širší vztahy technické infrastruktury

Zásobení vodou Obec je zásobena vodou z veřejného vodovodu napojeného na věžový vodojem Blatnice 100m3 (480,1/473,7). Zdrojem vody je dukovanská větev vodovodu Třebíč. Zdrojem vody je vodní zdroj Vranovská přehrada a úpravnou vody ve Štítarech.

Odkanalizování – obec má v současnosti vybudovanou jednotnou veřejnou kanalizační síť. V souladu s PRVKÚK je navržena výstavbou nové kanalizace zachycující pouze splašky zakončená novou ČOV v obci. Recipientem čištěných vod je tok Nedvědka, který je součástí povodí Jevišovky.

Zásobení elektrickou energií - elektrická energie pro obec Blatnice je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV. Územím prochází trasa VVN 110kV. Z hlediska koncepčního rozvoje zařízení distribuční soustavy VVN je uvažována výstavba venkovního vedení 2x110 kV Slavětice –Moravské Budějovice–Jemnice–Dačice, které bude procházet jižní částí katastru obce. Vedení je zakresleno ve výkresové části a akce je zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb. Šířka koridoru je 31 m včetně ochranného pásma.

Zásobení plynem – Obec je plynofikována a napojena na STL rozvod. V obci se nachází  VTL regulační stanice plynu (RS 800/2/1-440). Obec je napojena na VTL plynovod Moravské Budějovice – Jaroměřice.

a.2.4. Přírodní poměry, nadregionální a regionální ÚSES

| Objekt | ozn. | Název |
| --- | --- | --- |
| Fytogeogr.okres | 68 | Moravské podhůří Vysočiny |
| Bioregion | 1.23 | Jevišovický |
| Podprovincie |  | Hercynská |
| Migrační území |  | ne |
| Biochory | -3RS -3RE 3Ro -3BP | Plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 3. v.s. Plošiny na spraších v suché oblasti 3.v.s. - JZ část území Vlhké plošiny na kyselých horninách 3.v.s. – Z a SZ okraj území Erodované plošiny na neutrálních plutonit. v suché oblasti 3.v.s. – V okraj území |

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability, NATURA 2000

Na území obce nezasahují prvky nadregionálního ÚSES, vymezené ÚTP NR-R ČR. Regionální ÚSES je zastoupen prvky RBC 642 Ochoz u dvorku a RBK 530 Ochoz u Dvorku - Pulkov.

Na území obce nezasahuje lokalita soustavy ochrany přírody NATURA 2000.

- Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu).

Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky zastupitelstva, zástupců samosprávy obce a schváleným zadáním pro zpracování územního plánu.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

c.1. Východiska řešení

Přírodní podmínky a krajinný ráz

Území obce má zvlněný reliéf krajiny vrchovin Hercynika. Vlastní území je charakterizováno dle krajinného typu převážně jako krajina zemědělská intenzivně využívaná. Řešení územního plánu proto navrhuje v  zemědělsky obhospodařovaném území opatření k posílení ekologické stability.

c.2. Rozvojové předpoklady obce

Východiska – tradice.

Území má venkovský charakter. Obec si zachovává vlastní svébytnost a typický ráz. První písemná zmínka pochází již z roku 1046. Leží mimo důležité dopravní trasy.

Dle SLDB 2001 (Sčítání lidu, domů a bytů) zde žilo 383 obyvatel  a v obci bylo 125 domů, z toho 99 obydlených (celkem 123 obydlených bytů). Celkový počet obyvatel v obci k 31.12.2009 je 359.

Nové plochy je třeba navrhnout zejména s ohledem na potřebu obnovy bytového fondu. Nerušící ekonomické aktivity je možné umístit uvnitř obytné zóny nebo na stávajících plochách výroby na jižním okraji obce (zemědělský areál), nové samostatné výrobní plochy nebo plochy pro podnikání nejsou navrženy.

c.3 Rozvojové podmínky.

V současné době je obec stabilizována a projevují se tendence rozvoje v oblasti bydlení i ekonomických aktivit. Těmto tendencím vychází návrh územního plánu vstříc. Pro další výstavbu bydlení jsou navrženy plochy s dostatečnou kapacitou pro delší časové období. Pro umisťování ekonomických aktivit je určena plocha bývalého ZD.

Rozvojové plochy navazují a doplňují stabilizovanou urbanistickou strukturu obce.

V příštím období se předpokládá regenerace stávajícího bytového fondu zaměřená mimo jiné i na zlepšování hygienických podmínek ve vnitřním prostředí obytných budov. Aktivní politikou obce je třeba získat další investice na zlepšení technické a dopravní infrastruktury a realizaci možných opatření k eliminaci negativního ovlivnění životních podmínek.

c.4. Varianty umístění plošného rozvoje

Nové plochy pro výstavbu jsou navrženy v návaznosti na současně zastavěné území obce. Většinou se jedná o menší lokality, které navazují na zástavbu, aby zastavěné území tvořilo v krajině kompaktní celek. Na severním okraji obce je navržena lokalita pro bydlení většího rozsahu, kde bude nutné zpracování zastavovací studie. Nové plochy jsou navrhovány v souladu z hledisky ochrany ZPF, na méně kvalitních půdách.

c.4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Blatnice se budou rozvíjet jako stabilizovaná obec s převládající funkcí bydlení v zastavěném území. Nebudou budovány nové objekty. Vhodnými aktivitami je nabídky volných kapacit v obytné zástavbě pro sezónní rodinnou rekreaci agroturistiku a podobně.

Rozvojové plochy pro regeneraci  bydlení jsou navrženy na severním okraji (Z1), jihovýchodním (Z2,Z3,Z4) a jihozápadním okraji (Z5) zastavěného území.

Důraz bude kladen současně na zkvalitňování podmínek na stabilizovaných plochách bydlení - to se týká veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Vhodné nerušící ekonomické aktivity mohou být umisťovány pouze uvnitř zastavěného území.

Jako další změny v území jsou navrženy:

  - plocha dopravní a technické infrastruktury (ČOV a komunikace).

  - cyklostezka

V daném území je nutnou součástí rozvoje vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, jako základ pro zajištění udržitelného rozvoje a ekologické stability území. Jsou navrženy plochy pro

  - prvky místního územního regionálního systému ekologické stability,

  - interakční prvky podél komunikací a vodních toků,

  - zatravnění přirozených svodnic a ploch ohrožených vodní erozí.

V zájmu zajištění kvalitních podmínek pro bydlení budou navrženy přiměřené plochy veřejného prostranství.

Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny.

1.  Při provádění změn v území :

- zachovat rozmanitosti kulturní krajiny a posilovat její ekologickou stabilitu (není přípustná likvidace rozptýlené zeleně, mokřadů, skalek a skalních výchozů, nevhodné úpravy terénu, zavážení přírodních zářezů apod.)

- chránit pozitivních znaky krajinného rázu (horizonty a panorama v zastavěném i nezastavěném území), nenarušovat charakter zástavby pokud se týká urbanistického, objemového řešení a použitých materiálů, nepoužívat typové projekty staveb určených pro jiná prostředí, nekvalitní návrhy a řešení pro všechny druhy staveb, včetně hospodářských, stavební úpravy domů pro chalupářské využití musí být v souladu  s charakterem obce a užší lokality,

- chránit veřejné prostranství v obci - neumisťovat zde bez rozmyslu esteticky rušivá technická zařízení jako el.vedení, sloupy, trafostanice apod., neumisťovat podobná zařízení ani na exponovaná místa v krajině nebo v blízkosti drobné architektury – památníků, kapliček božích muk apod.,

- zachovat a citlivě doplňovat  výraz sídla, zachovat dle možností stavební čáry a uliční fronty, chránit architektonické i přírodní dominanty (veřejné budovy, pomníky, hodnotné jednotlivé stromy a stromořadí, stromy u pomníků, křížů a božích muk, doprovodnou zeleň u potoků a vodních nádrží).

- Nové zastavitelné plochy využít maximálně ekonomicky. Velikost stavební parcely nemá překročit 800 - 1000 m2.

- Vzhledem k budoucím možným extrémním povětrnostním podmínkám v důsledku kolísání klimatu navrhovat konstrukční a dispoziční řešení novostaveb, dle možností také rekonstrukcí stávající zástavby tak, aby bylo sníženo nebezpečí škod živelnými katastrofami:

  - provést opatření zamezující ohrožení objektů a technologických zařízení velkou vodou v blízkosti koryt potoků otevřených i zatrubněných,

  - rizikové stavby a zařízení (olejová hospodářství, sklady nebezpečných chemických látek apod.) umisťovat pouze na bezpečných místech

  - dostatečně dimenzovat a zvážit tvar střešních konstrukcí atd.

Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně, tvořený zelení na veřejných plochách a zelení zahrad v obytné zástavbě je plošně stabilizován. Stávající veřejné plochy je třeba zachovat, provádět odbornou údržbu a dosadbu druhy dle příslušných STG, doplnit a udržovat solitérní dřeviny u objektů drobné architektury, plochy zeleně doplnit vhodným mobiliářem. Zpracovat generel veřejné zeleně obce a projekty pro úpravy důležitých prostor autorizovanou osobou. Nové samostatné plochy zeleně nejsou navrhovány.

- Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1. Dopravní infrastruktura

##### Současný stav silniční sítě

Katastrálním územím obce Blatnice prochází silnice:

II/152		N. Bystřice - M. Budějovice - Ivančice - Brno

III/15228	Jaroměřice n. Rokytnou - Bohušice - Blatnice

III/15229	Jaroměřice n. Rokytnou - Blatnice - Hostím

III/15230	Blatnice - Ohrazenice

Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky silnic III/15228, III/15229 a III/15230 5,5 –6,5 m a je tvořena převážně penetračním makadamem. Průtah obcí silnic III/15228, III/15229 a III/15230 není na všech úsecích stavebně odlišen v požadovaném typu MO2 10/7,5/50, prostorové uspořádání okolní zástavby omezuje spojité úpravy v celé délce. Naléhavost řešení dopravních závad (viz návrhová část ÚP) bude záviset na tendencích intenzity dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace dopravy dopravním značením.

Sčítání dopravy

Celostátní sčítání dopravy bylo v roce 2005 v katastru obce provedeno na silnici II/152 (úsek 6-1780) - pro posouzení hlukové hladinu dalších silnic v katastru obce byl použit odborný odhad.

Požadavky na výhledové řešení silniční sítě

Ve výhledu se v katastru obce neočekávají výraznější změny již stabilizované silniční sítě s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a úpravy komunikací v třídách,  požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Plánovaná úprava silnice II/152 se vzhledem k současným parametrům komunikace nedotkne ve větší míře okolních pozemků. Avšak s ohledem na to, že její směrové řešení není ideální, Odbor dopravy KrÚ kraje Vysočina trvá na vymezení koridoru pro homogenizaci v šířce 80 m pro případné úpravy křižovatky II/152 - III/15228.

Dopravní závady a jejich řešení:

DZ 1

Popis: Průtah silnic III/15228,  III/15229 a III/15230  obcí neodpovídá na části úseku požadovanému typu MO2 10/7,5/50 a to vybudováním alespoň jednostranného chodníku.

Řešení: Provedení stavebních úprav (homogenizace úseku), organizační opatření (omezení rychlosti dopravními značkami) dle aktuální intenzity dopravy.

DZ 2

Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na křižovatce III/15228,  III/15229.

Řešení: Náhrada svislé dopravní značky C 1a Dej přednost v jízdě osazením značky  C 2 Stůj, dej přednost v jízdě.

DZ 3

Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na napojení MK- závada se opakuje,

Řešení: Náhrada svislé dopravní značky C 1a Dej přednost v jízdě osazením značky  C 2 Stůj, dej přednost v jízdě.

DZ 4

Popis: Nevyhovující sjezdy ze silnic na přilehlé pozemky  - závada se opakuje.

Řešení:Stavební úpravy (překonání příkopu propustkem) a zpevnění ÚK v návaznosti na silnici v délce min. 20 m.

DZ 5

Popis: Nevyhovující technický stav a šířka vozovky na MK

Řešení: Provedení stavebně technických úprav.

Kategorizace silnic

Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101  "Projektování silnic a dálnic" se mimo zastavěné území předpokládají postupné úpravy všech silnic III. tříd v kategorii S 7,5/60, silnice II/152 potom S 9,5/80.

V zastavěné části obce byly v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ zařazen silniční průtah III/15228, III/15229 a III/15230 ve funkční skupině C (obslužná), které odpovídá typ MO2 10/7,5/50, výjimečně MO2 10/6,5/30 (mimo zástavbu). Požadovaný stav je na části průtahu dosažen. Konkrétní závady jsou označeny (DZ 1,2). Ochranné pásmo činí u silnic II. a III. třídy 15 m od osy včetně průtahů  silnice zastavěným územím (Silniční zákon 13/97 Sb.)

Rozhledové pole u křižovatek (silnice a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102:2007, kap.5.2.9.2.

Síť místních komunikací

MK v obci lze zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem. U zklidněných MK je nevyhovující jak šířkové uspořádání (šířka však neklesá pod 5,0 m),tak zejména technický stav konstrukce vozovky, kterou většinou  tvoří porušený penetrační makadam, (označena jako DZ 5). Úpravy konstrukce vozovky jsou možné (v závislosti na finančních možnostech) a částečně již probíhají.

Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  v obci je výpočet dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací  plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých  objektů.

#### Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní

| stupeň automobilizace | velikost sídel. útvaru (počet obyvatel) | Index dostupnosti | výsledný koeficient |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | do 20 000 | 1 |  |
| 0,84 | 1 | 1 | 0,84= 1,0 |

Veřejná hromadná doprava osob

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní.

- Autobusová doprava:

V katastru obce se nachází jedna zastávka HD v centru obce. Docházkové vzdálenosti pro okraje obce nepřesahují doporučenou hodnotu (500 m chůze).

- Železniční doprava:

Katastrem obce neprochází trať ČD. Nejbližší železniční stanice je v Jaroměřicích n. Rokytnou (asi 3 km) na trati ČD č. 241 Znojmo - Okříšky.

Účelová doprava

Účelové komunikace v katastru slouží především zemědělskému hospodářství. Objekty ZD jsou umístěny na jižním okraji obce, s přímým napojením na III/12529, resp. III/15230.

K  dopravní obsluze přilehlých polí/ lesů slouží polní /lesní cesty, napojené na silniční síť. Tyto cesty jsou většinou pouze lehce zpevněné štěrkem bez výraznějšího odvodnění, jejich šířka se pohybuje okolo 3 m. Rozvoj a úprava dopravně - technických parametrů ( šířkové úpravy, zesílení konstrukce, řádné odvodnění) ÚK je závislý na jejich dalším využití. Nevyhovující napojení na silnice je hodnoceno jako DZ 4.

Pěší a cyklistická doprava

- Pěší trasy

V obci jsou částečně vybudovány přilehlé chodníky v rámci úpravy průtahu III/15228, III/15229 a III/15230. Nevybudování chodníku je hodnoceno jako DZ 1.

U MK ve funkční skupině D1 chodníky nejsou, což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu.

Katastrem neprochází žádná značená turistická trasa.

- Cyklistická doprava

Územím obce je vedena cyklostezka  Jihlava – Raabs. Její trasa v celkové délce cca 110 km spojuje Jihlavu přes Luka nad Jihlavou, Třebíč, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice, Jemnici s hranicí s Rakouskem, kde by měla navázat na systém rakouských cyklostezek. Postupně je zvyšován komfort sjízdnosti trasy a budovány úseky v parametrech cyklostezky. Na k.ú. Blatnice je navrženo vybudování nových úseků mimo zastavěné území obce s využitím stávajících trasy účelových komunikací. V zastavěném území bude vyznačena na silnicích III. třídy a místních komunikacích bez podstatných stavebních úprav. Cyklostezka bude řešena v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí Zákon o pozemních komunikacích, Zákonem č. 12/1997 Sb., O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 137/1998 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu a TP 179 navrhování komunikací pro cyklisty. Budou zachovány stávající přístupy a příjezdy na přilehlé pozemky a k dalším nemovitostem. Odvodnění zpevněných ploch bude řešeno v následné podrobnější dokumentaci v souladu s požadavky příslušných orgánů ochrany příroda a dalšími požadavky. Výstavbou nesmí být zhoršovány odtokové poměry v území.

Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu terénu, s ohledem na nižší zátěže motorové  dopravy v řešeném území je možno ji vést společně s touto  dopravou po silnicích třetích tříd , místních a  především účelových komunikacích. Intenzity cyklistické dopravy se zvyšují s rozvojem cykloturistiky v tomto mikroregionu. Obcí nevedou značené cyklotrasy, nejbližší (481) spojuje Jaroměřice n.R., Ohrazenice a Hostím.

Vliv dopravy na životní prostředí

Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena  výpočtem podél průtahu silnic III/15228,  III/15229 a III/15230  zastavěnou části obce v průměrné  vzdálenosti 15 m od osy komunikace a výšce 1,5 m nad terénem.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru  jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto předpisu  je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě L Aeq,T = 50 dB. Po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č.3 je v okolí průtahu silnice III/15229, která je zařazena jako hlavní pozemní komunikace nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina L dvn rovna 60 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 50 dB. U obou ostatních silnic III. tříd jsou povolené hodnoty o 5 dB nižší.- vypočtené hodnoty  jsou uvedeny v následující tabulce.

| označení silnice | Lden-dB(A)- 2005 | Lnoc-dB(A)- 2005 | I45/55dB(A)-2005(m) | I45/55dB(A)-2025 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/15228 | 49,4 | 42,5 | 3/8 | 5/11 |
| III/15229 | 49,7 | 42,8 | 4/9 | 6/12 |
| III/15230 | 48,1 | 41,2 | 1/7 | 4/9 |
| II/152 |  |  | 34/62 | 34/65 |

Pro silnice II/152, III/15228,  III/15229 a III/15230  byla  informativně stanovena izofona pro rok 2005 a ve výhledu roku 2025. Kromě silnice II/152 (vedoucí mimo zastavěnou část obce okrajem katastru) žádná z izofon nepřesahuje ochranné silniční pásmo 15 m. Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracované RNDr. Milošem Liberkem a kolektivem - Praha 2005 a je přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit  podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

d 2. technická infrastruktura

D 2.1.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Současný stav

Obec je v současné době zásobena vodou z veřejné vodovodní sítě. Jeho výstavba probíhala v závislosti na finančních prostředcích obecního úřadu v letech 1992 - 1997. Obec Blatnice je členem Svazku obcí Vodovody a kanalizace ve Třebíči. Provoz a údržbu vodovodní sítě zajišťuje Vodárenská akciová společnost a.s., divize Třebíč. Na vodovodní systém Blatnice navazuje vodovod pro Bohušice a pro Ohrazenice.

Hydrotechnické řešení vodovodní sítě bylo provedeno v Projektovém úkolu II.stavby. Rovněž zde byla stanoveny hladiny ve věžovém vodojemu Blatnice:

- minimální hladina 		473.70

- max. hladina  		480.13

Na vodovodní systém Blatnice jsou napojeny obce Blatnice, Bohušice a Ohrazenice (v mapové části PRVK Kraje Vysočina není napojení Bohušic zakresleno). Na vodovod není napojen zemědělský areál (v době zpracování ÚP byl areál mimo provoz).

Ve vodoměrné šachtě u vodojemu je prováděno samostatné měření pro Bohušice a společné měření pro Blatnici a Ohrazenici. Samostatné měření pro Ohrazenici je instalováno na vodovodním přivaděči na konci Blatnice. Vodovodní systém je napojen na centrální dispečink ve Třebíči pomocí bezdrátového ovládání.

Místní zdroje vody, jejich kvalita a ochranná pásma

Katastrální území obce se nachází v hydrogeologickém rajónu č. 6550 v krystaliniku v povodí  Jihlavy. Místní vodní zdroje jsou v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika. Podle mapy radonového indexu České geologické služby a s ohledem na výsledky rozborů prováděných u zdrojů vody v dané oblasti, že  veškeré zdroje vody na k.ú. Blatnice budou obsahovat překročené množství objemové aktivity alfa a Rn222 (radon) – střední a místy vysoké radonové riziko. Radon je radioaktivní plyn,  který se v domácnostech z vody uvolňuje do ovzduší zvláště při mytí a praní a společně s radonem unikajícím přímo z horninového podloží, nepříznivým způsobem ovlivňuje zdravotní stav všech živých organismů, které se v uzavřeném prostoru budov nachází.

Zdrojem vody, ze kterého je zásobována obec, je vodovodní přivaděč Štítary - M.Budějovice - Dukovany. Voda, která proudí v přivaděči je odebírána z Vranovské přehrady, kde jsou vymezena příslušná ochranná pásma. Voda je upravována v úpravně vody ve Štítarech.

Stávajícím zdrojem vody pro bývalý zemědělský areál, je studna na okraji Blatnice u silnice do Ohrazenice. Pozemek je v majetku obce. Kolem zdroje je provedeno v rozsahu ochranného pásma OP 1.st. oplocení (ve vzdálenosti 20m). Ochranné pásmo však není vyhlášeno. Část zemědělského areálu (vepřín) je napojena na samostatnou studnu, která se nachází zhruba 100 m nad výše uvedeným zdrojem.

Bývalý Panský dvůr, nyní nazývaný Dvorek, který se nachází na katastru Ohrazenice, je zásobován ze samostatného zdroje vody, který je ale na katastru Blatnice. OP vodního zdroje nejsou stanovena a vyhlášena.

U domu č.37 se nachází veřejná domovní studna.  Na okraji Blatnice směrem na Hostim u bytových domů se nachází starý haltýř (pramenní jímka), která sloužila pro chlazení mléka. Haltýř je z bezpečnostních důvodů překryt prefabrikovanými deskami.

Akumulace vody

Rozdíl v množství vody, odebíraném z vodovodního přivaděče a ve spotřebištích výše uvedených obcí, je vyrovnáván ve věžovém vodojemu o obsahu 100 m3.

Dle ČSN 75 5401 nemá max. doporučený hydrostatický tlak překračovat hodnotu 60 m (0.6 MPa). V odůvodněných případech může být až 70 m (0,7 MPa). Min. doporučený hydrostatický tlak má mít v místě napojení vodovodní přípojky hodnotu 15 m (0.15  MPa) při zástavbě do dvou nadzemních podlaží. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak nejméně 0,2 Mpa . Při odběru nemá přetlak poklesnout pod 0,05 MPa.

Zástavba v Blatnici se nachází	424 – 446  m n.m.

Zástavba v Bohušicích se nachází	428 – 450  m n.m.

Zástavba v Ohrazenici se nachází	410 – 425  m n.m.

Za těchto předpokladů bude dosaženo max. hydrostatického tlaku v:

- Blatnici	0.56 MPa

- Bohušicích	0.62 MPa

- Ohrazenici	0.70 MPa

Zajištění požární vody bez požárního čerpadla - tab.2 - ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou:

- pol.1, pro rodinné domy a nevýrobní objekty o ploše menší než 120 m2	4,0 l/s

- pol.2, pro nevýrobní objekty o ploše 120 – 1500 m2

a výrobní objekty s plochou menší než 500 m2 				6,0 l/s

Dle výpočtů provedených v rámci projektu Vodovodu Blatnice – II.stavba bude vodovodem zajištěno zásobení Blatnice a Ohrazenice v množství min. 7,26 l/s při min. tlaku 0,25 MPa.

Pro konkrétní plánovanou zástavbu je zapotřebí provést posouzení dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou. V případě nutnosti bude zapotřebí pro větší objekty než uvádíme zřídit požární nádrž o obsahu 35 – 72 m3 , případně posoudit vzdálenost (300 – 150 m) od stávající požární nádrže u  Obecního úřadu a nebo vydatnost potoka.

Pro konkrétní plánovanou zástavbu je rovněž nutné provést posouzení dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

Nouzové zásobování (PRVKÚK)

Užitková voda – obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní

Pitná voda – obec bude zásobena pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje Želetava. Pro obec bude třeba dovézt 3,83 m3/den

Doporučení

- 	Doporučujeme zpracovat provozní řád vodovodu.

- Mimo území obce, za hranicí se sousedním katastrem Ohrazenice se nachází bývalý tzv. Panský dvůr, který má nyní místní název Dvorek. Je zásoben ze samostatného zdroje vody, který se nachází na katastru Blatnice. Po dořešení majetkoprávních vztahů ke Dvorku bude nutné přistoupit k rekonstrukci zdroje vody a přívodu. Vzhledem k odlehlosti lokality nepředpokládáme napojení na obecní vodovod z Blatnice.

Ochranné pásmo vodovodu

Podle zákona č. 274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo vodovodu do DN 500 od vnějšího líce potrubí		1,5 m

D 2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Současný stav

V celé obci je zřízena kanalizační síť, která byla vybudována v 60-tých a 70-tých letech. Kanalizace je v majetku a ve správě obce. Kanalizace je tvořena betonovými troubami DN 300 – 800. Jednotlivé prvky kanalizační sítě jako je délka úseku mezi šachtami, vystrojení šachet, nejsou provedeny dle ČSN  75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.  Kanalizace je využívána pro odvedení dešťových vod a dle charakteru vytékající vody usuzujeme, že jsou do ní zaústěny i přepady ze septiků obytných domů na trase kanalizace.

Trasy kanalizace a objekty na kanalizační síti nejsou zdokumentovány v provozním řádu kanalizace. Není vyhodnocen technický stav kanalizační sítě (pasport kanalizace). Obecním úřadem byl proveden pouze schematický náčrtek kanalizační sítě. K dispozici je projektová dokumentace části kanalizační sítě.

Vyústění kanalizační sítě je provedeno do potoka Nedvědka, některé výusti jsou zaneseny. Číslo hydrologického povodí je 4-14-03-011. Dle vyhlášky č.470/2001 Sb. tok není zařazen mezi významné vodní toky.

Pro kanalizaci nejsou stanoveny limity pro vypouštění vod do toku.

Přímo v obci se nenachází žádná čistírna odpadních vod.

Výhled

- Doporučujeme aby ve spolupráci s Vodoprávním úřadem v Mor. Budějovicích byly stanoveny limity pro vypouštění odpadních vod do doby než bude realizována výstavba obecní ČOV. Je třeba zajistit řádné povolení Vodoprávního úřadu pro vypouštění vod do vod podzemních a povrchových za současného stavu kanalizační sítě i po realizaci celého systému (v případě nedovoleného vypouštění mohou být uděleny poměrně vysoké pokuty)

- V obci bude v souladu s PRVK Kraje Vysočina zřízena samostatná ČOV. Technologické a stavební řešení bude stanoveno v době výstavby tak, aby navazující plochy pro bydlení nebyly negativně ovlivněny hlukem a zdraví škodlivými emisemi (ČOV zakrytá).

- Vzhledem k málo vodnatému toku, do kterého budou z ČOV zaústěny vyčištěné odpadní vody, bude nutné použít pro čištění odpadních vod nejlepší dostupnou technologii pro kategorii do 500 EO, což je nízko až středně zatěžovaná aktivace nebo biofilmové reaktory. Dále bude nutné (v souladu s  PRVK) zřídit v obci samostatnou kanalizaci pro odvedení splaškových vod – splaškovou kanalizaci. Bude rovněž nutné, aby byly poté zrušeny všechny stávající jímky na vyvážení a septiky aby na ČOV bylo přivedeno dostatečné znečištění a zaručena správná funkce ČOV. U nové zástavby pak budou zřizovány pouze kanalizační přípojky.

-	Do doby než bude v obci zřízeno centrální čištění odpadních vod, je nutné, aby veškerá nová zástavba měla zřízenu jímku na zachycení splaškových vod. Podle nové legislativy platné od 1.1.2011 (nařízení vlády č.416/2010) je možné z jednotlivých staveb pro bydlení a individuální rekreaci, na základě řádného povolení Vodoprávního úřadu a při dodržení příslušných ukazatelů a emisních standardů, vypouštět vyčištěné vody i do vod podzemních (do vsaku).

- Dešťové vody v celé obci je třeba v maximální možné míře uvádět do vsaku, jímat a účelově využívat (zálivka apod.). Podle vyhlášky č.501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č.269/2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, § 20, odst. 5 c) se stavební pozemek vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování dešťových vod, nebo jejich zdržení, před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu.

- Je třeba obnovit zanesené příkopy a propustky a zapsat do katastru nemovitostí věcná břemena pro trasy stávající kanalizace.

Ochranná pásma

-	ČOV – mezi ČOV a souvislou bytovou zástavbou bude vymezeno pásmo ochrany prostředí podle konkrétního stavebního a technologického řešení, složení odpadních vod a dalších ukazatelů v souladu s platnými zákonnými předpisy v době realizace a uvedení zařízení do provozu.

- 	kanalizační potrubí  dle zák.č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích má ochranné pásmo při profilu do DN 500 od vnějšího líce potrubí na každou stranu	 1,5 m

D 2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

## Vodní toky

Severní hranice katastru Blatnice tvoří rozhraní mezi povodím významných vodních toků (VVT) řeky Jevišovky a Rokytné. Takřka celý katastr Blatnice se nachází v povodí VVT Jevišovky. Pouze malá část na severním okraji podél silnice II/152 náleží do povodí VVT Rokytné. V povodí Rokytné se na k.ú. Blatnice nenachází žádný vodní tok.

Nedvědka

ID toku			1020422

Druh toku 			1

Povodí				PMO

IsyPo ID			500067362

Hydrologické povodí		4-14-03-011

Velikost povodí		11,11 km2

V povodí potoka Nedvědka se nachází převážná část katastru obce. Je levostranným přítokem potoka Nedveka do kterého se vlévá nedaleko za hranicí na katastru Ohrazenice. Prameniště potoka je nad obcí nad silnicí II/152 Mor. Budějovice – Jaroměřice n. Rokytnou. Vodní tok je zmeliorován a drenážní svodník je vyústěn do požární nádrže u obecního úřadu. Část trasy potoka je v zúženém prostoru v zastavěném území obce vedena v obdélníkovém korytě z lomového kamene. Ostatní část koryta potoka je upravena do lichoběžníkového profilu.

Niveleta potoka má malý spád, který způsobuje neustálé zanášení koryta splaveninami. Průchod Q100 zastavěným územím není znám. Dá se předpokládat, že veškerá zástavba, která se nachází v bezprostředním okolí potoka je Q100 ohrožena. Rovněž min. zaručené průtoky na potoce nejsou známy. V místech vyústění kanalizace do potoka jsou patrné sedimenty po průtoku splaškových vod. Tok Nedvědky je mimo zastavěnou část obce doprovázen břehovou zelení, která tvoří výrazný krajinný prvek. Vzhledem k tomu, že se jedná o topoly, bude nutné v blízké budoucnosti provést jejich obnovu.

Nedveka

ID toku			10203418

Druh toku 			1

Povodí				PMO

IsyPo ID			500066815

Hydrologické povodí		4-14-03-010

Velikost povodí		10,189 km2

Jižní, malá část katastru je v povodí  potoka Nedveka, která se vlévá na území okresu Znojmo do Jevišovky. Vlastní tok Nedveky protéká pouze krátkým úsekem podél jižní hranice k.ú. Levostranný přítokem Nedveky je bezejmenný tok, který má ID 10191994 a který je s délkou 3,0 km nejdelším tokem na k.ú. Blatnice Tento tok protéká volnou krajinou a nachází se na něm kaskáda rybníků Daleká a v blízkosti je vodní zdroj pro Dvorek.

## Vodní plochy

Na katastru obce se nachází pouze dvě malé vodní nádrže.

Na okraji obce v blízkosti Obecního úřadu se nachází obecní požární nádrž – návesní rybník. Nádrž je umístěna na potoce Nedvědka a je ve špatném technickém stavu.

Zhruba 200 m východně od bývalého Panského dvoru se nachází na bezejmenném vodním toku v povodí Nedveky malá vodní nádrž - rybník Daleká, který má plochu 0,6 ha. Pod rybníkem je budována kaskáda dalších vodních nádrží (v době zpracování ÚP vydáno stavební povolení).

Žádná ze stávajících nádrží nemá schválen manipulační řád.

Doporučení

- provést vyčištění koryta Nedvědky

- provést výpočet průchodu Q100 zastavěným územím

- provést rekonstrukci požární nádrže – návesního rybníku

- dále doporučujeme zřídit na horních okrajích zastavěného území obce travnaté pásy o šířce min. 20m, které jednak zpomalí odtok povrchové vody a dále výrazně sníží přísun splavenin do potoka.

- Podél vodních toků zachovat min. 6 m široký volný manipulační pruh

Ochranná pásma pro umisťování staveb v blízkosti vodních toků, rybníků a jezer

Ochranná pásma nejsou v současné době taxativně v legislativě vymezena. Podle zák. č.254/2001 Sb. O vodách je stanoven manipulační pruh podél vodního toku, který správci toku mohou po dohodě s vlastníky pozemků užívat. Jeho šířka je pro drobné vodní toky 6 m, pro významné vodní toky 8 m. Vodoprávní úřad může na základě požadavku vlastníka vodního díla stanovit ochranná pásma. Vlastníci okolních pozemků mají však nárok na majetkovou újmu.

D 2.4. OCHRANA PŘED POVODNĚMI,  PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Pro ochranu zastavěného území obce je třeba na výše položených ohrožených plochách provést stavebnětechnická opatření ke zmírnění erozního ohrožení a nebezpečí vzniku škod v případě extrémních přívalových srážek. Jedná se především o zřízení příkopů, záchytných průlehů a dalších opatření (suché poldry apod.). Tyto objekty budou mít za úkol zachytit povrchový odtok z výše položeného povodí a odvést ho neškodně do zatravněných údolnic nebo svodných průlehů a vodních toků. Šířka zatravněného průlehu by měla být min. 20 m. Větší přítoky, které jsou způsobeny odtokem z komunikací, zpevněných ploch a střech objektů budou odvedeny stávajícími příkopy a propustky, případně dešťovou kanalizací s vyústěním do vodoteče, které je třeba pravidelně obnovovat a čistit.

Dále je třeba na všech pozemcích katastru obce mimo zástavbu dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické a organizační. Z organizačních opatření je třeba navrhnout a dodržovat protierozní osevní postupy, t.j. rozmístění zemědělských kultur do honů tak, aby se pravidelně střídaly. Výrazné protierozní účinky mají pícniny, zejména vojtěška a traviny, naopak ohrožení erozí zvyšuje pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice apod.). Při správném použití jsou osevní postupy významným prostředkem k ochraně půdy před erozí, důležité je rovněž pásové střídání plodin v závislosti na sklonitosti pozemků.

Z agrotechnických opatření doporučujeme především zvyšování vodní jímavosti půdy zvyšováním obsahu humusu a zlepšováním půdní struktury. Pro vytvoření příznivé půdní struktury je důležitý obsah humusu, proto je potřebné periodické hnojení půdy statkovými hnojivy, zeleným hnojením, zaoráváním slámy apod.

Při uplatňování tzv. biologického zemědělství s minimalizací chemizace při ochraně rostlin a omezení aplikace umělých hnojiv. Tím vzniknou příznivé podmínky pro rozvoj půdních organizmů (edafonu), jehož činnost výrazně zvyšuje infiltrační schopnost půdy.

Agrotechnická opatření – doporučené kultury :

| Sklon pozemku | Stupeň erozní ohroženosti | Druh kultury |
| --- | --- | --- |
| 0 - 5 % | neohrožená půda | Okopaniny,řepa, kukuřice a všechny ostatní plodiny erozně náchylné |
| 5 – 14 % | mírně ohrožená půda | Obiloviny, plodiny erozně náchylné pouze v kombinaci pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 14 – 21 % | středně až výrazně ohrožená půda | Jetel, vojtěška, pícniny (obiloviny pouze v případě pásového střídání plodin, realizace technických PEO) |
| 21 – 36 % | výrazně ohrožená půda | Zatravnění, případně jeteloviny |
| nad 36 % | katastrofálně ohrožená půdy | zalesnění |

D 2.5. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

## Současný stav

Celá obec je v současné době pokryta STL plynovodní sítí, která je provedena z lPE. Plynofikace byla dokončena v r. 1997. Katastrálním územím obce prochází jednak STL přípojka z regulační stanice pro Žďár a dále VTL plynovod DN 300 Mor. Budějovice - Třebíč. STL plynovodní síť a regulační stanice je ve správě JmP Brno – závod Jihlava.

## Zdroj plynu

Zdrojem plynu pro obec je regulační stanice RS 800/2/1 - 440 umístěná na okraji obce. Regulační stanice slouží jako společný zdroj plynu pro obce Blatnice a Ohrazenice. Z hlediska kapacity má regulační stanice dostatečnou kapacitu i po roce 2015.

Ochranné pásmo plynovodů dle § 68 zákona č. 458/2001 Sb.

- rozvody STL a NTL v zast. území obce od vnějšího líce	1 m

- ostatní zařízení	4 m

V ochranném pásmu i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynárenské zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost v OP, zemní práce apod. lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele zařízení, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení a v souladu s podmínkami, za kterých byl udělen.

Bezpečnostní pásmo

VTL do DN 100				10 m

Regulační stanice do 40 barů			10 m

V bezpečnostním pásmu lze realizovat veřejně prospěšnou stavbu na základě podmínek provozovatele. Ostatní stavby pouze se souhlasem provozovatele plynárenské soustavy.

Zdroje informací (kap. D 2.1. – D 2.3.)

- PRVK kraje Vysočina, aktualizace 11/2010, AQUA PROCON s.r.o., Brno

- Základní vodohospodářská mapa České republiky 1 : 50 000

- Základní mapa ČR 1 : 10000

- Geodetické zaměření provedené pro Plynofikaci obce, ARGEMA Brno, květen 1996

- Zaměření skutečného provedení stavby–Vodovod Blatnice, ing. M.Novotný, Třebíč, 1997

- Generel plynofikace obce Blatnice, Plynoprojekt a.s. Brno, květen, 1995

- Plynofikace obce Blatnice, projekt, Profi Jihlava, červenec 1996

- Vodovod Blatnice – II.stavba, projekt na stavební povolení, ing.Jiří Patočka, srpen 1992

- I. a II. etapa Venkovní kanalizace, DSP, Edita Samková, Třebíč, květen 1972

- Ministerstvo ŽP České republiky, Vodohospodářský informační portál

D 2.6.  Zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Blatnice  je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV ve  správě E.ON a.s. ČR.:

název	popis	typový výkon	zařízení

Chplast 	betonová 	do 400 kVA	250 kVA*)
Ohrazenická 	betonová 	do 400 kVA	50 kVA

Výr.briket 	betonová 	do 400 kVA	100 kVA*)

ZD 	betonová 	do 400 kVA	160 kVA*)

obec 	zděná věžová 	250 kVA	250 kVA

*) zařízení cizí

Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou  schopností pro stávající odběry.

Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce. Stávající i navrhovaná zařízení el. distribuční sítě jsou zakreslena v grafické části ÚP včetně příslušných ochranných pásem.

Řešeným územím prochází koridor E10 pro vedení 110 kV R Slavětice – R Moravské Budějovice – R Jemnice – R Dačice. Důvodem je dlouhodobá územní ochrana koridoru, který umožní  zabezpečení nárůstu výkonů zdrojů do přenosové soustavy ČR v horizontu 20 let. Plocha koridoru je vymezena jako veřejně prospěšná stavba v platném znění ZÚR kraje Vysočina. V návrhu územního plánu obce Blatnice je koridor označen K2.

Výkonová bilance

Výkonová bilance je odvozena z podkladů o návrhu rozvoje  stavebních ploch a předpokládaných aktivit.

Stávající soudobé zatížení bytového fondu, základní  vybavenosti a nebytového odběru nebylo do výkonové  bilance zahrnuto a předpokládá se, že je plně pokryto ze  stávajících rozvodů.

Výkonová bilance byla stanovena výpočtem pomocí hrubých  perspektivních hodnot měrného zatížení a vychází  z obdobných srovnatelných studií.

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a TUV  jiným médiem. U bytů se předpokládá komfortní vybavení  běžnými el. spotřebiči, vařením a vytápěním jinými médii  t.j. stupněm elektrizace "A". V souladu s pravidly pro  elektrizační soustavu je výhledová hodnota měrného  soudobého zatížení na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.

Pro výpočet je předpokládána převážně výstavba dvougeneračních RD se dvěma byty a u 20 % RD rezerva 12  kVA pro případné další odběry (dílny ap.)

Bilance elektrického výkonu (nová zástavba)

| Kapacita lokality | Počet bytů | Nový odběr (kVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | byty | Ostatní | Celkem |
| bydlení Z1 | 36 | 54 | 36 | 90 |
| bydlení Z2-Z6 | 34 | 51 | 36 | 87 |
| ostatní | - | - | 60 | 60 |
| celkem obec | 70 | 105 | 132 | 237 |
| Předpoklad pro návrhové období celkem | 20 | 30 | 24 | 54 |

d 2.7.  Spoje

V obci není obsluhované telekomunikační zařízení. Požadavky na nové plochy nejsou.

Na k.ú. obce se vyskytují podzemní vedení a zařízení telekomunikačních sítí, která jsou chráněna ochranným pásmem dle zák.č.151/2000 Sb.. Jejich stav je v podrobnosti dle poskytnutých podkladů informativně zakreslen v grafické části ÚP. V době přípravy činností a staveb na území obce je nutné si vždy vyžádat závazné stanovisko o jejich existenci a podmínkách ochrany u jejich správců.

D 2.8.  Radiokomunikace

Katastrálním územím obce Blatnice prochází RR trasa, zakreslená ve výkresové části ÚP.

d 2.9.  nakládání s odpady

Zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního  významu. Místními producenty odpadů jsou kromě domácností  zejména zemědělské podniky a  hospodářství.

Z odpadů produkovaných obcí je objemově nejvýznamnější  tuhý domovní odpad s postupným omezováním domácích hospodářství bude v budoucnu narůstat potřeba řešit likvidaci organických složek odpadu z domácností a zahrad. Na k.ú. obce není vhodná lokalita pro ukládání stavební suti. Tento materiál je třeba odvážet na povolenou skládku mimo území obce.

V oblasti hospodaření s odpady navrhujeme:

- snižovat množství odpadů u původce

- zabezpečit třídění odpadů, svoz a následnou  likvidaci (recyklaci) na celém správním území obce a informovanost občanů o správném postupu při likvidaci zejména nebezpečných odpadů, autovraků apod.

- likvidovat případné černé sládky (již v počátku), zabezpečit čistotu v obci.

Jedná se  především o organizační opatření ze strany  obecního úřadu v souladu plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou kraje Vysočina č.1/2004 ze dne 27.7.2004.

Stará ekologická zátěž

Na území obce Blatnice je evidována (Projekt NIKM Cenia) stará ekologická zátěž. Jedná se o bývalou skládku komunálního odpadu u SV okraje zastavěného území, dříve používanou obyvateli obce. Majitel pozemku : Obec Blatnice

      - koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně V urbanizovaném území

E 1.  	uspořádání krajiny

Zemědělský půdní fond  (ZPF)

Krajina na území obce Blatnice je charakterizována jako krajina zemědělská intenzivní.

Podle údajů ČSÚ zemědělsky využívané plochy zabírají v současnosti 86,8 % z výměry katastru, z toho 93,7 % připadá na ornou půdu.

Zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací dokumentace vychází především ze zákona č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF, vyhlášky č. 13/94Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy MŽP čj. OOLP/1067/96 z 1.10.1996. V územním plánu jsou vymezeny základní požadavky na koordinaci hospodaření na zemědělském půdním fondu a požadavky na ochranu půdy proti vodní erozi. Podmínky pro upřesnění a realizaci opatření ke zlepšení současného stavu, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny se následně zajišťují pozemkovými úpravami.

Lesní porosty - plochy určené k plnění funkcí lesa  (PUPFL)

Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Lesy pokrývají v řešeném území pouze 7,6 % z rozlohy k.ú.

| Soubory lesního typu a cílové hospodářské soubory |
| --- |
| Lesní oblast | 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny |
| Soubor lesního typu | převažuje: 3S - Svěží dubová bučina (Querceto - Fagetum mesotrophicum) 2S - Svěží buková doubrava (Fageto - Quercetum mesotrophicum) 2B - Bohatá buková doubrava (Fageto - Quercetum eutrophicum) 2H - Hlinitá (sprašová) buková doubrava (Fageto - Quercetum illimerosum trophicum) |
| Celková plocha objektů | 71.8695 m2 |

Druhy lesních porostů v řešeném území

- lesy hospodářské

Krajinná zeleň

V rámci krajinné zeleně se uplatňují vegetační prvky nacházející se mimo zastavěné a zastavitelné území. Jde o zapojené porosty dřevin rostoucí mimo les, dále menší remízky a lesíky, liniové prvky, které tvoří doprovodné porosty vodních toků a vodních nádrží, komunikací, porosty na mezích a další ekotonová společenstva. Ojediněle se vyskytuje  rozptýlená trvalá vegetace, kterou rozumíme dřevinnou vegetaci rostoucí volně mimo lesní půdu a mimo liniové doprovodné porosty vodních toků a ploch a komunikací. Jedná se především o menší skupinky stromů a keřů, jsou zastoupeny aleje ovocných stromů podél silnic. V krajině se významně pohledově uplatňují  doprovodná ze

Významné stromy v krajině - hodnotné solitéry či skupiny:

- vzrostlé stromy na hranicích pozemků na okraji zastavěného území

- doprovodná zeleň u Nedvědky východně od obce a další zeleň u vodních ploch a vodotečí

- části porostů u silnic a cest

Památné stromy:

Nenachází se na řešeném území.

Navržená opatření - doporučení:

- Doplnění břehových porostů vhodnými dřevinami u vodních ploch a vodotečí a údržba stávající zeleně,

- rozčlenění scelených bloků orné půdy liniovými prvky (interakčními prvky) s travinobylinným podrostem,

- doplnění alejí podél silnic i polních cest z řad ovocných či jiných druhů stromů,

- výsadba solitér stromů na křížení cest či u drobné architektury,

- zatravnění erozně ohrožených ploch orné půdy a obnova luk dle kultur KN.

V druhové skladbě výsadeb je třeba respektovat podmínky stanoviště (STG).

e 2. Koncepce územního systému ekologické stability

Návrh upřesňuje vymezení ploch biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, které by měly umožnit zachování obnovu společenstev odpovídajících daným přírodním podmínkám. V maximální míře začleňuje do systému prvky stávající kostry ekologické stability (ES). Pro území obce byl zpracován generel L ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek, 1994 - 6). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na Návrhu sjednocení ÚSES okresu Třebíč (1999 – 2000) a je součástí ÚAP ORP Moravské Budějovice. Limity ochrany přírody a limity ochrany kulturních hodnot záměrně upravené krajiny musí být sladěny tak, aby byla zachována jedinečnost daných krajinných scenerií.

Prioritou ÚSES je zvýšení ekologické stability území. ÚSES může příznivě ovlivnit stav zemědělsky a lesnicky využívaného území, vodních ploch i vodního režimu povrchových i podzemních vod. Prostorové a funkční uspořádání prvků ÚSES se do určité míry přizpůsobuje potřebám protierozní ochrany, přístupnosti pozemků i jejich uspořádání tak, aby nebyla narušena prvořadá ekologická funkce ÚSES.

Omezení funkčnosti v ÚSES není bez kompenzace (bez odpovídající náhrady) možné. Omezení hospodářské využitelnosti a omezení možností zásahů do porostů, do vodního režimu a do půdy je dáno zákonem.

Nadregionální ÚSES

Nadregionální územní systém ekologické stability vymezený ÚTP NR–R ÚSES ČR není v území zastoupen.

Regionální ÚSES

Regionální územní systém ekologické stability je v k.ú. zastoupen prvky - RBC 642 Ochoz u dvorku a RBK 530 Ochoz u dvorku - Pulkov. Biocentrum i biokoridor vykazují většinu parametrů funkčního segmentu ÚSES.

Místní územní systém ekologické stability

Místní územní systém ekologické stability je řešen v návaznosti na prvky regionálního územního  systému ekologické stability a na prvky SES v sousedních k.ú.

Na řešeném území byly navrženy interakční prvky, které jsou rovněž součástí místních územních systémů ekologické stability. Zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní až nestabilní krajinu. Vytvářejí existenční podmínky rostlinám i živočichům a mohou působit stabilizačně v kulturní krajině. V interakčních prvcích nacházejí prostředí pro život opylovači kulturních rostlin a predátoři omezující hustotu populací škůdců. Interakční prvky jsou pouze směrnou částí plánu ÚSES.

Stávajícími interakčními prvky jsou ekotonová společenstva křovinatých lad a lemů, břehové porosty a silniční stromořadí, které nejsou biokoridory. Velmi pozitivně působícím plošným interakčním prvkem jsou travinobylinná společenstva, luční porosty, která by měly být uplatňovány zejména v údolních nivách potoků.

E 3. ZELEŇ V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ

Zeleň v zastavěném území tvoří poměrně významný prvek uplatňující se v rámci tohoto území. Nejvýznamnějšími plochami jsou soukromé zahrady v obytné zástavbě. Nevyskytují se rozsáhlé celky veřejné zeleně, část veřejných prostranství je zatravněna, místy se vyskytují porosty vzrostlé zeleně a keřů.

Navržená opatření

- Zajištění zpracování generelu veřejné zeleně s návrhem údržby a dalších opatření,

- rekonstrukce vegetačních prvků a doplnění stávajících ploch zeleně vhodným mobiliářem,

- citlivé zpracování projektů vycházejících z místních podmínek pro úpravu a rekonstrukci vytypovaných prostor.

E 4. rEKREACE

Území obce leží mimo tradiční rekreační území. Nejsou zde zařízení hromadné rekreace. Ve volné krajině nejsou navrhovány žádné změny využití pro tento účel. Služby a infrastruktura cestovního ruchu může být budována výhradně uvnitř zastavěného a zastavitelného území obce. To se netýká budování drobných objektů ke lepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu (zastavení podél turistických tras, odpočívky, hygienická zařízení, informační a ekologická centra apod., výjimečně včetně obsluhy a služeb). Vhodné objekty uvnitř zastavěného území mohou být užívány jako chalupy.

      - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno).

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

      - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

A. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně

Tabulky přehledu ploch jsou uvedeny jako příloha textové části.

2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy ovlivnění  hydrologických a odtokových poměrů

Zásahy do odvodňovacích zařízení budou minimalizovány a pokud k nim dojde, nesmí ovlivnit jejich celkovou funkci.

3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské  prvovýroby, zemědělských usedlostech cestách a jejich  předpokládaném porušení

Navržené řešení nezasahuje do stávajících zemědělských  zařízení, síť zemědělských účelových komunikací zůstává funkční. Součástí ÚP je návrh doplnění cestní sítě a interakčních prvků za účelem omezení větrné a vodní eroze, které budou sloužit jako podklad pro zpracování komplexní pozemkové úpravy. Cílem jejich realizace bude rovněž zvýšení ekologické stability území.

4. Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření pro zajištění ekologické stability krajiny, pozemkových úpravách a jejich porušení

| Druhy pozemků |
| --- |
| Celková výměra pozemku (ha) | 945 |
| Orná půda (ha) | 765 |
| Zahrady (ha) | 14 |
| Ovocné sady (ha) | 0 |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 37 |
| Zemědělská půda (ha) | 816 |
| Lesní půda (ha) | 72 |
| Vodní plochy (ha) | 3 |
| Zastavěné plochy (ha) | 11 |
| Ostatní plochy (ha) | 39 |

Pro k.ú. Blatnice, 605328, byl v roce 1994-5 zpracován generel ÚSES (Agroprojekt PSO s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek).

Navržené řešení ÚP není s ÚSES v rozporu. Dokumentace pozemkových úprav není dosud zpracována ani se v současnosti nepřipravuje.

5. Popis řešení a vyhodnocení variant možného uspořádání

Návrh nových zastavitelných ploch je v souladu se zájmy ochrany zemědělské půdy. Rozvojové plochy byly navrženy tak, aby zábor kvalitní zemědělské půdy byl co nejmenší a docházelo k němu pouze v nejnutnějším rozsahu.

Pro umístění ploch podnikatelských aktivit byla jako nejvýhodnější vyhodnoceno využití stávajících zastavěných ploch na ploše bývalého areálu ZD.

Nové zastavitelné plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající území tak, aby zastavěné území tvořilo v krajině kompaktní celek. Po vyhodnocení územně technických a stavebně technických hledisek byly zastavitelné plochy pro bydlení umístěny na severním a jihovýchodním okraji obce. Vzhledem k rozsahu návrhových ploch v severní části obce, je podmínkou výstavby zpracování zastavovací studie.

## Odůvodnění potřeby ploch pro výstavbu - Blatnice

Demografické údaje

| Počet obyvatel obce (31.12.2010) | 359 |
| --- | --- |
| Počet obydlených bytů (SLBD 2001) | 123 |
| Průměrný počet osob na byt | 2,9 |
| Počet obyvatel (SLDB 2001) | 383 |
| Průměrný věk obyvatel (roků) | 35,8 |

Potřeba bytů a ploch pro novou výstavbu

| důvod výstavby | potřeba bytů |
| --- | --- |
| Přírůstek obyvatel | 0 |
| Zkvalitňování bytového fondu a snižování průměrného počtu osob/byt 1) | 22 |
| Pozice obce v systému osídlení | 10 |
| Ostatní vlivy - rezerva | 5 |
| celkem potřeba | 37 |
| Využití ploch uvnitř zastavěného území | zahrnuto v navržených změnách území |
| požadavek na kapacitu nových ploch bydlení celkem | 37 |
| Potřeba ploch pro bytovou výstavbu (jedno stavební místo do 1200 m2) | cca 4,5 ha |

## 1) Pro orientační výpočet potřeby bytů k dosažení průměrného počtu obyvatel na byt 2,5 (osoba/byt) je použit statický model vycházející ze současných ukazatelů.

6. Návrh vyznačení současně zastavěného území obce

V rámci ÚP je vyznačena hranice zastavěného území obce v souladu se stavebním zákonem a navržena hranice zastavitelného území obce.

7. Údaje o existenci dříve stanovených dobývacích prostorů  nebo chráněných ložiskových územích u kterých dosud  nedošlo ke stanovení dobývacího prostoru

Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska  nerostů ani jejich prognózní zdroj a nebyla zde  stanovena chráněná ložisková území. Není zde  evidován žádný dobývací prostor.

B. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (§14 zák. 289/1995 Sb.) – zábor viz příloha a)

Řešení se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa.

PŘÍLOHY

- Přehled záboru ZPF a PUPFL

- Zastavěné území - pasport

- Ochrana památek

- Ochrana přírody a krajiny

- Dobývání nerostů, staré ekologické zátěže

- Přehled prvků ÚSES

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

- Směry větrů

- Výpočet hygienického hlukového pásma u silnic

- ÚAP SLDB 2001

- ÚAP 2009

- Historický lexikon

# Příloha a) 	Přehled záboru ZPF a PUPFL

| Označení změny | Popis, kapacita ploch bydlení | Navržený způsob využití | Celková plocha (ha) | Zábor ZPF (ha) | Třída ochrany ZPF | Zábor PUPFL (ha) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Zóna bydlení - sever/ 18 RD | BV - bydlení venk. char. DS – doprava silniční UV – veřejné prostranství | 3,6 | 2,0 1,6 | IV III | 0 | Územní studie |
| Z2 | Lokalita bydlení – na návsi/5 RD | BV - bydlení venkovského char. | 0,97 | 0,97 | III | 0 |  |
| Z3 | Plocha pro bydlení / 1 RD | BV - bydlení venkovského char. | 0,17 | 0,17 | I | 0 |  |
| Z4 | Plocha pro bydlení / 5 RD | BV – bydlení venkovského char. | 0,30 | 0,30 | V | 0 |  |
| Z5 | Plocha pro bydlení / 2 RD | BV – bydlení venkovského char. | 0,15 | 0,06 0,09 | II IV | 0 |  |
| Z6 | Plocha pro bydlení / 4 RD | BV – bydlení venkovského char. | 1,00 | 0,025 0,975 | I III | 0 |  |
| P1 | Přestavbová plocha bývalého zemědělského areálu | SV – plochy smíšené venkovského charakteru | 7,1 | - | - | 0 |  |

Předpoklad záboru ZPF pro  ÚSES celkem 18,15 z toho:

- prvky ÚSES celkem  16,85 ha

- interakční prvky celkem  1,3 ha

- plochy zatravnění – 2x20m pruh

(Zábor ZPF pro ÚSES je navržen plánem LÚSES, může být přesněn v řešení komplexních pozemkových úprav)

b) Zastavěné území - pasport

PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ

# 1. Název nebo popis údaje o území

Zastavěné území

2. Vznik údaje o území

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný	      b) ze dne

| hranice vymezena zpracovatelem ÚP | 6.10.2008 |
| --- | --- |

c) vymezil

Ing.arch. Ladislav Brožek

3. Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/katastrálních území	      b) číslo katastrálního/katastrálních území

| Blatnice | 605328 |
| --- | --- |

4. Způsob vymezení

a) název dokumentu				      b) měřítko

| součást grafické části územního plánu výkresy: ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 1: 5 000 |
| --- | --- |

b) mapový podklad, nad kterým byl údaj o území zobrazen

-data SGI (rastry KM - stav k 20.11.2006) a SPI (stav k 28.5.2007) vyžádána obcí od kat.úřadu pro Vysočinu, kat.pracoviště Moravské Budějovice -katastrální mapa digitalizovaná pro zpracovatele územního plánu (PZKaGIS s.r.o. Brno)

e) souřadnicový systém zobrazení

transformace v S-JTSK

f)

- Formát grafické části - DGN (Microstation95)

c) Ochrana památek

Nemovité kulturní památky

| Číslo rejstříku | Památka | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 20761/ 7-2536 | kaplička | náves |
| 16810/ 7-2535 | socha sv. Jana Nepomuckého | V okraj obce při č.p. 64 |

Na území obce se nenachází žádné památková rezervace a další předměty ochrany ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších předpisů).

Objekty místního zájmu ochrany:

- Boží muka, kříže, památníky a podobné objekty na celém území obce

- charakter veřejných prostranství v zastavěném území, urbanistický celek obce

- významné solitérní stromy na území obce, stromy u křížků a další hodnotná zeleň

Válečné hroby dle zákona č. 122/2004 Sb.

| Číslo VH | Charakter | Popis | Jména |
| --- | --- | --- | --- |
| CZE-6106-08969 | Pietní místo – objekt | Svým rodákům, kteří padli ve světové válce 1914-1918 ve věrné vzpomínce obec Blatnická | Leopold Doležal, Eduard Jakub, Knapp, Josef Krejča, Antonín Krsňák, Karel Krsňák, František Kselík, Karel Papoušek, Polidský, Antonín Pošvár |

# Archeologická naleziště, území archeologického zájmu

Celé území obce je obecně nutno považovat za území s archeologickými nálezy. Z toho vyplývá povinnost stavebníků již od doby přípravy stavby oznámit stavební záměr    Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést  na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na daném území provádět jiná činnost, kterou by mohlo  být    ohroženo provádění archeologických  výzkumů (§ 22, odst.2    zák.č.20/1987  Sb.  o  státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).

U archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

d)  Ochrana přírody a krajiny

# Navržená nebo registrovaná chráněná území, významné  krajinné prvky, prvky KES a SES na území obce Blatnice:

--Zvláště chráněná území

se na k.ú. Blatnice nenachází

--Významné krajinné prvky, ekol. významné segmenty krajiny

Registrované významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zák.č. 114/1992 Sb. se na k.ú. Blatnice nenachází. Na území obce existují VKP vymezené přímo ze zákona ve smyslu § 3 písm. b) – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy apod. Legislativně ochranu VKP upravuje § 4 odst. 2 výše jmenovaného zákona.

--Památné stromy

se na k.ú. Blatnice nenachází

--Prvky ÚSES

Pro k.ú. Blatnice, 605328, byl v roce 1994-5 zpracován generel ÚSES (Agroprojekt PSO s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na ÚP (2008).

--- Nadregionální a regionální ÚSES

Na území obce nezasahují prvky nadregionálního ÚSES, vymezené ÚTP NR-R ČR. Regionální ÚSES je zastoupen prvky - RBC 642 Ochoz u dvorku, RBK 530 Ochoz u dvorku – Pulkov.

--Přírodní parky

Na řešeném území se nenachází.

--Ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz je chráněn na základě zák. 114/1992 Sb.  Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností  snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování  významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2, §12 výše uvedeného zákona) souhlas orgánu ochrany přírody.

- Dobývání nerostů, staré ekologické zátěže

Ložiska a prognózní zdroje - Ložiska zrušená bod

| Subregistr | Číslo ložiska | Název | Identifikační číslo | Organizace | IČ | Surovina | Způsob těžby | Signatury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | 9250400 | Blatnice | 925040000 | Neuvedena |  | Živcové suroviny | dřívější povrchová | GF P022758 |

Kontaminovaná místa – Zátěže (bývalá skládka)

| Číslo lokality | Název | Riziko kvl. | Riziko kvn. | Datum anotace | Úkol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 532002 | Smržů kopec | 4-nízké | 4-bodové | 978652800000 | OODp |

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

Potřeba vody z bilance v řešeném území - výhledový stav 2015 (dle PRVK)

| Počet zásobených obyvatel (2015) | 338 |
| --- | --- |
| Specifická potřeba fakt. vody obyvatelstva | 50 l/os/den |
| Specifická potřeba fakt.vody | 53,9 l/os/den |
| Specifická potřeba vody vyrobené | 114,2 l/os/den |
| Průměrná denní potřeba Qp | 39,6 m3/den |
| Max. denní potřeba Qdmax | 59,4 m3/den |

Základní údaje kanalizace (dle PRVK)

| Položka | Jednotky | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci a ČOV | obyv. | 0 |
| Spec. produkce odp.vod obyvatelstva | obyv. | 150 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 53,9 |
| BSK5 | kg/den | 21,5 |
| NL | kg/den | 19,7 |
| CHSK | kg/den | 43,1 |

- Směry větrů

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 11 | 14 | 7 | 8 | 14 | 19 | 10 (%) |

j) Územně analytické podklady (SLDB) - 2001 Území: obec Blatnice

Sledovaný jev 2001 Kód obce 590321 4 Podíl osob starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%) 31,7 5 Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%) 4,5 7 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%) 23,7 7 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%) 45,2 9 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec2 111 9 Vyjíždějící do škol mimo obec2 32 10 Dojíždějící do zaměstnání do obce2 25 10 Dojíždějící do škol do obce2 4 12 Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 17,4 13 Počet trvale obydlených domů 99 13 Počet trvale obydlených bytů (TOB) 123 13 z toho podle druhu domu podíl v rodinných domech (%) 92,7 13 z toho podle doby výstavby podíl postavených do roku 1945 (%) 26,8 podíl postavených mezi roky 1946 - 1990 (%) 63,4 podíl postavených mezi roky 1991 - 2001 (%) 8,9 16 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech 13 19 Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) 96,1 20 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) 83,2 21 Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%) 39,8 37 Počet obyvatel v trvale obydlených bytech 382 z toho zásobovaných pitnou vodou z vodovodu 367 s plynem zavedeným do bytu 318 napojených na kanalizaci 152

Poznámky 1 Údaje odpovídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, domů a bytů, tedy k 1.3.2001. Ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. 2 vyjíždějící (dojíždějící) denně

k) Územně analytické podklady 2009 - Blatnice Území: obec Blatnice

Sledovaný jev Aktuální údaj Kód obce 590321 1 Počet obyvatel 3592 1 Přirozený přírůstek -53 1 Saldo migrace -13 2 Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) 15,32 3 Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) 14,52 6 Počet částí obce 12 8 Míra nezaměstnanosti - dosažitelní (%) 11,32 11 Počet dokončených bytů 13 18 Počet lázeňských léčeben -2 18 Počet lůžek v lázeňských léčebnách -2 22 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 87,12 23 Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 93,42 24 Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 4,92 27 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 5,02 28 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,32 29 Podíl lesů z celkové výměry (%) 7,72 30 Orná půda - rozloha (ha) 7642 30 Chmelnice - rozloha (ha) -2 30 Vinice - rozloha (ha) -2 30 Zahrady - rozloha (ha) 142 30 Ovocné sady - rozloha (ha) -2 30 Trvalé travní porosty - rozloha (ha) 402 30 Lesní půda - rozloha (ha) 722 30 Vodní plochy - rozloha (ha) 32 30 Zastavěné plochy - rozloha (ha) 112 30 Ostatní plochy - rozloha (ha) 362 30 Koeficient ekologické stability 0,162 37 Živě narození 23 37 Zemřelí 73 37 Přistěhovalí 63 37 Vystěhovalí 73 37 Průměrný věk 40,82

Poznámky 1 vybrané údaje z územně analytických podkladů 2 období: 31.12.2009 3 období: rok 2009

l) Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 přepočet na územní strukturu 2005 Území: obec Blatnice

Sčítání v roce Počet obyvatel1 Počet domů2 1869 421 76 1880 482 87 1890 504 88 1900 456 91 1910 482 92 1921 471 94 1930 462 102 1950 444 109 1961 438 106 1970 431 109 1980 416 108 1991 381 126 2001 383 125

Poznámky 1 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní 1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné 1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu) 2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) 2 1869 až 1950 - celkový počet domů 1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených 1991 a 2001 - celkový počet domů