# BUDKOV

# ODŮVODNĚNÍ

# ÚZEMNÍHO PLÁNU

# Textová část

2009

Obsah odůvodnění:

- Textová část

  - Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

  - Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu)

  - Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

  - Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1.  Dopravní infrastruktura

d 2.  Technická infrastruktura

  - Koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně v urbanizovaném území

e 1. Uspořádání krajiny

e 2. Koncepce ÚSES

e 3. Zeleň v urbanizovaném území

e 4. Rekreace

  - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,  respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno)

  - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

- Grafická část

| seznam výkresů grafické části | části výkresů | měřítko |
| --- | --- | --- |
| a. KOORDINAČNÍ VÝKRES | A, B, C | 1: 5 000 |
| b. ŠIRŠÍ VZTAHY |  |  |
| c. ZÁBOR ZPF A PUPFL | A, B | 1: 5 000 |

Odůvodnění územního plánu – textová část

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a1. Soulad s politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 561 ze dne 17.5.2006 nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.

Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR):

| Uspořádání kraje - centra osídlení - rozvojové oblasti a rozvojové osy - specifické oblasti | lokální centrum Jemnice – 9 km nižší centrum M.Budějovice – 14 km ne ne |
| --- | --- |
| Plochy a koridory nadmístního významu | VTL plynovod prky regionálního ÚSES |
| Krajinné typy | - krajina zemědělská intenzivní – střed katastru v návaznosti na zast.území - krajina lesní – západní a východní část katastru |
| Veřejně prospěšné stavby a opatření | U173 – RBC Blata (V kopci) U257 – RBK 256 Opička-Blata U319 – RBK B04 |
| Plochy a koridory pro uzemní studii | ne |

Předmětné území leží mimo vymezené rozvojové oblasti. Návrh územního plánu je se ZÚR v souladu.

a.2. Širší vztahy

a.2.1. Postavení obce v systému osídlení

Budkov leží na území třebíčského okresu, 12 km západně od Moravských Budějovic v nadmořské  výšce 503 m. První písemná zmínka je z roku 1353.

Území obce má venkovský charakter. Obec má význam jako sublokální centrum v sídelní struktuře (ZŠ 1.-9. ročník, MŠ, ordinace lékaře). Funkci lokálního centra zastává Jemnice a nižšího centra v rámci kraje Moravské Budějovice (ORP).

Nadřízené vazby:

kraj:			CZ 061	Vysočina

okres:			CZ 0614 	Třebíč

úřad obce s rozšířenou působností:	6106 		Moravské Budějovice

obec s pověřeným úřadem:			061061	Jemnice

stavební úřad:			610403	MěÚ Jemnice

matriční úřad:			07617  	MěÚ Jemnice

finanční úřad:			3328    	Moravské Budějovice

a.2.2. Širší dopravní vztahy

Obec Budkov dopravně spáduje především k asi 9 km vzdálenému  regionálnímu centru Jemnici (III/15114 a II/152) respektive  M.Budějovicím (III/15222 a II/152) s dalším možným napojením na Jihlavu nebo Znojmo (I/38).

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak  v dopravě nákladní. Nejbližší železniční stanice je v 6 km vzdálených Třebelovicích resp. zastávka Dědicích  na trati č. 243  Moravské Budějovice –Jemnice.

a.2.3. Širší vztahy technické infrastruktury

Zásobení vodou – Obec Budkov je členem Svazku obcí Vodovod Budkovsko společně s obcí Oponešice, Třebelovice a Rácovice. Vodovod v Budkově byl realizován v roce 2005 a obec jej vložila do VaK - Svazku obcí Třebíč. Provozovatelem vodovodu je VAS a.s. Třebíč. Vodovod Budkovsko je napojen v Mladoňovicích na přivaděč Štítary – Jemnice. Vodovod Budkovsko je v obci Budkov zakončen. Zdrojem vody je úpravna vody ve Štítarech.

Odkanalizování – obec má vybudovanou  kanalizační síť, která slouží k odvádění dešťových vod z komunikací a do které jsou zaústěny přípojky z okolních nemovitostí. Kanalizační síť je tvořena řadou samostatných větví, které jsou vyústěny do potoka Bihanka, který protéká středem obce. Odpadní vody z domácností a občanské vybavenosti ( OÚ, škola,  jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. Čistírna odpadních vod je v obci pouze pro Dětský domov.

Zásobení elektrickou energií - elektrická energie pro obec Budkov je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV.

Jižním okrajem území obce prochází vedení 110 kV, územím obce prochází další trasy vedení 22 kV. Jsou navrženy přeložky tras VN ve východní části území obce a přeložka trafostanice BARÁKY z důvodu budoucího uvolnění ploch pro výstavbu.

Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou  schopností pro stávající odběry.

Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce.Stávající i navrhovaná zařízení el. distribuční sítě jsou zakreslena v grafické části ÚP včetně příslušných ochranných pásem.

Zásobení plynem - Obec je plynofikována STL plynovodní sítí, která je napojena na VTL RS 1200 umístěnou na okraji obce. Regulační stanice je napojena VTL plynovodní přípojkou DN 100, napojenou na VTL plynovod DN 150 Martínkov – Jemnice, který prochází středem katastrálního území obce. Na STL plynovodní rozvody je napojen i areál zemědělského družstva. Kapacita regulační stanice ( 1200 m3 plynu za hodinu ) nebyla v rámci ÚP posuzována.

a.2.4. Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních ekosystémů

Přírodní poměry

| Objekt | ozn. | název |
| --- | --- | --- |
| Bioregion | 1.23 1.50 | Jevišovický (malá část na jihu se zastavěným územím) Velkomeziříčský (většina území) |
| Podprovincie | 1 | hercynská |
| Migrační území |  | ano – východní část území |
| Biochory | 4BS -3RE 4PS 4Do 4BS 4ZT | Erodované plošiny na kyselých metamorfitech 4. v.s. (větší část území) Plošiny na spraších v suché oblasti 3. v.s. (bior.1.23) okrajově v zalesněných územích: Pahorkatiny na kyselých metamorfitech 4. v.s. Podmáčené sníženiny na kyselých metamof., 4 v.s. Erodované plošiny na kyselých metamof., 4 v.s. Hřbety na křemencích 4. v.s. |
| Klimatická oblast | MT5 | Mírně teplá oblast |

Řešené území se nachází v jihozápadní části okresu Třebíč. Jeho rozloha činí 1730 ha. Územím protéká horní tok říčky Bihanky, která pramení těsně za hranicí k.ú., nalézá se zde pramenná oblast řeky Jevišovky.

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability, NATURA 2000

Ve východní části území obce leží v rozsáhlých zalesněných plochách prvky regionálního ÚSES:

- Úseky regionálního biokoridoru RBK 256 Opička – Blata a RBK B04

- Regionální biocentrum RBC Blata

Na území obce nezasahují lokality soustavy  ochrany přírody NATURA 2000.

- Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu).

Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky zastupitelstva, zástupců samosprávy obce a schváleným zadáním pro zpracování územního plánu.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

c.1. Východiska řešení

Přírodní podmínky a krajinný ráz

Území obce má zvlněný reliéf krajiny vrchovin Hercynika. Katastr má tvar zahnutého rohlíku, oba k jihu zahnuté konce – východní i západní - vystupují do zvýšených zalesněných poloh Brtnické vrchoviny s nadmořskou výškou bezmála 600 m. Střed, navazující na zastavěné území, tvoří intenzivní zemědělská krajina. Ve střední části, ve výběžku Jemnické kotliny, ještě v Jevišovickém biogeografickému regionu, se nachází také zastavěné území obce, ostatní části katastru však již leží na území bioregionu Velkomeziříčského a jsou z geomorfologického hlediska součástí Jevišovické pahorkatiny.

c.2. Rozvojové předpoklady obce

Obec Budkov je starým lokálním centrem, leží však mimo rozvojové osy a významné dopravní trasy. Málo intenzivní je rozvoj v celém širším území, existující aktivity se soustřeďují do blízkých malých měst (Jemnice a Moravské Budějovice). V obci je základní a mateřská škola, pošta, kostel a hřbitov. V zámecké bodově je umístěn domov mládeže. Území má venkovský charakter. Obec si zachovává svůj typický ráz a charakter, daný urbanistickou strukturou a souborem památkově chráněných staveb v centru (zámecký areál s parkem, kostel, kaple).

Nové plochy pro bydlení je třeba navrhnout s ohledem na danou střediskovou funkci, potřebu regenerace bytového fondu a  předpokládaný migrační přírůstek. Jsou nutné aktivní kroky pro stabilizaci střediskové funkce obce v systému osídlení.

Podmínky rozvoje obce z hlediska pozice v sídelní struktuře lze považovat za ztížené, z hlediska prostorových podmínek a vztahu k rozvojovým a dopravním osám za nevýhodné. Dopravní dostupnost obce je ve vztahu k vyšším lokálním centrům dobrá. V příštím období je třeba klást důraz na zlepšování podmínek pro bydlení, udržení funkčnosti zařízení občanského vybavení (ZŠ, MŠ) a vytváření předpokladů pro další rozvoj v oblasti bydlení a podnikatelských aktivit.

c.3. Varianty umístění plošného rozvoje

Plochy vhodné z technického hlediska pro novou výstavbu se vyskytují na obvodu celého zastavěného území obce s výjimkou JV části (areál zámku a zámeckého parku) a části SV (OP areálu zemědělské výroby). Na plochách severně od zastavěného území obce se vyskytují převážně kvalitní zemědělské půdy. Pro směry rozšíření zastavěného území obce bylo jako nejvýhodnější řešení vyhodnoceno směrování zástavby západním a jihozápadním směrem. Toto řešení je obsaženo v návrhu územního plánu.

c.4. Plochy s rozdílným způsobem využití a odůvodnění jejich členění

Základní druhy ploch (uvedené v § 4 až 19) vyhl.č.501 2006 Sb. jsou v souladu s § 3 odst.4 této vyhlášky podrobněji členěny s ohledem na specifické podmínky a charakter území.

V nezastavěném území (na pozemcích nezahrnutých do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy) je možné, mimo uvedené podmínky využití u jednotlivých druhů ploch, v souladu s § 18. odst.5 a v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

d.  Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1. Dopravní infrastruktura

##### Současný stav silniční sítě

Katastrálním územím obce Budkov prochází silnice:

III/15113		Štěpkov - Budkov

III/15114		Domamil – Oponešice – Dobrá Voda

III/15222		Dědice – Chotěbudice - Budíškovice

Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky u všech silnic 5,5 –6,5 m a je tvořena starším poškozeným penetračním makadamem.

Průtah obcí silnice III/15222 není na většině délky stavebně odlišen v požadovaném typu MO2 10/7,5/50, prostorové uspořádání okolní zástavby umožňuje spojité úpravy v celé délce.

Naléhavost řešení dopravních závad (viz návrhová část ÚP) bude záviset na tendencích intenzity dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace dopravy dopravním značením.  Existující dopravní závady jsou navrženy řešit. Dopravní závady jsou vymezeny.

Sčítání dopravy

Celostátní sčítání dopravy nebylo v roce 2005 v katastru obce provedeno - pro posouzení hlukové hladinu v katastru obce (kap.8) byl použit odborný odhad.

Požadavky na výhledové řešení silniční sítě

Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle ústního vyjádření příslušných  správních orgánů neočekávají výraznější změny již stabilizované stávající silniční sítě s výjimkou odstranění existujících  dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách,  požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Kategorizace silnic

Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101  "Projektování silnic a dálnic" se mimo zastavěné území předpokládají postupné úpravy všech silnic v kategorii S 7,5/60.

V zastavěné části obce byly v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ zařazen silniční průtahy ve funkční skupině C (obslužná), které odpovídá typ MO2 10/7,5/50, výjimečně MO2 10/6,5/30. Požadovaný stav je na většině průtahu dosažen. Konkrétní závady jsou označeny (DZ 1,2,7).

Ochranné pásmo činí u silnic III. třídy 15 m od osy mimo zastavěné území (Silniční zákon 13/97 Sb.). Rozhledové pole u křižovatek (silnice a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102:2007, kap.5.2.9.2.

Síť místních komunikací

MK v obci lze většinou zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem. U zklidněných MK je nevyhovující jak šířkové uspořádání ( šířka pod 3,5 m je označena jako DZ 4) tak technický stav konstrukce vozovky, kterou většinou  tvoří porušený penetrační makadam. Úpravy konstrukce vozovky jsou možné ( v závislosti na finančních možnostech), šířkové jsou ve značné míře limitovány okolní zástavbou. Do funkční skupiny C (obslužná) je zařazen příjezd k objektům ZD.

Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  v obci je výpočet dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací  plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých  objektů.

#### Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní

| stupeň automobilizace | velikost sídel. útvaru (počet obyvatel) | Index dostupnosti | výsledný koeficient |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | do 20 000 | 1 |  |
| 0,84 | 1 | 1 | 0,84= 1,0 |

Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce (1)

| druh objektu | účel.jed./1stání | potřeba | skutečný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| OÚ | 25 m2 | 3 | 4 před objektem, 4 vyznačit na MK * |
| Pošta | 25 m2 | 2 | 4 před objektem, 4 vyznačit na MK * |
| Spořitelna | 25 m2 | 2 | 4 před objektem, 4 vyznačit na MK * |
| Zdrav středisko | 3 personál | 1 | 4 před objektem, 4 vyznačit na MK * |
| obchod Smíš.zboží | 50 m2 | 2 | 4 Před objektem, MK * |
| Restaurace Maják | 6-8 m2 | 14 | 15 Před objektem ** |
| Bar Maják | 6-8 m2 | 12 | 15 Před objektem ** |
| kostel | 8 míst | 6 | 10 Před objektem *** |
| hřbitov | 1000 m2 | 3 | 10 Před objektem *** |
| Domov mládeže | 15 lůžek | 5 | 10 Před objektem *** |
| Základní škola | 5 dětí | 8 | MK - vyznačit |
| Mateřská škola | 5 dětí | 5 | MK - vyznačit |
| ZD | 4 zaměstnanců | 10 | 6 v objektu a 20 před objektem u III/15114 |

* - sdílené odstavné plochy mezi objekty

###### Veřejná hromadná doprava osob

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní.

- Autobusová doprava:

V katastru obce se nachází jedna zastávka HD (v centru, zastávkový záliv a přístřešek). V blízkosti školy jsou na III/15222 v blízkosti školy stavebně upraveny 2 zastávkové zálivy. Docházkové vzdálenosti pro západní část obce přesahují doporučenou hodnotu (500 m chůze).

- Železniční doprava:

Katastrem obce neprochází trať ČD. Nejbližší železniční stanice je v 6 km vzdálených Třebelovicích resp. zastávka v Dědicích  na trati č. 243  M. Budějovice –Jemnice.

Účelová doprava

Účelové komunikace v katastru slouží jak zemědělskému, tak velmi výrazně lesnímu hospodářství. Objekty ZD jsou umístěny jak na severním okraji obce, tak podél silnice III/15114.

K  dopravní obsluze přilehlých polí/lesů slouží polní/lesní cesty, napojené na silniční síť. Tyto cesty jsou většinou pouze lehce zpevněné štěrkem bez výraznějšího odvodnění, jejich šířka se pohybuje okolo 3 m. Významnější (a také kvalitněji vybudovaná – penetrační makadam 5,0 m) je spojka silnic  III/15113 a III/15222 (napojení na silnice bez dopravního značení může vyvolat dopravní kolizi-DZ 6). Vjezd na lesní cesty je většinou organizačně omezen (SDZ). Před zákazem vjezdu jsou často vyznačeny a stavebně upraveny (zlepšení rostlého terénu štěrkopískem) záchytná parkoviště pro cca 10 osobních vozidel. Rozvoj a úprava dopravně - technických parametrů (šířkové úpravy, zesílení konstrukce, řádné odvodnění) ÚK je závislý na jejich dalším využití. Nevyhovující napojení na silnice je hodnoceno jako DZ 4.

Pěší a cyklistická doprava

- Pěší trasy

V obci jsou částečně vybudovány přilehlé chodníky v rámci úpravy průtahu III/15222. Nevybudování chodníku je hodnoceno jako DZ 1.

Samostatné chodníky /pěší stezky  se vyskytují zejména v oblasti zámeckého parku.

U MK ve funkční skupině D 1 chodníky nejsou, což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu.

Katastrem obce vede značená turistická cesta (modrá) M. Budějovice - Bítov.

- Cyklistická doprava

Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu terénu, s ohledem na nižší zátěže motorové  dopravy v řešeném území je možno ji vést společně s touto  dopravou po silnicích třetích tříd , místních a  především účelových komunikacích. Intenzity cyklistické dopravy se zvyšují s rozvojem cykloturistiky v tomto regionu. Obcí nevedou značené cyklotrasy, za severním okrajem katastru vede 5124 z M.Budějovic přes Štěpkov na Telč.

Vliv dopravy na životní prostředí

Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena  výpočtem podél průtahu silnic III/15222  zastavěnou části obce v průměrné  vzdálenosti 15 m od osy komunikace a výšce 1,5 m nad terénem..

Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru  jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto předpisu  je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě LAeq,T = 50 dB. Po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č.3 je v okolí průtahu silnice III/15222, která je zařazena jako hlavní pozemní komunikace nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina Ldvn rovna 60 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 50 dB . U silnic III/15113 a III/15114 jsou limitní hodnoty stanoveny na 55 a 45 dB - vypočtené hodnoty  jsou uvedeny v následující tabulce.

| označení silnice | L den - dB(A) - 2005 | L noc - dB(A) - 2005 | I60 dB(A)-2025 (m) | I50 dB(A)-2025 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II/405 | 54,9 | 42,2 | 0 | 0 |
| III/40512 | 54,3 | 42,0 | 0 | 0 |
| III/35114 | 54,0 | 41,7 | 0 | 0 |

Pro silnice byla  informativně stanovena izofona pro rok 2005 a ve výhledu roku 2025. Žádná z izofon nepřesahuje ochranné silniční pásmo 15 m. Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracované Ing. Kozákem, CSc. a RNDr. Liberkem - Praha 1995 a je přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit  podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

d 2. technická infrastruktura

D 2.1.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Současný stav

Obec Budkov je členem Svazku obcí Vodovod Budkovsko společně s obcí Oponešice, Třebelovice a Rácovice. Vodovod v Budkově byl realizován v roce 2005 a obec jej vložila do VaK - Svazku obcí Třebíč. Provozovatelem vodovodu je VAS a.s. Třebíč. Vodovod Budkovsko je napojen v Mladoňovicích na přivaděč Štítary – Jemnice. Vodovod Budkovsko je v obci Budkov zakončen. Zdrojem vody je úpravna vody ve Štítarech.

Podle PRVK kraje Vysočina se předpokládá specifická spotřeba vody do roku 2015 pro obce od 150 do 500 ob. v rozsahu od 50 – 110 l/os/den. Průměrná specifická potřeba z vody fakturované domácnostem v kraji Vysočina v roce 2002 byla 79,5 l/ob/den.

Místní zdroje vody, jejich kvalita a ochranná pásma

Z místních zdrojů byly obyvatelé Budkova do nedávné doby zásobováni pitnou vodou. Místní zdroje vody jsou málo vydatné, pochází z mělkých horizontů a v období sucha jsou některé z nich bez vody. Vodní zdroje nemají vyhlášena Ochranná pásma, kvalita a vydatnost vody není pravidelně sledována. Podle Vodohospodářského informačního portálu se na k.ú. Budkov nenachází žádná Ochranná pásma vodního zdroje. Zjištěné významnější místní zdroje vody jsou:

- Vodní zdroj Dětského domova ( provozuje Kraj Vysočina )

Nachází se v areálu bývalého zámeckého parku zámku Budkov. V zámku Budkov je v současné době Dětský domov. Kvalita a vydatnost zdroje nebyla v době zpracování ÚP známa. Vodní zdroj nemá vyhlášena ochranná pásma.

- Vodní zdroj pro skupinu RD na severním okraji obce

Na severním okraji obce se nachází skupina rodinných domů, které využívají vlastní zdroj vody umístěný u polní cesty vedoucí do areálu ZD.

- Vodní zdroj Zemědělského družstva

Zemědělské družstvo používá vodní zdroj, který se nachází na východním okraji obce u Budkovského potoka.

Akumulace vody

Akumulace vody pro obec je dostatečně zajištěna ve VDJ Oponešice - Skalka 2x50 m3. Dle ČSN 75 5401 nemá max. doporučený hydrostatický tlak překračovat hodnotu 60 m (0.6 MPa). V odůvodněných případech může být až 70 m (0,7 MPa). Min. doporučený hydrostatický tlak má mít v místě napojení vodovodní přípojky hodnotu 15 m (0.15 MPa) při zástavbě do dvou nadzemních podlaží. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak nejméně 0,2 MPa (20 m). Při odběru nemá přetlak poklesnout pod 0,05 Cpa (5 m).

Nejvýše položená zástavba v obci				520,0

Nejníže položená zástavba v obci				500,0

Vodojem Skalka –  max. hl. 550 m n.m.

Čára min. hydrostatického tlaku					547,0 m n.m.

Hydrostatický tlak v zástavbě:

Maximální 			(550,0 – 500,0)		50,0 m

Minimální		  		(547,0 – 520,0)                    	27,0 m

Zástavba v obci je pokryta dostatečným tlakem ve vodovodní síti i pro případ požáru. Pro hasební účely je také k dispozici požární nádrž v centrální části obce, Zámecký rybník a požární nádrž pod Zemědělským družstvem.

Nouzové zásobování

- Užitková voda

Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

- Pitná voda

Obec bude zásobována pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje Želetava. Pro obec bude třeba dovézt 3,78 m3/den.

Doporučení

- Sledovat občasnou kontrolou ( 1x ročně ) místní zdroje vody ( kvalitu a vydatnost ) a udržovat technologickou a stavební část místních vodních zdrojů v provozuschopném stavu pro případ havárie na skupinovém vodovodu,

- Pro odběr podzemních a povrchových vod je nutné povolení Vodoprávního úřadu. V případě nedovoleného odběru mohou být uděleny poměrně vysoké pokuty. Doporučujeme, aby se každý informoval na Vodoprávním úřadu v Moravských Budějovicích ( Oddělení vodního hospodářství ) a nebo na www.zanikpovoleni.cz.

Ochranné pásmo vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

ochranné pásmo vodovodu do DN 500 od vnějšího líce potrubí		1,5 m

D 2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Současný stav

Prohlídkou obce, za účasti pana starosty, bylo zjištěno, že obec má vybudovanou  kanalizační síť, která slouží k odvádění dešťových vod z komunikací a do které jsou zaústěny přípojky z okolních nemovitostí. Kanalizační síť je tvořena řadou samostatných větví, které jsou vyústěny do potoka Bihanka, který protéká středem obce. Odpadní vody z domácností a občanské vybavenosti ( OÚ, škola,  jsou individuálně zachycovány v jímkách, nebo septicích. Čistírna odpadních vod je v obci pouze pro Dětský domov.

V místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.

###### ČOV pro Dětský domov

V roce 2007 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod pro Dětský domov. Čistírna je umístěná v  zámeckém parku v blízkosti budovy domova. Jedná se o podzemní objekt s technologií mechanicko-biologického čištění AS – Variocomp  od firmy ASIO. ČOV byla navržena pro 50 dětí domova + personál a má kapacitu 15 m3/den splaškových vod. Vyčištěná voda odtéká z ČOV do Budkovského potoka. Po dobu letních měsíců je většina dětí domova na prázdninových pobytech mimo domov a protože ČOV není dostatečně vytížena, tzn., že nemá dostatečný přísun živin, je v tomto období zhoršená kvalita vody na odtoku z ČOV.

V obci bude vybudována nová kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V obci bude v souladu s PRVKÚK vybudována vlastní ČOV (zakrytá). Dešťové vody v celé obci budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány (zálivka apod.).

V místních částech, kde jsou navrženy soukromé jímky na vyvážení je možné alternativně využít domovních čistíren odpadních vod, nebo jim ekvivalentních technologií čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.

Technické řešení společného odkanalizování se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVK do roku 2014 vzhledem k  vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele.

Doporučení

- Pro stávající kanalizaci je nutné vypracovat pasport a její provoz uvést dát do souladu s požadavky zákonů (Vodní zákon, Stavební zákon apod.), jinak se obec vystavuje riziku udělení pokuty od Státní vodohospodářské inspekce,

- posoudit technický stav stávající kanalizační sítě na základě prohlídky kamerou,  provést posouzení kapacity sítě pro odvádění dešťových vod na základě hydrotechnického výpočtu podle údajů o srážkách daných Hydrometeorologickým ústavem. Přitom je nutné pamatovat na přítok vod z okolních zemědělských pozemků a zajistit jejich neškodný průtok zastavěným územím obce,

- dešťové vody v celé obci budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány (zálivka apod.). Podle vyhlášky č.501 / 2006 Sb. O obecných podmínkách využívání území, § 21, odst. 5 c) se stavební pozemek vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování dešťových vod, nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20mm denního úhrnu srážek, před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu,

- obnovit zanesené příkopy a propustky,

- zapsat do katastru nemovitostí věcná břemena pro trasy stávající kanalizace,

- pro vypouštění vod do vod podzemních a povrchových vod je zapotřebí mít řádné povolení Vodoprávního úřadu. V případě nedovoleného vypouštění mohou být uděleny poměrně vysoké pokuty. Doporučujeme, aby se každý informoval na Vodoprávním úřadu v Moravských Budějovicích (Oddělení vodního hospodářství) a nebo na www.zanikpovoleni.cz,

- v souladu s PRVK doporučujeme v obci vybudovat novou splaškovou kanalizaci a obecní ČOV. Při návrhu obecní ČOV uvažovat i s kapacitou pro Dětský domov a stávající ČOV Dětského domova následně zrušit. Obecní ČOV bude umístěna v zakrytém objektu se sedlovou střechou, který nenaruší vzhled zastavěné části obce a okolí zámku,

- při návrhu ČOV je zapotřebí brát v úvahu v PRVK uváděnou velikost specifické spotřeby vody ( 105 l/ob./den ). Produkce odpadních vod z domácností je pak úměrná této spotřebě. Specifické hodnoty znečištění  pro návrh ČOV jsou v PRVK rovněž uvedeny . Např. u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci, septik nebo ČOV se zde uvádí hodnota látkového zatížení BSK5 – 60 g/EO/den,

- ještě před tím, než bude přistoupeno k projektové přípravě stavby splaškové kanalizace a ČOV, doporučujeme zpracovat  a schválit Obecním zastupitelstvem pro území obce Budkov Technické standardy pro kanalizaci a ČOV. Bude zde předepsáno, v souladu s obecně závaznými normami a předpisy, materiálové provedení kanalizace, které bude vyhovovat potřebám obce a nikoli provozovateli kanalizace a nebo výrobcům stavebních dílců a technologií.

Ochranná pásma

- Pro ČOV pro více než 500 EO není dle ČSN 75 6401 pásmo hygienické ochrany taxativně vymezeno. Doporučujeme, aby i v případě zakryté ČOV, bylo kolem ČOV vymezeno pásmo 50m od obytné zástavby.

- Podle zákona č.274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo kanalizace do DN 500 od vnějšího líce potrubí		1,5 m

D 2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

Vodní toky v katastru obce

Z hlediska čistoty vod se k.ú. Budkov nachází (stejně jako větší část Českomoravské vysočiny) ve zranitelné oblasti.

Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují:

- povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo

- povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.

Z hlediska plánování vodního hospodářství se katastrální území Budkova nachází ve vodním útvaru D012 ( ID = 41164000 ), což je celé povodí potoka Bihanky. Útvar je dotčený především příčnými překážkami na toku. Katastrálním územím neprotéká vodohospodářsky významný vodní tok.

- Bihanka

Identifikátor toku 	 10100427

Délka toku [km]	16.657

Správce úseku toku	 Zemědělská vodohospodářská správa

ČHP  4-14-02-041

Tok Bihanky je v zastavěném území obce částečně zatrubněn.

- Budkovský potok

Identifikátor toku	10107787

Délka toku [km] 	2.482

Správce úseku toku	Zemědělská vodohospodářská správa

ČHP  4-14-02-041

- Oponešický potok

Identifikátor toku 	10105159

Délka toku [km]	3.372

Správce úseku toku	Zemědělská vodohospodářská správa

ČHP  4-14-02-042

- přítok Jevišovky (protéká Sedleckým rybníkem a lesními porosty na východě území)

Identifikátor toku 	10106556

Délka toku [km]	2.827

Správce úseku toku	Lesy ČR, s.p.

ČHP  4-14-03-001

- Kobera ( protéká lesními porosty na západním okraji katastru )

Identifikátor toku 	10102643

Délka toku [km]	5.339

Správce úseku toku	Lesy ČR, s.p.

ČHP  4-14-02-025

- HMZ ( Dolní potín – pravostranný přítok Bihanky, HMZ = hydromeliorační zařízení )

Identifikátor toku 	10123862

Délka toku [km]	0.936

Správce úseku toku	ostatní

ČHP  4-14-02-041

- HMZ (pravostr. přítok Budkovského potoka – zaústěno v trati Záhumenice pod křížkem)

Identifikátor toku 	10114469

Délka toku [km]	1.513

Správce úseku toku	ostatní

ČHP  4-14-02-041

- HMZ ( levostranný přítok Bihanky v trati Za sýpkami )

Identifikátor toku 	1011632

Délka toku [km]	1.365

Správce úseku toku	ostatní

ČHP  4-14-02-041

Vodní plochy v katastru obce

V katastru obce se v dnešní době nachází řada malých vodních nádrží ( rybníků ), které jsou používány především pro chov ryb.

###### - Malé vodní nádrže v trati Nad potínem

Jsou nad obcí na horním toku Bihanky. Svým technickým stavem ovlivňují zastavěné území obce. Hráz horního – menší z obou rybníků je ve špatném technickém stavu.

###### - Vedunka

Malá nádrž na Budkovském potoce. Její technický stav rovněž ovlivňuje zastavěné území obce.

###### - Požární nádrž u Budkovského potoka

Nádrž obdélníkového tvaru, břehy jsou zpevněny silničními panely. V letním období je využívána  jako přírodní koupaliště.

###### - Zámecký rybník

Největší vodní nádrž na katastrálním území obce. Hráz nádrže je udržovaná a v dobrém technickém stavu.

###### - Salmův rybník

V době zpracování ÚP byl rybník čištěn. Majitelem rybníka je pan Knotek, který jej využívá pro chov ryb.

- Sedlecký rybník

Lesní rybník využívaný pro chov ryb.

Návrh opatření

- Zachovat stávající funkce nádrží, ověřit zda způsob hospodaření odpovídá schválenému manipulačnímu řádu a zda je vykonáván technicko-bezpečnostní dozor vodního díla,

- z vodohospodářských důvodů doporučujeme obnovit bývalé rybníky a z důvodu ochrany Budkova před přívalovými srážkami doporučujeme zřídit suché nádrže podle projektu Protipovodňových opatření z roku 2006. U suchých nádrží však nedoporučujeme, z důvodu zachování přirozeného rázu krajiny, zřizovat ochranné hráze vyšší než 2,5m. Je také nutné provést ekonomické a hydrologické vyhodnocení navrhovaných Protipovodňových opatření. Je nutné porovnat náklady na zřízení retenčních objemů nádrží a velikost škod při průchodu Q100 obcí,

- obnovit historický rybník v lese na potoce Kobera a na horním toku potoka Bihanka v lokalitě Prostřední čtvrtky. Rybník v lokalitě Prostřední čtvrtky bude obnoven v původním rozsahu a bude mít zvýšený ovladatelný prostor pro zachycení přívalových vod, z důvodu ochrany Zámeckého rybníka před splaveninami zřídit novou nádrž v lokalitě Záhumenice a z důvodu ochrany před erozními účinky vody zřídit nádrž v lokalitě Nad cestou,

- u potoku Bihanka je nutné, aby byl vypočten průchod Q100 ( stoleté vody ) dnešní zástavbou, byla posouzena kapacita zatrubněné části potoka a bylo případně vyhlášeno zátopové území podél trasy potoka,

- nové vodní nádrže jsou navrhovány také z důvodu zvýšení ekologické stability území a podílu ekostabilizujících ploch, proto je třeba v rámci výstavby založit břehové porosty, které budou mít funkci interakčních prvků a budou součástí ÚSES,

- funkce nádrží bude kromě ekostabilizující také vodohospodářská (retenční), estetická a krajinotvorná. Nádrže nebudou povolovány pro intenzivní hospodářské využití ani pro rekreační funkce, plocha Z12 je určena pro mokřad.

Při jejich výstavbě je nutné dodržet tyto závazné podmínky:

- vyžádat si a respektovat požadavky orgánů ochrany přírody,

- břehy vodních nádrží kromě nutných technických objektů provést jako nezpevněné, zatravněné, rozsah zpevněných ploch bude minimalizován, (komunikace apod.),

- vykácené dřeviny nahradit výsadbou náhradní zeleně.

- Pro provoz nádrží je třeba zpracovat provozní a manipulační řád, zajistit, aby způsob hospodaření odpovídal těmto řádům a byl vykonáván technicko - bezpečnostní dozor vodního díla.

Ochranná pásma pro umisťování staveb v blízkosti vodních toků, rybníků a jezer

Ochranná pásma nejsou v současné době taxativně v legislativě vymezena. Podle zák. č.254/2001 Sb. O vodách je stanoven manipulační pruh podél vodního toku, který správci toku mohou po dohodě s vlastníky pozemků užívat. Jeho šířka je  pro drobné vodní toky 6 m, pro významné vodní toky 8 m. Vodoprávní úřad může na základě požadavku vlastníka vodního díla stanovit ochranná pásma. Vlastníci okolních pozemků mají však nárok na majetkovou újmu.

D 2.4. PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Na plochách s erozním ohrožením byly navrženy plochy pro zatravnění, které jsou vyznačeny v grafické části dokumentace. Tyto objekty mají za úkol zachytit povrchový odtok z výše položeného povodí a odvést ho neškodně do zatravněných údolnic nebo svodných průlehů a příkopů. Šířka zatravněného průlehu by měla být min. 10 m. Rozsah nutných opatření bude upřesněn po provedení podrobného posouzení erozně ohrožených ploch a v závislosti na agrotechnických úpravách. Ke zmírnění odtoku extravilánových vod na navazujících plochách doporučujeme  vyloučit plodiny erozně náchylné jako okopaniny, řepu, kukuřici. Ostatní plodiny - obiloviny a podobně erozně náchylnější - je možné sít pouze v kombinaci pásového střídání plodin nebo v případě realizace technických PEO.

Agrotechnická opatření – doporučené kultury :

| Sklon pozemku | Stupeň erozní ohroženosti | Druh kultury |
| --- | --- | --- |
| 0 - 5 % | neohrožená půda | okopaniny,řepa, kukuřice a všechny ostatní plodiny erozně náchylné |
| 5 – 14 % | mírně ohrožená půda | obiloviny, plodiny erozně náchylné pouze v kombinaci pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 14 – 21 % | středně až výrazně ohrožená půda | jetel, vojtěška, pícniny ( obiloviny pouze v případě pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 21 – 36 % | výrazně ohrožená půda | zatravnění, případně jeteloviny |
| nad 36 % | katastrofálně ohrožená půda | zalesnění |

Na všech pozemcích katastru obce mimo zástavbu je třeba dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické a organizační. Při správném použití jsou osevní postupy významným prostředkem k ochraně půdy před erozí, důležité je rovněž pásové střídání plodin v závislosti na sklonitosti pozemků.

Z agrotechnických opatření doporučujeme především zvyšování vodní jímavosti půdy zvyšováním obsahu humusu a zlepšováním půdní struktury. Pro vytvoření příznivé půdní struktury je důležitý obsah humusu, proto je potřebné periodické hnojení půdy statkovými hnojivy, zeleným hnojením, zaoráváním slámy apod.

Z hlediska ochrany proti vodní erozi mají značný význam také interakční prvky navržené podél cest a prvky vedené po okraji půdních bloků. Ve větrně exponovaných polohách doporučujeme tyto prvky šířkově a skladebně modifikovat tak, aby působily jako větrolamy.

Pro ochranu zastavěného území obce před přívalovými vodami je třeba vymezených plochách provést potřebná stavebnětechnická a i jiná opatření. Jedná se především o zřizování a udržování suchých poldrů, průchodů a příkopů, propustků, záchytných průlehů apod. Větší přítoky, které jsou způsobeny odtokem z komunikací, zpevněných ploch a střech objektů budou odvedeny stávajícími příkopy a propustky, případně dešťovou kanalizací s vyústěním do vodoteče, které je třeba pravidelně obnovovat a čistit.

D 2.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Obec je plynofikována STL plynovodní sítí, která je napojena na VTL RS 1200 umístěnou na okraji obce. Regulační stanice je napojena VTL plynovodní přípojkou DN 100, napojenou na VTL plynovod DN 150 Martínkov – Jemnice, který prochází středem katastrálního území. Na STL plynovodní rozvody je napojen i areál zemědělského družstva. Kapacita RS (1200 m3 plynu za hodinu) nebyla v rámci ÚP posuzována.

Ochranné pásmo plynovodů dle § 68 zákona č. 458/2001 Sb.

- do DN 200				  4 m

- nad DN 500				12 m

- STL v zast. území obce		  1 m

Zřizovat stavby a v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické, či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, odpovídajícího za provoz plynárenského zařízení.

Zdroje informací (kap. D 2.1. – D 2.3.)

- Ministerstvo ŽP České republiky, Vodohospodářský informační portál

- Základní vodohospodářská mapa ČR, 23-44 Mor. Budějovice

- údaje poskytnuté provozovateli sítí a Obecním úřadem

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

- Protipovodňová opatření Budkov, ing. Josef Doležal – PROMOS, listopad 2006

- Provozní deník pro domovní ČOV AS-VARIOCOMP

D 2.6.  Zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Budkov  je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV ve  správě E.ON a.s. ČR.

Dle ZÚR zasahuje jižní okraj území koridor veřejně prospěšné stavby (VPS) E10 (šířka 400 m – nadzemní vedení VVN 110 kV). Zpřesnění tohoto koridoru bylo konzultováno s potenciálním investorem E.ON. Dle jeho sdělení se výhledová trasa nadzemního vedení nebude realizovat v dohledné době a koridor nezasáhne do správního území Budkov. Územím obce prochází další trasy vedení 22 kV. Jako veřejně prospěšná stavba je navržena přeložka trasy VN západně od obce z důvodu budoucího uvolnění plochy pro novou výstavbu. Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou  schopností pro stávající odběry.

Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce.Stávající i navrhovaná zařízení el. distribuční sítě jsou zakreslena v grafické části ÚP včetně příslušných ochranných pásem.

Výkonová bilance

Výkonová bilance je odvozena z podkladů o návrhu rozvoje  stavebních ploch a předpokládaných aktivit.

Stávající soudobé zatížení bytového fondu, základní  vybavenosti a nebytového odběru nebylo do výkonové  bilance zahrnuto a předpokládá se, že je plně pokryto ze  stávajících rozvodů.

Výkonová bilance byla stanovena výpočtem pomocí hrubých  perspektivních hodnot měrného zatížení a vychází  z obdobných srovnatelných studií.

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a TUV  jiným médiem. U bytů se předpokládá komfortní vybavení  běžnými el. spotřebiči, vařením a vytápěním jinými médii  t.j. stupněm elektrizace "A". V souladu s pravidly pro  elektrizační soustavu je výhledová hodnota měrného  soudobého zatížení na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.

Pro výpočet je předpokládána převážně výstavba dvougeneračních RD se dvěma byty a u 20 % RD rezerva 12  kVA pro případné další odběry (dílny ap.)

Bilance elektrického výkonu (nová zástavba)

| Kapacita lokality | Počet bytů | Nový odběr (kVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | byty | ostatní | Celkem |
| Z1 | 48 | 72 | 36 | 108 |
| Z2 | 60 | 90 | 60 | 150 |
| Z3,Z4,Z5 | 6 | 9 | 24 | 33 |
| ostatní |  |  | 60 | 60 |
| celkem | 114 | 171 | 180 | 351 |
| Předpoklad pro návrhové období celkem | 30 | 45 | 60 | 105 |

d 2.7.  Spoje

V obci není obsluhované telekomunikační zařízení. Požadavky na nové plochy nejsou.

Na k.ú. obce se vyskytují podzemní vedení a zařízení telekomunikačních sítí. Jejich stav je v podrobnosti dle poskytnutých podkladů informativně zakreslen v grafické části ÚP. V době přípravy činností a staveb na území obce je nutné si vždy vyžádat závazné stanovisko o jejich existenci a podmínkách ochrany u jejich správců.

D 2.8.  Radiokomunikace

Katastrálním územím obce Budkov neprochází žádná podzemní ani nadzemní RR trasa a společnost  Radiokomunikace, a. s., zde nemá jiné další zájmy a zařízení ke zohlednění a zakreslení v grafické části ÚP.

d 2.9.  nakládání s odpady

Zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního  významu. Místními producenty odpadů jsou kromě domácností  zejména zemědělské podniky a  hospodářství.   Z odpadů produkovaných obcí je objemově nejvýznamnější  tuhý domovní odpad.

Likvidace domovních odpadů je zajišťována ve spolupráci  s oprávněnou firmou na základě smlouvy. Z komunálního odpadu jsou separovány nebezpečné složky,  jejichž odvoz má obec zajištěn operativně prostřednictvím  oprávněné firmy.

Na k.ú. obce není vhodná lokalita pro ukládání stavební suti. Tento materiál je třeba odvážet na povolenou skládku mimo území obce.

V oblasti hospodaření s odpady navrhujeme:

- snižovat množství odpadů u původce

- zabezpečit třídění odpadů, svoz a následnou  likvidaci (recyklaci) na

celém správním území obce

- likvidovat případné černé sládky (již v počátku)  - zabezpečit čistotu v obci.

Jedná se  především o organizační opatření ze strany  obecního úřadu. V obci je navrženo místo pro sběrný dvůr v rámci přestavby zemědělského areálu na okraji obce.

      - koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně V urbanizovaném území

E 1.  uspořádání krajiny

Zemědělský půdní fond  (ZPF)

Krajina k.ú. obce Budkov se skládá ze tří rozdílných severojižně orientovaných pásů . Střední z nich, kde leží zastavěné území historické obce, je intenzivní krajinou zemědělskou. Dlouhodobě se zde promítá činnost člověka. Typickým znakem krajinného rázu jsou velké zemědělsky využívané plochy, sporadicky narušené malým plochami lesních porostů, téměř bez členění liniovou vegetací.

Podle údajů ČSÚ z roku 2007 zemědělsky využívané plochy zabírají v současnosti 41,1 % z výměry katastru, přičemž 92,4 % připadá na ornou půdu.

Zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací dokumentace vychází především ze zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky č. 13/94 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy MŽP čj. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996.

Lesní porosty - plochy určené k plnění funkcí lesa  (PUPFL)

Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Lesy pokrývají v řešeném území značnou výměru 54,4 % z rozlohy k.ú.

| Soubory lesního typu a cílové hospodářské soubory |
| --- |
| Lesní oblast | 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny |
| Soubor lesního typu – převažující v území: ve východní části katastru ve větší míře také: | 4O - Svěží dubová jedlina (Querceto - Abietum variohumidum trophicum) 4S - Svěží bučina (Fagetum mesotrophicum) 4K - Kyselá bučina (Fagetum acidophilum ) |
| v menší míře se vyskytují: | 4A - Lipová bučina (Tilieto - Fagetum acerosum lapidosum) 4B - Bohatá bučina (Fagetum eutrophicum) 3L - Jasanová olšina (Fraxineto - Alnetum alluviale(-is)) |
| Celková plocha lesní půdy | 940 ha |

Druhy lesních porostů v řešeném území

- lesy hospodářské

- lesy výzkumné (3 bodové lokality)

Plochy krajinné zeleně

V rámci krajinné zeleně se uplatňují vegetační prvky nacházející se mimo zastavěné a zastavitelné území. Jde o zapojené porosty dřevin rostoucí mimo les, dále menší remízky a lesíky, liniové prvky, které tvoří doprovodné porosty vodních toků a vodních nádrží, komunikací, porosty na mezích a další ekotonová společenstva. Rozptýlenou trvalou vegetací rozumíme dřevinnou vegetaci rostoucí volně mimo lesní půdu a mimo liniové doprovodné porosty vodních toků a ploch a komunikací. Jedná se především o menší skupinky stromů a keřů a významné solitérní dřeviny. V malé míře jsou zastoupeny aleje ovocných stromů, ojedinělá alej se nachází pouze při silnici  u západního vstupu do obce.

Typy ploch a prvků krajinné zeleně v řešeném území

Typy ploch:

- zapojené porosty dřevin (mimo les)

- břehové porosty podél vodních toků a ploch

- linie dřevin (zapojené)

- bylinné linie se stromy a keři

- bylinné linie

- skupiny dřevin

Typy prvků:

- ovocná stromořadí

- stromořadí

- významné solitérní dřeviny

Významné stromy v krajině - hodnotné solitéry či skupiny:

- doprovodná zeleň vodních ploch a vodotečí

- vzrostlé stromy na severním a západním okraji obce

- stromy u křížků a drobné architektury v krajině

Navržená opatření - doporučení:

- Doplnění břehových porostů vhodnými vzrostlými dřevinami u stávajících vodních ploch a vodotečí,

- návrh a realizace výsadeb u nových vodních nádrží,

- rozčlenění scelených bloků orné půdy liniovými prvky (interakční prvky),

- doplnění alejí podél silnic i polních komunikací z řad ovocných či jiných druhů stromů s travinobylinným podrostem,

- výsadba solitér stromů na křížení cest či u drobné architektury,

- v druhové skladbě výsadeb respektovat podmínky stanoviště (STG).

e 2. Koncepce územního systému ekologické stability

Zpracovaný generel ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek) byl při práci na ÚP Budkov upřesněn stejným autorem. Skladebné části ÚSES (biokoridory a biocentra) byly podrobněji vymezeny s ohledem na měřítko mapového podkladu (katastrální mapa) a zkoordinovány s řešením na sousedních katastrech.

Na řešeném území byly navrženy také interakční prvky, které jsou rovněž součástí místních územních systémů ekologické stability. Zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní až nestabilní krajinu. Vytvářejí existenční podmínky rostlinám i živočichům a mohou působit stabilizačně v kulturní krajině. V interakčních prvcích nacházejí prostředí pro život opylovači kulturních rostlin a predátoři omezující hustotu populací škůdců. Interakční prvky jsou pouze směrnou částí plánu ÚSES.

Stávajícími interakčními prvky jsou ekotonová společenstva křovinatých lad a lemů, břehové porosty a silniční stromořadí, které nejsou biokoridory. Velmi pozitivně působícím plošným interakčním prvkem jsou travinobylinná společenstva, luční porosty, která by měly být uplatňovány zejména v údolních nivách potoků a řek.

E 3. ZELEŇ V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ

Zeleň v zastavěném území tvoří poměrně významný prvek uplatňující se v rámci tohoto území. Nejvýznamnějšími plochami jsou soukromé zahrady v obytné zástavbě. Nevyskytují se rozsáhlé celky veřejné zeleně s zámeckého parku. Na veřejných prostranstvích je značný podíl ploch zatravněných, místy se vyskytují zajímavé porosty vzrostlé zeleně a keřů v záhumní a zahradách. Doporučujeme udržovat tradici starých odrůd ovocných stromů, které jsou v daném prostředí odolnější než běžné tržní odrůdy a nenahraditelné svou charakteristickou, jedinečnou chutí.

Plochy zeleně jsou bez výraznější pobytové funkce. Většina stávajících vegetačních úprav na veřejných prostranstvích vyžaduje rekonstrukci nebo doplnění mobiliářem či výsadbou vegetačních prvků.

Navržená opatření

- Zajištění zpracování generelu veřejné zeleně s návrhem údržby a dalších opatření,

- rekonstrukce vegetačních prvků a doplnění stávajících ploch zeleně vhodným mobiliářem,

- citlivé zpracování projektů pro úpravu a rekonstrukci vytypovaných prostor s ohledem na zachovávající charakteru lokalit a rázu sídla.

E 4. rEKREACE

Území obce leží mimo tradiční rekreační území. Nejsou zde zařízení hromadné rekreace. Ve volné krajině nejsou navrhovány žádné změny využití pro tento účel. Služby a infrastruktura cestovního ruchu může být budována výhradně uvnitř zastavěného a zastavitelného území obce. To se netýká budování drobných objektů ke lepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu (zastavení podél turistických tras, odpočívky, hygienická zařízení, informační a ekologická centra apod., výjimečně včetně obsluhy a služeb) za podmínky, že vyhoví všem obecně platným předpisům, které regulují využití dotčených ploch. Plochy individuální rekreace na zahrádkách jsou stabilizovány. Vhodné objekty uvnitř zastavěného území mohou být užívány jako chalupy.

      - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno).

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

      - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

A. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně

Tabulky přehledu ploch jsou uvedeny jako příloha textové části.

2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy ovlivnění  hydrologických a odtokových poměrů

Výstavba na některých plochách se může dotknout dříve vybudovaných odvodňovacích zařízení. Zásahy do odvodňovacích zařízení budou minimalizovány, součástí projektu musí být opatření k zajištění jejich funkce na ostatních plochách dotčeného zařízení. Plochy kde dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy jsou označeny v tabulkové části.

3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské  prvovýroby, zemědělských usedlostech cestách a jejich  předpokládaném porušení

Navržené řešení nezasahuje do stávajících zemědělských  zařízení, stávající síť zemědělských účelových komunikací zůstává funkční a je doplněna o komunikace pro obsluhu navržených vodních nádrží. Podél cest je navržena výsadba doprovodné zeleně (interakční prvky ÚSES) z důvodu zvýšení ekologické stability území.

4. Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření pro zajištění ekologické stability krajiny, pozemkových úpravách a jejich porušení

| Druhy pozemků (údaje roku 2007) |
| --- |
| Celková výměra pozemku (ha) | 1 729 |
| Orná půda (ha) | 656 |
| Zahrady (ha) | 16 |
| Ovocné sady (ha) | 0 |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 38 |
| Zemědělská půda (ha) | 710 |
| Lesní půda (ha) | 940 |
| Vodní plochy (ha) | 13 |
| Zastavěné plochy (ha) | 12 |
| Ostatní plochy (ha) | 54 |

Pro k.ú. Budkov, 615587, byl v letech 1994-5 zpracován generel ÚSES (Agroprojekt PSO s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na ÚP (2008).

Dokumentace pozemkových úprav není dosud zpracována ani se v současnosti ve střednědobém výhledu nepřipravuje.

5. Popis řešení a vyhodnocení variant možného uspořádání

Možnosti variantního řešení

Plochy vhodné z technického hlediska pro novou výstavbu se vyskytují na obvodu celého zastavěného území obce s výjimkou JV části (areál zámku a zámeckého parku) a části SV (OP areálu zemědělské výroby). Na plochách severně od zastavěného území obce se vyskytují převážně kvalitní zemědělské půdy. Pro směry rozšíření zastavěného území obce bylo jako nejvýhodnější řešení vyhodnoceno směrování zástavby západním a jihozápadním směrem. Toto řešení je obsaženo v návrhu územního plánu.

Odůvodnění potřeby ploch pro výstavbu

Počet obyvatel v obci nemá stoupající tendenci, potřeba bytů z demografického růstu není uvažována. Požadavky nových ploch v příštím období v obci Budkov budou vycházet zejména z potřeby zkvalitňování bytového fondu – za současné situace potřeba cca 30 nových bytů.

Obec je lokálním střediskem osídlení, je zde mateřská škola, základní škola pro 1.-9.ročník, ordinace lékaře. Z pozice obce v systému osídlení je odvozena pro budoucí období potřeba 20 nových bytů.

Z ostatních potřeb (počet podnikatelských subjektů – celkem 58, průměrný věk obyvatel obce 34,4 roků) a potřeby minimální rezervy pro výstavbu RD je odvozena potřeba cca 15 bytů. Od výsledného požadavku je odečten počet bytů, které je možné realizovat v zastavěném území obce.

Demografické údaje

| Počet obyvatel obce (31.12.2007) | 365 |
| --- | --- |
| Počet obydlených bytů (SLBD 2001) | 121 |
| Průměrný počet osob na byt | 3,016 |
| Přírůstek obyvatel celkem (rok 2007) | 0 |
| Průměrný věk obyvatel (roků) | 34,4 |

Potřeba bytů a ploch pro novou výstavbu

| důvod výstavby | potřeba bytů |
| --- | --- |
| Přírůstek obyvatel | 0 |
| Zkvalitňování bytového fondu a snižování průměrného počtu osob/byt (cílová hodnota 2,5 os/byt) | 301) |
| Pozice obce v systému osídlení | 20 |
| Ostatní vlivy - rezerva | 15 |
| celkem potřeba | 65 |
| Využití ploch uvnitř zastavěného území | - 5 |
| požadavek na kapacitu nových ploch bydlení celkem | 60 |
| Potřeba ploch pro bytovou výstavbu (jedno stavební místo do 1200 m2) | cca 7 ha |

1) Pro orientační výpočet potřeby bytů k dosažení průměrného počtu obyvatel na byt 2,5 (osoba/byt) je použit statický model vycházející ze současných ukazatelů.

Návrh zastavitelných ploch pro bydlení a etapizace výstavby

Vzhledem předpokládanému postupnému rozšiřování obce bylo využití části navržených zastavitelných ploch stanoveno do II.etapy (až po zastavění min. 60 % ploch ostatních navržených ploch.)

| Plochy zařazené do II.etapy |
| --- |
| Z1c Z1d | bydlení | 0,45 ha 1,10 ha |
| Z10b | výroba zemědělská | 1,56 ha |
| Z11 | revitalizace potoka | 0,99 ha |

Předběžné projednání řešení

Řešení bylo předběžně projednáno na OŽP krajského úřadu kraje Vysočina. Připomínky z jednání dne 23.6.2008 a 5.8.2008 byly akceptovány. Do návrhu byly v průběhu dalšího řešení navíc doplněny požadavky na změnu hospodaření na ZPF z důvodu ochrany půdy proti vodní a větrné erozi. Plochy pro zatravnění jsou navrženy tak, aby byla zajištěna přístupnost pro hospodaření na navazujících pozemcích a nevznikaly obtížně obhospodařovatelné zbytkové plochy.

Odůvodnění návrhu výstavby vodních nádrží (Z12-Z17)

Jedním z požadavků, které vyplynuly pro řešení územního plánu obce z průzkumů a rozborů je zvýšení ekologické stability území a podílu ekostabilizujících ploch na území obce. Z toho důvodu jsou navrženy nové víceúčelové vodní nádrže, plocha Z12 je specifikována jako mokřad. Břehové porosty, které budou založeny jsou jako interakční prvky součástí ÚSES. Funkce nádrží bude kromě funkce ekostabilizující také vodohospodářská (retenční), estetická a krajinotvorná. Nádrže nebudou povolovány pro intenzivní hospodářské využití ani pro rekreační funkce. Při jejich výstavbě dodržet tyto závazné podmínky:

- vyžádat si a respektovat požadavky orgánů ochrany přírody,

- břehy vodních nádrží kromě nutných technických objektů provést jako nezpevněné, zatravněné, rozsah zpevněných ploch bude minimalizován (komunikace apod.)

- vykácené dřeviny nahradit výsadbou náhradní zeleně.

Pro provoz nádrží je třeba zpracovat provozní a manipulační řád, zajistit, aby způsob hospodaření odpovídal těmto řádům a byl vykonáván technicko -bezpečnostní dozor vodního díla.

Požadavky na hospodaření v území z hlediska ochrany ZPF proti vodní erozi

Na plochách s erozním ohrožením byly navrženy plochy pro zatravnění. Rozsah nutných opatření bude upřesněn po provedení podrobného posouzení erozně ohrožených ploch a v závislosti na agrotechnických úpravách.  Ke zmírnění odtoku extravilánových vod na navazujících plochách doporučujeme  vyloučit plodiny erozně náchylné jako okopaniny, řepu, kukuřici. Ostatní plodiny - obiloviny a podobně erozně náchylnější - je možné sít pouze v kombinaci pásového střídání plodin nebo v případě realizace technických PEO. Značný význam mají interakční prvky navržené podél cest a prvky vedené po okraji půdních bloků. Ve větrně exponovaných polohách doporučujeme tyto prvky šířkově a skladebně modifikovat tak, aby působily jako větrolamy.

Dohoda o řešení úpravy u plochy Z5 při místním šetření 22.5.2009

Při místním šetření dne 22.5.2009 bylo dohodnuto, že část pozemku 1277/17 od štítu stávajícího obytného domu bude v ÚP uvedena jako zahrada (ZPF, regulace využití jako RZ – rekreace rodinná – zahrady, zahrádky, koeficient zastavitelnosti jednotlivé plochy zahrady max. 0,2), pro přístup na vzdálenější pozemky bude v ÚP navržena účelová cesta podél obvodu parcely 1277/17.

### Dohoda o úpravě tras biokoridorů ÚSES.

### S ohledem na požadavek nenarušení hospodaření a organizace ploch ZPF bylo následně telefonicky s OŽP KÚ dohodnuto přesunutí biokoridoru 363.0338b směrem na SV do svodnice s plochou Z12 a rovněž úprava napojení na lesní masiv na východě a trasu biokoridoru severně obce v trati „Nad potínem“, které respektuje průběh vrstevnic a přebírá i protierozní funkci. V původní trase biokoridoru ve svodnici v trati „Záhumenice nad křížem“ zůstává z protierozních důvodů navržen zatravněný pás – vsakovací průleh.

6. Návrh vyznačení současně zastavěného území obce

V rámci ÚP je vyznačena hranice zastavěného území obce v souladu se stavebním zákonem a navržena hranice zastavitelného území obce.

7. Údaje o existenci dříve stanovených dobývacích prostorů  nebo chráněných ložiskových územích u kterých dosud  nedošlo ke stanovení dobývacího prostoru

Na k.ú. obce nejsou stanoveny dobývací prostory, neprobíhá zde těžba ani nejsou požadavky na její zahájení. Zábor ZPF není navržen.

B. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (§14 zák. 289/1995 Sb.) – zábor viz příloha a)

      - Současný stav

| Lesní oblast | 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny |
| --- | --- |
| Dotčené soubory lesního typu | (Z16) 3L - Jasanová olšina (Fraxineto - Alnetum alluviale(-is)) 4O - Svěží dubová jedlina (Querceto - Abietum variohumidum trophicum) (Z7) 4S - Svěží bučina (Fagetum mesotrophicum) |
| Lesní typ | (Z16) 3L1 (Z7) 4S2 |

2. Navrhované řešení

Ve svodnici je navržena podél potoka cesta k rybníkům v trati „Nad potínem“ a dále k rybníku v trati „Prostřední čtvrtky“. Tato cesta prochází částečně i lesními pozemky a bude sloužit i pro jejich obsluhu a údržbu potoka (Z7).

Je navržena obnova vodní nádrže na horním toku potoka Kobera. Nádrž má funkci vodohospodářskou, retenční a krajinotvornou (Z16).

3. Zdůvodnění řešení z hlediska požadavků na zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů

Navržená cesta umožní nutnou obsluhu navržených vodních nádrží, koryta potoka a zpřístupní lesní pozemky kterými prochází. Budování vodních nádrží má přispět k zadržení vody v území, zpomalení odtoku přívalových vod a zmírnění půdní eroze. Vodní nádrž má funkci ekostabilizující a krajinotvornou.

4. Alternativní řešení

Alternativní řešení cesty pozemcích ZPF neposkytuje dobrý přístup na lesní pozemky v nivě potoka a neumožní přístup pro údržbu toku.

Na daném toku není na katastru obce možné alternativní řešení mimo PUPFL (v řešeném území je celý úsek toku obklopen lesními pozemky.

5. Následná rekultivace a uspořádání pozemků po dokončení stavby (dočasný zábor PUPFL)

Rekultivace nebude prováděna, jiné pozemky lesa nebudou dotčeny, dočasný zábor PUPFL nebude.

PŘÍLOHY

- Přehled záboru ZPF a PUPFL

- Pasport údaje o území – hranice zastavěného území

- Ochrana památek

- Ochrana přírody a krajiny

- Přehled prvků ÚSES

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

- Směry větrů

- Výpočet hygienického hlukového pásma u silnic

- ÚAP SLDB 2001

- ÚAP 2006

- Historický lexikon

# Příloha a) 	ÚP Budkov, Přehled záboru ZPF a PUPFL

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití | Celková plocha (ha) | Zábor ZPF (ha) | Třída ochrany ZPF | Zábor PUPFL (ha) | Etapa výstavby, VPS, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 a) I. etapa b) I. etapa c) II.etapa1) d) II.etapa | Budkov - zóna bydlení západ | BV - bydlení venkovského char. | 0,57 0,52 0,45 1,10 | 0,57 0,52 0,45 1,10 | I,III | 0 | celková plocha Z1 – 2,64 ha |
| Z21) | Budkov – zóna bydlení jihozápad | BV - bydlení venkovského charakteru DS – doprava silniční (veř. prostranství) UV – veř. prostranství (zeleň) | 4,02 0,5 0,88 | 4,02 0 0,88 | I,II,III | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (koridor min. š.8 m pro místní komunikaci a IS), I.etapa, plocha UV je nezastavitelná – koridor pro průchod extravilánových vod |
| Z3 | Budkov - lokalita bydlení | BV - bydlení venkovského char. | 0,13 | 0,13 | I | 0 |  |
| Z4 | Budkov - lokalita bydlení | BV – bydlení venkovského char. | 0,06 | 0,06 | IV | 0 |  |
| Z5 | Budkov - lokalita bydlení | RZ - rekreace (zahrady, zahrádky) DS – doprava silniční | 0,19 | 0,03 | II | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (místní komunikace), koeficient zastavitelnosti plochy RZ max.0,2 |
| Z61) | Plocha pro občanskou vybavenost – školní hřiště | OI – plochy občanského vybavení | 0,90 | 0,60 | V | 0 | VPS §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z7 | Účelová komunikace v trati „Nad potínem“ | DS – doprava silniční | 0,60 | 0,43 | I,II,IV,V | 0.17 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z8 | Účelová komunikace v trati „Za sýpkami“ | DS – doprava silniční | 0,20 | 0,20 | I,II | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z9 | Plocha pro ČOV | TI - plochy technické infrastruktury | 0,07 | 0,06 | I | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z10 I.etapa II.etapa1) | Rozšíření zemědělského areálu | VZ – výroba zemědělská | 1,23 1,56 | 1,23 1,56 | I,II | 0 | celková plocha Z10 – 2,79 ha |
| Z11 II.etapa | Revitalizace potoka | HO – plochy vodní a vodohospodářské | 0,99 | 0,99 | V | 0 | II.etapa |
| Z12 Z13 Z14 Z15 Z16 Z171) | Víceúčelové vodní nádrže v tratích : mokřad v trati „Nad cestou“ spodní rybník „Nad potínem“ horní rybník dtto obnova rybníka „Prostřední čtvrtky“ včetně revitalizace části toku potoka pod nádrží nádrž v lesní trati „Velké duby“ rybník v trati „Za zámkem“ | HO – plochy vodní a vodohospodářské | 0,60 0,28 0,1 5,17 1,85 1,10 | 0,60 0,28 0,1 5,17 0 1,10 | I,II,III III,V III III,IV,V - III | 0 0 0 0 1,85 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb., součást vodohospodářských a ekostabilizujících opatření v území, břehové porosty - interakční prvky ÚSES |
| Z18 | Suchý poldr v trati „Za křížkem“ | HO – plochy vodní a vodohospodářské | 0,40 | 0,40 | I,III | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z19 | Suchý poldr v trati „Nad potínem“ | HO – plochy vodní a vodohospodářské | 0,10 | 0,10 | I | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z20 | Suchý poldr u trati „Záhumenice pod křížem“ | HO – plochy vodní a vodohospodářské | 0,35 | 0 | - | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z21 | Plocha krajinné zeleně v trati „Nad cestou“ | ZK – zeleň krajinná | 0,30 | 0,30 | I,III | 0 | VPO §170 zák.č.183/2006 Sb. ekostabilizující opatření, interakční prvek ÚSES |
| Z22 | Zalesnění v trati „Nad potínem“ | PL – plochy lesní | 0,6 | 0,6 | I | 0 | VPO §170 zák.č.183/2006 Sb. ekostabilizující opatření, součást biokoridoru ÚSES |
| P1 | Přestavbová plocha v centru obce | OI – občanská vybavenost UV – veř. prostranství (zeleň) | 0,07 | 0 | - | 0 | VPS §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| P2 | Přestavbová plocha v centru obce | SV – plochy smíšené | 0,05 | 0 | - | 0 |  |

Pozn.:   	1) 	Výstavba na označených plochách se může dotknout dříve vybudovaných odvodňovacích zařízení. Tyto zásahy budou minimalizovány, součástí projektu musí být opatření k zajištění funkce meliorací na ostatních plochách v okolí dotčeného území.

- 	Předběžný odhad záboru ZPF pro prvky ÚSES celkem  1,45 ha, pro zakládání interakčních prvků (šíře 2 m) 2,5 ha (Plochy pro ÚSES budou upřesněny v řešení kompl. pozemkových úprav.)

b) Zastavěné území - pasport

PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ

# 1. Název nebo popis údaje o území

Zastavěné území

2. Vznik údaje o území

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný	      b) ze dne

| hranice vymezena zpracovatelem ÚP | 19.3.2008 |
| --- | --- |

c) vymezil

Ing.arch. Ladislav Brožek

3. Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/katastrálních území	      b) číslo katastrálního/katastrálních území

| Budkov | 615587 |
| --- | --- |

4. Způsob vymezení

a) název dokumentu				      b) měřítko

| součást grafické části územního plánu výkresy: ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 1: 5 000 |
| --- | --- |

b) mapový podklad, nad kterým byl údaj o území zobrazen

digitalizovaná km vyžádána obcí od kat.úřadu pro Vysočinu, kat. pracoviště M.Budějovice, stav k 15.9.2006 a 20.11.2006

e) souřadnicový systém zobrazení

transformace v S-JTSK

f)

- Formát grafické části - DGN (Microstation95)

c) Ochrana památek

V katastrálním území Budkov se nachází tyto nemovité kulturní památky:

| Číslo rejstříku | Památka | Umístění |
| --- | --- | --- |
| 38893/ 7-2575 | kostel sv. Martina |  |
|  | márnice s ohradní zdí a branou |  |
|  | socha sv. Jana Nepomuckého |  |
|  | socha sv. Jana Sarkandera |  |
|  | kříž |  |
|  | kaple | u kostela |
|  | kaple | na hřbitově |
|  | poklona | u zdi farní zahrady |
| 31894/ 7-2584 | výklenková kaplička - poklona | směr Oponešice |
| 32630/ 7-2583 | výklenková kaplička – poklona sv. Floriána | na návsi |
| 28380/ 7-2585 | boží muka | směr Štěpkov |
| 14438/ 7-2569 | zámek | č.p. 1 |
|  | park, budova zahradnictví č.p. 83, sýpka, sloup s hlavicí |  |
|  | štítonoš I. |  |
|  | štítonoš II. |  |
|  | kašna |  |

Na území obce se nenachází žádné památková rezervace a další předměty ochrany ve smyslu zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči (ve znění pozdějších předpisů).

Objekty místního zájmu ochrany:

- kříže a Boží muka na celém území obce

- charakter veřejných prostranství v zastavěném území obce

- významné solitérní stromy na území obce, stromy u křížků a další hodnotná zeleň

# Archeologická naleziště, území archeologického zájmu

Vzhledem k možnosti nálezů pravěkého osídlení a předpokladu existence dalších pozůstatků pravěkého a středověkého osídlení je nutno celý katastr obce Budkov považovat za území s archeologickými nálezy. Z toho vyplývá povinnost stavebníků již od doby přípravy stavby oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na daném území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být hroženo provádění archeologických  výzkumů (§ 22, odst.2 zák.č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů). U archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

d)  Ochrana přírody a krajiny

# Navržená nebo registrovaná chráněná území, významné  krajinné prvky, prvky KES a SES na kat. území Budkov:

--Zvláště chráněná území

na daném k. ú. se nenachází

--NATURA 2000

Na k..ú. Budkov e nenachází ani se nezasahuje žádná lokalita systému NATURA 2000.

--Významné krajinné prvky, ekol.významné segmenty krajiny

Na katastrálním území  nejsou registrovány významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zák.č. 114/1992 Sb. Existují zde VKP vymezené přímo ze zákona ve smyslu § 3 písm. b) – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy apod. Legislativně ochranu VKP upravuje § 4 odst. 2 výše jmenovaného zákona.

--Památné stromy

na daném k. ú. se nenachází

--Prvky ÚSES

Pro k.ú. Budkov, 615587, byl v letech 1994-5 zpracován generel ÚSES (Agroprojekt PSO s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na ÚP (2008).

--- Nadregionální a regionální ÚSES

Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES na k.ú. Budkov:

- Úseky regionálního biokoridoru RBK 256 Opička – Blata a RBK B04

- Regionální biocentrum RBC Blata

---Lokální biocentra (LBC) a biokoridory (LK), interakční prvky (IP)

- podrobný popis v samostatné příloze, IP v textu (kap. Koncepce uspořádání krajiny)

--Přírodní parky

Na daném k. ú. se nenachází.

--Migračně významné území

Jako migračně významné území je vymezena plocha zahrnující východní část katastru.

--Ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz je chráněn na základě zák. 114/1992 Sb.  Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností  snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování  významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12 výše uvedeného zákona) souhlas orgánu ochrany přírody.

f)  Potřeba vody1), základní údaje kanalizace dle PRVK

Základní údaje kanalizace

| Položka | Jednotky | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 351 |
| Počet obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 |
| Spec. produkce odp.vod obyvatelstva | obyv. | 150 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 53,5 |
| BSK5 | kg/den | 21,4 |
| NL | kg/den | 19,6 |
| CHSK | kg/den | 42,8 |

1) Potřebu vody plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina neuvádí.

g) Směry větrů (%) – dle lokality Kojatice

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 12 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 8 |

i) Územně analytické podklady SLDB 20011 - území: obec Budkov

Sledovaný jev 2001 Kód obce 590410 4 Podíl osob starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%) 36,4 5 Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%) 3,3 7 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%) 24,8 7 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%) 32,3 9 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec2 36 9 Vyjíždějící do škol mimo obec2 22 10 Dojíždějící do zaměstnání do obce2 57 10 Dojíždějící do škol do obce2 45 12 Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 18,2 13 Počet trvale obydlených domů 102 13 Počet trvale obydlených bytů (TOB) 121 13 z toho podle druhu domu podíl v rodinných domech (%) 89,3 13 z toho podle doby výstavby podíl postavených do roku 1945 (%) 42,1 podíl postavených mezi roky 1946 - 1990 (%) 48,8 podíl postavených mezi roky 1991 - 2001 (%) 9,1 16 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech 14 19 Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) 97,5 20 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) 83,2 21 Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%) 19,0 37 Počet obyvatel v trvale obydlených bytech 363 z toho zásobovaných pitnou vodou z vodovodu 354 s plynem zavedeným do bytu 302 napojených na kanalizaci 69

Poznámky 1 Údaje odpovídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, domů a bytů, tedy k 1.3.2001. Ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. 2 vyjíždějící (dojíždějící) denně

j) Územně analytické podklady 1 2007 – území: obec Budkov

Sledovaný jev Aktuální údaj Kód obce 590410 1 Počet obyvatel 3652 1 Přirozený přírůstek -43 1 Saldo migrace 43 2 Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) 16,72 3 Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) 15,32 6 Počet částí obce 12 8 Míra registrované nezaměstnanosti (%) 10,62 11 Počet dokončených bytů -3 18 Počet lázeňských léčeben -4 18 Počet lůžek v lázeňských léčebnách -4 22 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 41,12 23 Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 92,42 24 Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 5,42 27 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 3,82 28 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,82 29 Podíl lesů z celkové výměry (%) 54,42 30 Orná půda - rozloha (ha) 6562 30 Chmelnice - rozloha (ha) -2 30 Vinice - rozloha (ha) -2 30 Zahrady - rozloha (ha) 162 30 Ovocné sady - rozloha (ha) -2 30 Trvalé travní porosty - rozloha (ha) 382 30 Lesní půda - rozloha (ha) 9402 30 Vodní plochy - rozloha (ha) 132 30 Zastavěné plochy - rozloha (ha) 122 30 Ostatní plochy - rozloha (ha) 542 30 Koeficient ekologické stability 1,392 37 Živě narození 13 37 Zemřelí 53 37 Přistěhovalí 83 37 Vystěhovalí 43

Poznámky 1 ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. 2 období: 31.12.2007 3 období: rok 2007 4 období: 31.12.2005

k) Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 přepočet na územní strukturu 2005 Území: obec Budkov

Sčítání v roce Počet obyvatel1 Počet domů2 1869 721 117 1880 777 122 1890 713 123 1900 670 123 1910 641 122 1921 661 122 1930 616 132 1950 594 129 1961 517 117 1970 557 110 1980 441 108 1991 398 125 2001 378 128 Aktuální vývoj Počet obyvatel3 2004 375 2007 365

Poznámky 1 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní 1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné 1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu) 2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) 2 1869 až 1950 - celkový počet domů 1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených 1991 a 2001 - celkový počet domů