odůvodnění ÚZEMNÍho PLÁNu

## DEŠOV

Textová část

# září 2011

Obsah:

  - Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

  - Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu)

  - Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

  - Umístění ploch a řešení veřejné infrastruktury

d 1.  Dopravní infrastruktura

d 2.  Technická infrastruktura

  - Koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně v urbanizovaném území

e 1. Uspořádání krajiny

e 2. Koncepce ÚSES

e 3. Zeleň v urbanizovaném území

e 4. Rekreace

  - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,  respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno)

  - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

| Odůvodnění územního plánu obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 42 |
| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| 4 a, b KOORDINAČNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| 5 a, b ZÁBOR ZPF A PUPFL | 1: 5 000 |
| 6 ŠIRŠÍ VZTAHY | 1: 100 000 |

Odůvodnění územního plánu – textová část

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a1. Soulad s politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č.929 ze dne 20.7.2009 nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.

Opatřením obecné povahy č.1/2008 č.j.KUJI 68739/2008 byly vydány Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR KrV), které nabyly účinnosti 22.11.2008. Předmětné území leží v mimo rozvojové oblasti a osy. Návrh územního plánu je se ZÚR v souladu.

Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR):

| Uspořádání kraje centra osídlení rozvojové oblasti a rozvojové osy specifické oblasti | nejbližší lokální centrum - Jemnice 10 km nejbližší nižší centrum - Moravské Budějovice 12 km ne ne |
| --- | --- |
| Plochy a koridory nadmístního významu doprava technická infrastruktura - územní systém ekologické stability | Jevy schválené: ne územní rezerva Lokalita pro akumulaci povrchových vod Vysočany regionální biocentrum RBC 537 Černá Blata regionální biokoridor RBK 92 Kopka – K164 regionální biokoridor RBK 96 Habrová Seč – Černá Blata regionální biokoridor RBK 97 Černá blata – Růžový vrch |
| Krajinné typy | krajina zemědělská intenzivní krajina zemědělská běžná krajina lesní (JV část katastru, okolí Želetavky) |
| Veřejně prospěšné stavby a opatření | Veřejně prospěšné stavby: ne Veřejně prospěšná opatření: U088 RBC 537 Černá Blata U180 RBK 92 Kopka – K164 U182 RBK 96 Habrová Seč – Černá Blata U183 RBK 97 Černá blata – Růžový vrch |
| Plochy a koridory pro uzemní studii | - ne |

a.2. Širší vztahy

a.2.1. Postavení obce v systému osídlení

Dešov leží na území třebíčského okresu, mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí v nadmořské výšce 464 m. Území obce zahrnuje dvě katastrální území, Velký Dešov a Malý Dešov.

Území obce má venkovský charakter. Obec má význam jako základní prvek v sídelní struktuře území. Funkci vyšší územní  jednotky vzhledem k řešenému území zastávají Jemnice a Moravské Budějovice, kde je pro obyvatele dostupné veškeré občanské vybavení.

Nadřízené vazby:

kraj:			CZ 061	Vysočina

okres:			CZ 0614 	Třebíč

úřad obce s rozšířenou působností:			6106 		Moravské Budějovice

obec s pověřeným úřadem:			061062	Moravské Budějovice

stavební úřad:			610404	MěÚ Moravské Budějovice

matriční úřad:			07641  	MěÚ Moravské Budějovice

finanční úřad:			3328    	MěÚ Moravské Budějovice

a.2.2. Širší dopravní vztahy

Obec Dešov dopravně spáduje především k asi 12 km vzdáleným M.Budějovicím (II/411) resp. Jemnici (II/408). Svým významem je v dopravních vztazích převažující silniční doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak  v dopravě nákladní. Nejbližší železniční dopravna je v 7 km vzdálených Třebelovicích na trati č. 243  M. Budějovice - Jemnice (dopravna s výkonem dopravní služby podle předpisu D3), nejbližší železniční stanice jsou Moravské Budějovice na trati č.241 Znojmo – Okříšky a trati č. 243  M. Budějovice - Jemnice.

a.2.3. Širší vztahy technické infrastruktury

Zásobení vodou - obec je zásobena vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem vody je Jemnická větev oblastního vodovodu Třebíč s řídícím vodojemem Skalka 800m3 (528,00/524,10). Odbočka pro napojení obce je z přivaděče za vodojemem Skalka ve směru na Jemnici. Zdrojem vody je vodní zdroj Vranovská přehrada a úpravnou vody ve Štítarech. Vodovod je ve správě VAS Třebíč, obec je členem svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči.

Odkanalizování – v obou částech obce se nachází dešťová kanalizace, na kterou je většina nemovitostí napojena. Z dešťové kanalizace s možností zaústění vod ze septiků (dle dřívější legislativy) se postupem času stala kanalizace jednotná. Obec má pro tuto kanalizaci vydáno povolení k nakládání s vodami platné do roku 2018.

Recipientem stávající kanalizace i plánované ČOV je Dešovský potok, levostranný přítok řeky Želetavky, která je zařazena nař. vl. 71/2003 mezi povrchové vody vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších živočichů (kaprové vody).

Zásobení elektrickou energií - elektrická energie pro obec Dešov je zajišťována ze  systému 22 kV přes čtyři distribuční trafostanice 22/0.4 kV.

Trafostanice

Malý Dešov	zděná		250 kVA	EON

U školy	betonová	400 kVA	EON

ZD		betonová	630 kVA	EON

Obec		zděná		250 kVA	EON

BDE		betonová	630 kVA	cizí

Zásobení plynem – Obec je plynofikována STL rozvody zemního plynu. Ze stávající VTL RS Třebelovice je napojen STL přivaděč zásobující obce Rácovice, Třebelovice, Hornice, Kojatice a Dešov.

a.2.4. Přírodní poměry, nadregionální a regionální ÚSES

| Objekt | ozn. | Název |
| --- | --- | --- |
| Fytogeogr.okres | 68 | Moravské podhůří Vysočiny |
| Bioregion | 1.23 | Jevišovický |
| Podprovincie |  | Hercynská |
| Migrační území |  | celé území obce |
| Biochory | -3BQ -3BE -3UQ -3BS -3RS -4PS -4BS 4Do | Erodované plošiny na pestrých metamorf. v suché oblasti 3. v.s. Erodované plošiny na spraších v suché oblasti 3. v.s. Výrazná údolí v pestrých metamorfitech v suché oblasti 3. v.s. Erodované plošiny na kyselých metamorf. v suché oblasti 3. v.s. Plošiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 3. v.s. Pahorkatiny na kyselých metamorfitech v suché oblasti 4. v.s. Erodované plošiny na kyselých metamorf. v suché oblasti 4. v.s. Podmáčené sníženiny na kyselých horninách 4. v.s.1.23 |

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability, NATURA 2000

Na území obce nezasahují prvky nadregionálního ÚSES, vymezené ÚTP NR-R ČR. Regionální ÚSES je zastoupen prvky - RBC 537 Černá Blata, RBK 92 Kopka – K164,

RBK 96 Habrová Seč – Černá Blata, RBK 97 Černá blata – Růžový vrch.

Na území obce nezasahuje lokalita soustavy  ochrany přírody NATURA 2000. Na jihu se území obce dotýká lokalita EVL CZ0624095 Údolí Dyje, která leží celá na území Jihomoravského kraje.

- Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu).

Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky zastupitelstva, zástupců samosprávy obce a schváleným zadáním pro zpracování územního plánu.

- omplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

c.1. Východiska řešení

Přírodní podmínky a krajinný ráz

Území obce má zvlněný reliéf, převážně se jedná o plošiny v oblasti 3. vegetačního stupně, rozsáhlé zvýšené zalesnění území ve střední a jižní části má charakter pahorkatiny ve 4. vegetačním stupni. Na jihozápadě je plošina ohraničena výrazným zářezem řeky Želetavky. Dle krajinného typu je severozápadní část území v návaznosti na zastavěné území obou místních části charakterizováno převážně jako krajina zemědělská intenzivní, v jihovýchodní polovině jako krajina lesní, místy zemědělská běžná.

c.2. Rozvojové předpoklady obce

Východiska – tradice.

Území má venkovský charakter. Dnešní obec Dešov vznikla sloučením dvou blízkých samostatných obcí - Velkého a Malého Dešova v roce 1960. Zachovává si vlastní svébytnost a typický ráz. Vyhlášená vesnická památková rezervace pokrývá velkou část zastavěného území Velkého Dešova. Byla vyhlášena v roce 1995 k ochraně souborů lidové architektury. Jedná se o hospodářské i obytné stavby tzv. dyjsko-oslavského typu, které jsou hliněné nebo zděné konstrukce a pocházejí především z 18. až počátku 20. století (Čerňanský). První písemná zmínka o obci pochází již z roku 1398.

Dle SLDB 2001 (Sčítání lidu, domů a bytů) zde žilo 432 obyvatel a v obci bylo 167 domů, z toho 126 obydlených (124 RD, 2 bytové domy, celkem 154 obydlených bytů). Celkový počet obyvatel v obci k 31.12.2009 byl 412, průměrný věk obyvatel je 41,3 roků. Obec je lokálním střediskem v systému osídlení, v obci je mateřská škola, základní škola pro 1.-5.ročník, pošta a další vybavenost.

c.3 Rozvojové podmínky.

V současné době je obec stabilizována a projevují se tendence rozvoje v oblasti bydlení i ekonomických aktivit. Těmto tendencím vychází návrh územního plánu vstříc.

V příštím období se předpokládá především regenerace stávajícího bytového fondu. Aktivní politikou obce je třeba získat další investice na zlepšení technické a dopravní infrastruktury.

c.4. Varianty umístění plošného rozvoje

Plochy vhodné pro novou výstavbu se nacházejí na obvodu zastavěného území obou částí obce. Navazují a doplňují stabilizovanou urbanistickou strukturu obce a pokračují v tendenci srůstání historických sídelních jednotek Malého a Velkého Dešova. Rozvojové plochy byly po vyhodnocení územně technických a stavebně technických hledisek navrženy v jižní a jihozápadní části obce, v části Malý Dešov pak v severovýchodní části. Pro další výstavbu bydlení jsou navrženy plochy s dostatečnou kapacitou pro delší časové období.

c.4. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Dešov se bude rozvíjet jako stabilizovaná obec s převládající funkcí bydlení v zastavěném území. Při umisťování výstavby je třeba vždy respektovat stanovené podmínky ochrany uvnitř chráněného území a širší kontext vesnické památkové rezervace či genius loci i na navazujících plochách. V oblasti ekonomických aktivit bude i v budoucnu převažovat zemědělská výroba, řemesla a různorodé podnikatelské aktivity vhodné k umístění uvnitř obytné zóny, vhodnými doplňkovými aktivitami je nabídka volných kapacit v obytné zástavbě pro sezónní rodinnou rekreaci, agroturistika a podobně.

Největší zastavitelné plochy na severním okraji Malého Dešova (Z1) a podél silnice II/411, spojující Velký a Malý Dešov (Z2, Z3). Další menší plochy pro bydlení jsou navrženy na jižním okraji Velkého Dešova (Z4, Z5). Plocha Z6 na JV Velkého Dešova je navržena pro doplnění občanské vybavenosti (koupaliště, volnočasové aktivity apod.), v této oblasti u Dešovského potoka bude i obecní ČOV (Z7).

Důraz bude kladen současně na zkvalitňování podmínek na stabilizovaných plochách bydlení - to se týká veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Vhodné nerušící ekonomické aktivity mohou být umisťovány pouze uvnitř zastavěného území. Nové plochy pro nerušící podnikatelské aktivity jsou navrženy západně Malého Dešova u plánovaného obchvatu (Z8).

Pro usnadnění dopravní obsluhy uvnitř zastavěného území je navržena nová místní komunikace ve Velkém Dešově (Z11), podél které bude možná výstavba na stabilizovaných plochách bydlení. Koridor účelové komunikace, která je součástí Z2 bude sloužit pro vedení přeložek dálkového sdělovacího kabelu a el. vedení VN.

Nutnou součástí rozvoje obce je vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, jako základ pro zajištění udržitelného rozvoje a ekologické stability území. Jsou navrženy plochy pro

  - prvky místního ú zemního regionálního systému ekologické stability,

  - interakční prvky podél komunikací a vodních toků,

  - víceúčelové vodní nádrže (Z12,Z13)

  - zatravnění erozně ohrožených ploch a jako přechodné opatření i ploch vymezených k založení prvků ÚSES na ZPF.

Podél silnic na plochách pro bydlení (Z1 – Z3) budou v zájmu zajištění kvalitních podmínek pro bydlení navrženy přiměřené plochy veřejného prostranství.

Severně a západně obce je v grafické části zakreslena územní rezerva pro přeložku silnic II/411,II/408 mimo zastavěné území obce (obchvat).

Při dohodovacím řízení na Ministerstvu kultury v Praze dne 23.6.2011 bylo dohodnuta úprava řešení návrhu územního plánu. Z důvodu památkové péče a nároků na ochranu památkové rezervace Dešov byla zmenšena rozloha plochy Z2 mezi Velkým a Malým Dešovem a vyjmuta navržená plocha Z9 na SV okraji Velkého Dešova. Podmínkou zastavitelnosti plochy Z2 u silnice je přeložka sdělovacího kabelu a el. vedení vysokého napětí, pro jejichž umístění je navržena účelová komunikace SZ od zmenšené plochy Z2. 
S ohledem na zmenšení rozsahu navrhovaných zastavitelných ploch byla zrušena etapizace u plochy Z1 a požadavek na zpracování studie u plochy Z2. Účelová komunikace bude sloužit rovněž k přístupu na oddělený díl pozemků orné půdy.

Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny.

1.  Při provádění změn v území:

- zachovat rozmanitosti kulturní krajiny a posilovat její ekologickou stabilitu (není přípustná likvidace rozptýlené zeleně, mokřadů, skalek a skalních výchozů, nevhodné úpravy terénu, zavážení přírodních zářezů apod.)

- chránit pozitivních znaky krajinného rázu (horizonty a panorama v zastavěném i nezastavěném území), nenarušovat charakter zástavby pokud se týká urbanistického, objemového řešení a použitých materiálů, nepoužívat typové projekty staveb určených pro jiná prostředí, nekvalitní návrhy a řešení pro všechny druhy staveb, včetně hospodářských, stavební úpravy domů pro chalupářské využití musí být v souladu s charakterem obce a užší lokality,

- chránit veřejné prostranství v obci - neumisťovat zde bez rozmyslu esteticky rušivá technická zařízení jako el.vedení, sloupy, trafostanice apod., neumisťovat podobná zařízení ani na exponovaná místa v krajině nebo v blízkosti drobné architektury – památníků, kapliček božích muk apod.,

- zachovat a citlivě doplňovat  výraz sídla, zachovat dle možností stavební čáry a uliční fronty, chránit architektonické i přírodní dominanty (veřejné budovy, pomníky, hodnotné jednotlivé stromy a stromořadí, stromy u pomníků, křížů a božích muk, doprovodnou zeleň u potoků a vodních nádrží).

- Nové zastavitelné plochy využít maximálně ekonomicky. Velikost stavební parcely nemá překročit 800 - 1000 m2.

- Vzhledem k budoucím možným extrémním povětrnostním podmínkám v důsledku kolísání klimatu navrhovat konstrukční a dispoziční řešení novostaveb, dle možností také rekonstrukcí stávající zástavby tak, aby bylo sníženo nebezpečí škod živelnými katastrofami - provést opatření zamezující ohrožení objektů velkou vodou v blízkosti koryt potoků otevřených i zatrubněných, dostatečně dimenzovat a zvážit tvar střešních konstrukcí atd.

d.  Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1. Dopravní infrastruktura

##### Současný stav silniční sítě

Katastrálním územím obce Dešov prochází silnice:

II/408 	 	Brandlín - Jemnice - Hodonice - Hevlín

II/411 	 	Moravské Budějovice - Velký Dešov – Uherčice

Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky u obou silnic cca 6,5 m a je tvořena asfaltovým betonem. Na silnici II/411 se vyskytují jsou závažné dopravní závady – viz níže. Průtah silnic II/408 a II/411 obcí Dešov není na části úseku stavebně odlišen v typu MO2 10/7,5/50, (prostorové uspořádání okolní zástavby neumožňuje spojité úpravy v celé délce, zejména dostatečnou šířku chodníků), v zastavěných částech obce odpovídá MO2 10/6,5/30. Naléhavost řešení dopravních závad bude záviset na tendencích intenzity dopravy, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace dopravy dopravním značením.

Sčítání dopravy

Celostátní sčítání dopravy bylo v roce 2005 provedeno ve sčítacím místě 6-0137 a 6-0138 na silnici II/408 a 6-3227 a 6-3228 na silnici II/411, které bylo použito pro posouzení hlukové hladiny v katastru obce (kap.8).

Požadavky na výhledové řešení silniční sítě

Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle vyjádření příslušných  správních orgánů neočekávají výraznější změny již stabilizované stávající silniční sítě s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Navržená územní rezerva pro obchvat silnic řeší možné dopravní potřeby ve vzdálenějším časovém horizontu.

Dopravní závady a jejich řešení:

DZ 1

Popis: Průtah silnic II/408 a II/411 obcí neodpovídá na části úseků požadovanému typu MO2 10/7,5/50 a to zejména vybudováním alespoň jednostranného chodníku.

Řešení: Provedení stavebních úprav (homogenizace úseku) - místy vzhledem k nedostatečné šířce mezi okolní zástavbou obtížné.

DZ 2

Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na křižovatce II/408 a II/411.

Řešení: Osazení SDZ C 2 Stůj, dej přednost v jízdě. Provedení stavebních úprav (odstranění překážek) není s ohledem na vyhlášenou památkovou rezervaci možné.

DZ 3

Popis: Nevyhovující směrové poměry na II/411 v klesání do údolí Želetavky.

Řešení: Stavebně-technické řešení, prozatím organizačně–SDZ (omezení rychlosti B20 a).

DZ 4

Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na napojení MK

Řešení: Náhrada svislé dopravní značky C 1a Dej přednost v jízdě osazením značky  C 2 Stůj, dej přednost v jízdě.

DZ 5

Popis: Nevyhovující technický stav (šířka pod 3,5 m, sklon nivelety, poruchy konstrukce vozovky) MK a záhumenních/polních cest.

Řešení: Provést rekonstrukci.

DZ 6

Popis: Nevyhovující sjezdy ze silnic na přilehlé pozemky  - závada se opakuje.

Řešení: Stavební úprava příkopu s propustkem a zpevnění ÚK v délce min. 20m.

Kategorizace silnic

Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic" se mimo zastavěné území předpokládají postupné úpravy silnic II/408 a II/411 na S7,5/ 70(60). V zastavěné části obce Dešov byly v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ zařazeny silniční průtahy  II/408 a II/411 ve funkční skupině C (obslužná), které odpovídá typ MO2 10/7,5/50, výjimečně MO2 10/6,5/30. Požadovaný stav není na části průtahu dosažen. Konkrétní závady jsou označeny (DZ 1).

Ochranné pásmo u silnic II. třídy činí 15 m od osy mimo průtahy silnic zastavěným územím (Silniční zákon 13/97 Sb.). Rozhledové pole u křižovatek (silnic a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102:2007, kap.5.2.9.2.

Síť místních komunikací

Většinu dopravní obsluhy v obci je možné realizovat po silnicích II/408 a II/411, zařazených do funkční skupiny C typ MO2 10/7,5/50 resp. MO2 10/6,5/30.

Do funkční skupiny C není v obci zařazena žádná místní komunikace. Úpravy ostatních MK v obci jsou realizovány ve funkční skupině D 1.

Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  v obci je výpočet dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací  plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých  objektů. Odstavování vozidel není možné v místech, kde může dojít k ohrožení bezpečnosti provozu, to se týká zejména oblastí podél průtahu silnice.

#### Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní

| stupeň automobilizace | velikost sídel. útvaru (počet obyvatel) | Index dostupnosti | výsledný koeficient |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | do 20 000 | 1 |  |
| 0,84 | 1 | 1 | 0,84= 1,0 |

Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce :

| objekt | účel.jed./1stání | potřeba | skutečný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| OÚ | 25 m2 | 4 | 4 před objektem u II/408,upravit* |
| pošta | 25 m2 | 2 | 4 před objektem u II/408,upravit* |
| škola | 5 žáků | 6 | 7 na MK, ** |
| mateřská škola | 5 dětí | 4 | 7 na MK, ** |
| obchod CBA | 50 m2 | 4 | 4 před objektem |
| obchod smíšené zboží | 50 m2 | 4 | 4 před objektem |
| hostinec | plocha 6-8 m2 | 6 | 7 na MK ** |
| sportovní areál | 12-15 diváci | 10-15 | 10 před objektem - upravit |
| ZD Dešov | 4 zaměstnanci | 5 | v objektu |
| lom COLAS | 4 zaměstnanci | 4 | v objektu |
| kostel | 8 míst | 3 | 7 MK, ** |
| pneuservis Malý Dešov | 3 zaměstnanci | 2 | 4 na MK |

*, **- sdílené odstavné plochy

Veřejná hromadná doprava osob

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní.

- Autobusová doprava:

V katastru obce se nachází celkem 2 zastávky HD. Na návsi v Malém Dešově se samostatným pruhem a přístřeškem, ve Velkém Dešově přímo na silnici II/411 (s naznačenými zastávkovými zálivy). Vzhledem k nízké intenzitě dopravy  na silnici II/411 je možné tuto skutečnost v souladu s ustanovením ČSN 73 6425-1 přijmout.

Docházkové vzdálenosti pro část obyvatel přesahují doporučenou hodnotu (500 m chůze).

- Železniční doprava:

Katastrem obce nevede železniční trať. Nejbližší stanice jsou Třebelovice (asi 7 km) ČD č.243 Moravské Budějovice - Jemnice.

Účelová doprava

Účelové komunikace v katastru slouží jak lesnímu, tak zemědělskému hospodářství. Objekty ZD jsou umístěny ve východní části obce s přímým napojením na II/408, respektive poměrně kvalitní polní cesty.  Samostatným objektem je kamenolom COLAS ve východní části katastru s napojením na II/411 a III/41112 (mimo katastr).

K  dopravní obsluze přilehlých pozemků slouží polní/lesní cesty, napojené na silniční síť. Tyto cesty jsou pouze lehce zpevněné štěrkem bez výraznějšího odvodnění, jejich šířka se pohybuje okolo 3,5 m. Jejich další rozvoj a úprava dopravně - technických parametrů (šířkové úpravy, zesílení konstrukce, řádné odvodnění) je závislé na jejich dalším využití.

Pěší a cyklistická doprava

- Pěší trasy

Je navrženo dokončení chodníků (alespoň jednostranně) podél průtahu silnic II/408 a II/411. U MK ve funkční skupině D 1, vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné, chodníky nejsou. Katastrem obce vede značená turistická cesty (modrá) z Bítova do Rácovic.

- Cyklistická doprava

Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu terénu, s ohledem na nižší zátěže motorové  dopravy v řešeném území, je možno ji vést společně s touto  dopravou po silnicích druhých tříd , místních a  především účelových komunikacích. Katastrem obce vede značená cyklostezka 5233 (Grasselova) a další neznačené trasy od Kojatic na Mácův mlýn a z Dešova pod Suchou horu. S rozvojem cykloturistiky v této oblasti se intenzity cyklistické dopravy budou postupně zvyšovat. Je doporučeno provést úpravu povrchu ÚK, využívaných k doplnění/zahuštění stávající cyklotras v okolních katastrech tak, aby byla odstraněna prašnost, respektive bláto na současném povrchu. Na území obce lze vybudovat na vhodných místech podél silnic/MK odpočívky, informační body a další zařízení pro účely cestovního ruchu (na základě podrobnější projektové dokumentace).

Vliv dopravy na životní prostředí

Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena  výpočtem podél průtahu silnic II/408 a II/411 zastavěnou části obce Dešov v průměrné  vzdálenosti 15 m od osy komunikace a výšce 1,5 m nad terénem. Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru  jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto předpisu  je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě L Aeq,T = 50 dB. Po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č.3 je v okolí průtahu obou silnic, která jsou zařazeny jako hlavní pozemní komunikace nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina L dvn rovna 60 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 50 dB. Pro silnice a dálnici  byla  informativně stanovena izofona pro rok 2005 a ve výhledu roku 2025. Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracované RNDr. Milošem Liberkem a kolektivem - Praha 2005 a je přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit  podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

| označení silnice | L den - dB(A) -2005 | L noc - dB(A) -2005 | I55/45 dB(A)-2005 (m) | I55 /45dB(A)-2025(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II/408 východ | 56,8 | 50,2 | 15/32 | 14/29 |
| II/408 západ |  |  | 16/32 | 15/30 |
| II/411 sever |  |  | 17/33 | 16/31 |
| II/411 jih V.Dešov | 55,0 | 48,3 | 13/25 | 12/23 |
| II/411 jih M.Dešov | 55,3 | 48,6 | 13/25 | 12/23 |

d 2. technická infrastruktura

D 2.1.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Současný stav

Obec je zásobena vodou z veřejného vodovodu. Zdrojem vody je Jemnická větev oblastního vodovodu Třebíč s řídícím vodojemem Skalka 800m3 (528,00/524,10). Odbočka pro napojení obce je z přivaděče za vodojemem Skalka ve směru na Jemnici. Zdrojem vody je vodní zdroj Vranovská přehrada a úpravnou vody ve Štítarech. Vodovod je ve správě VAS Třebíč, obec je členem svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči. Na veřejnou vodovodní síť je napojen také areál zemědělského družstva.

Místní zdroje vody, jejich kvalita a ochranná pásma

Obec se nachází ve vodním útvaru podzemních vod č. 65401 v krystaliniku povodí řeky Dyje – západní část. Místní vodní zdroje jsou v horninách krystalinika, které jsou pro vytváření zásob podzemní vody krajně nepříznivé. Oběh podzemních vod je velmi mělký, vázaný na nepříliš hlubokou puklinovou zónu, zvětralinový plášť a sutě.

Podle mapy radonového indexu České geologické služby a s ohledem na výsledky rozborů prováděných u zdrojů vody v dané oblasti, bude  většina zdrojů vody v obci obsahovat překročené množství objemové aktivity alfa a Rn222 (radon) – střední a přechodné radonové riziko. Radon je radioaktivní plyn, který se v domácnostech z vody uvolňuje do ovzduší zvláště při mytí a praní a společně s radonem unikajícím přímo z horninového podloží, nepříznivým způsobem ovlivňuje zdravotní stav všech živých organismů, které se v uzavřeném prostoru budov nachází. Ze samostatného zdroje vody, který se nachází nad rybníkem Vlčák, je zásoben areál Zemědělského družstva. Zdroj nemá vyhlášeno OP.

Po úpravě ochranných pásem vodního zdroje Vranov v roce 2000 (rozhodnutí č.j. vod 97/2000 – Ko, Okresní úřad Znojmo) se již katastrální území obce v těchto ochranných pásmech nenachází.

Akumulace vody

Dostatečná akumulace pitné vody je zajištěna ve vodojemu Skalka. Dle ČSN 75 5401 nemá max. doporučený hydrostatický tlak překračovat hodnotu 60 m (0.6 MPa). V odůvodněných případech může být až 70 m (0,7 MPa). Min. doporučený hydrostatický tlak má mít v místě napojení vodovodní přípojky hodnotu 15 m (0,15  MPa ) při zástavbě do dvou nadzemních podlaží. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak nejméně 0,2 MPa . Při odběru nemá přetlak poklesnout pod 0,05 MPa.

Čára min. hydrostatického tlaku vodojemu Skalka				524,1 m n.m.

nejvýše položená zástavba (Dešov)			473,0

nejníže položená zástavba  (Malý Dešov)		446,0

max. hydrostatický tlak		  	 	  78,1 m

min. hydrostatický tlak				  51,1 m

Protože max. hydrostatický tlak přesahuje 70 m, je v místě napojení obecního vodovodu na přivaděč, instalován redukční ventil pro snížení tlaku na normové hodnoty. Nejvýše položená zástavba uvedených ploch je pokryta dostatečným tlakem ve vodovodní síti pro případ požáru. Pro konkrétní plánovanou zástavbu je zapotřebí provést posouzení dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou.

V obci Dešov i v místní části Malý Dešov se také nachází otevřené malé vodní nádrže, které dříve sloužily jako požární a tomuto účelu vyhovují i dnes (vzdálenost do 600m  viz ČSN 73 0873 – Zásobování požární vodou).

Nouzové zásobování

- 	Užitková voda - obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

- Pitná voda  - obec bude zásobována dovozem balené vody (potřeba 4,32 m3/den).

Doporučení

  - Zachovat a udržovat stávající zdroje vody jako záložní pro případ havárie na skupinovém vodovodu – provádět občasnou kontrolu (1x ročně), sledovat kvalitu a vydatnost a udržovat technologickou a stavební část vodních zdrojů v provozuschopném stavu,

  - pro odběr podzemních a povrchových vod je zapotřebí mít řádné povolení Vodoprávního úřadu. V případě nedovoleného odběru mohou být uděleny poměrně vysoké pokuty. Doporučujeme, aby se každý informoval na Vodoprávním úřadu v Moravských Budějovicích (Oddělení vodního hospodářství).

Ochranné pásmo vodovodu

Podle zákona č. 274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo vodovodu do DN 500 od vnějšího líce potrubí		1,5 m

D 2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Současný stav

V každé z obou částí obce se nachází dešťová kanalizace na kterou je většina nemovitostí napojena. Z dešťové kanalizace s možností zaústění vod ze septiků (dle dřívější legislativy) se postupem času stala kanalizace jednotná. Obec má pro tuto kanalizaci vydáno povolení k nakládání s vodami platné do roku 2018. Recipientem je Dešovský potok, který tvoří levostranný přítok řeky Želetavky, která je zařazena nař. vl. 71/2003 mezi povrchové vody vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších živočichů ( kaprové vody ).

Technický stav a trasy stávající kanalizace není zdokumentován. V obci se nenachází významní producenti odpadních vod.

Výhled

- V souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina bude provedeno oddělení dešťových vod od vod splaškových výstavbou nové splaškové kanalizace, která bude zakončena čistírnou odpadních vod umístěnou pod Malým Dešovem. Z místní části Velký Dešov budou splaškové vody na ČOV čerpány. Pro stavbu je zpracován projekt (Profi Jihlava, s.r.o., 2005) a vydáno územní rozhodnutí.

- Dešťové vody v celé obci budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány. Podle vyhlášky č.501/2006 Sb. O obecných podmínkách využívání území, § 21, odst. 5 c) se stavební pozemek vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování dešťových vod, nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm denního úhrnu srážek, před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu.

- Doporučujeme zapsat do katastru nemovitostí věcná břemena pro trasy stávající kanalizace, obnovit zanesené příkopy a propustky. Doporučujeme, aby se každý informoval na Vodoprávním úřadu v Moravských Budějovicích (Oddělení vodního hospodářství), zda má pro vypouštění vod do vod podzemních i povrchových vod řádné povolení. V případě nedovoleného vypouštění hrozí poměrně vysoké pokuty.

Ochranná pásma

- OP ČOV bude vymezeno dle použitého typu a stavebního provedení

- Podle zákona č.274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo kanalizace do DN 500 od vnějšího líce potrubí		1,5 m

D 2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

Vodní toky v katastru obce

Z hlediska čistoty vod se území obce Dešov nachází (stejně jako větší část Českomoravské vysočiny) ve zranitelné oblasti. Celé území obce leží v povodí vodní nádrže Vranov.

Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují:

- povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo

- povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.

Území obce leží na území vodních útvarů:

a) Útvary povrchových vod tekoucích

- Želetavka po vzdutí nádrže Vranov (D 013 – 41167000) – podstatná část území.

- Bihanka po ústí do toku Želetavka (D 012 - 41164000) – severní okraj území

b) Vodní útvar podzemních vod hlavní-65401 Krystalinikum v povodí Dyje – západní část

Řešeným územím – k.ú. Malý Dešov – protéká VVT Želetavka – přímým správcem je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Dačice, vedoucí provozu Ing.Drexler, tel. 384 420 204. Pro VVT Želetavka bylo zpracováno záplavové území (ZÚ), které bylo pro území kraje Vysočina stanoveno  Krajským úřadem kraje Vysočina, OLVHZ dne 16.01.2006, č.j. KUJI 3499/2006, sp.zn.: KUJI 6109/2005-OLVHZ-6.

Pro zájmové území – k.ú. Malý Dešov – byla Krajským úřadem kraje Vysočina vymezena aktivní zóna (AZ) ZÚ VVT Želetavka 12.1.2009, č.j. KUJI 1320/2009.

V souvislosti se stanoveným ZÚ VVT Želetavka a vymezením AZ ZÚ je třeba respektovat ustanovení zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění, § 67 – Omezení v záplavových územích. Hranice ZÚ VVT Želetavka včetně AZ ZÚ je zakreslena v grafické části územního plánu.

S platností od 1.1.2011 je rozhodnutím Ministerstva zemědělství ze dne 21.12.2010, č.j. 35935/2010-15110 podnik Povodí Moravy, s.p. správcem níže uvedených bezejmenných DVT v řešeném území a to v celé jejich délce:

- DVT – IDVT – 10205153

- DVT – IDVT – 10200937

a toků, které do řešeného území zasahují na severu:

- DVT – IDVT – 10207509

- DVT – IDVT – 10192330 (zvavý Kojatický potok)

Ve správě státního podniku Lesy ČR  s.p. se nachází tyto toky:

- DVT – IDTV – 10194942 Dešovský potok

- DVT - IDTV – 10189165

- DVT - IDTV – 10189632

- DVT - IDTV – 10201893

- DVT - IDTV – 10206028

- DVT - IDTV – 10204992

- DVT - IDTV – 10205451

- DVT - IDTV – 10187178

Jako územní rezerva je v ZÚR kraje Vysočina v údolí řeky Želetavky uvedena plocha pro akumulaci povrchových vod nádrže Vysočany. Předpokládané vzdutí zasahuje rovněž do údolí Jiratického potoka.

Větší část koryt vodních toků na území obce je v přirozeném stavu – malá část je zakryta nebo upravena. Úpravou toků spolu s budováním rozsáhlých melioračních systémů došlo k narušení přirozeného vodního režimu. Opatření způsobily urychlení odtoku povrchových vod, což se negativně projevuje v době tání a při velkých srážkách. Jedním z opatření ke zlepšení situace je revitalizace vodních toků. Územní plán předpokládá postupné provádění revitalizací na vodních tocích, plošných revitalizací, odstranění nefunkčních melioračních systémů a dalších opatření na základě zpracované podrobnější vyhledávací a realizační dokumentace. Regulační podmínky využití ploch jsou nastaveny tak, aby nebylo nutné pro tyto účely, které jsou v souladu s platnou legislativou, zpracovávat změnu územního plánu.

Cílem opatření má být nastavení vodního režimu, který se stane základem stabilní a hodnotné kulturní krajiny, vytvoření podmínek pro snížení znečištění povrchových vod a

ve spojitosti s dalšími zásahy a budováním prvků ÚSES působit na okolní méně  stabilní nebo nestabilní krajinu.

Vodní plochy v katastru obce

V současné době jsou na území obce rybníky na potoce zvaném Dešovský:

- Vlčák

- Nový rybník

Jedná se o víceúčelové vodní nádrže. Rybník Vlčák byl používán pro závlahy. Dnes nádrže slouží místnímu rybářskému spolku pro chov ryb a jako retenční nádrže.

Na Dešovském potoce jsou navrženy plochy pro obnovu dvou víceúčelových nádrží (Z12, Z13), které byly zrušeny a nejsou provozovány.

Funkce nádrží bude, stejně jako u stávajících vodních nádrží, kromě funkce ekostabilizující, estetické a krajinotvorné zejména vodohospodářská (akumulace a regulace odtoku povrchových vod) v souladu se záměrem optimalizace a stabilizace vodního režimu krajiny. Nádrže nebudou sloužit pro intenzivní hospodářské využití ani pro rekreační funkce. Akumulace povrchových vod je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky, schválenou vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009. Způsob hospodaření s vodou zásadně ovlivňuje ekologickou stabilitu krajiny.

Doporučení

- Zachovat funkce stávajících nádrží, ověřit zda způsob hospodaření odpovídá schválenému manipulačnímu řádu a zda je vykonáván technicko-bezpečnostní dozor vodního díla.

- Podél vodních toků zřídit a udržovat travnaté pruhy pro snížení odtokového množství a přísunu splavenin, provést odstranění nánosů z koryt vodních toků a nádrží.

- Realizovat obnovu historických rybníků, navrženy jsou dvě lokality.

Ochranná pásma pro umisťování staveb v blízkosti vodních toků, rybníků a jezer

Ochranná pásma nejsou v současné době taxativně v legislativě vymezena. Podle zák. č.254/2001 Sb. O vodách je stanoven manipulační pruh podél vodního toku, který správci toku mohou po dohodě s vlastníky pozemků užívat. Jeho šířka je  pro drobné vodní toky 6 m, pro významné vodní toky 8 m. Vodoprávní úřad může na základě požadavku vlastníka vodního díla stanovit ochranná pásma. Vlastníci okolních pozemků mají však nárok na majetkovou újmu.

D 2.4. OCHRANA PŘED POVODNĚMI,  PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Pro ochranu zemědělské půdy je třeba na ohrožených plochách provést opatření ke zmírnění erozního ohrožení. Jedná se především o zřizování a udržování záchytných průlehů a dalších opatření. Tyto objekty mají za úkol zpomalit nebo zachytit povrchový odtok z výše položeného povodí a odvést ho neškodně do zatravněných údolnic nebo svodných průlehů a příkopů. Šířka zatravněného průlehu by měla být min. 10 m.

Dále je třeba na všech pozemcích katastru obce mimo zástavbu dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické a organizační.

Z organizačních opatření je třeba navrhnout a dodržovat protierozní osevní postupy, t.j. rozmístění zemědělských kultur do honů tak, aby se pravidelně střídaly. Výrazné protierozní účinky mají pícniny, zejména vojtěška a traviny, naopak ohrožení erozí zvyšuje pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice apod.). Při správném použití jsou osevní postupy významným prostředkem k ochraně půdy před erozí, důležité je rovněž pásové střídání plodin v závislosti na sklonitosti pozemků.

Z agrotechnických opatření doporučujeme především zvyšování vodní jímavosti půdy zvyšováním obsahu humusu a zlepšováním půdní struktury. Pro vytvoření příznivé půdní struktury je důležitý obsah humusu, proto je potřebné periodické hnojení půdy statkovými hnojivy, zeleným hnojením, zaoráváním slámy apod.

Doporučujeme uplatňování tzv. biologického zemědělství s minimalizací chemizace při ochraně rostlin a omezení aplikace umělých hnojiv. Tím vzniknou příznivé podmínky pro rozvoj půdních organizmů (edafonu), jehož činnost výrazně zvyšuje infiltrační schopnost půdy.

Agrotechnická opatření – doporučené kultury :

| Sklon pozemku | Stupeň erozní ohroženosti | Druh kultury |
| --- | --- | --- |
| 0 - 5 % | neohrožená půda | Okopaniny,řepa, kukuřice a všechny ostatní plodiny erozně náchylné |
| 5 – 14 % | mírně ohrožená půda | Obiloviny, plodiny erozně náchylné pouze v kombinaci pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 14 – 21 % | středně až výrazně ohrožená půda | Jetel, vojtěška, pícniny (obiloviny pouze v případě pásového střídání plodin nebo realizace technických PEO) |
| 21 – 36 % | výrazně ohrožená půda | Zatravnění, případně jeteloviny |
| nad 36 % | katastrofálně ohrožená půda | zalesnění |

Na severním okraji zastavěného území je pro zachycení přívalových vod z extravilánu navržen záchytný příkop, zaústěný do Dešovského potoka.

Na řece Želetavce (jižní okraj katastrálního území Malý Dešov), je správcem toku - Povodím Moravy, stanoven rozsah území, které může být zatopeno při průtoku n – letých vod. Je zde vyhlášeno záplavové území včetně jeho aktivní zóny (viz. výše). Hranice záplavového území jsou zakresleny ve výkresové části územního plánu dle ÚAP a jsou rovněž uveřejněny na stránkách VÚV T.G.Masaryka http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html. Umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v tomto území, včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu. Vodní tok je většinou v přirozeném, neupraveném stavu. Doporučujeme k nahlédnutí kde se nachází úroveň stoleté vody (Q100) majitelům stávajících objektů, které se v údolí Želetavky nachází.

Zatravnění

Je navrženo zatravnění ploch se zvýšeným erozním ohrožením zejména v sousedství vodních toků a ploch. K zatravnění jsou navrženy rovněž některé plochy vymezené k založení prvků ÚSES jako přechodné opatření do doby jejich realizace dle realizačního projektu prvků ÚSES.

Jedná se o změnu způsobu hospodaření bez vynětí ze ZPF.

D 2.5. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

V minulém období byla provedena plynofikace obce. Ze stávající VTL RS Třebelovice je napojen STL přivaděč zásobující obce Rácovice, Třebelovice, Hornice, Kojatice a Dešov.

V současnosti je k vytápění v obci používána kombinace plynu elektřiny a tuhých paliv - především dřevní hmoty.

Pro vytápění je navrženo v budoucnu i nadále používat místních zdrojů dřevní hmoty, ve větší míře využívat moderní způsoby efektivního spalování ve zplyňovacích dřevokotlích a krbových kamnech. S rostoucími cenami energií se stává ekonomickým vytápění i pomocí tepelného čerpadla. Je možné využívat i jiné druhy obnovitelných zdrojů energie. Z místních zdrojů je kromě paliva na bázi dřeva k dispozici biomasa. Jednotlivé objekty mohou využívat kombinace tepelných čerpadel, solárních kolektorů a dřevozplyňujících topidel. Konkrétní komplexní řešení je třeba ověřit samostatnou studií.

Ochranné pásmo plynovodů:

ochranné pásmo dle § 68 zákona č. 458/2001 Sb. se změnami

- NTL a STL	1 m

- ostatní plynovody	4 m

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické, či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

D 2.6.  Zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Dešov  je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV ve  správě E.ON a.s. ČR.:

Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou  schopností pro stávající odběry.

Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce.Stávající i navrhovaná zařízení el. distribuční sítě jsou zakreslena v grafické části ÚP včetně příslušných ochranných pásem.

Výkonová bilance

Výkonová bilance je odvozena z podkladů o návrhu rozvoje  stavebních ploch a předpokládaných aktivit. Stávající soudobé zatížení bytového fondu, základní  vybavenosti a nebytového odběru nebylo do výkonové  bilance zahrnuto a předpokládá se, že je plně pokryto ze  stávajících rozvodů. Výkonová bilance byla stanovena výpočtem pomocí hrubých  perspektivních hodnot měrného zatížení a vychází  z obdobných srovnatelných studií.

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a TUV  jiným médiem. U bytů se předpokládá komfortní vybavení  běžnými el. spotřebiči, vařením a vytápěním jinými médii  t.j. stupněm elektrizace "A". V souladu s pravidly pro  elektrizační soustavu je výhledová hodnota měrného  soudobého zatížení na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.

Pro výpočet je předpokládána převážně výstavba jedno až dvougeneračních RD (s jedním až  dvěma byty) a u 20 % RD rezerva 12  kVA pro případné další odběry (dílny ap.)

Bilance elektrického výkonu (nová zástavba)

| Kapacita lokality | Počet bytů | Nový odběr (kVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | byty | ostatní | Celkem |
| bydlení Z1 – Z5 | 70 | 95 | 96 | 191 |
| ostatní | - | - | 60 | 60 |
| celkem obec | 70 | 95 | 156 | 251 |
| Předpoklad pro návrhové období celkem | 30 | 45 | 48 | 93 |

d 2.7.  Spoje

V obci není obsluhované telekomunikační zařízení. Požadavky na nové plochy nejsou.

Na k.ú. obce se vyskytují podzemní vedení a zařízení telekomunikačních sítí, která jsou chráněna ochranným pásmem dle zák.č.151/2000 Sb.. Jejich stav je v podrobnosti dle poskytnutých podkladů informativně zakreslen v grafické části ÚP. V době přípravy činností a staveb na území obce je nutné si vždy vyžádat závazné stanovisko o jejich existenci a podmínkách ochrany u jejich správců.

D 2.8.  Radiokomunikace

Katastrálním územím obce Dešov neprochází žádná RR trasa a společnost  Radiokomunikace, a. s., zde nemá jiné další zájmy a zařízení.

d 2.9.  nakládání s odpady

Zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního  významu. Místními producenty odpadů jsou kromě domácností  zejména zemědělské podniky a  hospodářství.   Z odpadů produkovaných obcí je objemově nejvýznamnější  tuhý domovní odpad s postupným omezováním domácích hospodářství bude v budoucnu narůstat potřeba řešit likvidaci organických složek odpadu z domácností a zahrad. Na k.ú. obce není vhodná lokalita pro ukládání stavební suti. Tento materiál je třeba odvážet na povolenou skládku mimo území obce.

V oblasti hospodaření s odpady navrhujeme:

- snižovat množství odpadů u původce

- zabezpečit třídění odpadů, svoz a následnou  likvidaci (recyklaci) na celém správním území obce a informovanost občanů o správném postupu při likvidaci zejména nebezpečných odpadů, autovraků apod.

- likvidovat případné černé sládky (již v počátku), zabezpečit čistotu v obci.

Jedná se  především o organizační opatření ze strany  obecního úřadu v souladu plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou kraje Vysočina č.1/2004 ze dne 27.7.2004.

      - koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně V urbanizovaném území

E 1.  	uspořádání krajiny

Zemědělský půdní fond  (ZPF)

Odlesněná krajina na území obce Dešov je charakterizována převážně jako krajina zemědělská intenzivní v malé míře zemědělská běžná.

Podle údajů ČSÚ z roku 2007 zemědělsky využívané plochy zabírají v současnosti 53,5% z výměry katastru, přičemž 87% připadá na ornou půdu.

Zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací dokumentace vychází především ze zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky č. 13/94 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy MŽP čj. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996.

Lesní porosty - plochy určené k plnění funkcí lesa  (PUPFL)

Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Lesy pokrývají v řešeném území 40,7 % z rozlohy k.ú., celková plocha lesů je 914 ha

| Soubory lesního typu a cílové hospodářské soubory |
| --- |
| Lesní oblast | 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny |
| Soubor lesního typu | 3B - Bohatá dubová bučina (Querceto - Fagetum eutrophicum) 3S - Svěží dubová bučina (Querceto - Fagetum mesotrophicum) 3O - Jedlodubová bučina (Abieti-Querceto-Fagetum variohumidum trophicum) 3D - Obohacená dubová bučina (Querceto - Fagetum (acerosum) deluvium) 3C - Vysýchavá dubová bučina (Querceto - Fagetum subxerothermicum) 3K - Kyselá dubová bučina (Querceto - Fagetum acidophilum ) |
| Cílový hospodářský soubor | 45 - Hospodářství živných stanovišť středních poloh 43 - Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh 41 - Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh |

Druhy lesních porostů v řešeném území

- 	lesy hospodářské – převážná většina rozlohy

- lesy ochranné (NEPTS – lesy na nepříznivých stanovištích) v rozsahu do 10 ha se nachází většinou na svazích v údolí řeky Želetavky na k.ú. Malý Dešov

Plochy krajinné zeleně

V rámci krajinné zeleně se uplatňují vegetační prvky nacházející se mimo zastavěné a zastavitelné území. Jde o zapojené porosty dřevin rostoucí mimo les, dále menší remízky a lesíky, liniové prvky, které tvoří doprovodné porosty vodních toků a vodních nádrží, komunikací, porosty na mezích a další ekotonová společenstva. Ojediněle se vyskytuje  rozptýlená trvalá vegetace, kterou rozumíme dřevinnou vegetaci rostoucí volně mimo lesní půdu a mimo liniové doprovodné porosty vodních toků a ploch a komunikací. Jedná se především o menší skupinky stromů a keřů a významné solitérní dřeviny. V malé míře jsou zastoupeny aleje ovocných stromů.

Typy ploch a prvků krajinné zeleně v řešeném území

Typy ploch: zapojené porosty dřevin (mimo les), břehové porosty podél vodních toků a ploch, linie dřevin (zapojené), bylinné linie se stromy a keři, bylinné linie, skupiny dřevin

Typy prvků: ovocná stromořadí, stromořadí, významné solitérní dřeviny

Významné stromy v krajině - hodnotné solitéry či skupiny:

V lesním masivu na jihu území se nachází památné stromy:

| KOD_USOP | NAZEV |
| --- | --- |
| 759 | Buk ve Žlíbku |
| 757 | Dub u Černých blat |
| 761 | Klen pod Suchou horou |
| 756 | Buk na Suché hoře |
| 758 | Lípa u Černých blat |
| 760 | Buk pod Stříbrným vrchem |

Strom má základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace.

Navržená opatření - doporučení:

- Doplnění břehových porostů vhodnými dřevinami u stávajících vodních ploch a vodotečí, a provedení výsadeb u  nových vodních ploch a revitalizovaných toků

- rozčlenění scelených bloků orné půdy liniovými prvky (interakční prvky), doplnění alejí podél silnic i polních komunikací výsadbou stromů s travinobylinným podrostem,

- výsadba solitér stromů na křížení cest či u drobné architektury,

- v druhové skladbě výsadeb respektovat podmínky stanoviště (STG).

e 2. Koncepce územního systému ekologické stability

Návrh upřesňuje vymezení ploch biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, které by měly umožnit zachování obnovu společenstev odpovídajících daným přírodním podmínkám. V maximální míře začleňuje do systému prvky stávající kostry ekologické stability (ES). Pro území obce byl zpracován generel L ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek, 1994 - 6). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na Návrhu sjednocení ÚSES okresu Třebíč (1999 – 2000) a je součástí ÚAP ORP Moravské Budějovice. Pro zachování kontinuity jsou převzaty označení prvků z řešení L ÚSES i aktuálnějšího Návrhu sjednocení ÚSES okresu Třebíč. Vymezení prvků je v ÚP upřesněno dle podkladu katastrální mapy a aktuálního stavu krajiny. Komplexní pozemkové úpravy v území již byly provedeny, další plošné úpravy ÚSES jsou možné po dohodě s vlastníky a uživateli předmětných pozemků.

Prioritou ÚSES je zvýšení ekologické stability území. ÚSES může příznivě ovlivnit stav zemědělsky a lesnicky využívaného území, vodních ploch i vodního režimu povrchových i podzemních vod. Prostorové a funkční uspořádání prvků ÚSES se do určité míry přizpůsobuje potřebám protierozní ochrany, přístupnosti pozemků i jejich uspořádání tak, aby nebyla narušena prvořadá ekologická funkce ÚSES.

Omezení funkčnosti v ÚSES není bez kompenzace (bez odpovídající náhrady) možné. Omezení hospodářské využitelnosti a omezení možností zásahů do porostů, do vodního režimu a do půdy je dáno zákonem.

Nadregionální ÚSES

Nadregionální územní systém ekologické stability vymezený ÚTP NR–R ÚSES ČR není v území zastoupen.

Regionální ÚSES

Regionální územní systém ekologické stability je v k.ú. zastoupen RBC 537 Černá Blata, RBK 92 Kopka – K164, RBK 96 Habrová Seč – Černá Blata, RBK 97 Černá blata – Růžový vrch. Biocentrum i biokoridory vykazují většinu parametrů fungujícího segmentu ÚSES. Vymezení prvků bylo upřesněno podle aktuálních podkladů a koordinováno s řešením na území sousedních obcí v kraji Vysočina i kraji Jihomoravském.

Místní územní systém ekologické stability

Místní územní systém ekologické stability je řešen v návaznosti na prvky regionálního územního  systému ekologické stability a na prvky SES v sousedních k.ú.

Na řešeném území byly navrženy také interakční prvky, které jsou rovněž součástí místních územních systémů ekologické stability. Zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní až nestabilní krajinu. Vytvářejí existenční podmínky rostlinám i živočichům a mohou působit stabilizačně v kulturní krajině. V interakčních prvcích nacházejí prostředí pro život opylovači kulturních rostlin a predátoři omezující hustotu populací škůdců. Interakční prvky jsou pouze směrnou částí plánu ÚSES.

Stávajícími interakčními prvky jsou ekotonová společenstva křovinatých lad a lemů, břehové porosty a silniční stromořadí, které nejsou biokoridory. Velmi pozitivně působícím plošným interakčním prvkem jsou travinobylinná společenstva, luční porosty, která by měly být uplatňovány zejména v údolních nivách potoků a řek.

E 3. ZELEŇ V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ

Zeleň v zastavěném území tvoří poměrně významný prvek uplatňující se v rámci tohoto území. Nejvýznamnějšími plochami jsou soukromé zahrady v obytné zástavbě. Nevyskytují se rozsáhlé celky veřejné zeleně, část veřejných prostranství je zatravněna, místy se vyskytují porosty vzrostlé zeleně a keřů.

Navržená opatření

- Zajištění zpracování generelu veřejné zeleně s návrhem údržby a dalších opatření,

- rekonstrukce vegetačních prvků a doplnění stávajících ploch zeleně vhodným mobiliářem,

- citlivé zpracování projektů pro úpravu a rekonstrukci vybraných prostor s ohledem na zachovávající charakteru lokalit a rázu sídla.

E 4. rEKREACE

Území obce leží na okraji rekreační oblasti Vranovské přehrady. Místní vesnická památková rezervace a další turisticky zajímavé cíle v sousedství obce (údolí Želetavky, archeologická lokalita Palliardiho hradisko, hrady Bítov a Cornštejn a další) představují významný potenciál, který je možné využít k rozvoji zejména rodinné a poznávací rekreace. Na území obce nejsou zařízení hromadné rekreace ani rozsáhlé chatové oblasti, ve volné krajině nejsou navrhovány žádné změny využití pro tento účel. Služby a infrastruktura cestovního ruchu může být budována výhradně uvnitř zastavěného a zastavitelného území obce. To se netýká budování drobných objektů ke lepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu (zastavení podél turistických tras, odpočívky, hygienická zařízení, informační a ekologická centra apod., výjimečně včetně obsluhy a služeb) za podmínky, že vyhoví všem obecně platným předpisům, které regulují využití dotčených ploch. Vhodné objekty uvnitř zastavěného území mohou být užívány jako chalupy.

      - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno).

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

      - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

A. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně

Tabulky přehledu ploch jsou uvedeny jako příloha textové části.

2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy ovlivnění  hydrologických a odtokových poměrů

Zásahy do odvodňovacích zařízení budou minimalizovány a pokud k nim dojde, nesmí ovlivnit jejich celkovou funkci.

3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské  prvovýroby, zemědělských usedlostech cestách a jejich  předpokládaném porušení

Navržené řešení nezasahuje do stávajících zemědělských zařízení, síť zemědělských účelových komunikací zůstává funkční. Součástí ÚP je návrh doplnění interakčních prvků podél cestní sítě za účelem omezení větrné a vodní eroze. Cílem jejich realizace bude rovněž zvýšení ekologické stability území.

4. Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření pro zajištění ekologické stability krajiny, pozemkových úpravách a jejich porušení

| Druhy pozemků (údaje roku 2009) |
| --- |
| Celková výměra pozemku (ha) | 2247 |
| Orná půda (ha) | 1047 |
| Zahrady (ha) | 21 |
| Ovocné sady (ha) | 2 |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 133 |
| Zemědělská půda (ha) | 1202 |
| Lesní půda (ha) | 914 |
| Vodní plochy (ha) | 13 |
| Zastavěné plochy (ha) | 16 |
| Ostatní plochy (ha) | 102 |

Pro území obce Dešov byl zpracován generel L ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek, 1994 - 6). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na Návrhu sjednocení ÚSES okresu Třebíč (1999 – 2000) a je součástí ÚAP ORP Moravské Budějovice.

Pro dotčené území byla zpracována dokumentace pozemkových úprav, její součástí je i schválený plán společných zařízení. Zpracovatelé: Agroprojekt PSO s.r.o. Brno - k.ú. Malý Dešov, Geoding s.r.o. Třebíč - k.ú. Velký Dešov.

5. Popis řešení a vyhodnocení variant možného uspořádání

Plochy vhodné z technického hlediska pro novou výstavbu se vyskytují především na okraji zastavěného území a podél silnice, která obě místní části propojuje. V území navazujícím na zastavěné území obce se vyskytují většinou půdy vysoce kvalitní – I. a II.tř.ochrany ZPF. Z možných variant lokalizace pro výstavbu bylo zvoleno řešení, které omezuje zábor kvalitních půd na nejmenší míru a nenarušuje hospodaření na velkých blocích zemědělské půdy. Jsou využity rovněž volné plochy pro dostavbu ve Velkém Dešově uvnitř zastavěného území.

Návrh zastavitelných ploch byl předběžně projednáván na odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina. Dohodnuté řešení je obsaženo v návrhu ÚP.

## Odůvodnění potřeby ploch pro výstavbu - Dešov

Demografické údaje

| Počet obyvatel obce (31.12.2009) | 412 |
| --- | --- |
| Počet obydlených bytů (SLBD 2001) | 154 |
| Průměrný počet osob na byt | 2,7 |
| Počet obyvatel (SLDB 1991) | 432 |
| Průměrný věk obyvatel (roků) | 41,3 |

Potřeba bytů a ploch pro novou výstavbu

| důvod výstavby | potřeba bytů |
| --- | --- |
| Přírůstek obyvatel | 0 |
| Zkvalitňování bytového fondu a snižování průměrného počtu osob/byt 1) | 10 |
| Pozice obce v systému osídlení | 15 |
| Ostatní vlivy - rezerva | 10 |
| celkem potřeba | 35 |
| Využití ploch uvnitř zastavěného území | zahrnuto v navržených změnách území |
| požadavek na kapacitu nových ploch bydlení celkem | 35 |
| Potřeba ploch pro bytovou výstavbu (jedno stavební místo do 1200 m2) | 4,2 ha |

## 1) Potřeba bytů k dosažení průměrného počtu obyvatel na byt 2,5 (osoba/byt) stanovena odhadem

6. Návrh vyznačení současně zastavěného území obce

V rámci ÚP je vyznačena hranice zastavěného území obce v souladu se stavebním zákonem a navržena hranice zastavitelného území obce.

7. Údaje o existenci dříve stanovených dobývacích prostorů  nebo chráněných ložiskových územích u kterých dosud  nedošlo ke stanovení dobývacího prostoru

Na území obce je dle mapy ložiskové ochrany 1:50 000 list 23-44 Moravské Budějovice a 33-22 Vranov, vyhodnoceno výhradní ložisko pro těžbu vápence č. 3147900. Za CHLÚ je považován dobývací prostor (DP) č.70899 Zblovice, který přesahuje s vedlejšího katastrálního území. Nejsou požadavky na rozšíření DP ani požadavky na zábor ZPF.

B. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (§14 zák. 289/1995 Sb.) – zábor viz příloha a)

Řešení ÚP se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa.

PŘÍLOHY

- Přehled záboru ZPF a PUPFL

- Zastavěné území - pasport

- Ochrana památek

- Ochrana přírody a krajiny

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

- Směry větrů

- Výpočet hlukové hladiny silnic

- ÚAP SLDB 2001

- ÚAP 2009

- Historický lexikon

# Příloha a) 	ÚP Dešov, Přehled záboru ZPF a PUPFL

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití | Celková plocha (ha) | Zábor ZPF (ha) | Třída ochrany ZPF | Zábor PUPFL (ha) | Etapa výstavby, VPS, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Lokalita bydlení Malý Dešov | BV - bydlení venkov.char. DS – doprava silniční UV – veř. prostranství | 2,4 | 2,2 | I | 0 | VP §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z2 | Lokalita bydlení Malý Dešov a koridor účelové komnikace | BV - bydlení venkov.char. UV – veř. prostranství DS – doprava silniční | 2,58 039 | 2,58 0,39 | I | 0 | . VP §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z3 | Lokalita bydlení Velký Dešov | BX - bydlení venkov.char. se zvl.podm. DS – doprava silniční UV – veřej. prostranství | 1,16 | 1 0,16 | IV II | 0 |  |
| Z4 | Lokalita bydlení Velký Dešov | BX – bydlení venkovského char. se zvl.podm. | 0,25 | 0,15 0,1 | III I | 0 |  |
| Z5 | Lokalita bydlení Velký Dešov jihovýchod | BX - bydlení venkovského charakteru se zvl.podm. | 0,47 | 0,35 0,12 | III II | 0 |  |
| Z6 | Občanská vybavenost - koupaliště | OX – plochy pro občanskou vybavenost se zvl.podm. | 2,5 | 2,2 0,2 | II I | 0 | VPS §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z7 | Lokalita bydlení Velký Dešov | BV - bydlení venkovského charakteru | 0,6 | 0.6 | I | 0 |  |
| Z8 | Plochy smíšené – Malý Dešov | SV – plochy smíšené | 1,4 | 1,15 0,25 | I - | 0 |  |
| Z11 | Místní komunikace | DS – plochy dopravní silniční | 0,15 | 0,15 | I | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z12 | Víceúčelová vodní nádrž | HO – plochy vodní a vodohospodářské | 1,3 | 1,3 | V | 0 | VPO §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z13 | Víceúčelová vodní nádrž | HO – plochy vodní a vodohospodářské | 0,5 | 0,15 0,35 | V III | 0 | VPO §170 zák.č.183/2006 Sb. |

Předběžný předpoklad záboru ZPF pro prvky ÚSES celkem  13,3 ha, plochy pro zakládání IP (š. min. 2 m) 2,7 ha.

b) Zastavěné území - pasport

PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ

# 1. Název nebo popis údaje o území

Zastavěné území

2. Vznik údaje o území

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný	      b) ze dne

| hranice vymezena zpracovatelem ÚP | 23.6.2009 |
| --- | --- |

c) vymezil

Ing.arch. Ladislav Brožek

3. Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/katastrálních území	      b) číslo katastrálního/katastrálních území

| Velký Dešov Malý Dešov | 625728 625736 |
| --- | --- |

4. Způsob vymezení

a) název dokumentu				      b) měřítko

| součást grafické části územního plánu výkresy: ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 1: 5 000 |
| --- | --- |

b) mapový podklad, nad kterým byl údaj o území zobrazen

data SGI (rastry map KN) a SPI vyžádána obcí od kat.úřadu pro Vysočinu, kat.pracoviště Moravské Budějovice, stav k 22.4.2007 (SGI) a 21.4.2008 (SPI)

e) souřadnicový systém zobrazení

transformace v S-JTSK

f)

- Formát grafické části - DGN (Microstation95)

c) Ochrana památek

Na území obce Dešov se nachází tyto nemovité kulturní památky:

| Číslo rejstříku | Památka | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 23075 / 7-2612 | kaple P. Marie | v obci |
| 25500 / 7-2613 | výklenková kaplička - poklona | na konci obce směr Bítov |
| 21337 / 7-2615 | boží muka | v lese při staré cestě Malý Dešov - Bítov |
| 34603 / 7-2614 | boží muka | v zahradě u čp. 121 |
| 26670 / 7-7172 | venkovská usedlost, č.p. 3 |  |
| 26988 / 7-7173 | venkovská usedlost, č.p. 4 |  |
| 37402 / 7-2616 | venkovská usedlost, č.p. 17 | v obci |
| 102191 | venkovská usedlost, č.p. 30 |  |
| 24155 / 7-2617 | venkovská usedlost, č.p. 35 |  |
| 41490 / 7-7174 | venkovská usedlost, č.p. 59 |  |
| 17588 / 7-7085 | venkovská usedlost, č.p. 94 | v centru obce |
| 27566 / 7-7086 | venkovská usedlost, č.p. 102 | v obci |

Část obce Dešov s dochovanými soubory lidové architektury byla vyhlášena Nařízením vlády ČR 127/1995 Sb. ze dne 24.5.1995 památkovou rezervací (vesnická památková rezervace). Hranice území rezervace je vymezena v grafické části ÚP.

Objekty místního zájmu ochrany:

- kříže, Boží muka, pomníky a pamětní desky na celém území obce

- charakter veřejných prostranství v zastavěném území obce mimo VPR

- významné solitérní stromy na území obce, stromy u křížků a další hodnotná zeleň

- staré cesty včetně doprovodné zeleně

Válečné hroby dle zákona č. 122/2004 Sb.

Na území obce se nachází tyto objekty evidence válečných hrobů:

| Číslo VH | Popis | Jména |
| --- | --- | --- |
| CZE-6106-08978 | V kapli Panny Marie Bolestné jsou zasazeny dvě pamětní desky se jmény padlých občanů v první světové válce | Bartoloměj Adam, Jan Adam, Jan Konvalinko, Rudolf Kosík, Jan Navrátil, Antonín Pop, Josef Štefl, Jan Švaříček, Karel Tesař, František Veverka |

# Archeologická naleziště, území archeologického zájmu

Vzhledem ke zjištěné mimořádné intenzitě pravěkého osídlení a předpokladu existence dalších pozůstatků pravěkého a středověkého osídlení je nutno celé území obce Dešov považovat za území s archeologickými nálezy. Z toho vyplývá povinnost stavebníků již od doby přípravy stavby oznámit stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést  na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na daném území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů (§ 22, odst.2    zák.č.20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).

U archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

d)  Ochrana přírody a krajiny

# Navržená nebo registrovaná chráněná území, významné  krajinné prvky, prvky KES a SES na kat. území Velký Dešov a k.ú. Malý Dešov (okr. Třebíč):

--Zvláště chráněná území

| KOD ÚSOP | KATEGORIE MCHÚ | NÁZEV MCHÚ | ROZLOHA MCHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1819 | PR | Suchá hora | 16,61 |
| 1413 | OP | Černá blata | 4,89 |
| 1413 | PP | Černá blata | 5,76 |

--NATURA 2000

Na k.ú. Velký a Malý Dešov (okr. Třebíč) se nenachází ani se nezasahuje žádná lokalita systému NATURA 2000. Na jihu se území obce dotýká lokalita EVL CZ0624095 Údolí Dyje, která leží celá na území Jihomoravského kraje.

--Významné krajinné prvky (VKP), ekol. významné segmenty krajiny

Na území obce se nachází dva registrované VKP (§ 6 zák.č. 114/1992 Sb.). Existují zde dále VKP vymezené ve smyslu § 3 písm. b) – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy apod. Legislativně ochranu VKP upravuje § 4 odst. 2 výše jmenovaného zákona.

--Památné stromy

| KOD_USOP | NAZEV |
| --- | --- |
| 759 | Buk ve Žlíbku |
| 757 | Dub u Černých blat |
| 761 | Klen pod Suchou horou |
| 756 | Buk na Suché hoře |
| 758 | Lípa u Černých blat |
| 760 | Buk pod Stříbrným vrchem |

Strom má základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V tomto pásmu není dovolena žádná pro památný strom škodlivá činnost (výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace apod.)

--Prvky ÚSES

Pro území obce Dešov byl zpracován generel L ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek, 1994 - 6). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na Návrhu sjednocení ÚSES okresu Třebíč (1999 – 2000) a je součástí ÚAP ORP Moravské Budějovice.

--- Nadregionální a regionální ÚSES

Na území obce nezasahují prvky nadregionálního ÚSES, vymezené ÚTP NR-R ČR. Regionální ÚSES je zastoupen prvky - RBC 537Černá Blata, RBK 92 Kopka – K164,

RBK 96 Habrová Seč – Černá Blata, RBK 97 Černá blata – Růžový vrch.

--Krajinná památková zóna

Na řešené území na jihu zasahuje krajinná památková zóna Vranovsko – Bítovsko (vyhl. MK č.157/2002 Sb. ze dne 2. dubna 2002, o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny).

--Ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz je chráněn na základě zák. 114/1992 Sb.  Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností  snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování  významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2, §12 výše uvedeného zákona) souhlas orgánu ochrany přírody.

e)  Potřeba vody, základní údaje kanalizace

Potřeba vody z bilance v řešeném území - výhledový stav 2015 (dle PRVK)

| Počet zásobených obyvatel (2015) | 402 |
| --- | --- |
| Specifická potřeba fakt. vody obyvatelstva | 50 l/os/den |
| Specifická potřeba fakt.vody | 54,4 l/os/den |
| Specifická potřeba vody vyrobené | 116,4 l/os/den |
| Průměrná denní potřeba Qp | 46,8 m3/den |
| Max. denní potřeba Qdmax | 70,2 m3/den |

Základní údaje kanalizace (dle PRVK)

| Položka | Jednotky | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci a ČOV | obyv. | 378 |
| Spec. produkce odp.vod obyvatelstva | obyv. | 150 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 64,4 |
| BSK5 | kg/den | 25,8 |
| NL | kg/den | 23,6 |
| CHSK | kg/den | 51,5 |

f) Směry větrů (%)

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 12 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 8 |

h) Územně analytické podklady (SLDB)1 Území: obec Dešov

Sledovaný jev 2001 Kód obce 590533 4 Podíl osob starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%) 37,3 5 Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%) 1,5 7 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%) 39,5 7 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%) 25,4 9 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec2 52 9 Vyjíždějící do škol mimo obec2 38 10 Dojíždějící do zaměstnání do obce2 36 10 Dojíždějící do škol do obce2 11 12 Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 21,8 13 Počet trvale obydlených domů 126 13 Počet trvale obydlených bytů (TOB) 154 13 z toho podle druhu domu podíl v rodinných domech (%) 95,5 13 z toho podle doby výstavby podíl postavených do roku 1945 (%) 53,2 podíl postavených mezi roky 1946 - 1990 (%) 37,0 podíl postavených mezi roky 1991 - 2001 (%) 9,1 16 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech 27 19 Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) 98,8 20 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) 38,4 21 Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%) 39,4 37 Počet obyvatel v trvale obydlených bytech 432 z toho zásobovaných pitnou vodou z vodovodu 427 s plynem zavedeným do bytu 166 napojených na kanalizaci 170

Poznámky 1 Údaje odpovídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, domů a bytů, tedy k 1.3.2001. Ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. 2 vyjíždějící (dojíždějící) denně

i) Územně analytické podklady 1 2009 –  území: obec Dešov

Sledovaný jev Aktuální údaj Kód obce 590533 1 Počet obyvatel 4122 1 Přirozený přírůstek 13 1 Saldo migrace -43 2 Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) 15,32 3 Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) 19,72 6 Počet částí obce 12 8 Míra nezaměstnanosti – dosažitelní (%) 15,72 11 Počet dokončených bytů 13 18 Počet lázeňských léčeben -2 18 Počet lůžek v lázeňských léčebnách -2 22 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 53,52 23 Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 87,12 24 Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 11,02 27 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 5,32 28 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,62 29 Podíl lesů z celkové výměry (%) 40,72 30 Orná půda - rozloha (ha) 1 0472 30 Chmelnice - rozloha (ha) -2 30 Vinice - rozloha (ha) -2 30 Zahrady - rozloha (ha) 212 30 Ovocné sady - rozloha (ha) 22 30 Trvalé travní porosty - rozloha (ha) 1332 30 Lesní půda - rozloha (ha) 9142 30 Vodní plochy - rozloha (ha) 132 30 Zastavěné plochy - rozloha (ha) 162 30 Ostatní plochy - rozloha (ha) 1022 30 Koeficient ekologické stability 0,932 37 Živě narození 73 37 Zemřelí 63 37 Přistěhovalí 73 37 Vystěhovalí 113 37 Průměrný věk 41,32 37 Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let 2682

Poznámky 1 vybrané údaje z územně analytických podkladů 2 období: 31.12.2009 3 období: rok 2009

j) Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 přepočet na územní strukturu 2005 Území: obec Dešov

Sčítání v roce Počet obyvatel1 Počet domů2 1869 720 115 1880 731 123 1890 736 124 1900 774 130 1910 785 132 1921 825 132 1930 803 160 1950 684 171 1961 675 163 1970 608 156 1980 529 142 1991 458 162 2001 432 167

Poznámky 1 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní 1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné 1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu) 2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) 2 1869 až 1950 - celkový počet domů 1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených 1991 a 2001 - celkový počet domů