I.  ÚZEMNÍ PLÁN

Domamil

Textová část ÚP

# duben 2014

OBEC:

OBEC DOMAMIL

Domamil 135, 675 43 Domamil

POŘIZOVATEL:

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Úřad územního plánování

PROJEKTANT:

IČO 121  47 168

adresa kanceláře: 	Atelier nad viaduktem

Ondráčkova 101,                	628 00 Brno

tel/fax 773 445 340, 	mobil 603 413 153

e-mail:             infobrozek@archbrno.cz

www.archbrno.cz

ZPRACOVALI:

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ	Ing. arch. Ladislav Brožek

DOPRAVA	Ing. René Uxa

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	Ing. Milan Zámečník

DIGITÁLNÍ DATA	Zuzana Kučerová, Ivana Špačková

| Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace |
| --- |
| Název dokumentace: | Územní plán Domamil |
| Orgán, který dokumentaci vydal: | Zastupitelstvo obce Domamil |
| Nabytí účinnosti: |  |
| Pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice Úřad územního plánování |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení: Funkce: |
| Podpis a otisk úředního razítka |

# Použité zkratky

ČOV	čistírna odpadních vod

ČSN 	označení českých technických norem

DN	jmenovitý průměr

IS	inženýrské sítě

kap.F	kapitola F

KN	katastr nemovitostí

max.	maximálně

min.	minimálně

MK	místní komunikace

NN	nízké napětí

NP	nadzemní podlaží

OP	ochranné pásmo

OÚ	obecní úřad

PHO	pásmo hygienické ochrany

PRVK	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

PN	jmenovitý tlak

PUPFL	pozemky určené k plnění funkce lesa

PÚR 2008	Politika územního rozvoje ČR 2008, schválená vládou České republiky dne 20.7.2009 usnesením vlády č.929

STG 	skupina typů geobiocénů (ekologické podmínky a jim příslušná rostlinná společenstva – cenóza-společenstvo)

STL	středotlaký

ÚK	účelová komunikace

ÚP	územní plán

ÚS	územní studie

ÚSES	územní systém ekologické stability

VN	vedení vysokého elektrického napětí

VUSS	Vojenská ubytovací a stavební správa

ZPF 	zemědělský půdní fond

Obsah textové části ÚP:

| Část (1) Základní koncepce rozvoje území |
| --- |
|  | Vymezení zastavěného území | 5 |
|  | Základní koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot | 5 |
|  | Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně | 7 |
|  | Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování | 8 |
|  | Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní ložisek nerostných surovin a další. | 11 |
|  | Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu | 13 |
|  | Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit | 22 |
|  | Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo | 22 |
|  | Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona | 22 |
|  | Údaje o počtu listů územního plánu a počtu listů k němu připojené grafické části | 22 |
| Část (2) Doplňující podmínky rozvoje území |
|  | Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití a podmínky pro jeho prověření | 23 |
|  | Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti | 23 |
|  | Stanovení pořadí změn v území (etapizace) | 23 |
|  | Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt | 23 |

| Územní plán obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 23 |
| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | 1: 5 000 |
| 2 HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| 3 SCHEMA NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY | 1: 5 000 |
| 4 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ | 1: 5 000 |

# (1)  Základní koncepce rozvoje území

## Vymezení zastavěného území

Územním plánem je zastavěné území vymezeno na základě ustanovení § 58 odst. 1 a 2 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, k datu 12.8.2013. Vymezená hranice je zobrazena v grafické části územního plánu ve výkresech:

| 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | 1: 5 000 |
| --- | --- |
| 2 HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |

## Základní Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

##### Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Rozvíjet území obce ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje

##### Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území

- Zajištění optimálního životního prostředí,

- ochrana přírodních hodnot, šetrné hospodaření s přírodními zdroji,

- zkvalitňování podmínek pro bydlení,

- sociální soudržnost,

- podpora vhodných ekonomických aktivit.

Koncepce rozvoje obce

Obec Domamil se bude nadále rozvíjet jako stabilizované sídlo s převažující funkcí bydlení. Bude kladen důraz na ochranu a rozvíjení hodnot území, kterými jsou kulturní a historické dědictví, urbanistické, architektonické a přírodní hodnoty.

Cílem rozvoje obce Domamil je vybudování kvalitních životních podmínek jejích obyvatel. Stavební rozvoj bude vyvážený s ohledem na dostupné kapacity veřejné infrastruktury. Nové aktivity v zastavěném i nezastavěném území nesmí ohrožovat životní prostředí (hlukem, imisemi apod.), přírodní hodnoty a přírodní zdroje (prvky ÚSES, významné krajinné prvky, zdroje vody a další.).

V území lze vymezovat pozemky a umisťovat stavby v souladu s územním plánem, v zastavěném území obce lze kromě pozemků a staveb pro bydlení, vhodných pro venkovské prostředí, pro občanskou vybavenost související a slučitelnou s bydlením, staveb dopravní a technické infrastruktury a pozemků veřejných prostranství vymezovat pozemky a umisťovat jiné stavby, zejména pro ekonomické aktivity, jen pokud tyto stavby nesnižují kvalitu životního prostředí nad limitní hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy a nenarušují obraz obce a krajinný ráz.

Stávající přírodní krajinné prvky zůstanou zachovány. Činnosti a změny v nezastavěném území lze provádět pouze při respektování požadavků na ekologickou stabilitu, rozvoj harmonické kulturní krajiny a v souladu s koncepcí územního systému ekologické stability (ÚSES). Graficky je koncepce rozvoje obce a uspořádání krajiny zachycena na hlavním výkrese.

Podrobnější podmínky pro plochy s různým způsobem využití v souladu s výše uvedenými zásadami jsou uvedeny v kapitole F).

Koncepce ochrany a rozvoje hodnot území

Změny v území musí respektovat kladné hodnoty území dané na území obce. Nejcennější předměty ochrany jsou vyčleněny jako nemovité kulturní památky a předměty místního zájmu ochrany, u kterých je třeba postupovat při projednávání jejich změn v souladu s platnými zákonnými předpisy a jako s předměty veřejného zájmu.

V nezastavěném území jsou hodnotné lokality vymezeny jako významné krajinné prvky dle §3, písm. b) zák.č. 114/1992 Sb. jako jsou lesní porosty, vodní toky a plochy, údolní nivy apod..

Jsou chráněna místa, která jsou spojena s kulturní a historickou tradicí obce. Kromě kulturních památek se jedná zejména o hřbitov.

Obraz obce formují pro návštěvníka pohledy z příjezdových komunikací. Proto je důležité dbát na harmonické uspořádání okrajů obce a celého průjezdního úseku silnic a návsi. Při povolování výstavby nepřipustit znehodnocení těchto veřejných prostorů.

Jako předmět místního zájmu ochrany jsou vymezeny:

- okolí kostela sv. Prokopa zahrnující vstupní předprostor se schodištěm, křížem a sochou sv. Jana z Nepomuku, navazující plochy zeleně, objekt hasičské zbrojnice a nejbližší veřejné prostory

- cenné stavby – venkovské usedlosti č.p. 26, 46, 57, 61, 62, 64, 77, 79 a 81 a dům na návsi č.p. 89, fara č.p.1

- lokalita Velkého Radvanu s vysílačem

- průhledy a rozhledy na širokou kotlinu potoka Rokytky a obcí Domamil z úbočí Velkého Radvanu a vrchu Na dálce

- soubor křížů, kaplička v Zákopech a další památné drobné objekty na území obce spolu se vzrostlými stromy a vybavením (lavičky, plůtky a další objekty)

- významné solitérní stromy na území obce a další hodnotná zeleň.

Pásmo 100 m od kraje veřejného pohřebiště (hřbitova)

## V pásmu 100 m od okraje veřejného pohřebiště mohou být omezeny nebo zakázány provádět stavby, jejich změny nebo činnosti, které by byly ohrožovány provozem veřejného pohřebiště nebo by mohly ohrozit provoz řádný provoz veřejného pohřebiště nebo jeho důstojnost.

## Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Plošné a prostorové uspořádání území.

Zástavba na celém území obce Domamil má venkovský charakter. Koncepce prostorového rozvoje obce předpokládá v příštím období zachování stávající urbanistické struktury zastavěného území obce a její doplnění o nové zastavitelné plochy. Těžiště rozvoje v příštím období je v oblasti bydlení.

Vymezení změn v území ploch přestavby

| Zastavitelné plochy |
| --- |
| Označení lokality | Způsob využití plochy (hlavní funkce) | Celková plocha (ha) | Podmínky rozhodování, omezení výstavby |
| Z1 | BV | bydlení venkovského charakteru | 0,09 | *) |
| Z2 | BV | bydlení venkovského charakteru | 0,10 | **) |
| Z3 | BV | bydlení venkovského charakteru | 0,40 |  |
| Z4 | BV | bydlení venkovského charakteru | 0,11 | **) |
| Z5 | BV | bydlení venkovského charakteru | 0,08 | **) |
| Z6 | BV | bydlení venkovského charakteru | 0,83 | *) |
| Z7 | BV | bydlení venkovského charakteru | 0,22 | **) |
| Z8 | BV | bydlení venkovského charakteru | 1.40 | *)územní studie |
| Z9 | OV | občanská vybavenost | 0,44 | **) |
| Plochy přestavby |
| P1 | BV | bydlení venkovského charakteru | 0,28 | územní studie, **) |

*)  	označené lokality mimo zastavěné území, které byly schváleny jako součást zastavitelných ploch dřívějšího platného územního plánu: Z1, Z6, Z8

**) 	lokality uvnitř zastavěného území: Z2, Z4, Z5, Z7, Z9, P1

Koridory technické infrastruktury

TI1 – koridor pro vodovod

TI2 – koridor pro vodovod

TI3 – koridor pro vodovod

TI4 – koridor pro kanalizaci a ČOV

Koridory jsou vymezeny graficky ve výkrese č.2 (hlavní výkres), jejich minimální šířka je 15 m.

Podmínky pro využití ploch v koridoru technické infrastruktury:

Přípustné využití:

Plochy uvnitř koridorů budou do zahájení předmětných staveb využívány dle stanovených podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití. Realizací stavby koridory zanikají.

Nepřípustné využití:

Na plochách uvnitř koridoru a v jeho bezprostředním okolí nelze měnit dosavadní využití, umisťovat stavby a provádět další činnosti, které by mohly znemožnit nebo podstatně ztížit jejich budoucí využití pro vymezenou stavbu.

Systém sídelní zeleně

Plochy sídelní zeleně jsou stabilizovány. Stávající veřejné plochy je třeba zachovat, provádět odbornou údržbu a dosadbu (druhy dle příslušných STG). Je doporučeno doplnit a udržovat solitérní dřeviny u objektů drobné architektury, zpracovat generel veřejné zeleně obce a projekty pro úpravy důležitých prostor autorizovanou osobou. Při návrhu úprav dbát na to, aby byl zachován ráz sídla.

## Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování

      - Dopravní infrastruktura

I.D.1.1. Koncepce dopravní infrastruktury

Svým významem bude v dopravních vztazích dominovat silniční doprava (osobní individuální, hromadná, nákladní). Trasování cykloturistických tras je možné na stávajících silnicích a polních cestách. Na vhodných místech lze u komunikací umisťovat technická zařízení a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu např. samostatné úseky cyklostezek, hygienická zařízení, informační zařízení apod.

I.D.1.2. Výhledové řešení silniční sítě

Silniční síť na území obce je stabilizována, ve výhledovém období nebude rozšiřována a upravována s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravy komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Funkční skupina průtahu silnic C (obslužná).

I.D.1.3. Síť místních komunikací

Většinu dopravní obsluhy v obci je možné realizovat po silnicích. Úpravy ostatních MK v obci jsou realizovány ve funkční skupině D 1 s výjimkou příjezdu k areálu ZD (funkční skupina C).

I.D.1.4. Doprava v klidu

Pro odstavovaní vozidel budou sloužit stávající odstavné plochy na návsi, u obchodu OÚ. a návštěvníky obce bude sloužit sdílená odstavná plocha na návsi. V centrální části obce je doporučeno vybudovat i odpočívku pro cykloturisty. Při výstavbě nových rodinných domků i rekonstrukcích stávajících objektů pro účely bydlení a ostatní účely je třeba v podmínkách stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka. To se týká zejména oblastí, kde je odstavování vozidel problematické - především podél průtahů silnic. Kromě stávajících není doporučeno v obci budovat další samostatné garáže.

I.D.1.5. Veřejná hromadná doprava osob

Nejsou požadavky na plochy pro budování dopravních zařízení hromadné dopravy osob.

I.D.1.6. Účelová doprava

Síť účelových komunikací v katastru je stabilizována. Je navrženo zkvalitnění jejich konstrukce a dále také napojení na silnice.

I.D.1.7. Pěší a cyklistická doprava

I.D.1.7.1 Pěší trasy

Je navrženo dokončení chodníků (alespoň jednostranně) podél průtahu silnice II/151 a III/15114. Nejsou navrženy nové plochy pro pěší komunikace. Stávající turistické trasy budou zachovány, mohou být dále doplněny.

I.D.1.7.2. Cyklistická doprava

Nejsou navrženy nové samostatné komunikace pro cyklistickou dopravu. Síť cykloturistických tras na stávajících silnicích a polních cestách může být dále rozšiřována.

Je navržena úprava povrchu účelových komunikací, využívaných pro cyklistickou dopravu tak, aby byla odstraněna prašnost, respektive bláto na současném povrchu. Na území obce lze vybudovat na vhodných místech podél těchto ÚK odpočívky, informační body a další zařízení pro účely cestovního ruchu.

      - Technická infrastruktura

Stávající TI bude respektována, její rekonstrukce ve stávajících trasách je přípustná. Součástí ÚP  je návrh hlavních tras veřejné TI, jejich průběh může být upraven dle místních podmínek. Umisťování jiných (nezakreslených) objektů a zařízení se řídí, kromě obecně platných předpisů, podmínkami pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

I.D.2.1  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

2.1.1.  Koncepce zásobování vodou

V obci bude vybudován veřejný vodovod, který bude napojen na třebíčskou větev oblastního vodovodu Třebíč společně se sousedními obcemi Vranín, Komárovice, Martínkov a Jakubov. Voda bude dodávána gravitačně z VDJ Vít 2000 m3 (557,0 / 552,0 m n.m.), který se nachází nad obcí Jakubov u Moravských Budějovic. Místní zdroje vody (domovní studny) budou zachovány, budou sloužit jako zdroje užitkové vody.

I.D.2.1.2.  Rozvoj vodovodů

Síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby.

I.D.2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

I.D.2.2.1. Koncepce odkanalizování obce

V obci bude vybudována splašková kanalizace, zakončená vlastní ČOV na východním okraji obce. Do doby jejího vybudování budou odpadní vody jímány do nepropustných jímek na vyvážení a likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Neznečištěné dešťové vody v celé obci budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány (zálivka apod.), zbývající množství bude odváděno stávajícími úseky dešťové kanalizace nebo příkopy.

I.D.2.2.2. Rozvoj kanalizace

Kanalizační síť bude rozšiřována dle potřeb nové výstavby.

I.D.2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

Na vodních tocích v katastru obce budou prováděny revitalizační úpravy a další úpravy v souladu s platnou legislativou.

I.D.2.4. ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

I.D.2.4.1. Koncepce zásobení teplem

Obec je plynofikována. Pro novou výstavbu bude rozšiřována stávající síť STL plynovodů. Současně bude možné využití dalších, zejména obnovitelných zdrojů energie (biomasy apod.) s použitím efektivních technologií, zajišťujících nízkou zátěž životního prostředí. Je možné budovat tepelné zdroje pro jednotlivé objekty i společné zdroje pro skupiny domů, zejména v nové výstavbě.

I.D.2.4.2.  Rozvoj plynovodů

STL plynovodní síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby.

I.D.2.5. Zásobení elektrickou energií

Návrh zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Domamil bude zajišťována ze stávajícího systému 22 kV přes distribuční el. stanice (trafostanice) 22/0.4 kV. Obec bude zásobena ze stávajících a dle potřeby rozšířených rozvodů NN.

##### I.D.2.6. SPOJE

Z požadavků na rozvoj telekomunikací nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení změn v území do územního plánu.

##### I.D.2.7. Nakládání s odpady

Z požadavků na rozvoj odpadového hospodářství nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení změn v území do územního plánu. Likvidace směsného komunálního odpadu, vytříděných nebezpečných složek, stavební suti i ostatních odpadů bude na úrovni obce zajišťována ve spolupráci s oprávněnou firmou na základě smlouvy skládkováním, případně jiným způsobem, mimo území obce. Operativní nakládání s odpady bude řízeno vydanými předpisy obce v souladu s platnou legislativou, potřebné manipulační plochy lze vyčlenit v rámci jiných ploch pouze tehdy, pokud nedojde k narušení ostatních funkcí na vymezené ploše a nepřípustnému snížení kvality přírodního prostředí nebo bydlení v obci.

##### I.D.3. KONCEPCE ROZVOJE ObčanskéHO vybavení

Plochy občanského vybavení a koncepce jeho rozvoje je vyznačena v grafické části územního plánu. Jsou respektovány stávající plochy staveb a zařízení občanského vybavení. Je navržena plocha pro budoucí rozšíření sportovního areálu (Z9).

Další objekty a zařízení občanského vybavení mohou být dle potřeby umístěny uvnitř obytné zóny v rámci ploch s různým způsobem využití. Stávající zařízení budou v budoucnu dále zkvalitňována, budou probíhat jejich opravy, údržba a rekonstrukce.

##### I.D.4. Veřejné prostranství

Plochy veřejných prostranství a koncepce jeho rozvoje je vyznačena v grafické části územního plánu. Jejich rozsah je stabilizován. Jako stávající veřejná prostranství jsou v územním plánu vymezeny průtahy silnic, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení (obecně přístupné) a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V příštím období se předpokládá údržba stávajících veřejných prostranství a zkvalitňování jejich vybavení (mobiliář, úpravy povrchů, údržba zeleně, nové výsadby apod.). Mohou zde být umísťovány prvky technické a dopravní infrastruktury, je doporučena postupná kabelizace rozvodů NN.

## Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní ložisek nerostných surovin a další

Obecné podmínky pro využití ploch mimo zastavěné území obce

  - V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

  - V nezastavěném území nelze budovat na plochách pro zemědělství zařízení, poškozující životní prostředí a ohrožující bydlení v zastavěném území a na zastavitelných plochách. Jedná se zejména o zařízení chovů zvířat, bioplynové stanice apod. Zařízení technické infrastruktury lze umístit na území obce pouze způsobem, který neznemožní dosavadní užívání předmětných pozemků.

  - Nutné změny v nezastavěném území musí být prováděny způsobem, který minimalizuje negativní vliv na ekologickou stabilitu a krajinný ráz.

  - Je nepřípustné provádět úpravy, snižující biodiverzitu a rozmanitost krajiny (likvidace rozptýlené zeleně, mokřadů, skalek a skalních výchozů, nevhodné úpravy terénu, zavážení přírodních zářezů apod.) nebo které znamenají zničení jedinečných stanovišť rostlin a živočichů jako je i kácení některých suchých stromů apod.

I.E.1 Zemědělský půdní fond (ZPF)

    - Kromě aktivit, přímo spojených se zemědělskou činností lze v plochách ZPF realizovat další změny, které povedou ke zvýšení ekologické stability území, zlepší ochranu půdy před větrnou a vodní erozí apod.: interakční prvky, prvky ÚSES, krajinné úpravy, vodohospodářské a protipovodňové úpravy a stavby atd.

    - zemědělské obhospodařování ploch bude respektovat lokální podmínky a morfologii terénu tak, aby nedocházelo k erozi a znehodnocení půdy, nebyla dále ohrožována ekologická stabilita, kvalita vod a umožněn rozvoj harmonické kulturní krajiny,

    - na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku nebo vodní nádrži (rybníku) je třeba dodržovat takový režim hospodaření, který zabrání znečištění povrchových vod.

I.E.2 Lesní půdní fond (pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL)

    - Na pozemcích, určených k plnění funkce lesa, lze provádět změny pouze s ohledem na potřeby lesního hospodaření a ochranu přírody,

    - u pozemků, určených k plnění funkce lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., je stanoveno pásmo 50 m, jehož dotčení je přípustné po projednání s orgánem státní správy lesů,

    - režim užívání a přístupu ke stávajícím objektům je třeba dohodnout s příslušným správcem lesa; budování nových rekreačních objektů na lesních pozemcích je nepřípustné, v sousedství lesních pozemků je požadováno ponechat volný pruh 6 m široký pro účely obhospodařování lesů a z důvodu zajištění volného průchodu krajinou.

I.E.3 Krajinná zeleň

    - Je chráněna krajinná zeleň, která patří k nejdůležitějším činitelům ekologické stability území, v řešeném území je zastoupena především doprovodnou zelení u komunikací, vodních toků a ploch, v menší míře solitérními dřevinami, skupinami dřevin a mezemi v zemědělské půdě a travnatými údolnicemi,

    - stávající přírodní krajinné prvky zůstanou zachovány, nové prvky navržené v územním plánu budou vytvářeny v souladu s koncepcí územního systému ekologické stability (ÚSES), je doporučeno provádět a udržovat výsadby podél účelových cest

    - trvalé změny (stavby, oplocení apod.) nesmí omezovat prostupnost krajiny, podél lesních pozemků je třeba zachovat volný pruh 6 m.

I.E.4 Vodní plochy a toky

    - Je třeba provádět průběžnou údržbu vodních děl a toků na území obce,

    - podél vodních toků a ploch budou udržovány břehové porosty a prováděny výsadby pro doplnění chybějících částí nebo náhradu nevyhovujících porostů,

    - bude umožněn přístup k údržbě vodních toků (manipulační pruh podle zák. č.254/2001 Sb., O vodách, o šířce min. 6 m od břehové hrany (dle skutečného stavu v území), v tomto pásmu nebudou umisťovány žádné stavby včetně oplocení a drobných staveb, stožárů a jiných zařízení,

    - jakýkoli zásah do vodního toku nebo doprovodného porostu bude předem projednán se správcem toku a budou zachována práva správce vodního toku dle § 49, odst. 1) a 2) vodního zákona č.254/2001 Sb. v platném znění.

I.E.5 Územní systém ekologické stability

Prvky územního systému ekologické stability jsou vymezeny v grafické části územního plánu. Funkci prvků ÚSES doplňují interakční prvky stávající i navržené.

Přípustné využití na plochách ÚSES:

Pro plochy biocenter a biokoridorů platí podmínky vymezené dle územního plánu. Hospodaření musí zajistit vysokou biodiverzitu a odpovídat trvalým stanovištním podmínkám; v lesních porostech je třeba při obnově upřednostňovat šetrné způsoby, resp. porosty zakládat nebo obnovovat autochtonními dřevinami.

Podmíněně přípustné využití:

Přípustné jsou nezbytně nutné liniové stavby veřejné technické infrastruktury, vodohospodářská zařízení a další využití jako u ploch přírodních (viz kap.F: ZK – zeleň krajinná) za podmínky omezení funkčnosti biokoridoru na co nejmenší míru a pouze tehdy, pokud bude řešení odsouhlaseno příslušných orgánem ochrany přírody a krajiny.

##### Nepřípustné využití:

Rušivé činnosti, jako je umisťování staveb, odvodňování pozemků, těžba nerostných surovin a další využití, ohrožující funkci prvku ÚSES.

I.E.6 Prostupnost krajiny

    - Je nepřípustné v nezastavěném území bez řádného projednání provádět trvalé změny (stavby, oplocení apod.) a další změny (zornění apod.), které omezují prostupnost krajiny zneprůchodněním cest, pěšin, průchodů, zamezením přístupu k vodním plochám a tokům, lesních pozemkům,

    - účelové komunikace mohou být užívány jako turistické cesty, naučné stezky apod., cesty mají být opatřeny doprovodnou zelení,

    - režim užívání a přístupu ke stávajícím objektům, obklopeným zemědělskou, lesní nebo přírodní plochou je třeba dohodnout s vlastníkem pozemku, případně s příslušným správcem lesa; budování rekreačních objektů v nezastavěném území obce je nepřípustné.

I.E.7 Rekreace

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat technická opatření a stavby, které zlepší jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. turistické a cyklistické stezky,  hygienická zařízení, ekologická a informační centra apod.

V nezastavěném území je nepřípustné budování nových rekreačních objektů, nevhodné zpevňování ploch apod.

I.E.8 Dobývaní ložisek nerostných surovin

V území nejsou žádné stávající plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin. Nové plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin nejsou navrženy.

## Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu

## Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití vychází ze zásad rozvoje území obce, uvedených v kapitole B) ZÁKLADNÍ Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot a urbanistické koncepce stanovené v kapitole  c) Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně.

Obecné podmínky pro využívání území:

    - na plochách ovlivňujících obraz obce a krajinný ráz včetně vrchu Na Dálce není přípustné umisťovat rušivé objekty a zařízení (fotovoltaické elektrárny, větrné  elektrárny a jiné)

    - zastavěné i nezastavěné území obce musí být prostupné - nejsou přípustné uzavřené obecně neprůchodné areály zahrnující více bytových domů, rodinných domů, rekreačních domků, rekreačních nebo zahrádkářských chat.

    - realizací výstavby nesmí být zhoršeny odtokové poměry v území, podél koryt vodních toků bude zachováno volné pásmo do vzdálenosti 6 m od břehové hrany (dle skutečného stavu v území) na obě strany vodního toku, v tomto pásmu nebudou umisťovány žádné stavby včetně oplocení a drobných staveb, stožárů a jiných zařízení. Jakýkoli zásah do vodního toku nebo doprovodného porostu bude předem projednán se správcem toku a budou zachována práva správce vodního toku dle § 49, odst. 1) a 2) vodního zákona č.254/2001 Sb. v platném znění.

    - v nezastavěném území není přípustná likvidace rozptýlené zeleně, mokřadů, skalek a skalních výchozů, nevhodné úpravy terénu, zavážení přírodních zářezů apod. z důvodu požadavku na zachování rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability

    - je chráněno prostředí u drobné architektury - v přímém sousedství a pohledově navazujících plochách nesmí být umisťovány nadzemní, esteticky rušivá technická zařízení jako el. vedení, sloupy, trafostanice apod., stávající zařízení je třeba odstranit, podobná pravidla platí i pro exponovaná místa na veřejných prostranstvích a v krajině

    - požadavky na respektování prostředí a začlenění v místě stavby se uplatňují nejen na stavby pro bydlení ale ve stejné míře také na stavby výrobní, technické a hospodářské -v případě staveb většího objemu se nároky na začlenění přiměřeně zvyšují, není doporučeno používat typové projekty staveb určených pro jiná prostředí, nekvalitní návrhy a řešení pro všechny druhy staveb, včetně hospodářských

    - stavby a zařízení technické vybavenosti lze umístit i jinde než na vymezených plochách, pokud slouží bezprostřední obsluze území a pokud se nemohou stát zdrojem závad pro plochu samotnou nebo její okolí.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:

##### PLOCHY BYDLENÍ

Slouží převážně pro bydlení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Převažující účel využití:

BV - bydlení venkovského charakteru. Venkovské usedlosti, rodinné a bytové domy, rodinné domy mají zpravidla integrované emisemi nerušící hospodářské zázemí a připojenou zahradu nebo malý neoplocený pozemek zemědělské půdy, u bytových domů mohou být kromě společných ploch zeleně i drobné pěstitelské plochy jeho obyvatel.

Přípustné využití:

- rodinné domy a usedlosti venkovského charakteru a jako jejich součásti zahrady nebo neoplocené záhumenky, vedlejší hospodářské objekty a ostatní druhy budov a činnosti obvyklé ve venkovském prostředí

- obytné domy venkovského charakteru s venkovním vybavením (společná zařízení a plochy, pěstitelské záhony apod.)

- související občanské vybavení sloužící zejména obyvatelům vlastní obce

- související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a zeleň

- účelové cesty pro přístup objektům v hospodářského zázemí bydlení (záhumní cesty) a budovám uvnitř obytné zóny – podmínkou výstavby na stabilizovaných plochách bydlení je zajištění přístupnosti stávajících obsluhovaných objektů

Podmíněně přípustné využití – lze umístit pouze provozem a charakterem nerušící objekty:

- malá zemědělská hospodářství (přiměřené, emisemi nerušící chovy hospodářských zvířat) u rodinných domů

- obchody a stravovací provozovny, ubytovací zařízení, zařízení služeb, řemeslné a jiné podobné provozovny

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení nad obvyklou míru nebo nejsou slučitelné s bydlením (řadové garáže, supermarkety s prodejní plochou více jak 400 m2 apod.)

Podmínky prostorového uspořádání:

Výstavba na stabilizovaných i zastavitelných plochách nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území, max. počet podlaží: 2 NP a podkroví, je doporučeno respektovat charakter obce a ostatní obytné zástavby dané lokality (viz Odůvodnění ÚP, čl. II,F.1.1.).

##### PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství. Kromě veřejné infrastruktury zahrnují rovněž plochy pro komerční zařízení, tělovýchovu a sport a další

Převažující způsob využití:

OV - občanská vybavenost (stavby a zařízení pro vzdělávání, výchovu, kulturu, sociální a zdravotní služby, péči o rodinu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, církevní účely)

Přípustné využití:

- stavby a zařízení veřejné infrastruktury sloužící zejména obyvatelům obce,

- obchod, služby, infrastruktura cestovního ruchu, zařízení pro tělovýchovu a sport, koupaliště a rekreační vodní plochy, ubytování, stravování a další včetně pomocných objektů, zabezpečujících provoz nebo doplňující účel využití plochy

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství, plochy zeleně, parky, vodní plochy a toky, krajinářské úpravy apod.

Podmíněně přípustné využití:

- bydlení, pouze související s provozem zařízení,  nerušící zařízení vyššího občanského vybavení, které respektují charakter stávající zástavby obce a dané lokality

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru

Převažující způsob využití:

OH – hřbitov (plochy veřejných pohřebišť)

Přípustné využití:

- stavby a zařízení spojené s účelem veřejného pohřebiště,

- provozovny služeb a jiné pomocné objekty, zabezpečující provoz nebo doplňující účel využití plochy v souladu s pietním charakterem hřbitova

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství, plochy zeleně

Podmíněně přípustné využití:

- ostatní objekty, související s provozem zařízení, které respektují charakter lokality

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších nesouvisejících činností

Podmínky prostorového uspořádání:

Výstavba na stabilizovaných i zastavitelných plochách nesmí výrazně výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území. Výjimky jsou přípustné pouze v architektonicky zdůvodněných případech (církevní stavby apod.).

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

Plochy charakteristické různorodostí vzájemně se nerušících způsobů využití. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Převažující způsob využití:

SV - plochy smíšené venkovského charakteru  - plochy bez rozlišení převažujícího způsobu využití pro umístění nerušících aktivit, nemajících nepřípustný vliv na okolní plochy

Přípustné využití:

- bydlení spojené s ekonomickými aktivitami v dané lokalitě, objekty pro podnikání, maloobchodní provozovny, plochy nerušící výroby a skladování, řemeslná výroba, zařízení služeb výrobních i nevýrobních, distribuce,

- související administrativa, servisní zařízení, dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství, plochy zeleně, zeleň ochranná, izolační a doprovodná apod.,

Podmíněně přípustné využití – nejpozději v územním řízení bude prokázáno, že stavby a činnosti nebudou nepřípustně ohrožovat bydlení a ostatní funkce v navazujícím území včetně doložení reálnosti opatření k eliminaci negativních vlivů:

- podnikatelské aktivity vyžadující zvýšenou dopravní obsluhu

- činnosti a stavby, které svým provozem mohou produkovat hluk, emise a ovlivňovat negativně životní prostředí,

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce v území a nepřípustně snižujících kvalitu přírodního prostředí nebo bydlení v obci

- fotovoltaické elektrárny na terénu a jako hlavní využití plochy.

Podmínky prostorového uspořádání:

Výstavba na stabilizovaných i zastavitelných plochách nesmí výrazně výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území.

##### PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Plochy veřejných prostranství, sloužící obecnému užívání, ve venkovském prostředí zpravidla s vysokým podílem zatravněných ploch, přírodní i uměle založené zeleně, vodních ploch a toků, slouží kromě jiných veřejných zájmů také pro umístění veřejné (dopravní a technické) infrastruktury.

Převažující způsob využití:

PV - veřejná prostranství - ulice, návsi, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

Přípustné využití:

- zpevněné i nezpevněné plochy, chodníky, vjezdy do objektů parkovací stání, apod.

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají  funkci plochy

Podmíněně přípustné využití – stavby, zařízení a činnosti, které svým charakterem odpovídají  způsobu využívání plochy, mají doplňkovou funkci, nenarušují ostatní funkce na v území, neohrožují bezpečnost dopravy a nenarušují obraz obce:

- informační body, pomníky, dětská hřiště, přístřešky, odpočívky pro turisty, sezónní zařízení (venkovní sezení u restaurací, zařízení pro společenské akce pod širým nebem a výroční slavnosti, apod.

- vodní plochy, toky a jejich úpravy (revitalizace apod.)

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené ploše a v navazujícím území, ohrožující bezpečnost dopravy a narušující obraz obce, esteticky rušící okolí významných budov (kostel, obecní úřad), památníků, pomníků, křížů apod. (reklamní zařízení, technická zařízení, el. vedení, sloupy, trafostanice apod.) a ostatní nesouvisející funkce

Převažující způsob využití:

- ZV – zeleň veřejná - plochy zeleně uvnitř zastavěného území s parkovou úpravou, parky u památkově chráněných objektů s úpravou respektující specifickou funkci plochy a režimy ochrany s plochou související (památková ochrana, prostředí nemovité kulturní památky, apod.)

Přípustné využití:

- upravené parkové vegetační porosty,  pěšiny a cesty pro pěší s potřebným mobiliářem (lavičky, herní prvky, pítka, apod.), přírodní a upravené vodní plochy a toky, které svým charakterem odpovídají funkci plochy a související technické vybavení

Podmíněně přípustné využití – pokud neohrožuje funkci plochy, jednotlivé prvky vzrostlé zeleně a jejich stanovištní podmínky:

- drobné stavby. zařízení a úpravy ploch, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch  a mají doplňkovou funkci  např. altánky, hřiště, pomníky, přístřešky, informační body ap.

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a činností neslučitelných s funkcí parkové zeleně, činnosti škodlivé nebo ohrožující zeleň a jednotlivé prvky výsadby (odstavování  a parkování motorových vozidel, nevhodná výstavba a zpevňování ploch, terénní úpravy, výkopy, odvodňování, chemizace, apod.)

Podmínky prostorového uspořádání:

Respektovat charakter zástavby a podmínky umístění plochy tak aby nedocházelo k rušení a negativnímu ovlivnění navazujícího území, nebyl znehodnocen narušen obraz obce nebo dané lokality.

##### PLOCHY ZELENĚ

Samostatně vyčleněné plochy zeleně, které nebylo možné zahrnout jako součást jiných ploch s rozdílným způsobem využití.

Převažující způsob využití:

- ZS – zeleň soukromá a vyhrazená – plochy nezastavitelné zeleně v sídle, obvykle oplocené, součást ploch bydlení nebo ve vazbě na ně, mohou být kromě užitkové funkce určeny rovněž k nerušícím formám individuální rekreace.

Přípustné využití:

- zahrady, sady, nerušící rekreační aktivity a související drobné stavby a zařízení

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy.

Podmíněně přípustné využití - stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání ploch a mají doplňkovou funkci (při respektování níže uvedených podmínek prostorového uspořádání ploch zeleně):

- např. altánky, přístřešky, soukromé objekty pro volnočasové aktivity apod.

- vodní plochy a stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační aj. úpravy,

- jiné využití pouze ve zvláště zdůvodněných případech, pokud vyhovuje všem obecně platných zákonným předpisům.

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené ploše a v navazujícím území.

Převažující způsob využití:

- ZR – zeleň rekreační - plochy zeleně pro nepobytovou rekreaci a rekreační aktivity nepoškozující životní prostředí, jsou veřejně přístupné, zahrnují plochy u vodních ploch s rekreační funkcí, piknikové louky apod., pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Podrobnosti využití ploch mohou být upraveny samostatnou obecně závaznou vyhláškou obce (provozní řád apod.), podmínkou pro realizaci úprav je respektování požadavků ochrany přírody.

Přípustné využití:

- travnaté plochy, dřevinné porosty s podrostem bylin, keřů a travních  porostů

- související dopravní a technická infrastruktura (pěší a cyklistické stezky apod.)

- vybavení (mobiliář) v souladu s rekreační funkcí plochy

Podmíněně přípustné využití - pokud nebude narušen hlavní způsob využití, krajinný ráz a zhoršena ekologická stabilita území:

- drobné stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají  způsobu využívání plochy,  slouží potřebám rekreační funkce plochy nebo mají doplňkovou funkci jako jsou sociální zařízení, sklady sezónních a sportovních potřeb, přístřešky, venkovní sezení, příležitostné stavby, prodejní stánky atd.

- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační aj. úpravy, mokřady, průlehy, apod.

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících podmínky pro rekreaci, výstavba objektů individuální a hromadné rekreace.

Podmínky prostorového uspořádání ploch zeleně:

Respektovat charakter zástavby a podmínky umístění plochy tak aby nedocházelo k rušení a negativnímu ovlivnění navazujícího území, nebyl znehodnocen narušen obraz obce nebo dané lokality.

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah a jiných druhů dopravy.

Převažující způsob využití:

DS - doprava silniční – zahrnují silniční pozemky silnic a ostatních samostatně vyčleněných pozemních komunikací, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň a dále pozemky staveb dopravních zařízení a dopravního vybavení (odstavná stání, parkovací plochy, zařízení údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot ap.).

Přípustné využití:

- plochy pozemních komunikací, dopravní stavby a zařízení, dopravní a související služby, zařízení pro cestující hromadné dopravy, plochy parkování a odstavování

- koridory místních komunikací komunikace zahrnující hlavní dopravní prostor a přidružené prostory veřejných prostranství s chodníky, zelení a mobiliářem

- plochy po pěší, cyklisty a další druhy pozemní dopravy

- doprovodná zeleň, protihlukové bariéry a další související vybavení, opatření k zajištění ekologické stability a prostupnosti území

Podmíněně přípustné využití, pouze tehdy, pokud vyhovuje všem zákonným předpisům:

- reklamní a informační zařízení apod.

- u místních komunikací další objekty související se způsobem využití veřejného prostranství

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností v rozporu s funkcí plochy, ohrožujících bezpečnost a plynulost dopravy nebo zhoršujících kvalitu prostředí na sousedních plochách nad přípustnou míru

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny, nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu budou prokázány  v navazujícím řízení.

##### PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Zahrnují pozemky vedení a staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, případně pozemky související dopravní infrastruktury.

Převažující účel využití:

TI - technická infrastruktura (inženýrské sítě)

Přípustné využití:

- vedení a stavby např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a dalších zařízení veřejných sítí a produktovodů

Podmíněně přípustné využití:

- pomocné objekty zabezpečující provoz nebo doplňující účel využití plochy

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady a další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny, nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu budou prokázány  v navazujícím řízení.

PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

##### Plochy výroby a skladování v zastavěném území, které jsou vyčleněné z ploch bydlení včetně pozemků související veřejné infrastruktury.

Převažující způsob využití :

VZ – výroba zemědělská – s přípustným vlivem na okolní plochy

Přípustné využití :

- stavby a zařízení zemědělské výroby, plochy řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, distribuce spolu s opatřeními, minimalizujícími dopad na krajinný ráz

- související administrativa, servisní zařízení, pomocné objekty, dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství, plochy zeleně, zeleň ochranná, izolační a doprovodná, vodní toky a plochy apod.

Podmíněně přípustné využití – nenarušující krajinný ráz a pokud není jejich umístění ve vzájemném rozporu s ostatními činnostmi v lokalitě:

- objekty a zařízení nezemědělské výroby, obchod, stravování, turistická infrastruktura (objekty agroturistiky), zařízení pro odborné vzdělání a výchovu, objekty ostatního občanského vybavení apod.

- plochy pro technické zázemí obce a další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené ploše a ohrožující kvalitu přírodního prostředí nebo bydlení v obci.

Podmínky prostorového uspořádání:

##### Nejsou stanoveny, nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu budou prokázány  v navazujícím řízení.

##### W - PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

Zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Převažující účel využití:

W - plochy vodní a vodohospodářské (přírodní a umělé)

Přípustné využití:

- vodní plochy a toky, zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu apod.

- vodohospodářské stavby a zařízení, opatření k ochraně před vodní erozí, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, mokřady apod.

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, zařízení a činností, nepřípustně zhoršujících kvalitu prostředí v území a ekologickou stabilitu území

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny, nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu budou prokázány  v navazujícím řízení.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Nezastavěným územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy. V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra, pokud jejich umisťování ÚP výslovně nevylučuje.

NZ - PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKÉ VYUŽITÍ

Plochy zemědělské se vymezují pro zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití - zahrnují pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF), kam náležejí též nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se stavbami a zařízeními pro zemědělství (polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.)

Převažující účel využití (graficky rozlišený):

NZ – orná půda, NZ – sady, záhumenky, trvalé travní porosty

Přípustné využití:

- volné neoplocené plochy zemědělské půdy - pozemky ZPF (orná půda, trvalé travní porosty-louky, sady), komunikace pro zemědělskou výrobu

- oplocené plochy pro intenzivnější nebo specializované zemědělské využití (zahrady, zahradnictví, pokusné plochy, zelinářské plochy apod.)

- krajinné prvky (meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí, solitérní dřeviny), stavby a opatření pro ochranu přírody a krajiny

- pozemky staveb a zařízení pro zemědělství s výjimkou staveb zemědělské výroby polopropustné ohrazení, přístřešky a další zařízení spojené s pastvou hospodářských zvířat apod.,

- související účelové komunikace

Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud nebude narušen hlavní způsob využití, krajinný ráz a zhoršena ekologická stabilita území:

- nesouvisející dopravní a technická infrastruktura

- další stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, myslivost, chov ryb, včelařství apod. (kromě staveb uvedených v nepřípustném využití)

- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, studny, vodní nádrže na zamokřených plochách, protierozní a protipovodňové stavby a opatření

- krajinářské, revitalizační, protierozní aj. úpravy, mokřady, průlehy, suché poldry, tůně, prvky ÚSES, interakční prvky apod.

- stavby, které zlepší podmínky nezastavěného území pro účely rekreace a cestovního ruchu (např. stezky pro cyklisty a nemotorovou dopravu, hygienická zařízení, ekologická a informační centra, naučné stezky, sezónní rekreační zařízení)

- drobné stavby sakrální (boží muka, kříže ap.)

Nepřípustné využití:

- zemědělské stavby pro chov zvířat, pro skladování a posklizňovou úpravu produktů rostlinné výroby, objekty a plochy pro opravy a odstavování zemědělské techniky, bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny

- umisťování funkcí nesouvisejících s přípustným využitím, např. stavby pro bydlení, rekreaci, odpadové hospodářství, těžbu nerostů a umisťování veškerých činností, staveb a zařízení, které by svým provozem mohly narušit hospodaření na těchto plochách (bez ohledu na to, zda je plocha aktuálně zemědělský obhospodařována), ohrozit životní prostředí a narušovat využití jiný ploch ve svém okolí

- umisťování skládek, deponií výkopové zeminy apod. zemědělské obhospodařování ploch bude respektovat lokální podmínky a morfologii terénu tak, aby nedocházelo k erozi a znehodnocení půdy, nebyla dále ohrožována ekologická stabilita území, kvalita vod a umožněn rozvoj harmonické kulturní krajiny,

- na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku je třeba dodržovat takový režim hospodaření, který zabrání znečištění povrchových vod

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny, nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu budou prokázány  v navazujícím řízení.

NL - PLOCHY LESNÍ

Pozemky, trvale určené k plnění funkcí lesů (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související a veřejné dopravní a technické infrastruktury.

Převažující účel využití:

NL - plochy lesní

Přípustné využití:

- volné neoplocené lesní pozemky, komunikace a zařízení pro lesní hospodářství nebo myslivost, účelová myslivecká zařízení (obory apod.)

Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud neovlivňuje nepřiměřeně negativně přírodní prostředí, není v rozporu s funkcí plochy a řešení bylo prověřeno a odsouhlaseno dotčenými orgány nebo zpracována vyhledávací studie:

- turistické trasy na lesních cestách,

- drobné stavby sakrální a jiné (boží muka, kříže, pomníky, naučné stezky ap.)

- stavby a opatření, zejména takové, které ve svém důsledku zvyšují ekologickou stabilitu území nebo zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu a další využití ve zdůvodněných případech (stavby a opatření vodohospodářské, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof apod.)

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou míru, výstavba nových rekreačních objektů, těžba nerostů

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny, nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu budou prokázány  v navazujícím řízení.

##### NP - PLOCHY PŘÍRODNÍ

##### Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a mimo zastavitelné plochy s převažující ekologickou a krajinotvornou funkcí. Tvoří ji převážně rozptýlená zeleň v krajině (vegetační prvky rostoucí mimo les) - skupiny stromů, keřů, trvalých travních porostů na terénních nerovnostech, mezích, remízech, stržích, v břehových hranách vodních toků, v litorálním pásu vodních nádrží, sekundární sukcesní stadia na ostatních plochách apod. Plochy krajinné zeleně slouží pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území.

Převažující účel využití: NP – plochy krajinné zeleně

Přípustné využití:

- dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů a travních porostů, travní porosty bez dřevin, květnaté louky, bylinné - travnatá lada, skály, stepi, mokřady a další plochy, kde rozvoj zajišťují především přírodní mechanismy

- pěší a cyklistické stezky a další technická opatření a stavby spojená s rekreací a cestovním ruchem jako hygienická zařízení, ekologická a informační centra, odpočívky pro turisty, informační body, vyhlídky apod.

- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže ap.) a další stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou činnost (naučné stezky ap.)

- prvky ÚSES, vodní toky, stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační, protierozní aj. úpravy, mokřady, průlehy, tůně apod.

Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud neovlivňuje nepřiměřeně negativně přírodní prostředí, není v rozporu s funkcí plochy a řešení bylo prověřeno a odsouhlaseno dotčenými orgány nebo zpracována vyhledávací studie:

- stezky pro cyklisty a nemotorovou dopravu, turistická infrastruktura, sezónní rekreační zařízení (stanové tábory apod.), rekonstrukce stávajících objektů a související stavby (ČOV, jímky na vyvážení, studny apod.)

- drobné stavby sakrální (boží muka, kříže ap.) a jiné zejména pro vzdělávání a výzkumnou činnost (naučné stezky ap.)

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících funkcí zhoršujících kvalitu prostředí, výstavba nových rekreačních objektů, těžba nerostů

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny, nekonfliktní začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu budou prokázány  v navazujícím řízení.

## Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ZÚR KRAJE VYSOČINA

U093	RBC 637 Opička

u151	RBK 526 Opička - Blata

U311	Rbk R11

Veřejně prospěšné stavby

WD01	Místní komunikace v lokalitě Z6 (min. šířka koridoru 8 m)

WT01	Přívod vodovodu a propojení na Vranín

WT02	Vodovod – propojení na Martínkov

WT03	Vodovod – propojení na Komárovice

WT04	Kanalizace, ČOV a objekty související

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

WR01	Zatravnění a odvodňovací příkopy na JZ okraji obce

WR02	Zatravnění a odvodňovací příkopy na J okraji obce

WR03	Zatravnění a odvodňovací příkopy na JV okraji obce

## vymezení pozemků pro veřejně prospěšné stavby nebo  veřejné prostranství a ke stavbě na tomto pozemku, pro které má oprávněná osoba předkupní právo

Veřejně prospěšné stavby

###### PO01	Rozšíření občanské vybavenosti

Obec Domamil, Domamil 135 (IČ 00289311) uplatňuje předkupní právo na pozemky p.č. 355/1, 360/1 a část pozemku 3741, k.ú. Domamil (630543)

VeřejnÉ prostranství

###### nejsou

## Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

Nebyly stanoveny.

## ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI

| Územní plán obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 23 |
| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| 1 VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | 1: 5 000 |
| 2 HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| 3 SCHEMA NAVRHOVANÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY | 1: 5 000 |
| 4 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A OPATŘENÍ | 1: 5 000 |

###### (2) Doplňující podmínky rozvoje území

## Vymezení ploch a koridorů, územních rezerv, stanovení možného budoucího využití včetně podmínek pro jeho prověření

Jsou vymezeny tyto plochy územních rezerv.

| Označení lokality | Způsob budoucího využití | Podmínky pro prověření budoucího využití plochy |
| --- | --- | --- |
| R1 (1,84 ha) | BV - bydlení venkovské | plocha pro výstavbu RD mimo hranice zastavěného území v sousedství zastavitelných ploch bydlení, dojde k vymezení nových zastavitelných ploch a k záboru zemědělského půdního fondu |

## Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

| Označení lokality | Popis - předmět prověření | Lhůta pro pořízení |
| --- | --- | --- |
| Z8 | BV - bydlení venkovské - prostorové uspořádání výstavby, řešení dopravní a technické infrastruktury, začlenění do stávající zástavby. | 4 roky od vydání ÚP |
| P1 | BV - bydlení venkovské - prostorové uspořádání výstavby, řešení dopravní a technické infrastruktury, začlenění do stávající zástavby. | 4 roky od vydání ÚP |

## stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Etapizace výstavby nebyla stanovena.

## VYMEZENÍ architektonicky nebo urbanisticky významnÝCH stavEb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Nejsou vymezeny.