# ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

# kojatice

# Textová část

2011

správní členění

1836 - 1852

Odůvodnění územního plánu – textová část

Obsah:

  - Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

  - Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu)

  - Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

  - Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

  - d 1.  Dopravní infrastruktura

  - d 2.  Technická infrastruktura

  - Koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně v urbanizovaném území

  - e 1. Uspořádání krajiny

  - e 2. Koncepce ÚSES

  - e 3. Zeleň v urbanizovaném území

  - e 4. Rekreace

  - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,  respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno)

  - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

| Odůvodnění územního plánu obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 42 |
| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| 4 KOORDINAČNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| 5 ZÁBOR ZPF | 1: 5 000 |
| 6 ŠIRŠÍ VZTAHY | 1: 100 000 |

Odůvodnění územního plánu – textová část

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a1. Soulad s politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009 nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.

Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR):

| Uspořádání kraje - centra osídlení - rozvojové oblasti a rozvojové osy - specifické oblasti | lokální centrum Jemnice – 11 km (silniční vzdál.) nižší centrum M.Budějovice – 11 km ne ne |
| --- | --- |
| Plochy a koridory nadmístního významu | prky regionálního ÚSES: RBK 95 Blata – Habrová Seč |
| Krajinné typy | - krajina zemědělská intenzivní – JV část území - krajina zemědělská běžná – SZ třetina území |
| Veřejně prospěšné stavby a opatření | U181 – RBK 95 Blata – Habrová Seč |
| Plochy a koridory pro uzemní studii | Ne |

Předmětné území leží mimo vymezené rozvojové oblasti. Návrh územního plánu je se ZÚR v souladu.

a.2. Širší vztahy

a.2.1. Postavení obce v systému osídlení

Kojatice leží na území třebíčského okresu, mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí, vzdálený asi 10 km od obou měst vzdušnou čarou v nadmořské  výšce 414 m.

Území obce má venkovský charakter. Obec má význam jako základní prvek v sídelní struktuře území. Funkci vyšší územní  jednotky vzhledem k řešenému území zastávají Moravské Budějovice, kde je pro obyvatele dostupné veškeré občanské vybavení. Pod správu obce spadá 1 km vzdálený Velký Újezd.

Nadřízené vazby:

kraj:			CZ 061	Vysočina

okres:			CZ 0614 	Třebíč

úřad obce s rozšířenou působností:			6106 		Moravské Budějovice

obec s pověřeným úřadem:			061062	Moravské Budějovice

stavební úřad:			610404	MěÚ Moravské Budějovice

matriční úřad:			07641  	MěÚ Moravské Budějovice

finanční úřad:			3328    	MěÚ Moravské Budějovice

a.2.2. Širší dopravní vztahy

Obec Kojatice dopravně spáduje především k asi 10 km vzdálenému  regionálnímu centru M.Budějovicím ( III/41110 a II/411 nebo II/152) resp. Jemnici (II/152).

# Svým významem je v dopravních vztazích převažující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak  v dopravě nákladní. Nejbližší železniční stanice je v Třebelovicích ( asi 4 km) na trati ČD č. 243 M.Budějovice – Jemnice.

a.2.3. Širší vztahy technické infrastruktury

Zásobení vodou – obec je členem svazku obcí Vodovody a kanalizace se sídlem v Třebíči. V roce 2005 byl zrealizován nový vodovod Kojatice – Velký Újezd. Vodovod je napojen na Oblastní vodovod Třebíč vodovodním přivaděčem z vodojemu Skalka. Zdrojem vody je VN Vranov s úpravnou vody v ÚV Štítary.

Majitel vodovodu: obec Kojatice

Provozovatel: VAS a.s. Brno – divize Třebíč

Odkanalizování – obec nemá vybudovanou vlastní jednotnou kanalizační síť.

Vybudováno je pouze několik samostatných úseků dešťové kanalizace podél silnice. Kanalizací jsou dešťové vody odváděny:

- v Kojaticích do rybníka a do Kojatického potoka (levý přítok potoka Bihanky)

- ve Velkém Újezdu do rybníka a do příkopu podél silnice (povodí potoka Bihanky).

Ve Velkém Újezdě se nachází mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV), ve které jsou čištěny odpadní vody domova důchodců. ČOV je v provozu od r.1997, recipientem je potok Bihanka, leží na sousedním katastru Třebelovice.

Majitel kanalizace a ČOV domova důchodců: kraj Vysočina

Provozovatel: Domov důchodců Velký Újezd, p.o.

Splaškové vody budou navrženou splaškovou kanalizační sítí přes ČOV v obci Kojatice odváděny do Kojatického potoka. Dále je navrženo zajistit změnu PRVKÚK Vysočina a na rozdíl od tohoto dokumentu nebudovat výtlak z Velkého Újezdu na ČOV Kojatice. V několika zbývajících RD v této místní části jsou navrženy jímky na vyvážení.

Zásobení elektrickou energií - elektrická energie pro obec Kojatice je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV (Vn 59, odbočka Rácovice)  :

Název	druh	kapacita	vlastník

Kojatice – obec	zděná	160 kVA	EON

Kojatice – ZD	železná		cizí

Velký Újezd - obec 	betonová 	400/4000 kVA	EON

Kromě odbočky vedení VN 22kV, přípojek trafostanic pro předmětné území a rozvodů NN se na území obce nenachází trasy jiných el. vedení ani nejsou v ÚP navrženy.

Zásobení plynem - Celá obec je od roku 1999 zásobována zemním plynem pomocí STL plynovodního rozvodu. Zdrojem STL plynu je regulační stanice RS 1200/2/1-440, umístěná v obci Třebelovice, která zásobuje rovněž obce Rácovice, Třebelovice, Hornice a Dešov.

a.2.4. Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních ekosystémů

| Objekt | ozn. | Název |
| --- | --- | --- |
| Sosiekoregion | 3.16. | Českomoravská vrchovina |
| Bioregion | 1.23 | Jevišovický |
| Podprovincie |  | Hercynská |
| Migrační území |  | Ne |
| Biochory | 3BQ 4BS | Erodované plošiny na pestrých metamorf. v suché oblasti 3. v.s Erodované plošiny na kyselých metamorf., 4 v.s. |

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability

Na území obce zasahují prvky regionálního ÚSES -biokoridor RBK95 Blata–Habrová Seč.

Prvky systému NATURA 2000 se zde nenacházejí

- Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu).

Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky zastupitelstva, zástupců samosprávy obce a schváleným zadáním pro zpracování územního plánu.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

c.1. Východiska řešení

Přírodní podmínky a krajinný ráz

Území obce má zvlněný reliéf krajiny vrchovin Hercynika. Vlastní území lze charakterizovat jako polní krajinu s poškozeným a málo zachovalým krajinným rázem. Řešení územního plánu proto navrhuje v  zemědělsky obhospodařovaném území opatření k posílení ekologické stability. Jedná se o zvýšení podílu ekostabilizujících prvků (vodní plochy, trvalé travní porosty, interakční prvky, protierozní a revitalizační opatření apod.).

c.2. Rozvojové předpoklady obce

Východiska – tradice.

Obec Kojatice se nachází mezi Moravskými Budějovicemi a Jemnicí v jižní části Třebíčského okresu. Území má venkovský charakter. Obec je stabilizovaná, zachovává si vlastní svébytnost a typický ráz. Leží mimo důležité dopravní trasy, v příštím období se nepředpokládá umisťování významných investic v tomto území.

Dle SLDB 2001 (Sčítání lidu, domů a bytů) zde žilo 370 obyvatel  a v obci bylo 69 domů, z toho 59 obydlených (55 RD, 3 bytové domy, celkem 74 obydlených bytů). Celkový počet obyvatel v obci se zvýšil k 31.12.2007 na 379.

Nové plochy je třeba navrhnout zejména s ohledem na potřebu obnovy bytového fondu. Místní část Velký Újezd je významnou kulturní dominantou. Zdejší fara se připomíná již v roce 1377. Dnešní architektonicky i urbanisticky cenný soubor staveb se silným geniem loci tvoří z dálkových pohledů dobře viditelný farní kostel sv. Petra a Pavla, barokní fara z roku 1737 a areál přilehlých hospodářských budov k faře přináležejícího statku, bývalá škola, rozsáhlý hřbitov a z první třetiny 20.století pocházející budova a parkový areál dnešního Domova důchodců, příspěvkové organizace kraje Vysočina, původně Sociální a zdravotní ústav sester III. řádu sv. Františka v Brně. Celek doplňují drobné kapličky a boží muka u starých cest, směřujících k tomuto místu.

c.3 Rozvojové podmínky.

Podstata obce vyrůstá ze zemědělské tradice, její církevní rozměr je postupně posilován stavební činností ve Velkém Újezdu trvající od 18. až do první poloviny 20. století. Silná tradice, přetrvávající dodnes, může být osou, určující i dnešní profil. V návrhu ÚP jsou navrženy plochy pro doplnění stabilizované urbanistické struktury obou částí obce, nepředpokládá se rozšiřování ploch areálu zemědělské výroby. Je doporučeno zkvalitňovat podmínky pro bydlení v obci, dopravní a technickou infrastrukturu. Ekonomické aktivity, nesnižující kvalitu prostředí v obci, je možné lokalizovat do přestavbových ploch v areálu bývalého ZD. Nově navržená plocha na okraji Velkého Újezdu je určena pro možný rozvoj občanské infrastruktury v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví kultury.

Základním předpokladem udržitelného rozvoje je zajistit na území obce rovnováhu mezi přírodními složkami a požadavky na zdravé prostředí, rozumná a prozíravá ochrana přírodního, kulturního dědictví.

c.4. Varianty umístění plošného rozvoje

Plochy vhodné z technického hlediska pro novou výstavbu se vyskytují na okraji zastavěného území obou obcí. Nové zastavitelné plochy byly navrženy tak, aby zábor kvalitní zemědělské půdy byl co nejmenší a docházelo k němu pouze v nejnutnějším rozsahu. Ve Velkém Újezdu je plocha pro bydlení navržena na JZ okraji, v Kojaticích jsou navrženy k zastavění menší plochy uvnitř obce, dále plocha na J okraji. Lokalita SZ je rozdělena do dvou etap. Druhá etapa výstavby je možná až po vyčerpání kapacity první etapy. Plocha hřiště na jižním okraji je navržena s ohledem na budoucí realizovatelnost jak z hlediska minimalizace terénních úprav (rovinnost pozemku), tak i hledisek hygienických (možný hluk při konání sportovních nebo jiných akcí) a dalších (případná dostupnost pro obec). Řešení bylo prověřeno dříve zpracovanou urbanistickou studií.

d.  Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1. Dopravní infrastruktura

##### Současný stav silniční sítě

Katastrálním územím obce Kojatice prochází silnice:

III/15221	Třebelovice – V.Újezd - Hornice

III/41110	Spetice - Kojatice  - Hornice

Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky silnic 5,5 –6,5 m a je tvořena převážně penetračním makadamem. Průtah obcí silnice III/4110 není na všech úsecích stavebně odlišen v požadovaném typu MO2 10/7,5/50, prostorové uspořádání okolní zástavby omezuje spojité úpravy v celé délce.

Naléhavost řešení dopravních závad (viz návrhová část ÚP) bude záviset na tendencích intenzity dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace dopravy dopravním značením.  Existující dopravní závady jsou navrženy řešit. Dopravní závady jsou vymezeny.

Sčítání dopravy

Celostátní sčítání dopravy nebylo v roce 2005 v katastru obce provedeno - pro posouzení hlukové hladinu v katastru obce (kap.8) byl použit odborný odhad.

Požadavky na výhledové řešení silniční sítě

Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle ústního vyjádření příslušných  správních orgánů neočekávají výraznější změny již stabilizované stávající silniční sítě s výjimkou odstranění existujících  dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách,  požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Dopravní závady a jejich řešení:

DZ 1

Popis: Průtah silnice III/41110 obcí neodpovídá na části úseku požadovanému typu MO2 10/7,5/50 a to vybudováním alespoň jednostranného chodníku

Řešení: Provedení stavebních úprav (homogenizace úseku).

DZ 2

Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na napojení MK- závada se opakuje,

Řešení: Náhrada svislé dopravní značky C 1a Dej přednost v jízdě osazením značky  C 2 Stůj, dej přednost v jízdě.

DZ 3

Popis: Nevyhovující sjezdy ze silnic na přilehlé pozemky  - závada se opakuje.

Řešení: Stavební úpravy (překonání příkopu propustkem) a zpevnění ÚK v návaznosti na silnici v délce min. 20 m.

DZ 4

Popis: Nevyhovující stav vozovky na MK

Řešení: Provedení stavebně technických úprav.

Kategorizace silnic

Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101  "Projektování silnic a dálnic" se mimo zastavěné území předpokládají postupné úpravy všech silnic v kategorii S 7,5/60.

V zastavěné části obce byly v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ zařazen silniční průtah III/41110 ve funkční skupině C (obslužná), které odpovídá typ MO2 10/7,5/50, výjimečně MO2 10/6,5/30 (mimo zástavbu). Požadovaný stav je na části průtahu dosažen. Konkrétní závady jsou označeny (DZ 1,2). Ochranné pásmo činí u silnic III. třídy 15 m od osy včetně průtahů  silnice zastavěným územím (Silniční zákon 13/97 Sb.). Rozhledové pole u křižovatek (silnice a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102:2007, kap.5.2.9.2.

Síť místních komunikací

MK v obci lze většinou zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem. U zklidněných MK je nevyhovující jak šířkové uspořádání ( šířka však neklesá pod 5,0 m),tak zejména technický stav konstrukce vozovky, kterou většinou  tvoří porušený penetrační makadam, (označena jako DZ 4) Úpravy konstrukce vozovky jsou možné (v závislosti na finančních možnostech) a částečně již probíhají. Do MK funkční skupiny C je v obci zařazena MK, spojující III/41110  s částí V.Újezd a následně III/15221. Je vhodné tuto MK zařadit do silniční sítě.

Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  v obci je výpočet dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací  plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých  objektů.

#### Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní

| stupeň automobilizace | velikost sídel. útvaru (počet obyvatel) | Index dostupnosti | výsledný koeficient |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,5 | do 20 000 | 1 |  |
| 0,84 | 1 | 1 | 0,84= 1,0 |

Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce :

| objekt | účel.jed./1stání | potřeba | skutečný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| OÚ | 25 m2 | 2 | 4 před objektem -upravit |
| kulturní dům | 25 m2 | 2 | 4 před objektem -upravit |
| obchod smíš. zboží | 50 m2 | 1 | 2 na MK před objektem |
| zemědělský areál | 4 zaměstnanců | 3 - 5 | 6 v objektu |
| kostel – V.Újezd | 8 míst | 12 | 25 před objektem MK*-upravit |
| hřbitov – V.Újezd | 1000 m2 | 4 | 25 před objektem MK*-upravit |
| domov – V.Újezd | Lůžko 5 | 15 | 20 před objektem |

* sdílené

Veřejná hromadná doprava osob

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní.

- Autobusová doprava:

V Kojaticích se nachází jedna zastávka HD (v centru místní části na rozšíření v napojení MK) s jedním přístřeškem. Docházkové vzdálenosti pro okraje obce nepřesahují doporučenou hodnotu (500 m chůze). Zastávka V. Újezd je situována na zakončení III/15221 před kostelem.

- Železniční doprava:

Katastrem obce neprochází trať ČD. Nejbližší železniční stanice je v Třebelovicích (asi 4 km) na trati ČD č. 243 M.Budějovice – Jemnice.

Účelová doprava

Účelové komunikace v katastru slouží jak zemědělskému, tak lesnímu hospodářství. Objekty zemědělského areálu jsou umístěny na východním okraji obce, u silnice III/41110, významná je zpevněná (AS) UK spojující III/41110 s II/411 v oblasti bývalého ZD.

K  dopravní obsluze přilehlých polí/ lesů slouží polní /lesní cesty, napojené na silniční síť. Tyto cesty jsou většinou pouze lehce zpevněné štěrkem bez výraznějšího odvodnění, jejich šířka se pohybuje okolo 3 m. Rozvoj a úprava dopravně - technických parametrů ( šířkové úpravy, zesílení konstrukce, řádné odvodnění) ÚK je závislý na jejich dalším využití. Nevyhovující napojení na silnice je hodnoceno jako DZ 3.

Pěší a cyklistická doprava

- Pěší trasy

V obci jsou částečně vybudovány přilehlé chodníky v rámci úpravy průtahu III/41110 Nevybudování chodníku je hodnoceno jako DZ 1.

Samostatné chodníky/pěší stezky  se částečně vyskytují zejména v oblasti V.Újezdu.

U MK ve funkční skupině D1 chodníky nejsou, což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu.

Je navrženo dokončení chodníků (alespoň jednostranně) podél celého průtahu silnice III/41110 a MK skup. C.  Katastrem prochází značená turistická trasa (modrá) z Bítova do M.Budějovic.

- Cyklistická doprava

Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu terénu, s ohledem na nižší zátěže motorové  dopravy v řešeném území je možno ji vést společně s touto  dopravou po silnicích třetích tříd , místních a  především účelových komunikacích. Intenzity cyklistické dopravy se zvyšují s rozvojem cykloturistiky v této oblasti. Obcí nevedou značené cyklotrasy, doporučené trasy směřují ve dvou větvích od Hornic a Dešova přes Velký Újezd na Rácovice.

Vliv dopravy na životní prostředí

Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena  výpočtem podél průtahu silnic III/41110 zastavěnou části obce v průměrné  vzdálenosti 15 m od osy komunikace a výšce 1,5 m nad terénem.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru  jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto předpisu  je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě L Aeq,T = 50 dB. Po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č.3 je v okolí průtahu silnice III/41110, která je zařazena jako hlavní pozemní komunikace nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina Ldvn rovna 60 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 50 dB . U silnice III/15221 jsou limitní hodnoty stanoveny na 55 a 45 dB - vypočtené hodnoty  jsou uvedeny v následující tabulce.

| označení silnice | Lden - dB(A) - 2005 | Lnoc - dB(A) - 2005 | I55 dB(A)-2005 (m) | I55 dB(A)-2025 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/41110 | 51,3 | 44,4 | 7 | 7 |
| III/15221 | 48,0 | 40,6 | - | - |

Pro silnice byla  informativně stanovena izofona pro rok 2005 a ve výhledu roku 2025. Žádná z izofon nepřesahuje ochranné silniční pásmo 15 m. Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracované RNDr. Milošem Liberkem a kolektivem - Praha 2005 a je přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit  podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

d 2. technická infrastruktura

D 2.1.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Současný stav

V obci je od roku 2005 vybudována veřejná vodovodní síť. Obec je napojena v armaturní šachtě  (která je mimo k.ú. obce) na přivaděč DN 250 skupinového vodovodu Štítary-Jemnice, který je veden v blízkosti obce. Zdrojem vody je vodárenská nádrž Vranov s úpravnou vody v ÚV Štítary. Obec je členem Svazku vodovody a kanalizace ve Třebíči.

Výhledové potřeby vody celkem:

max. denní potřeba		 Qdmax = 68,0  m3/den = 0,78 l/s

max. hodinová potřeba	 Qhmax = 1,40 l/s

Počet zásobených obyvatel 		424

Potřeba vody pro ústav sociálních služeb:

max. denní potřeba		 Qdmax = 31,48 m3/den = 0,36 l/s

max. hodinová potřeba	 Qhmax = 2,91 l/s.

Místní zdroje vody, jejich kvalita a ochranná pásma

Obec se nachází v území vymezeného útvaru podzemních vod - útvar základní vrstvy Krystalinikum v povodí Dyje - západní část (ID 65401).

U potoka Bihanky se nachází vlastní zdroj vody Domova důchodců, který je oplocen v předpokládaném rozsahu PHO I. Doklad o stanovení a vyhlášení pásma však není, pozemek je majetkem řádových sester. Ostatní zdroje vody domova důchodců – studny, se nachází v zahradách, které jsou součástí areálu ústavu. Kvalita vody je upravována a hygienicky zabezpečena v úpravně vody do které je voda ze všech zdrojů čerpána. Pravidelně jsou prováděny rozbory vody a kvalita vody odpovídá vyhl. Min. zdravotnictví č.376/2000, kterou se stanovují požadavky na pitnou vodu. Přesná vydatnost zdrojů není známa, jejich vydatnost je pro ústav většinou postačující, pouze v některých letních měsících je vody nedostatek.

U ostatních zdrojů vody :

- zdroj vody u fary

- pro zemědělský areál u Kojatického potoka

- pro hřbitov u levostranného přítoku Bihanky

- bydlení pod Kojatickou horkou

- veřejné studny v obou částech obce

není známa vydatnost  zdrojů a kvalita není sledována.

Prakticky celý katastr obce se nachází v PHO III. zdroje pitné vody Vranovská přehrada.

Akumulace vody

V současné době se na katastru obce nenachází vodojem pro akumulaci pitné vody. Akumulace vody je zajištěna z vodojemu Skalka o obsahu 2 x 400 m3

Dle ČSN 75 5401 nemá max. doporučený hydrostatický tlak překračovat hodnotu 60 m (0.6 Mpa). V odůvodněných případech může být až 70 m (0,7 Mpa). Min. doporučený hydrostatický tlak má mít v místě napojení vodovodní přípojky hodnotu 15 m (0,15  Mpa ) při zástavbě do dvou nadzemních podlaží. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak nejméně 0,2 Mpa . Při odběru nemá přetlak poklesnout pod 0,05 Mpa.

Čára min. hydrostatického tlaku vodojemu 			524,00 m n.m.

Čára max. hydrostatického tlaku vodojemu 			528,00 m n.m.

nejvýše položená zástavba		490,0

nejníže položená zástavba		480,0

max. hydrostat. tlak			48,00 m

min. hydrostat. tlak			34,00 m

Nejvýše položená zástavba uvedených ploch bude pokryta dostatečným tlakem ve vodovodní síti pro případ požáru. Pro konkrétní plánovanou zástavbu je zapotřebí provést posouzení dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou.

Z provedeného výpočtu výhledové potřeby vody vyplývá, že pro obec je zapotřebí z hlediska spotřeby objem vody ve vodojemu 100m3. Z hlediska zásobování požární vodou je zapotřebí mít dle ČSN 730873 - Zásobování požární vodou, také ve vodojemu zásobní prostor s trvalou zásobou požární vody v množství 14 m3 pro rodinné domy, pokud se do 600 m nenachází vodní nádrž uvedeného obsahu. Případně pokud se do 600 m nenachází vodní tok se zaručeným průtokem 7,5 l/s.

Z hlediska zásobování požární vodou v současné době vyhovuje požadavkům rybník na potoce v Kojaticích, který pokrývá do 600m zástavbu rodinných domů v Kojaticích a potok Bihanka, který pokrývá do 600m zástavbu rodinných domů ve Velkém Újezdě. Z hlediska požárního zásobení není však nevyhovuje pokrytí Domova důchodců, který má zastavěnou plochu 1400 m2 a nachází se 600 m od potoka Bihanky. Max. vzdálenost daná normou je 300m. V ústavu ani v jeho okolí není stálá zásoba 35m3 vody. Ústav sociálních služeb je v tomto směru plně odkázán na novou vodovodní síť.

Nouzové zásobování

- Užitková voda

Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

- Pitná voda

Obec bude zásobována pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje Želetava. Pro obec bude třeba dovézt 3,7 m3/den.

Doporučení

- pro domov důchodců zřídit požární nádrž o min. obsahu 35 m3. Doporučujeme rekonstruovat pro tento účel nádrž před vstupem, případně využívat objem dnes již nepoužívané štěrbinové nádrže ve které byly do nedávné doby čištěny odpadní vody z ústavu sociálních služeb.

- zachovat a udržovat stávající zdroje vody jako záložní pro případ havárie na skupinovém vodovodu – provádět občasnou kontrolu (1x ročně), sledovat kvalitu a vydatnost a udržovat technologickou a stavební část vodních zdrojů v provozuschopném stavu

- pro odběr podzemních a povrchových vod je zapotřebí mít řádné povolení Vodoprávního úřadu. V případě nedovoleného odběru mohou být uděleny poměrně vysoké pokuty. Doporučujeme, aby se každý informoval na Vodoprávním úřadu v Moravských Budějovicích (Oddělení vodního hospodářství ) a nebo na www.zanikpovoleni.cz.

Ochranné pásmo vodovodu

Podle zákona č. 274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo vodovodu do DN 500 od vnějšího líce potrubí		1,5 m

D 2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Současný stav

V obci není zřízena soustavná kanalizační síť. Vybudováno je pouze několik samostatných úseků dešťové kanalizace podél státní silnice. Kanalizací jsou dešťové vody odváděny:

- v Kojaticích do rybníka a do potoka

- ve Velkém Újezdu do rybníka a do příkopu podél státní silnice

Trasy kanalizace a objekty na kanalizační síti nejsou zdokumentovány v provozním řádu kanalizace, není vyhodnocen technický stav kanalizační sítě (pasport kanalizace).

# Pro kanalizaci nejsou stanoveny limity pro vypouštění vod do toku.

Ve Velkém Újezdě se nachází mechanicko-biologická čistírna odpadních vod (ČOV), ve které jsou čištěny odpadní vody ústavu sociálních služeb. ČOV je v provozu od r.1997. Do doby uvedení ČOV do provozu byly odpadní vody čištěny ve štěrbinové usazovací nádrži a vypouštěny do podmoku. Pro ČOV jsou stanoveny OÚ Třebíč následující limity na odtoku:

- BSK5 			prům. 60 mg/l	max. 90 mg/l

- NL				prům. 55 mg/l	max. 80 mg/l

- množství odtékající vody 	prům. 0,58 l/s	max. 1,0 l/s

Provoz ČOV uvedené limity splňuje. Odtok vyčištěné vody je zaústěn do potoka Bihanky.

Instalována je zde tzv. balená čistírna odpadních vod KBC 50, kterou vyráběla Královopolská strojírna v Moravských Budějovicích a která byla běžně používána pro čištění odpadních vod  koncem 80-tých a počátkem 90-tých let minulého století. Při provedených průzkumech bylo zjištěno, že na odtoku z kuchyně ústavu sociálních služeb není osazen odlučovač tuků a ČOV je zbytečně zatěžována tuky. Protože však je bohatě hydraulicky předimenzována ( může na ni přitékat ještě dalších 20 m3 vody/den ), vykazuje dobré výsledky na odtoku.

Výhled

- Doporučujeme provést zdokumentování technického stavu kanalizační sítě a způsob odtoku dešťových vod do potoka. Je nutné obnovit zanesené příkopy a propustky.

- Vzhledem k velikosti obce, charakteru zástavby a finančním možnostem obce, navrhujeme, aby v obci byla realizována pouze splašková kanalizace a charakter povrchového odtoku dešťových vod zůstal zachován. Podrobněji samostatně řešit povrchový odtok extravilánových dešťových vod.

- Čištění odpadních vod v ČOV ústavu sociálních služeb zefektivnit osazením lapače tuků na odpadním potrubí z kuchyně,

- Pro čištění splaškových odpadních vod z Kojatic v souladu s PRVKÚK zřídit samostatnou ČOV na navržené ploše na jihozápadním okraji obce a vybudovat novou splaškovou kanalizaci.

- Je navrženo, aby výhledově měli všichni obyvatelé v řešeném území možnost se napojit na splaškovou kanalizaci, která bude zakončena čistírnou odpadních vod. Na základě zkušeností, získaných v jiných obcích s podobným charakterem zástavby,  lze jednoznačně předpokládat, budování kanalizace a ČOV je z hlediska provozních nákladů a efektivity likvidace odpadních vod z dlouhodobého hlediska vždy výhodnější než decentralizované způsoby čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren, jímek na vyvážení a septiků. Vysoké náklady na důsledné vyvážení jímek a likvidaci odpadních vod hrazené majiteli nemovitostí způsobují dle zkušeností nefunkčnost systému a další poškozování životního prostředí (neoprávněné vypouštění odpadních vod do vodotečí a v krajině). Proto navrhujeme vybudování splaškové kanalizace i v místní části Velký Újezd s výtlakem na vlastní ČOV Kojatice. Po zvážení technických a ekonomických podmínek lze využít volnou kapacitu stávající ČOV domova důchodců pro čištění splaškových odpadních vod z celého Velkého Újezdu. Toto řešení je odlišné od PRVK kraje Vysočiny, kde jsou pro místní část Velký Újezd navrženy jímky na vyvážení, a je proto třeba, aby obec před zahájením přípravy a výstavby kanalizace s KrÚ a příslušnými orgány projednala změnu PRVK.

- Pouze u objektů, které nebudou napojeny na ČOV jsou navrženy jímky na vyvážení, lze použít alternativně i jiných technologií v souladu s příslušnou legislativou.

- Dešťové vody v celé obci budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány. Podle vyhlášky č.501 / 2006 Sb. O obecných podmínkách využívání území, § 21, odst. 5 c) se stavební pozemek vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování dešťových vod, nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20mm denního úhrnu srážek, před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu.

- Zapsat do katastru nemovitostí věcná břemena pro trasy stávající kanalizace.

- Pro vypouštění vod do vod podzemních a povrchových vod je zapotřebí mít řádné povolení Vodoprávního úřadu. V případě nedovoleného vypouštění mohou být uděleny poměrně vysoké pokuty. Doporučujeme, aby se každý informoval na Vodoprávním úřadu v Moravských Budějovicích (Oddělení vodního hospodářství) nebo na www.zanikpovoleni.cz

Ochranná pásma

- Pro ČOV pro více než 500 EO není dle ČSN 75 6401 pásmo hygienické ochrany taxativně vymezeno. V případě, že ČOV bude mít otevřené nádrže, navrhujeme ochranné pásmo									50 m.

- Podle zákona č.274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo kanalizace do DN 500 od vnějšího líce potrubí		1,5 m

D 2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

Vodní toky v katastru obce

Z hlediska čistoty vod se území obce Kojatice nachází (stejně jako větší část Českomoravské vysočiny) ve zranitelné oblasti.

Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují:

- povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo

- povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.

Území obce leží na území vodních útvarů:  
a) Útvar povrchových vod tekoucích

| ID útvaru: | 41164000 |
| --- | --- |
| Název útvaru: | Bihanka po ústí do toku Želetavka |
| ID páteřního toku: |  |
| Kmenový vodní tok: | Bihanka |
| Oblast povodí ČR: | Dyje |
| Mezinárodní oblast povodí: | Dunaj |
| Změna kategorie z tekoucích na stojaté: | ne |
| Kategorie útvaru: | tekoucí |
| Typ útvaru: | 42114 |
| Útvar v péči státu: | CZ |
| Závěrný profil na území státu: | CZ |

Typ útvaru povrchových vod:

| Ekoregion: | Centrální vysočina |
| --- | --- |
| Typ: nadmořská výška, m: | 200-500 |
| Geologický typ: | křemitý |
| Typ: plocha povodí, km2: | <100 |
| Typ: Strahler: | 4 |

- Vodní útvar podzemních vod – útvar základní vrstvy

| ID vodního útvaru podzemních vod: | 65401 |
| --- | --- |
| Plocha vodního útvaru podzemních vod: | 1 400,17 |
| Název vodního útvaru podzemních vod: | Krystalinikum v povodí Dyje - západní část |
| Oblast povodí: | Dyje |
| Hlavní povodí: | Dunaj |
| ID hydrogeologického rajonu: | 6540 |
| Horizont: | 2 |

# Katastr obce leží v povodí Kojatického potoka a Bihanky.

Bihanka

Identifikátor toku 	10200049

Název toku 		Bihanka

Délka toku [km] 	16.657

Správce úseku toku 	Povodí Moravy, s.p.

ČHP 			4-14-02-041

Vlastní tok Bihanky prochází katastrálním územím pouze malou částí. Bihanka není vodohospodářsky významný tok a je ve správě Povodí Moravy, s.p.. Koryto toku je upraveno. Bihanka tvoří levostranný přítok Želetavky, která se vlévá do Vranovské přehrady.

Bezejmenný levostranný přítok Bihanky (zvaný Kojatický potok)

Identifikátor toku 	10192330

Název toku 		bezejmenný

Délka toku [km] 	3.725

Správce úseku toku 	Povodí Moravy, s.p.

ČHP 			4-14-02-043

Tvoří dílčí povodí v povodí Bihanky, odvádí vodu z jižní části katastru obce a prochází jižním okrajem Kojatic. Potok je v úseku nad Kojaticemi upraven a protože se v bezprostřední blízkosti nachází zemědělsky obhospodařované pozemky dochází k jeho postupnému zanášení. Kojatický potok tvoří levostranný přítok Bihanky pod obcí Hornice.

Ostatní toky

Kromě uvedených potoků se na katastru obce nachází

bezejmenný DVT (potok Újezd) - meliorační svodnice, která vytéká z Polanského rybníka, prochází na sever od Velkého Újezdu a tvoří levostranný přítok níže uvedeného lesního potoka.. Tento tok byl nedávno pročištěn

Identifikátor toku 	 	10187197

Název toku 			bezejmenný DVT (HMZ-zakryté)

Délka toku [km] 		1.101

Správce úseku toku 		Povodí Moravy, s.p.

ČHP 				4-14-02-043

lesní potok, který odvádí vodu z lesních porostů na severním okraji katastru a tvoří levostranný přítok Bihanky

Identifikátor toku	 	10112637

Název toku 			přítok Bihanky

Délka toku [km] 		1.696

Správce úseku toku 		Lesy ČR, s.p.

ČHP 				4-14-02-043

na sever od Kojatic částečně zatrubněná meliorační svodnice – je vyznačena ve vodohospodářské mapě, není však v současnosti vedena v centrální evidenci vodních torů (CEVT), tvoří pravostranný přítok Kojatického potoka. Původní informace:

(Identifikátor toku 	 	10120410

Název toku 			HMZ-zakryté

Délka toku [km] 		1.101

Správce úseku toku 		ostatní

ČHP 				4-14-02-043)

Vodní plochy v katastru obce

V katastru obce se nachází:

Obecní rybník v Kojaticích

Obecní rybník se nachází na jižním okraji obce na Kojatickém potoce a v současné době tvoří v podstatě biologický rybník ve kterém se čistí odpadní voda, která je do něj přiváděna kanalizací.  Plocha rybníka je menší než 1 ha. Rybník také plní funkci protipožární nádrže. V době zpracování územního plánu byl rybník vyčištěn a opravován bezpečnostní přepad s požerákem.

Zrušený rybník

Nad dnešním obecním rybníkem je v údolnici Kojatického potoka patrná hráz starého zrušeného rybníka, který byl na jižním okraji Kojatic. Velikost rybníka byla asi 1,5 ha. Po vypuštění rybníka bylo dno odvodněno a v dnešní době jsou zde louky a zemědělsky obhospodařované pozemky.

Polanský rybník

Nachází se na sever od Kojatic, je v majetku pana Veselky. Rybník byl naposledy opravován bývalým JZD. Rybník slouží pro chov ryb.

Rybník pod lesem

Rybník vybudovalo bývalé JZD a obhospodařuje jej místní rybářský svaz. Rybník slouží pro chov ryb.

# Obecní rybník na návsi ve Velkém Újezdě

# Jedná se o malou vodní nádrž, která sloužila pro chov ryb a jako protipožární nádrž. Nádrž byla dotována prameny spodní vody. V současné době stav vody kolísá (při čištění byla strojním mechanizmem narušena přirozená nepropustná vrstva).

Nádrže nemají vypracován manipulační řád. V roce 2006 došlo k obnovení retenční nádrže v lese, severně od obce. Nádrž  je ve správě společnosti Lesy ČR, s.p.

Doporučení

- Zachovat stávající funkce nádrží.

- Podél vodních toků a ploch zřídit travnaté pruhy pro snížení odtokového množství a přísunu splavenin, provést odstranění nánosů z koryt všech vodních toků.

- Provést utěsnění dna obecního rybníka ve Velkém Újezdě

- Je nutné aby stavebně technický stav nádrží byl zachycen v  manipulačním řádu

Ochranná pásma pro umisťování staveb v blízkosti vodních toků, rybníků a jezer

Ochranná pásma nejsou v současné době taxativně v legislativě vymezena. Podle zák. č.254/2001 Sb. O vodách je stanoven manipulační pruh podél vodního toku, který správci toku mohou po dohodě s vlastníky pozemků užívat. Jeho šířka je  pro drobné vodní toky 6 m, pro významné vodní toky 8 m. Vodoprávní úřad může na základě požadavku vlastníka vodního díla stanovit ochranná pásma. Vlastníci okolních pozemků mají však nárok na majetkovou újmu.

D 2.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Současný stav z hlediska odvádění povrchových vod v řešeném území je převážně uspokojivý. Přítoky, způsobené odtokem z komunikací, zpevněných ploch a střech objektů, jsou odváděny stávajícími příkopy a propustky, případně dešťovou kanalizací s vyústěním do vodoteče. Technická zařízení je třeba pravidelně obnovovat a čistit.

Na všech pozemcích katastru obce mimo zástavbu dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické a organizační.

Z organizačních opatření je třeba navrhnout a dodržovat protierozní osevní postupy, t.j. rozmístění zemědělských kultur do honů tak, aby se pravidelně střídaly. Výrazné protierozní účinky mají pícniny, zejména vojtěška a traviny, naopak ohrožení erozí zvyšuje pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice apod.). Při správném použití jsou osevní postupy významným prostředkem k ochraně půdy před erozí, důležité je rovněž pásové střídání plodin v závislosti na sklonitosti pozemků.

Z agrotechnických opatření doporučujeme především zvyšování vodní jímavosti půdy zvyšováním obsahu humusu a zlepšováním půdní struktury. Pro vytvoření příznivé půdní struktury je důležitý obsah humusu, proto je potřebné periodické hnojení půdy statkovými hnojivy, zeleným hnojením, zaoráváním slámy apod.

Při uplatňování tzv.biologického zemědělství s minimalizací chemizace při ochraně rostlin a omezení aplikace umělých hnojiv vzniknou příznivé podmínky pro rozvoj půdních organizmů (edafonu), jehož činnost výrazně zvyšuje infiltrační schopnost půdy.

Agrotechnická opatření – doporučené kultury :

| Sklon pozemku | Stupeň erozní ohroženosti | Druh kultury |
| --- | --- | --- |
| 0 - 5 % | neohrožená půda | Okopaniny,řepa, kukuřice a všechny ostatní plodiny erozně náchylné |
| 5 – 14 % | mírně ohrožená půda | Obiloviny, plodiny erozně náchylné pouze v kombinaci pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 14 – 21 % | středně až výrazně ohrožená půda | Jetel, vojtěška, pícniny (obiloviny pouze v případě pásového střídání plodin, realizace technických PEO) |
| 21 – 36 % | výrazně ohrožená půda | Zatravnění, případně jeteloviny |
| nad 36 % | katastrofálně ohrožená půdy | zalesnění |

D 2.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Celá obec je od roku 1999 zásobována zemním plynem pomocí STL plynovodního rozvodu. Zdrojem STL plynu je regulační stanice RS 1200/2/1-440, která je umístěna v obci Třebelovice. Kapacita regulační stanice výhledově postačující.

Na místní plynovodní síť navazují přívody STL plynovodů pro obec Dešov.

Ochranné pásmo plynovodů dle § 68 zákona č. 458/2001 Sb.

- STL a NTL v zast. území obce	1 m

- ostatní	4 m

V ochranném pásmu i mimo něj je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynárenské zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnost v OP, zemní práce apod. lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele zařízení, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení a v souladu s podmínkami, za kterých byl udělen.

Zdroje informací (kap. D 2.1. – D 2.3.)

- Ministerstvo ŽP České republiky, Vodohospodářský informační portál

- Základní vodohospodářská mapa ČR, 33-22 Vranov nad Dyjí

- údaje poskytnuté provozovateli sítí, pochůzka v terénu

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

- Kanalizace, ing.Bachel Lad., Mor.Budějovice 1013, r.1977, projekt

- Generel plynofikace obce Kojatice-Velký Újezd, ing.Ivo Hos, Grešlové Mýto, 1996

- Plynofikace obcí Kojatice-Velký Újezd, ing.Ivo Hos, Grešlové Mýto, 1998, PSP

- Vodovod Kojatice, A.Q.A.-CLEAN, Jihlava, ing.Smola,1995, PSP

- Kanal.přípojka D.D.Velký Újezd, Bc.Procházková, Jechova 1576, M.Budějovice, 2000

- Oprava dešťové kanalizace, ing.Doležal-PROMOS, Mor.Budějovice,1999, PSP

- Kanalizace, ing.Bachel Lad., Mor.Budějovice 1013, r.1977, projekt

- Provozní řád vodovodu Kojatice a Velký Újezd, A.Q.A.-CLEAN, Jihlava, ing.Novotný

- Zaměření skutečného provedení stavby vodovodu

D 2.6.  Zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Kojatice  je zajišťována ze systému 22 kV (vedení Vn 59, odbočka Rácovice) přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV ve  správě E.ON a.s. ČR.:

Název	druh	kapacita	vlastník

Kojatice - obec	zděná	160 kVA	EON

Kojatice - ZD	železná		cizí

Velký Újezd - obec 	betonová 	400/4000 kVA	EON

Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou  schopností pro stávající odběry.

Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce.Stávající i navrhovaná zařízení el. distribuční sítě jsou zakreslena v grafické části ÚP včetně příslušných ochranných pásem.

Výkonová bilance

Výkonová bilance je odvozena z podkladů o návrhu rozvoje  stavebních ploch a předpokládaných aktivit.

Stávající soudobé zatížení bytového fondu, základní  vybavenosti a nebytového odběru nebylo do výkonové  bilance zahrnuto a předpokládá se, že je plně pokryto ze  stávajících rozvodů.

Výkonová bilance byla stanovena výpočtem pomocí hrubých  perspektivních hodnot měrného zatížení a vychází  z obdobných srovnatelných studií.

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a TUV  jiným médiem. U bytů se předpokládá komfortní vybavení  běžnými el. spotřebiči, vařením a vytápěním jinými médii  t.j. stupněm elektrizace "A". V souladu s pravidly pro  elektrizační soustavu je výhledová hodnota měrného  soudobého zatížení na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.

Pro výpočet je předpokládána převážně výstavba dvougeneračních RD se dvěma byty a u 20 % RD rezerva 12  kVA pro případné další odběry (dílny ap.)

*Bilance elektrického výkonu (nová zástavba)

| Kapacita lokality | Počet bytů | Nový odběr (kVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | byty | ostatní | Celkem |
| Kojatice |
| 1),2) | 44 | 66 | 48 | 114 |
| 3,4) | 4 | 6 | 12 | 18 |
| ostatní |  |  | 48 | 48 |
| Velký Újezd |
| 1) | 12 | 18 | 12 | 30 |
| ostatní | - | - | 24 | 24 |
| celkem Kojatice | 60 | 90 | 144 | 234 |
| Předpoklad pro návrhové období celkem | 10 | 15 | 60 | 75 |

d 2.7.  Spoje

V obci není obsluhované telekomunikační zařízení. Požadavky na nové plochy nejsou.

Na k.ú. obce se vyskytují podzemní vedení a zařízení telekomunikačních sítí, která jsou chráněna ochranným pásmem dle zák.č.151/2000 Sb.. Jejich stav je v podrobnosti dle poskytnutých podkladů informativně zakreslen v grafické části ÚP. V době přípravy činností a staveb na území obce je nutné si vždy vyžádat závazné stanovisko o jejich existenci a podmínkách ochrany u jejich správců.

D 2.8.  Radiokomunikace

Katastrálním územím obce Kojatice neprochází žádná RR trasa a společnost  Radiokomunikace, a. s., zde nemá jiné další zájmy a zařízení.

d 2.9.  nakládání s odpady

Zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního  významu. Místními producenty odpadů jsou kromě domácností  zejména zemědělské podniky a  hospodářství.   Z odpadů produkovaných obcí je objemově nejvýznamnější  tuhý domovní odpad s postupným omezováním domácích hospodářství bude v budoucnu narůstat potřeba řešit likvidaci organických složek odpadu z domácností a zahrad. Na k.ú. obce není vhodná lokalita pro ukládání stavební suti. Tento materiál je třeba odvážet na povolenou skládku mimo území obce.

V oblasti hospodaření s odpady navrhujeme:

- snižovat množství odpadů u původce

- zabezpečit třídění odpadů, svoz a následnou  likvidaci (recyklaci) na celém správním území obce a informovanost občanů o správném postupu při likvidaci zejména nebezpečných odpadů, autovraků apod.

- likvidovat případné černé sládky (již v počátku), zabezpečit čistotu v obci.

Jedná se  především o organizační opatření ze strany  obecního úřadu v souladu plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina, jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou kraje Vysočina č.1/2004 ze dne 27.7.2004.

      - koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně V urbanizovaném území

E 1.  	uspořádání krajiny

Zemědělský půdní fond  (ZPF)

Krajina k.ú. obce Kojatice je převážně krajinou zemědělskou, intenzivně obhospodařovanou. Typickým znakem krajinného rázu jsou velké půdní bloky, téměř bez členění krajinnými prvky (liniovou vegetací apod). Podle údajů ČSÚ zemědělsky využívané plochy zabírají v současnosti 56% z výměry katastru, přičemž 90% připadá na ornou půdu.

Zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací dokumentace vychází především ze zákona č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF, vyhlášky č. 13/94Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy MŽP čj. OOLP/1067/96 z 1.10.1996.

V územním plánu jsou vymezeny základní požadavky na koordinaci hospodaření na zemědělském půdním fondu a požadavky na ochranu půdy proti vodní erozi. Podmínky pro upřesnění a realizaci opatření ke zlepšení současného stavu, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny se následně zajišťují pozemkovými úpravami.

Lesní porosty - plochy určené k plnění funkcí lesa  (PUPFL)

Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Lesy pokrývají v řešeném území 39 % z rozlohy k.ú.

| Soubory lesního typu a cílové hospodářské soubory |
| --- |
| Lesní oblast | 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny |
| Soubor lesního typu | převažuje: 4S - Svěží bučina (Fagetum mesotrophicum) 3S - Svěží dubová bučina (Querceto - Fagetum mesotrophicum) v menší míře: 4V - Vlhká bučina (Fagetum humidum (fraxinosum) 4O - Svěží dubová jedlina (Querceto - Abietum variohumidum trophicum) 3C - Vysýchavá dubová bučina (Querceto - Fagetum subxerothermicum) |
| Cílový hospodářský soubor | 45 - Hospodářství živných stanovišť středních poloh 43 - Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh 47 - Hospodářství oglejených stanovišť středních poloh 41 - Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh |
| Celková plocha objektů | 2 207 184 m2 |

Druhy lesních porostů v řešeném území

- lesy hospodářské

Plochy krajinné zeleně

V rámci krajinné zeleně se uplatňují vegetační prvky nacházející se mimo zastavěné a zastavitelné území. Jde o zapojené porosty dřevin rostoucí mimo les, dále menší remízky a lesíky, liniové prvky, které tvoří doprovodné porosty vodních toků a vodních nádrží, komunikací, porosty na mezích a další ekotonová společenstva. Rozptýlenou trvalou vegetací rozumíme dřevinnou vegetaci rostoucí volně mimo lesní půdu a mimo liniové doprovodné porosty vodních toků a ploch a komunikací. Jedná se především o menší skupinky stromů a keřů a významné solitérní dřeviny, jsou zastoupeny aleje ovocných stromů podél silnic.

Typy ploch a prvků krajinné zeleně v řešeném území

Typy ploch: zapojené porosty dřevin (mimo les), břehové porosty podél vodních toků a ploch, linie dřevin (zapojené), bylinné linie se stromy a keři, bylinné linie, skupiny dřevin

Typy prvků: ovocná stromořadí, stromořadí, významné solitérní dřeviny

Významné stromy v krajině - hodnotné solitéry či skupiny:

- vzrostlé stromy na návsi před kostelem a u hřbitova ve Velkém Újezdě

- partie parkové zeleně u budovy domova důchodců ve Velkém Újezdě

- lípa v Kojaticích u statku

- doprovodná zeleň u vodních ploch a vodotečí

- části porostů u silnic a cest

Navržená opatření - doporučení:

- Doplnění břehových porostů vhodnými dřevinami u vodních ploch a vodotečí,

- rozčlenění scelených bloků orné půdy liniovými prvky (interakčními prvky) s travinobylinným podrostem,

- doplnění alejí podél silnic i polních cest z řad ovocných či jiných druhů stromů,

- výsadba solitér stromů na křížení cest či u drobné architektury,

- zatravnění erozně ohrožených ploch orné půdy a obnova luk dle kultur KN.

V druhové skladbě výsadeb je třeba respektovat podmínky stanoviště (STG).

e 2. Koncepce územního systému ekologické stability

Zpracovaný generel ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek) byl při práci na ÚP Kojatice upřesněn stejným autorem. Skladebné části ÚSES (biokoridory a biocentra) byly podrobněji vymezeny s ohledem na měřítko mapového podkladu (katastrální mapa) a zkoordinovány s řešením na sousedních katastrech.

Na řešeném území byly navrženy také interakční prvky, které jsou rovněž součástí místních územních systémů ekologické stability. Zprostředkovávají příznivé působení biocenter a biokoridorů na okolní méně stabilní až nestabilní krajinu. Vytvářejí existenční podmínky rostlinám i živočichům a mohou působit stabilizačně v kulturní krajině. V interakčních prvcích nacházejí prostředí pro život opylovači kulturních rostlin a predátoři omezující hustotu populací škůdců.

Stávajícími interakčními prvky jsou ekotonová společenstva křovinatých lad a lemů, břehové porosty a silniční stromořadí, které nejsou biokoridory. Velmi pozitivně působícím plošným interakčním prvkem jsou travinobylinná společenstva, luční porosty, která by měly být uplatňovány zejména v údolních nivách potoků a řek.

E 3. ZELEŇ V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ

Zeleň v zastavěném území tvoří poměrně významný prvek uplatňující se v rámci tohoto území. Nejvýznamnějšími plochami jsou soukromé zahrady v obytné zástavbě. Nevyskytují se rozsáhlé celky veřejné zeleně, na veřejných prostranstvích je však značný podíl ploch zatravněných, místy se vyskytují porosty vzrostlé zeleně a keřů.

V areálu domova důchodců jsou parkově upravené plochy vyhrazené zeleně.

Většina stávajících vegetačních úprav na veřejných prostranstvích není v příliš dobrém stavu a vyžaduje rekonstrukci nebo doplnění mobiliářem či výsadbou vegetačních prvků.

Navržená opatření

- Zajištění zpracování generelu veřejné zeleně s návrhem údržby a dalších opatření,

- rekonstrukce vegetačních prvků a doplnění stávajících ploch zeleně vhodným mobiliářem,

- citlivé zpracování projektů pro úpravu a rekonstrukci vytypovaných prostor s ohledem na zachovávající charakteru lokalit a rázu sídla.

E 4. rEKREACE

Území obce leží mimo tradiční rekreační území. Nejsou zde zařízení hromadné rekreace. Ve volné krajině nejsou navrhovány žádné změny využití pro tento účel. Služby a infrastruktura cestovního ruchu může být budována výhradně uvnitř zastavěného a zastavitelného území obce. To se netýká budování drobných objektů ke lepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu (zastavení podél turistických tras, odpočívky, hygienická zařízení, informační a ekologická centra apod., výjimečně včetně obsluhy a služeb). Vhodné objekty uvnitř zastavěného území mohou být užívány jako chalupy.

      - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno).

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

      - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

A. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně

Tabulky přehledu ploch jsou uvedeny jako příloha textové části.

2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy ovlivnění  hydrologických a odtokových poměrů

Zásahy do odvodňovacích zařízení budou minimalizovány a pokud k nim dojde, nesmí ovlivnit jejich celkovou funkci.

3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské  prvovýroby, zemědělských usedlostech cestách a jejich  předpokládaném porušení

Navržené řešení nezasahuje do stávajících zemědělských  zařízení, síť zemědělských účelových komunikací zůstává funkční. Podél cestní sítě navržena k obnově a doplnění doprovodná zeleň (interakční prvky ÚSES) z důvodu zvýšení ekologické stability území.

4. Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření pro zajištění ekologické stability krajiny, pozemkových úpravách a jejich porušení

| Druhy pozemků (údaje roku 2007) |
| --- |
| Celková výměra pozemku (ha) | 562 |
| Orná půda (ha) | 285 |
| Zahrady (ha) | 8 |
| Ovocné sady (ha) | 0 |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 21 |
| Zemědělská půda (ha) | 314 |
| Lesní půda (ha) | 221 |
| Vodní plochy (ha) | 3 |
| Zastavěné plochy (ha) | 6 |
| Ostatní plochy (ha) | 19 |

Pro k.ú. Kojatice, 687803 a k.ú. Velký Újezd u Kojatic, 667811, byl v roce 1995 zpracován generel ÚSES (Agroprojekt PSO s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek), řešení bylo dopracování v rámci prací na ÚP stejným autorem.

Navržené řešení ÚP není s ÚSES v rozporu. Dokumentace pozemkových úprav není dosud zpracována ani se v současnosti nepřipravuje.

5. Popis řešení a vyhodnocení variant možného uspořádání

Plochy vhodné z technického hlediska pro novou výstavbu se vyskytují na okraji zastavěného území obou obcí. Nové zastavitelné plochy byly navrženy tak, aby zábor kvalitní zemědělské půdy byl co nejmenší a docházelo k němu pouze v nejnutnějším rozsahu. Ve Velkém Újezdu je plocha pro bydlení navržena na JZ okraji, v Kojaticích jsou navrženy k zastavění menší plochy uvnitř obce, dále plocha na J okraji. Lokalita SZ je rozdělena do dvou etap. Druhá etapa výstavby je možná až po vyčerpání kapacity první etapy. Plocha hřiště na jižním okraji je navržena s ohledem na budoucí realizovatelnost jak z hlediska minimalizace terénních úprav (rovinnost pozemku), tak i hledisek hygienických (možný hluk při konání sportovních nebo jiných akcí) a dalších (případná dostupnost pro obec). Strukturu zastavitelných ploch doplňují plochy pro podnikatelské účely SV – plochy zemědělského areálu regulované jako plochy smíšené (SV). Nová smíšená plocha na okraji Velkého Újezdu.

Řešení bylo prověřeno dříve zpracovanou urbanistickou studií a předběžně konzultováno na odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina. Dohodnuté řešení je obsaženo v návrhu ÚP.

## Odůvodnění potřeby ploch pro výstavbu - Kojatice

Demografické údaje

| Počet obyvatel obce (31.12.2007) | 326 |
| --- | --- |
| Počet obydlených bytů (SLBD 2001) | 74 |
| Průměrný počet osob na byt | 4,31 |
| Počet domů trvale obydlených 1980 | 61 |
| Počet domů celkem (SLDB 2001) | 69 |

Potřeba bytů a ploch pro novou výstavbu

| důvod výstavby | potřeba bytů |
| --- | --- |
| Přírůstek obyvatel | 5 |
| Zkvalitňování bytového fondu a snižování průměrného počtu osob/byt (cílová hodnota 2,5 os/byt) | 151) |
| Pozice obce v systému osídlení | 0 |
| Ostatní vlivy - rezerva | 5 |
| celkem potřeba | 25 |
| Využití ploch uvnitř zastavěného území | zahrnuto v navržených změnách území |
| požadavek celkem potřeba na kapacitu nových ploch bydlení celkem | 25 |
| Potřeba ploch pro bytovou výstavbu (jedno stavební místo do 1200 m2) | cca 3 ha |

## 1) Potřeba bytů k dosažení průměrného počtu obyvatel na byt 2,5 (osoba/byt) stanovena odhadem, ukazatel průměrného počtu obyvatel na jeden byt zvýšen započtením obyvatel domova důchodců ve Velkém Újezdě

6. Návrh vyznačení současně zastavěného území obce

V rámci ÚP je vyznačena hranice zastavěného území obce v souladu se stavebním zákonem a navržena hranice zastavitelného území obce.

7. Údaje o existenci dříve stanovených dobývacích prostorů  nebo chráněných ložiskových územích u kterých dosud  nedošlo ke stanovení dobývacího prostoru

Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska  nerostů ani jejich prognózní zdroj a nebyla stanovena chráněná ložisková území. Není zde  evidován žádný dobývací prostor.

B. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (§14 zák. 289/1995 Sb.) – zábor viz příloha a)

Řešení ÚP se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa.

PŘÍLOHY

- Přehled záboru ZPF a PUPFL

- Pasport údaje o území – hranice zastavěného území

- Ochrana památek

- Ochrana přírody a krajiny

- Přehled prvků ÚSES

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

- Směry větrů

- Výpočet hygienického hlukového pásma u silnic

- ÚAP SLDB 2001

- ÚAP 2006

- Historický lexikon

# Příloha a) 	ÚP Kojatice, Přehled záboru ZPF a PUPFL

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití | Celková plocha (ha) | Zábor ZPF (ha) | Třída ochrany ZPF | Zábor PUPFL (ha) | Etapa výstavby, VPS, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 a) I.etapa b)II.etapa | Kojatice - lokalita bydlení včetně vnitřní obslužné komunikace 14 RD (celkem) 8 RD (1,4 ha) 6 RD (1,0 ha) | BV - bydlení venkovského char. DS – doprava silniční (veř. prostranství), UV – veř. prostranství | 2,4 | 2,4 | III | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (koridor min. š.8 m pro místní komunikaci a IS) VP §101 zák.č.183/2006 Sb. (UV) |
| Z2 | Kojatice – lokalita bydlení a přilehlý chodník 4 RD | BV - bydlení venkovského char. DS – doprava silniční (veř. prostranství) | 0,6 | 0,6 | II,III | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (chodník, prodloužení IS) |
| Z3 | Kojatice - dostavba proluky uvnitř zastavěného území | BV - bydlení venkovského char. | 0,07 | 0,07 | V | 0 |  |
| Z4 | Kojatice - dostavba proluky uvnitř zastavěného území | BV – bydlení venkovského char. | 0,1 | 0,1 | III | 0 |  |
| Z5 | Velký Újezd - lokalita bydlení a zeleň v koridoru IS (UV) | BV - bydlení venkovského char. UV – veř. prostranství | 0,515 0,35 | 0,515 0,35 | II | 0 | VP §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z6 | Plocha pro občanskou vybavenost – areál hřiště, včetně napojení příjezdu | OI – plochy občanského vybavení DS – doprava silniční (veř. prostranství) | 0,95 0,05 | 0,95 0,05 | II | 0 | VPS §101 zák.č.183/2006 Sb. (plocha OI) VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (komunikace) |
| Z7 | Plocha pro technickou infrastrukturu - ČOV | TI - plochy technické infrastruktury | 0,03 | 0,03 | V | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z8 | Plochy smíšené Velký Újezd | SV – plochy smíšené | 0,3 | 0,3 | III | 0 |  |
| Z9 | Plocha veřejného prostranství Velký Újezd | UV – veř. prostranství (zeleň) | 0,2 | 0,2 | III | 0 | VP §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| P1 | Přestavba zemědělského areálu | SV – plochy smíšené | 1,75 | 0 | - | 0 |  |

Předběžný předpoklad záboru ZPF pro prvky ÚSES celkem  1,32 ha, plochy pro zakládání IP (š. min. 2 m) 2,5 ha.

(Plochy pro ÚSES budou upřesněny v řešení komplexních pozemkových úprav.)

b) Zastavěné území - pasport

PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ

# 1. Název nebo popis údaje o území

Zastavěné území

2. Vznik údaje o území

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný	      b) ze dne

| hranice vymezena zpracovatelem ÚP | 6.10.2008 |
| --- | --- |

c) vymezil

Ing.arch. Ladislav Brožek

3. Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/katastrálních území	      b) číslo katastrálního/katastrálních území

| Kojatice Velký Újezd u Kojatic | 687803 687811 |
| --- | --- |

4. Způsob vymezení

a) název dokumentu				      b) měřítko

| součást grafické části územního plánu výkresy: ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 1: 5 500 |
| --- | --- |

b) mapový podklad, nad kterým byl údaj o území zobrazen

data SGI (KMD) vyžádána obcí od kat.úřadu pro Vysočinu, kat.pracoviště Moravské Budějovice, stav k 3.4.2007

e) souřadnicový systém zobrazení

transformace v S-JTSK

f)

- Formát grafické části - DGN (Microstation95)

c) Ochrana památek

Na katastrálním území Kojatice se nemovité kulturní památky nenachází.

Nemovité kulturní památky na katastrálním území Velký Újezd u Kojatic:

| Číslo rejstříku | Památka | Parc.č. (k.ú. Velký Újezd u Kojatic) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 16449/7-2790 2791 | Fara brána u fary | 4/1 st. 4/4 st. | čp.1 |
| 17392/7-2792 | Kaplička | 21/1 | u Brudku |
| 45774/7-2793 | Kaplička | 34 | v lese na Křivánkách |
| 18101/7-2794 | Boží muka | 18/12 | v zahradě ústavu |
| 27849/7-2795 | Boží muka | 18/3 | v ústavu na hřbitově |
| 39743/7-2796 | Boží muka | 13/1 | u silnice směr Hornice |
| 27850/7-2798 | Smírčí kříž | 20/2 st. | v ohradní zdi nového hřbitova |

Objekty místního zájmu ochrany:

- kříže a Boží muka, památníky a podobné objekty na celém území obce

- charakter veřejných prostranství v zastavěném území obce

- významné solitérní stromy na území obce, stromy u křížků a další hodnotná zeleň

# Archeologická naleziště, území archeologického zájmu

Vzhledem ke zjištěné mimořádné intenzitě pravěkého osídlení a předpokladu   existence dalších pozůstatků pravěkého a středověkého osídlení je nutno celý katastr obce Kojatice považovat za území s archeologickými nálezy. Z toho vyplývá povinnost stavebníků již od doby přípravy stavby oznámit stavební záměr    Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést  na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na daném území provádět jiná činnost, kterou by mohlo  být    ohroženo provádění archeologických  výzkumů (§ 22, odst.2    zák.č.20/1987  Sb.  o  státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).

U archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

d)  Ochrana přírody a krajiny

# Navržená nebo registrovaná chráněná území, významné  krajinné prvky, prvky KES a SES na kat. území Kojatice a k.ú. Velký Újezd u Kojatic :

--Zvláště chráněná území

na daných k. ú. se nenachází

--NATURA 2000

Na k..ú. Kojatice a Velký Újezd u Kojatic se nenachází ani se nezasahuje žádná lokalita systému NATURA 2000.

--Významné krajinné prvky, ekol.významné segmenty krajiny

Významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zák.č. 114/1992 Sb. :

- k.ú. Kojatice					nejsou registrovány

- k.ú. Velký Újezd u Kojatic			VKP 443 Údolí Bihanky

Na území obce existují VKP vymezené přímo ze zákona ve smyslu § 3 písm. b) – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy apod. Legislativně ochranu VKP upravuje § 4 odst. 2 výše jmenovaného zákona.

--Památné stromy

na daných k. ú. se nenachází

--Prvky ÚSES

Pro území obce Kojatice byl zpracován v roce 1995 generel ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek, ing. Beneš). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na ÚP (2009).

--- Nadregionální a regionální ÚSES

Prvky nadregionálního a regionálního ÚSES:

- regionální biokoridor RBK 95 Blata – Habrová Seč

---Lokální biocentra (LBC) a biokoridory (LK), interakční prvky (IP)

- 42 Na širokých - Kojatice

- LBC 34 Kojatická dubina – Velký Újezd

--Přírodní parky

Na daných k. ú. se nenachází.

--Ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz je chráněn na základě zák. 114/1992 Sb.  Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností  snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování  významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2, §12 výše uvedeného zákona) souhlas orgánu ochrany přírody.

f)  Potřeba vody, základní údaje kanalizace

Potřeba vody z bilance v řešeném území - výhledový stav 2015 (dle PRVK)

| Počet zásobených obyvatel (2015) | 314 |
| --- | --- |
| Specifická potřeba fakt. vody obyvatelstva | 96,4 l/os/den |
| Specifická potřeba fakt.vody | 116,4 l/os/den |
| Specifická potřeba vody vyrobené | 120,6 l/os/den |
| Průměrná denní potřeba Qp | 37,9 m3/den |
| Max. denní potřeba Qdmax | 56,8 m3/den |

Základní údaje kanalizace (dle PRVK)

| Položka | Jednotky | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci a ČOV | obyv. | 0 |
| Spec. produkce odp.vod obyvatelstva | obyv. | 150 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 51,6 |
| BSK5 | kg/den | 20,6 |
| NL | kg/den | 18,9 |
| CHSK | kg/den | 41,3 |

g) Směry větrů (%)

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 12 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 8 |

i) Územně analytické podklady SLDB 20011 - území: obec Kojatice

Sledovaný jev 2001 Kód obce 590851 4 Podíl osob starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%) 56,0 5 Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%) 1,5 7 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%) 21,3 7 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%) 37,0 9 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec2 51 9 Vyjíždějící do škol mimo obec2 21 10 Dojíždějící do zaměstnání do obce2 39 10 Dojíždějící do škol do obce2 - 12 Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 14,9 13 Počet trvale obydlených domů 59 13 Počet trvale obydlených bytů (TOB) 74 13 z toho podle druhu domu podíl v rodinných domech (%) 81,1 13 z toho podle doby výstavby podíl postavených do roku 1945 (%) 44,6 podíl postavených mezi roky 1946 - 1990 (%) 44,6 podíl postavených mezi roky 1991 - 2001 (%) 8,1 16 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech 4 19 Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) 79,5 20 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) 50,7 21 Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%) - 37 Počet obyvatel v trvale obydlených bytech 229 z toho zásobovaných pitnou vodou z vodovodu 182 s plynem zavedeným do bytu 116 napojených na kanalizaci -

Poznámky 1 Údaje odpovídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, domů a bytů, tedy k 1.3.2001. Ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. 2 vyjíždějící (dojíždějící) denně

| j) Územně analytické podklady 1 2008 – území: obec Kojatice - 590851 |
| --- |
| Sledovaný jev | Aktuální údaj |
| 1 | Počet obyvatel | 3262 |
| 1 | Přirozený přírůstek | -153 |
| 1 | Saldo migrace | 223 |
| 2 | Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) | 13,82 |
| 2 | Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let | 45,02 |
| 3 | Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) | 33,12 |
| 3 | Počet obyvatel ve věku 65 let a více | 108,02 |
| 6 | Počet částí obce | 22 |
| 8 | Míra nezaměstnanosti - dosažitelní (%) | 15,72 |
| 8 | Počet uchazečů o zaměstnání - dosažitelní | 172 |
| 8 | Počet uchazečů o zaměstnání | 172 |
| 8 | Počet uchazečů - absolventů | -2 |
| 8 | Počet uchazečů - evidence nad 12 měsíců | 92 |
| 11 | Počet dokončených bytů | -4 |
| 11 | Počet dokončených bytů v rodinných domech | -3 |
| 17 | Počet hromadných ubytovacích zařízení celkem | . |
| 18 | Počet lázeňských léčeben | -5 |
| 18 | Počet lůžek v lázeňských léčebnách | -5 |
| 22 | Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) | 55,92 |
| 23 | Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) | 90,22 |
| 24 | Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) | 7,12 |
| 27 | Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) | 4,32 |
| 28 | Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) | 0,52 |
| 29 | Podíl lesů z celkové výměry (%) | 39,22 |
| 30 | Orná půda - rozloha (ha) | 2842 |
| 30 | Chmelnice - rozloha (ha) | -2 |
| 30 | Zahrady - rozloha (ha) | 82 |
| 30 | Ovocné sady - rozloha (ha) | -2 |
| 30 | Trvalé travní porosty - rozloha (ha) | 222 |
| 30 | Lesní půda - rozloha (ha) | 2212 |
| 30 | Vodní plochy - rozloha (ha) | 32 |
| 30 | Zastavěné plochy - rozloha (ha) | 62 |
| 30 | Ostatní plochy - rozloha (ha) | 192 |
| 30 | Zemědělská půda - rozloha (ha) | 3152 |
| 30 | Celková výměra (ha) | 5632 |
| 30 | Koeficient ekologické stability | 0,822 |
| 37 | Živě narození | 43 |
| 37 | Zemřelí | 193 |
| 37 | Přistěhovalí | 293 |
| 37 | Vystěhovalí | 73 |
| 37 | Průměrný věk | 49,22 |
| 37 | Počet obyvatel ve věku 15 - 64 let | 1732 |
| Poznámky 1 ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. 2 období: 31.12.2008 3 období: rok 2008 4 období: rok 2007 5 období: 31.12.2007 |

| k) Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 přepočet na územní strukturu 2005 Území: obce Kojatice, Velký Újezd |
| --- |
| Sčítání v roce Počet obyvatel1 Kojatice Velký Újezd Počet domů2 Kojatice Velký Újezd 1869 380 321 59 43 37 6 1880 438 370 68 45 39 6 1890 397 349 48 49 43 6 1900 408 359 49 50 45 5 1910 406 306 46 50 45 5 1921 384 340 44 50 45 5 1930 358 319 39 55 50 5 1950 491 236 255 62 54 8 1961 586 273 313 58 58 - 1970 544 257 287 60 52 8 1980 513 262 251 61 54 7 1991 424 216 208 68 61 7 2001 370 214 156 69 62 7 |
| Poznámky 1 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní 1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné 1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu) 2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) | 2 1869 až 1950 - celkový počet domů 1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených 1991 a 2001 - celkový počet domů |