# ÚZEMNÍ PLÁN

# Kojatice

# Textová část

2011

ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL :

ZASTUPITELSTVO OBCE KOJATICE

Kojatice 68, 675 32  Třebelovice

POŘIZOVATEL :

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Oddělení Úřadu územního plánování, regionální a památkové péče odboru výstavby a územního plánování

nám.Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

PROJEKTANT :

IČO 121  47 168

adresa kanceláře: 	Atelier nad viaduktem

Ondráčkova 101,                	628 00 Brno

tel/fax 543 245 340, 	mobil 603 413 153

e-mail:             infobrozek@archbrno.cz

www.archbrno.cz

ZPRACOVALI:

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ	Ing. arch. Ladislav Brožek

DOPRAVA	Ing. René Uxa

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	Ing. Milan Zámečník

DIGITÁLNÍ DATA	Zuzana Kučerová

| Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace |
| --- |
| Název dokumentace : | Územní plán Kojatice |
| Orgán, který dokumentaci vydal : | Zastupitelstvo obce Kojatice |
| Datum vydání : |  | Číslo jednací : |  | Nabytí účinnosti : |  |
| Pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení Úřadu územního plánování, regionální a památkové péče odboru výstavby a územního plánování nám.Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Jméno a příjmení : Jaroslav Kunst Funkce : vedoucí oddělení |
| Pozn. | Podpis a otisk úředního razítka |

### Územní plán – textová část

Obsah:

Část (1) Základní koncepce rozvoje území

  - Vymezení zastavěného území

  - Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

  - Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

  - Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování

  - Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní nerostů a další.

  - Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu

  - Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

  - Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Část (2) Doplňující podmínky rozvoje území

  - Vymezení ploch a koridorů územních rezerv, stanovení možného budoucího využití a podmínek pro jeho prověření

  - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

  - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9

  - Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

  - Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

| Územní plán obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 22 |
| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| 1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | 1: 5 000 |
| 2 HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| 3 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY | 1: 5 000 |

# (1)  Základní koncepce rozvoje území

## Vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území byla vymezena na základě ustanovení § 58 odst. 1 a 2 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, k datu 6.10.2008. Hranice je vymezena v grafické části územního plánu ve výkresech:

| 1. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | 1: 5 000 |
| --- | --- |
| 2. HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |

## Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

##### Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Rozvíjet území obce ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje

##### Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území

- Zajištění příznivého životního prostředí, přírodní rovnováhy v krajině,

- ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot, šetrné hospodaření s přírodními zdroji,

- zkvalitňování podmínek pro bydlení,

- sociální soudržnost,

- podpora vhodných ekonomických aktivit.

## Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

Plošné a prostorové uspořádání území.

Koncepce prostorového rozvoje obce předpokládá v příštím období zachování stávající urbanistické struktury zastavěného území obce a její doplnění o nové zastavitelné plochy. Těžiště rozvoje v příštím období je v oblasti bydlení. Je navržena zástavba volných proluk v zastavěném území (Z3, Z4) a nové plochy pro výstavbu lokalitách:

  - lokalita bydlení Kojatice severozápad (Z1, Z2)

  - lokalita bydlení Velký Újezd (Z5).

Výstavba je navržena rovněž na drobných nevyužitých plochách.

Důraz bude kladen současně na zkvalitňování podmínek na stabilizovaných plochách bydlení zejména pokud se týká veřejné infrastruktury – dopravní infrastruktury, technické infrastruktury a veřejných prostranství.

V zájmu zajištění vyváženého rozvoje jsou navrženy plochy určené pro ekonomické aktivity na přestavbovém území na ploše zemědělského areálu na okraji zastavěného území v Kojaticích (P1). Jedná se o plochy na okraji zastavěného území, kde je nepřípustné umisťování staveb, zařízení a činností snižujících kvalitu prostředí, zejména bydlení v obci.

Další navržené nové plochy ve Velkém Újezdě (Z8) jsou zamýšlené pro aktivity spojené s místní duchovní tradicí (služby, ubytování apod.).

Nutnou součástí stavebního rozvoje je vytváření podmínek pro péči o přírodní, kulturní a civilizační hodnoty na území obce, která je základem pro zajištění udržitelného rozvoje a zvyšování ekologické stability území. Jsou navrženy plochy pro prvky územního regionálního systému ekologické stability (regionální ÚSES v lesnaté severní části  území, prvky místního ÚSES v jižní části katastrálního území Kojatice), interakční prvky podél komunikací a vodních toků a zatravnění přirozených svodnic.

Pro zajištění dopravní a technické obslužnosti a území jsou navrženy nové komunikace v rámci zastavitelných ploch bydlení a plochy pro technickou vybavenost (plocha pro ČOV - Z7). Na jižním okraji Kojatic je navržena plocha pro nový areál hřiště (Z6).

Nová plocha veřejného prostranství (Z9) je navržena ve Velkém Újezdě na východním okraji zastavěného území a má sloužit pro výroční slavnosti a příležitostné akce (zábavní atrakce, prodejní stánky, dočasné i trvalé plochy pro parkování vozidel apod.).

Závazné urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny:

  - Není přípustná likvidace rozptýlené zeleně, mokřadů, skalek a skalních výchozů, nevhodné úpravy terénu, zavážení přírodních zářezů apod.z důvodu požadavku na zachování rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability

  - Pozitivní znaky krajinného rázu jsou chráněny (horizonty a panoramatu v zastavěném i nezastavěném území, charakter a prostředí obce) :

    - Musí být respektován charakter zástavby pokud se týká urbanistického, objemového řešení a použitých materiálů, nová výstavba a úpravy nesmí nenarušovat cenné urbanistické struktury (stavební čáry, veřejné prostory návsí apod.) a ohrožovat a narušovat architektonické a přírodní dominanty (veřejné budovy, pomníky, plochy zeleně, hodnotné jednotlivé stromy a stromořadí, stromy u pomníků, křížů a božích muk, potoky a vodní nádrže s doprovodnou zelení apod.), stavební  úpravy domů pro chalupářské využití musí být v souladu  s charakterem obce a užší lokality.

  - Je chráněno navazující prostředí u drobné architektury - v přímém sousedství (okruh min. 5m) a pohledově navazujících plochách nesmí být umisťovány nadzemní, esteticky rušivá technická zařízení jako el.vedení, sloupy, trafostanice apod., stávající zařízení je třeba odstranit. Podobná pravidla platí i pro exponovaná místa na veřejných prostranstvích a v krajině.

  - Výstavba nesmí výrazně výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území. Výjimky jsou přípustné pouze ve zvláštních, architektonicky zdůvodněných případech (církevní stavby apod.) a se souhlasem samosprávy obce.

  - Rekonstrukce a výstavba objektů na území obce, které budou obsahovat po dokončení více jak 3 nadzemní podlaží nebo budou přesahovat celkovou výšku 10m nad původním terénem jsou přípustné pouze tehdy, pokud nebudou nepřípustně narušovat charakter lokality nebo krajinný ráz. Jejich umístění je třeba projednat s příslušnými orgány ochrany životního prostředí a památkové péče (u objektů s výškou nad 30 m navíc i s příslušnou VUSS Brno z hlediska ochrany zájmů AČR). Důležitá je zejména ochrana dálkových pohledů a panoramatu Velkého Újezdu.

  - Nové zastavitelné plochy musí být využity maximálně ekonomicky. Velikost stavební parcely nemá překročit 800 - 1000 m2.

  - Vzhledem k budoucím možným extrémním povětrnostním podmínkám v důsledku kolísání klimatu je nutné, aby konstrukční a dispoziční řešení novostaveb, dle možností také rekonstrukcí stávající zástavby, bylo navrženo tak, aby byl snížen potenciál škod. Je doporučeno provést opatření zamezující ohrožení technologických zařízení objektů velkou vodou v blízkosti koryt potoků otevřených i zatrubněných, rizikové stavby a zařízení (olejová hospodářství, sklady v extrémní situaci nebezpečných chemických látek apod.) umisťovat pouze na bezpečných místech, dostatečně dimenzovat a zvážit tvar střešních konstrukcí atd..

  - Je třeba respektovat specifické podmínky, které jsou stanoveny u jednotlivých ploch (změn) v území, požadavky na respektování prostředí a začlenění v místě stavby se uplatňují ve stejné míře i na stavby výrobní, technické a hospodářské v případě staveb většího objemu se nároky na začlenění přiměřeně zvyšují.

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití |
| --- | --- | --- |
| Z1 a) I.etapa b)II.etapa | Kojatice - lokalita bydlení včetně vnitřní obslužné komunikace 8 RD 6 RD | BV - bydlení venkovského char. DS – doprava silniční (veř. prostranství), UV – veř. prostranství |
| Z2 | Kojatice – lokalita bydlení a přilehlý chodník 4 RD | BV - bydlení venkovského charakteru DS – doprava silniční (veř. prostranství) |
| Z3 | Kojatice - dostavba proluky uvnitř zastavěného území | BV - bydlení venkovského char. |
| Z4 | Kojatice - dostavba proluky uvnitř zastavěného území | BV – bydlení venkovského char. |
| Z5 | Velký Újezd - lokalita bydlení a zeleň v koridoru IS (UV) | BV - bydlení venkovského charakteru UV – veř. prostranství |
| Z6 | Plocha pro občanskou vybavenost – areál hřiště, včetně napojení příjezdu | OI – plochy občanského vybavení DS – doprava silniční (veř. prostranství) |
| Z7 | Plocha pro technickou infrastrukturu - ČOV | TI – plochy technické infrastruktury |
| Z8 | Plochy smíšené Velký Újezd | SV – plochy smíšené |
| Z9 | Plocha veřejného prostranství Velký Újezd | UV – veř. prostranství |
| P1 | Přestavba zemědělského areálu | SV – plochy smíšené |

Pozn.: 	Výčet zastavitelných ploch, ploch přestavby a stanovení podmínek pro jejich využití je součástí kapitoly f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Systém sídelní zeleně – navržená opatření

Systém sídelní zeleně, tvořený zelení na veřejných plochách a zelení zahrad v obytné zástavbě je plošně stabilizován. Stávající veřejné plochy je třeba zachovat, provádět odbornou údržbu a dosadbu (druhy dle příslušných STG, na vybraných místech jsou možné popř. ovocné dřeviny, doplnit a udržovat solitérní dřeviny u objektů drobné architektury), plochy zeleně doplnit vhodným mobiliářem. Zpracovat generel veřejné zeleně obce a projekty pro úpravy důležitých prostor autorizovanou osobou. Při návrhu úprav dbát na to, aby byl zachován ráz sídla. Nové samostatné plochy zeleně jsou navrhovány na východním okraji zastavěného území obce Velký Újezd (Z9).

## Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování

      - Dopravní infrastruktura

1.1. Koncepce dopravní infrastruktury

Svým významem bude v dopravních vztazích dominovat silniční doprava (osobní individuální, hromadná, nákladní). Relativně nízká intenzita dopravy umožňuje rozvíjet v území turistické aktivity, ve většině případů je možné trasování cykloturistických tras na stávajících silnicích. Na vhodných místech lze u komunikací umisťovat technická zařízení a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu např. samostatné úseky cyklostezek, hygienická zařízení, informační zařízení apod.

1.2. Výhledové řešení silniční sítě, dopravní závady

Silniční síť na území obce je stabilizována, ve výhledovém období nebude rozšiřována a upravována s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravy komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Pro řešení dílčích úprav uvnitř zastavěného území obce doporučujeme zpracování pasportu komunikací a dopravního značení s návrhem opatření. Funkční skupina průtahu silnice III/41110  C (obslužná).

1.3. Síť místních komunikací

Většinu dopravní obsluhy v místní části Kojatice je možné realizovat po silnici III/41110 zařazené do funkční skupiny C typ MO2 10/7,5/50 resp. MO2 10/6,5/30.

Do MK funkční skupiny C je v obci zařazena MK, spojující III/41110  s částí V.Újezd a následně III/15221. Je vhodné tuto MK zařadit do silniční sítě.

Úpravy ostatních MK v obci jsou realizovány ve funkční skupině D 1 s místy nevyhovující konstrukcí vozovky.

1.4. Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  je navrženo vyznačit nebo upravit stání na MK. V místní části Velký Újezd  je třeba na veřejném prostranství rezervovat plochu pro 20 stání jako sdílené odstavné plochy pro okolní zařízení (kostel, hřbitov, domov.), je zde je také doporučeno vybudovat odpočívku pro cykloturisty. OÚ a kulturní dům v Kojaticích má stání před objektem.

Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě se  předpokládá především na vlastních pozemcích rod. domků (garáže, zahrady). Při výstavbě nových rodinných domků i rekonstrukcích stávajících objektů pro účely bydlení a ostatní účely je třeba v podmínkách  stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka. To se týká zejména oblastí, kde je  odstavování vozidel problematické - především podél průtahu silnice.

1.5. Veřejná hromadná doprava osob

Nejsou požadavky na plochy pro dopravní zařízení pro hromadnou dopravu osob.

1.6. Účelová doprava

Síť účelových komunikací v katastru, sloužící především zemědělskému hospodářství, je stabilizována. Cesty jsou poměrně kvalitně vybudovány, nedostatečná je však jejich průběžná údržba a napojení na silnice. Výjimku tvoří ÚK s vozovkou ze zhutněných asfaltových konstrukcí, spojující III/41110 a II/411 s omezením vjezdu vozidel nad 3,5t.

1.7. Pěší a cyklistická doprava

1.7.1 Pěší trasy

Je navrženo dokončení chodníků (alespoň jednostranně) podél celého průtahu silnice III/41110 a MK skup. C – navázat na již budované chodníky v oblasti návsi.  U MK ve funkční skupině D 1, vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné, chodníky nejsou. Velkým Újezdem prochází značená turistická trasa turistická trasa (modrá) z Bítova do Moravských Budějovic.

1.7.2. Cyklistická doprava

Je navržena úprava povrchu ÚK, využívaných k doplnění/ zahuštění stávajících cyklotras tak, aby byla odstraněna prašnost, respektive bláto na současném povrchu.  Na území obce lze vybudovat na vhodných místech podél silnic/ MK odpočívky, informační body a další zařízení pro účely cestovního ruchu (na základě podrobnější projektové dokumentace).

1.8. Dopravní zařízení

# Nenavrhujeme žádné dopravní zařízení.

##### 2. Technická infrastruktura

2.1  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

2.1.1.  Koncepce zásobování vodou

Obě části obce budou zásobeny z nově vybudované veřejné vodovodní sítě. Její stav je vyhovující a systém bude sloužit i v příštím období.

2.1.2.  Rozvoj vodovodů

Síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na navržených zastavitelných plochách bude napojena na stávající nebo prodloužené řady veřejné vodovodní sítě.

Místní zdroje budou občasně sledovány (cca 1x ročně nebo dle potřeby kontrola kvality vody a vydatnosti) tak, aby byly použitelné pro nouzové zásobování užitkovou vodou.

2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

2.2.1. Koncepce odkanalizování obce

V obci je uvažováno v obou částech s vybudováním nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. V části Kojatice bude vybudována obecní ČOV, na kterou budou sváděny odpadní vody z obou částí obce. Technologické a stavební řešení bude stanoveno v době výstavby tak, aby navazující plochy pro bydlení nebyly negativně ovlivněny hlukem a zdraví škodlivými emisemi (ČOV zakrytá). Toto řešení bude možné použít po projednání změny PRVK.

Dešťové vody v celé obci budou v maximální míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány, pro odvod přebytečného množství budou sloužit stávající úseky kanalizace,.

2.2.2. Rozvoj kanalizace

Kanalizační síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na navržených zastavitelných plochách bude napojena na stávající nebo prodloužené řady veřejné kanalizační sítě.

Do doby vybudování kanalizace budou budovány jímky na vyvážení, v části Velký Újezd je možné v případě schválení změny PRVK alternativně využít domovních čistíren odpadních vod nebo jim ekvivalentních technologií odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.

2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

Návrh opatření

- Zachovat stávající funkce nádrží. Je nutné aby stavebně technický stav nádrží byl zachycen v  manipulačním řádu.

- Podél vodního toku zřídit travnaté pruhy pro snížení odtokového množství a přísunu splavenin

- Je nutné aby stavebně technický stav nádrží byl zachycen v  manipulačním řádu.

- Provést odstranění nánosů z koryt všech vodních toků, provést utěsnění dna obecního rybníka ve Velkém Újezdě, aby mohl sloužit svému účelu

2.4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Návrh zásobení plynem

Obec bude zásobována zemním plynem z STL plynovodní sítě, tento systém bude sloužit i v příštím období.

Síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na zastavitelných plochách bude napojena na stávající nebo prodloužené řady plynovodní sítě.

2.5. Zásobení elektrickou energií

Návrh zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Kojatice bude zajišťována ze stávajícího systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV.

Obec bude zásobena ze stávajících a dle potřeby rozšířených rozvodů NN, které jsou převážně venkovní, s dostatečnou přenosovou  schopností pro stávající odběry i stavby na navržených zastavitelných plochách. Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce a bude řešen ve spolupráci se správcem sítě.

2.6. SPOJE

Návrh řešení

Z požadavků na rozvoj telekomunikací nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení změn v území do územního plánu. V obci není žádné obsluhované telekomunikační zařízení. Přístupová síť pokrývá veškeré současné požadavky. Případná další výstavba může být vyvolána novými požadavky na připojení.

2.7. Nakládání s odpady

Návrh řešení

Z požadavků na rozvoj odpadového hospodářství nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení změn v území do územního plánu. Likvidace směsného komunálního odpadu, vytříděných nebezpečných složek, stavební suti i ostatních odpadů bude na úrovni obce zajišťována ve spolupráci s oprávněnou firmou na základě smlouvy skládkováním, případně jiným způsobem, mimo území obce. Operativní nakládání s odpady bude řízeno vydanými předpisy obce v souladu s platnou legislativou, potřebné manipulační plochy pro kompostování apod. lze vyčlenit v rámci navržených ploch smíšených.

##### 3. Občanské vybavení

V budoucím období budou občané obce využívat stávající základní občanské vybavení v obci.

Další objekty a zařízení občanského vybavení mohou být dle potřeby umístěny uvnitř obytné zóny.  Stávající zařízení budou v budoucnu dále zkvalitňována, budou probíhat jejich opravy, údržba a rekonstrukce.

##### 4. Veřejné prostranství

Jako stávající veřejná prostranství jsou v územním plánu vymezeny všechny průtahy silnic, místní komunikace příp.ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení (obecně přístupné) a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34, zák. č.128/2000 Sb. v platném znění). Pro nově navržené velké zastavitelné plochy bydlení (Z1a,b) budou vymezeny plochy veřejného prostranství v souladu s vyhl. 269/2009 Sb. Podrobnost prostorového uspořádání ploch těchto změn a souvisejících veřejných prostranství bude předmětem řešení podrobnější dokumentace (US). Další plochy mohou být součástí ostatních navržených zastavitelných ploch.

Ve Velkém Újezdě je navržena nová plocha zeleně na východním okraji zastavěného území obce.

V příštím období se předpokládá údržba stávajících veřejných prostranství a zkvalitňování jejich vybavení (mobiliář, úpravy povrchů, údržba zeleně, nové výsadby apod.). Po dohodě s obcí zde mohou být umísťovány prvky technické a dopravní infrastruktury, je doporučena postupná kabelizace rozvodů NN. Plochy těchto koridorů mohou být upřesněny pouze regulačním plánem.

## Koncepce uspořádání krajiny, vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní nerostů a další

Krajinná zeleň a prostupnost krajiny.

V nezastavěném území obce jsou navrženy plochy pro prvky ÚSES, interakční prvky a plochy pro zatravnění. Opatření současně jsou v souladu s požadavky na protierozní ochranu ploch zemědělské půdy. Minimální šíře ploch pro zakládání interakčních prvků je 2 m. Plochy jsou součástí koridorů účelových cest (alespoň jednostranně) a nejsou samostatně vyčleněny ze ZPF, jejich návrh je směrný, pro upřesnění jejich řešení je nutné zpracovat podrobnější projektovou dokumentaci.

Navržené interakční prvky jsou rozděleny na 4 typy:

- dosadba alejí doplněných keři a větrolamů podél stabilizovaných polních cest, šíře u větrolamů do 7m, doporučeny domácí dřeviny dle STG, případně dřeviny ovocné,

- dosadba břehových a doprovodných porostů podél vodotečí a vodních ploch, doporučeny domácí dřeviny dle STG, dřeviny ovocné jsou nevhodné,

- dosadba solitérních dřevin k drobným sakrálním stavbám (kříže, boží muka apod.), doporučují se domácí druhy stromů (lípa malolistá nebo velkolistá, dub zimní, javor mléč, jeřáb břek a jeřáb muk),

- dosadba ochranných pásů stromů a keřů kolem středisek zemědělské výroby a jiných podobných areálů (výroba, sklady apod.) s hygienickou funkcí, doporučeny domácí dřeviny dle STG, dřeviny ovocné jsou nevhodné.

Další navržená opatření:

##### Trvalé travní porosty – k ochraně ploch zemědělské půdy před erozí a snížení rizika škod v území, způsobených zvýšenými přítoky extravilánových vod je navrženo zřizovat dle potřeby zatravněné průlehy, případně suché poldry.

Břehové porosty podél vodních toků a ploch – podél břehů nových vodních nádrží a nádrží navržených k obnově je třeba založit vhodné porosty dřevin.

Doporučená opatření v péči o krajinu a veřejnou zeleň:

Jako aktuální podklad pro hospodaření v krajině doporučujeme zpracovat komplexní dokumentaci, postihující všechny aspekty tj. krajinářské hledisko, zemědělství, vodohospodářská a protierozní opatření, rekreační využití, cestní síť,  včetně návrhu proveditelných opatření a stanovení limitů a povinnosti adresně pro jednotlivé vlastníky a pro obec. V péči o krajinnou zeleň má být prvním praktickým krokem ošetření všech stávajících  porostů, vyčištění, vyhledání a odstranění nevhodných skládek ap. a zajištění provádění pravidelné údržby: trávníků u silnic, mezí, drobných staveb v krajině, polních cest. Novou výsadbu, obnovu alejí a další opatření je třeba provádět podle kvalifikovaně zpracované projektové dokumentace. Navržené úpravy je nutno řešit v souladu s požadavky na jejich protierozní funkci. Údržbu veřejné zeleně v obci doporučujeme provádět dle zpracovaného generelu veřejné zeleně v obci.

V souladu se zák.č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je nutné důsledně chránit přírodní koryta potoků, potoční nivy a břehové porosty a další významné krajinné prvky, udržovat existující pastviny, lesní porosty a obnovit zaniklé louky. Zásahy snižující geodiverzitu území (odstraňování skalních výchozů, terénních prohlubní, nevhodné úpravy toků, mokřadů apod.) jsou nepřípustné.

Protierozní opatření, ochranu před povodněmi

Na erozně ohrožených plochách je třeba realizovat stavebnětechnická opatření ke zmírnění erozního ohrožení. Jedná se zatravněné plochy - záchytné průlehy nad obcí, protierozní účinek budou mít i doprovodná zeleň  a interakční prvky. Pro upřesnění technického řešení je třeba provést podrobné posouzení erozní ohroženosti a odtokových poměrů. Problematika bude komplexně dořešena v rámci pozemkových úprav.

Na zemědělsky obhospodařovaných plochách je třeba na všech pozemcích katastru dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické a organizační. Výrazné protierozní účinky mají pícniny, zejména vojtěška a traviny, naopak ohrožení erozí zvyšuje pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice apod.). Při správném použití jsou osevní postupy významným prostředkem k ochraně půdy před erozí. Vlastníci a uživatelé půdy jsou povinni dodržovat ustanovení Zákona o ochraně  zemědělského půdního fondu 334/92 Sb , především části. II. Hospodaření na zemědělském půdním fondu §3 a části III. Zásady ochrany zemědělského půdního fondu.

Rekreace

Jižně Kojatic je navržena nová plocha pro rekreaci, sport a volný čas. S ohledem na perspektivu dalšího rozvoje turistiky a cestovního ruchu a možný přínos pro ekonomiku obce doporučujeme na území obce budovat potřebnou infrastrukturu v rámci ploch bydlení, občanské vybavenosti, případně ploch smíšených. Vhodné objekty uvnitř zastavěného území mohou být užívány jako chalupy.

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat technická opatření a stavby, které zlepší jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. turistické a cyklistické stezky,  hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

##### Dobývaní nerostů

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 odst. 1 zák.č.44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §13 odst. 1 až 3 zákona č.66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, nejsou v k.ú. Kojatice a Velký Újezd u Kojatic okr. Třebíč vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich  prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).

Nejsou zde evidována poddolovaná území z minulých těžeb, ani sesuvná území.

## Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, podmínek prostorového uspořádání a základních podmínek ochrany krajinného rázu

## Při využívání ploch je třeba respektovat kromě níže uvedených podmínek využití také další podmínky pro výstavbu uvedené v kapitolách: B) Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot a C) Urbanistická koncepce.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:

##### PLOCHY BYDLENÍ

Slouží převážně pro bydlení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Převažující účel využití :

- (BV) bydlení venkovského charakteru. Venkovské usedlosti, rodinné a bytové domy, mají zpravidla integrované hospodářské zázemí a připojenou zahradu.

Přípustné využití :

- rodinné domy, obytné domy a usedlosti venkovského charakteru a jako jejich součásti zahrady, související hospodářské a ostatní druhy budov

- související občanské vybavení sloužící zejména obyvatelům ve vymezené ploše

- související dopravní a technická infrastruktura a pozemky, veřejná prostranství

- účelové cesty pro přístup k hospodářským a jiným budovám uvnitř obytné zóny – podmínkou výstavby na stabilizovaných plochách bydlení je zajištění přístupnosti stávajících i nových obsluhovaných objektů

Podmíněně přípustné využití – po splnění zákonných předpisů*) lze umístit :

- malé vedlejší zemědělské hospodářství (malé chovy hospodářských zvířat)

- obchody a stravovací provozovny, ubytovací zařízení, integrovaná zařízení služeb, řemeslné a jiné podobné provozovny

- zařízení vyššího občanského vybavení, stavby pro sociální účely, stavby církevního, kulturního, zdravotnického, školského a sportovního charakteru

- výrobní provozovny nerušící svým provozem, dopravní obsluhou

- zařízení a provozovny jako monofunkční objekty

- ostatní objekty a činnosti ve zdůvodněných případech

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení nad obvyklou míru ve venkovském prostředí nebo nejsou slučitelné s bydlením

Podmínky prostorového uspořádání:

Výstavba na stabilizovaných i zastavitelných plochách nesmí výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území.

*) ustanovení zák.č. 258/2000 Sb., nař.vl,. 148/2006 Sb. a další

##### PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OI

Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Převažující způsob využití :

- veřejná vybavenost (stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva)

Přípustné využití :

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, církevní účely

- komerční využití (administrativa, obchod, služby, ubytování  apod.)

- infrastruktura cestovního ruchu, zařízení pro tělovýchovu a sport, ubytování, stravování a další

- provozovny služeb a jiné pomocné objekty, zabezpečující provoz nebo doplňující účel využití plochy

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství, zeleň vyhrazená

Podmíněně přípustné využití :

- bydlení, zařízení vyššího občanského vybavení

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru

Podmínky prostorového uspořádání:

Výstavba na stabilizovaných i zastavitelných plochách nesmí výrazně výškově a objemově překročit stávající zástavbu v polohově a pohledově navazujícím území. Výjimky jsou přípustné pouze v architektonicky zdůvodněných případech (církevní stavby apod.) a se souhlasem samosprávy obce.

PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY

Zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah a jiných druhů dopravy.

Převažující způsob využití :

- (DS) plochy silniční dopravy – zahrnují zpravidla silniční pozemky dálnic, silnic I., II. a III.třídy a ostatních samostatně vyčleněných pozemních komunikací, včetně pozemků, na kterých jsou umístěny součásti komunikace, např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, doprovodná a izolační zeleň a dále pozemky staveb dopravních zařízení  a dopravního vybavení (autobusová nádraží, terminály, odstavná stání, parkovací plochy, garáže, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot apod.).

Přípustné využití :

- plochy pozemních komunikací, dopravní stavby a zařízení

- dopravní služby, čerpací stanice, garáže, plochy parkování a odstavování apod.

- plochy po pěší, cyklisty a další druhy dopravy

- doprovodná zeleň

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny, začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu je třeba projednat s příslušnými orgány ochrany přírody.

##### PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Zahrnují pozemky vedení a staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, případně pozemky související dopravní infrastruktury.

Převažující účel využití :

- (TI) technická infrastruktura

Přípustné využití :

- vedení a stavby např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a dalších zařízení veřejných sítí a produktovodů

- stavby a zařízení technické vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro technickou vybavenost) ve všech plochách, pokud slouží bezprostřední obsluze území a pokud se nemohou stát zdrojem závad pro plochu samotnou nebo její okolí.

Podmíněně přípustné využití :

- pomocné objekty zabezpečující provoz nebo doplňující účel využití plochy

- stavby a zařízení pro nakládání s odpady

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny, začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu je třeba projednat s příslušnými orgány ochrany přírody.

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

Plochy charakteristické různorodostí vzájemně se nerušících způsobů využití.

Převažující způsob využití :

- (SV) plochy smíšené venkovského charakteru bez rozlišení převažujícího způsobu využití slouží pro umístění vzájemně se nerušících činností a staveb

Přípustné využití :

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, církevní účely

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství

- plochy zeleně, vodní toky a plochy v zastavitelných plochách

- výroba zemědělská a nezemědělská, řemeslná výroba, zeleň ochranná, izolační a doprovodná apod. *)

Podmíněně přípustné využití – nenarušující charakter lokality, krajinný ráz, místní tradici, nesnižující kvalitu prostředí :

- bydlení, integrované v objektech s jiným využitím, turistická infrastruktura

- objekty ostatního občanského vybavení, integrovaná zařízení obchodu a služeb, stravování (ne jako samostatné objekty)

- velkoobchodní provozovny, administrativa, služby, obslužná a dopravní zařízení, zařízení služeb výrobních i nevýrobních *)

- plochy pro odpadové hospodářství a plochy výroby, které nejsou v rozporu se způsobem využití ostatních ploch v území spolu s opatřeními, minimalizujícími dopad na krajinný ráz *)

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům *)

Nepřípustné využití:

- Umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené ploše a nepřípustně snižujících kvalitu přírodního prostředí nebo bydlení v obci

*) způsob využití přípustný pouze na ploše P1

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou samostatně stanoveny, začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu je třeba projednat s příslušnými orgány ochrany přírody a památkové péče.

##### PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ - UV

Plochy veřejných prostranství (§ 34 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění), sloužící obecnému užívání, ve venkovském prostředí zpravidla s vysokým podílem zatravněných ploch, přírodní i uměle založené zeleně, vodních ploch a toků. Jsou koridorem pro vedení veřejné (dopravní a technické) infrastruktury.

Převažující způsob využití :

- (UV) plochy ulic, návsí, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

Přípustné využití :

- zpevněné i nezpevněné plochy, chodníky, vjezdy do objektů apod.

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají  funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy  (režim památkové ochrany, ÚSES ap.)

- stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají  způsobu využívání ploch  a mají doplňkovou funkci  např. altánky, hřiště, pomníky, přístřešky, odpočívky pro turisty, informační body, venkovní sezení u restaurací, zařízení pro společenské akce pod širým nebem a výroční slavnosti, výletiště ap.

- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační aj. úpravy, mokřady, průlehy, apod.

Podmíněně přípustné využití :

- komerční zařízení, parkovací stání pro návštěvníky aktivit v navazujícím území

- jiné využití ve zdůvodněných případech, pokud vyhovuje všem obecně platných zákonným předpisům (výroční slavnosti a příležitostné akce, zábavní atrakce, prodejní stánky, dočasné plochy pro parkování apod.)

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené ploše  a v navazujícím území.

Podmínky prostorového uspořádání:

##### Nejsou stanoveny, musí být respektován charakter zástavby pokud se týká urbanistického, objemového řešení.

##### PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - HO

Jejich využití je možné pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zák.č.17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění a dalšími předpisy, upravujícími problematiku na úseku vod, ochrany přírody a krajiny. Zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních   toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Převažující účel využití :

- plochy vodní a vodohospodářské (přírodní a umělé)

Přípustné využití :

- vodní plochy a toky, zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu apod.

- vodohospodářské stavby a zařízení, opatření k ochraně před vodní erozí, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof, mokřady apod.

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- Umisťování staveb, zařízení a činností, nepřípustně zhoršujících kvalitu prostředí v území a ekologickou stabilitu území

Podmínky prostorového uspořádání:

Nejsou stanoveny, začlenění výstavby do kontextu krajiny a přípustnost porušení krajinného rázu je třeba projednat s příslušnými orgány ochrany přírody.

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

##### Nezastavěným územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy.V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

##### PLOCHY PŘÍRODNÍ

##### Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních  a krajinných hodnot území.

Převažující účel využití :

- (ZK) plochy krajinné zeleně

Přípustné využití :

- přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů a travních  porostů

- travní porosty bez dřevin, květnaté louky

- bylinné - travnatá lada, skály, stepi, mokřady

- pěší a cyklistické stezky a další technická opatření a stavby spojená s rekreací a cestovním ruchem jako hygienická zařízení, ekologická a informační centra, odpočívky pro turisty, informační body, vyhlídky apod.

- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže ap.) a další stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

- potoky, stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační, protierozní aj. úpravy, mokřady, průlehy, tůně apod.

Podmíněně přípustné využití :

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou míru a výstavba nových rekreačních objektů

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY - PZ

Plochy zemědělské půdy patří do zemědělského půdního fondu (ZPF), kam náležejí též nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.

Převažující účel využití :

- Plochy ZPF (orná půda, trvalé travní porosty, sady, zahrady ap., krajinné prvky – meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí, solitérní dřeviny.

Přípustné využití :

Využití ZPF se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění).

Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a pokud existují, chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.

Podmíněně přípustné využití :

- turistické stezky a cesty na polních cestách, turistická infrastruktura

- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže ap.)

- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační, protierozní aj. úpravy, mokřady, průlehy, suché poldry, tůně apod.

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou míru a výstavba nových rekreačních objektů, , umisťování skládek výkopové zeminy apod.

PLOCHY LESNÍ – PL

Jsou pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (PUPFL) a jiné pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství.

Převažující účel využití :

- (PL) plochy lesní  a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Přípustné využití :

- plochy určené k plnění funkcí lesa

- další využití v souladu se zák.č.289/1995 Sb. o lesích (lesní zák.).

Podmíněně přípustné využití :

- turistické stezky a cesty na lesních cestách, turistická infrastruktura

- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže, pomníky ap.)

- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

- potoky, stavby a opatření vodohospodářského charakteru, revitalizační, protierozní aj. úpravy, mokřady, průlehy, tůně apod.

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou míru a výstavba nových rekreačních objektů

ÚP Kojatice - Přehled navržených změn v území (Z), ploch přestavby (P) a podmínek pro jejich využití

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití | Kapacita ploch bydlení*) | Celková plocha (ha) | Specifické koncepční podmínky | Požadována US**), etapa výstavby, VPS, další podmínky, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prostorová regulace | Objemová regulace |  |
| Z1 a) I.etapa b)II.etapa | Kojatice - lokalita bydlení včetně vnitřní obslužné komunikace 14 RD (celkem) 8 RD (1,4 ha) 6 RD (1,0 ha) | BV - bydlení venkovského char. DS – doprava silniční (veř. prostranství), UV – veř. prostranství | 8 RD/16 BJ 6 RD/12 BJ | 2,4 | US | O2, O3 | US**) VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (koridor min. š.8 m pro místní komunikaci a IS) VP §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z2 | Kojatice – lokalita bydlení a přilehlý chodník 4 RD | BV - bydlení venkovského charakteru DS – doprava silniční (veř. prostranství) | 4 RD/8 BJ | 0,6 | P2 | O2, O3 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (chodník, prodloužení IS) |
| Z3 | Kojatice - dostavba proluky uvnitř zastavěného území | BV - bydlení venkovského char. | 1 RD/2 BJ | 0,07 | P4 | O2 |  |
| Z4 | Kojatice - dostavba proluky uvnitř zastavěného území | BV – bydlení venkovského char. | 1 RD/2 BJ | 0,1 | P4 | O2 |  |
| Z5 | Velký Újezd - lokalita bydlení a zeleň v koridoru IS (UV) | BV - bydlení venkovského charakteru UV – veř. prostranství | 5 RD/10 BJ | 0,515 0,35 | P2 1), 2) | O2 2) | VP §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z6 | Plocha pro občanskou vybavenost – areál hřiště, včetně napojení příjezdu | OI – plochy občanského vybavení DS – doprava silniční (veř. prostranství) |  | 0,95 0,05 | P2 | O1 | VPS §101 zák.č.183/2006 Sb. (plocha OI) VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (komunikace) |
| Z7 | Plocha pro technickou infrastrukturu - ČOV | TI - plochy technické infrastruktury |  | 0,03 | P1 | P1 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z8 | Plochy smíšené Velký Újezd | SV – plochy smíšené |  | 0,3 | P2 2) | P2 2) |  |
| Z9 | Plocha veřejného prostranství Velký Újezd | UV – veř. prostranství (zeleň) |  | 0,2 | P2 2) | O2 2) | VP §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| P1 | Přestavba zemědělského areálu | SV – plochy smíšené 3) |  |  | P1 | O2 |  |

*) Orientační kapacita je uváděna počtem rodinných domů a bytů, za předpokladu výstavby samostatných dvougeneračních domků. V případě jiného druhu zástavby lze kapacitu bytů přiměřeně zvýšit.

**)  US - je požadováno prověření změn využití plochy územní studií (pokud není uvedeno – US není požadována)

Specifické koncepční podmínky - legenda

Prostorová regulace:

| označení regulativu | obsah regulace |
| --- | --- |
| P1 | Není stanovena. |
| P2 | Dle zastavovacího plánu (doporučeno zpracování). |
| P3 | Chráněný venkovní prostor staveb bude situován tak, aby byly splněny hygienické limity hluku pro denní i noční dobu. |
| P4 | Navázat na stavební čáru sousedních objektů nebo charakter zástavby |

Objemová regulace:

| označení regulativu | obsah regulace |
| --- | --- |
| O1 | Není stanovena. |
| O2 | Respektovat charakter stávající zástavby obce a dané lokality. |
| O3 | Rodinné domy - max. 2 NP a podkroví Bytové domy - max. 3 NP a podkroví |

1) 	Na zastavitelné ploše Z5 je třeba před rozčleněním na jednotlivé stavení parcely provést geometrovské zaměření pozemku včetně vytýčení všech stávajících inženýrských sítí. Plocha v rozsahu jejich zákonem stanovených ochranných pásem je nezastavitelná a zůstane veřejně přístupná (UV).

- Při úpravách respektovat duchovní charakter místa a významné dominanty, zejména farní kostel sv. Petra a Pavla s jeho předprostorem a navazujícím areálem fary (kulturní památka). Pro úpravy včetně dořešení vodohospodářských úprav malé vodní nádrže doporučujeme zpracovat podrobnější dokumentaci.

- Navazující bytová zástavba nesmí být negativně ovlivněna hlukem a zdraví škodlivými emisemi z žádné části areálu.

Další závazné podmínky:

- 	Rekonstrukce a výstavba objektů na území obce, které budou obsahovat po dokončení více jak 3 nadzemní podlaží nebo budou přesahovat celkovou výšku 10m nad původním terénem jsou přípustné pouze tehdy, pokud nebudou nepřípustně narušovat charakter lokality nebo krajinný ráz. Jejich umístění je třeba projednat s příslušnými orgány ochrany životního prostředí a památkové péče (u objektů s výškou nad 30 m navíc i s příslušnou VUSS Brno z hlediska ochrany zájmů AČR). Důležitá je zejména ochrana dálkových pohledů a panoramatu Velkého Újezdu.

## Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

V souladu s ustanovením § 170 zák.č.183/2006 Sb. se vymezují stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze odejmout nebo omezit práva k pozemkům a stavbám, potřebným k jejich uskutečnění:

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ZÚR KRAJE VYSOČINA (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb.)

U181 	RBK 95 Blata – Habrová Seč

Veřejně prospěšné stavby (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb.)

WD01 	Místní komunikace v lokalitách bydlení Z1a, Z1b

WD02  	Místní komunikace – příjezd k areálu hřiště

WT01	Napojení vodovodu pro areál hřiště

WT02	ČOV

WT03 	Kanalizace

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb.)

WR01 – 02	Zatravnění – zvýšení retenční schopnosti území

WU01 – 07	Založení prvků ÚSES

## vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

K pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření (§ 2, odst.1, písm. l),m)), které obec vymezila v územně plánovací  dokumentaci, má obec (nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví)dle § 101 zák.č.183/2006 Sb. předkupní právo. Obec má též předkupní právo k pozemku určenému územním plánem pro veřejné prostranství.

Veřejně prospěšné stavby (§ 101 zák.č. 183/2006 Sb.)

PO01	 Areál hřiště (Z10)

VeřejnÉ prostranství (§ 101 zák.č. 183/2006 Sb.)

PV01	Veřejné prostranství v zastavitelných plochách bydlení Z1a, Z1b

PV02	Veřejné prostranství ve Velkém Újezdě (Z9)

###### (2) Doplňující podmínky rozvoje území

## Vymezení ploch a koridorů územních rezerv, stanovení možného budoucího využití a podmínek pro jeho prověření

Nejsou vymezeny plochy územních rezerv.

## Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

| Označení lokality | Popis | Lhůta pro pořízení*) |
| --- | --- | --- |
| Z 1a,b | Rozšíření zóny lokality bydlení Znojemská II | 5 roků od vydání této změny č.2 ÚP |

## Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu A ZADÁNÍ regulačního plánu

Nejsou vymezeny.

## stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Je stanovena etapizace bytové výstavby:

| Označení změny | Popis | Etapa výstavby |
| --- | --- | --- |
| Z1 a | Kojatice - lokalita bydlení včetně vnitřní obslužné komunikace | I. etapa |
| Z1 b | dtto | II. etapa |

Je stanovena závazná podmínka – výstavba na ploše změny Z1 b (II. etapa) může být zahájena až po vyčerpání 60 % kapacity RD (dle zastavovací studie) na území změny Z1 a (I. etapy).

U ostatních změn v území není etapizace stanovena.

## JAKO architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

jsou vymezeny:

| Popis | Poznámka |
| --- | --- |
| Objekty občanského vybavení Stavby ve vazbě na vymezená veřejná prostranství ve Velkém Újezdě | Novostavby a změny dokončených staveb (§2, odst.5,zák.č.183/2006Sb.) |