# ÚZEMNÍ STUDIE

# CHATOVÉ OBLASTI KOSOVÁ

Jihlava, duben 2014                                  Projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název dokumentace : 	Územní studie chatové oblasti Kosová (k.ú. Jackov, m.č. Moravské Budějovice

Objednatel:	Město Moravské Budějovice

Pořizovatel:               	Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení úřadu územního plánování, regionální a památkové péče odboru výstavby a ÚP

Projektant :	Urbanistické středisko Jihlava, spol. s.r.o., Matky Boží11,

586 01 Jihlava

Ing. arch. Jiří Hašek

číslo autorizace - ČKA 00302

Spolupráce:

Alena Kvasničková

Dana Menšíková

Datum zpracování :		prosinec 2013

OBSAH

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

1. Úvod

2. Vymezení řešeného území

3. Podmínky pro vymezení a využití pozemků

4. Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání ploch vymezených v územní studii

5. Podmínky pro dopravní infrastrukturu

6. Podmínky pro technickou infrastrukturu

7. Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území

8. Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí  a ochranu veřejného zdraví.

9. Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření

10. Podmínky pro vymezená ochranná pásma

11. Podmínky pro pozemky územního systému ekologické stability

12. Stanovení pořadí změn v území

13. Údaje o počtu listů a počtu výkresů územní studie

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

1. Údaje o pořízení územní studie

2. Vyhodnocení souladu územní studie s platnou ÚPD

3. Údaje o splnění zadání územní studie

4. Komplexní zdůvodnění navrhovaného řešení

5. Vyhodnocení souladu s předpokládaným záborem půdního fondu vymezeným v územním plánu

6. Vyhodnocení souladu se stavebním zákonem a obecnými požadavky na užívání území

7. Vyhodnocení souladu se stanovisky dotčených orgánů

Příloha:  Tabulka stávajících rekreačních chat v rekreační oblasti Kosová

1. ÚVOD

Závaznost územní studie

Územní studie, o níž byla data vložena do evidence územně plánovací činnosti, slouží jako podklad pro pořizování územně plánovací  dokumentace, jejich změn a pro rozhodování 
v území. I když územní studie není na rozdíl od územně plánovací dokumentace závazným podkladem pro územní rozhodování, je (pokud je vložena do evidence územně plánovací činnosti) podkladem neopominutelným. Stavební úřad musí při územním řízení porovnat navrhovaný záměr s jejím řešením a v případě přípustné  odchylky tuto v územním rozhodnutí odůvodnit s tím, že v odůvodnění rozhodnutí prokáže, že nalezl z hlediska cílů a úkolů územního plánování a veřejných zájmů vhodnější nebo alespoň rovnocenné řešení, než obsahuje územní studie.

2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Členění území řešeného územní studií

Celou chatovou oblast  lze rozdělit na části (členění částí je převzato z původního regulačního planu):

- Kosová 1, stávající chaty v západní části – 51 chat

- Kosová 2, stávající chaty ve východní části -  90 chat

- Chaty v rozptylu (4 chaty)

- Kosová 3, navrhovaná část – 8 chat

- Územní rezerva – cca 10 chat

Vymezení řešeného území

Řešené území je vymezeno chatovou oblastí Kosová, která zahrnuje stávající zástavbu rekreačních chat v lokalitě Kosová 1 (starší západní část chatové lokality), stávající zástavbu v lokalitě Kosová 2 (novější východní část chatové lokality) a dále stávající rozptýlené chaty. Součástí řešeného území jsou také navrhované plochy pro rekreační chaty, navrhovaná plocha pro parkoviště a územní rezerva pro výstavbu rekreačních chat. Velikost řešeného území je cca 21,80 ha. V řešeném území je umístěno 145 rekreačních chat.

Hranice řešeného území územní studie je zakreslena v grafické části územní studie.

3. PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ A VYMEZENÍ POZEMKŮ

V územní studii jsou vymezeny plochy a pozemky. Vymezení ploch a pozemků  je patrné z hlavního výkresu územní studie.

1. Funkční plocha rekreace individuální v rekreační oblasti Kosová (RI)

V územní studii jsou vymezeny plochy RI. Podmínky využití  pro plochy RI platí podle podmínek uvedených v územním plánu města v platném znění.

V ÚS  je zakresleno umístění objektů rekreačních chat ve stabilizovaných plochách RI a je navrženo umístění rekreačních chat v navržené zastavitelné ploše RI.

V ÚS jsou stanoveny podrobnější podmínky pro využití území v ploše RI.

2. Plochy smíšené individuální rekreace v lese (NRI)

V územní studii jsou vymezeny plochy NRI. Podmínky využití pro plochy NRI platí podle podmínek uvedených v územním plánu města v platném znění.

V ÚS  je zakresleno umístění objektů rekreačních chat ve stabilizovaných plochách NRI.

V ÚS jsou stanoveny podrobnější podmínky pro využití území v ploše NRI.

3. Funkční plocha doprava (D)

V územní studii jsou vymezeny plochy pro dopravu. Podmínky využití  pro plochy dopravu nejsou v ÚS podrobněji stanoveny a platí podmínky využití ploch dopravy uvedené  v územním plánu města v platném znění.

V ÚS je navrženo podrobnější řešení plochy pro parkoviště a jsou stanoveny podrobnější podmínky pro využití území.

4. Funkční krajinná zeleň (ZK)

Podmínky využití  pro plochy krajinné zeleně nejsou v ÚS podrobněji stanoveny a platí podmínky uvedené  v územním plánu města v platném znění.

5. Funkční plocha lesy (ZL)

Podmínky využití  pro plochy lesů nejsou v ÚS podrobněji stanoveny a platí podmínky uvedené  v územním plánu města v platném znění.

6. Funkční plocha louky a pastviny (PL)

Podmínky využití  plochy nejsou v ÚS podrobněji stanoveny a platí podmínky uvedené  v územním plánu města v platném znění.

7. Funkční plocha orná půda (PO)

Podmínky využití  nejsou v ÚS podrobněji stanoveny a platí podmínky uvedené  v územním plánu města v platném znění.

8. Funkční plocha vodní toky a plochy (H)

Podmínky využití  nejsou v ÚS podrobněji stanoveny a platí podmínky uvedené  v územním plánu města v platném znění.

Vymezení pozemků a umístění rekreačních chat v zastavitelné ploše  RI

Vymezení pozemků pro jednotlivé rekreační chaty a umístění objektů jednotlivých rekreačních chat v zastavitelné ploše RI je zakresleno v regulačním výkrese 1 : 500 grafické části územní studie. Zpřesnění v podrobnější dokumentaci je možné při respektování celkové koncepce zástavby a  technických požadavků na dopravní a technickou infrastrukturu.

4. PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ PLOCH VYMEZENÝCH V ÚZEMNÍ STUDII

A. Plochy rodinné rekreace mimo lesní pozemky

A.1. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY STANOVENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA V PLATNÉM  ZNĚNÍ:

Funkční plocha rekreace individuální v rekreační oblasti Kosová (RI)

Hlavní:

Uspokojování potřeb rekreace občanů na vlastních nemovitostech.

Přípustné:

Individuální stavby pro rodinnou rekreaci, doplňkové stavby, které jsou součástí stavby hlavní, ale nejsou s ní technicky spojeny, přístupové komunikace, rozptylové prostory, plochy pro rekreační sport, zeleň, individuální parkovací místa pro vlastníky staveb, umístění studní, ostatní související dopravní a technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné:

Zemědělská rostlinná činnost samozásobitelského charakteru bez negativního dopadu na životní prostředí a okolí.

Doplňkové stavby (např. dřevníky, přístřešky, pergoly). Umístění doplňkových staveb nesmí snižovat kvalitu prostředí a účel rekreačního využití lokality, musí respektovat zeleň v území.

Nepřípustné:

Stavby pro trvalé bydlení, výrobní činnosti a sklady, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy, chov drobného hospodářského zvířectva (např. drůbež, králíci, holuby apod.), domácích zvířat (např. prasata, skot), činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru, stavba oplocení, na pozemcích a v objektech staveb nelze umísťovat garáže a dílny.

Podmínky prostorového uspořádání plochy RI:

U nových a stabilizovaných ploch zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví a max. výšky do 7 m od upraveného terénu.. Přípustné jsou objekty rekreačních chat do celkové zastavěné  plochy 50 m2.

A.2. PODROBNĚJŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ ÚZEMNÍ STUDIÍ

1.Rekreační chaty

Nové stavby

Nové stavby rekreačních chat budou umístěny pouze v místech stanovených územní studií.

(2 chaty 204 a 205 v Kosové 2 a  8 chat 206 až 213 v lokalitě Kosová 3).

Vzájemné odstupy staveb pro individuální rekreaci nesmí být menší než 10 m.

Nové  stavby chat do max. výšky a zastavěné plochy stanovené územním plánem (max. výška 1 nadzemní podlaží + podkroví a max. výšky 7 m a celkové zastavěné plochy stavby 
do 50 m2.)

Stavby mohou mít 1 podzemní podlaží.

Stavby budou zastřešeny šikmou střechou (sedlovou nebo valbovou) o sklonu 25 - 40 st.

V objektech rekreačních chat nelze umístit garáže.

Doporučeno: úroveň 1 nadzemního podlaží  max. 0,60 m nad úroveň upraveného okolního terénu, doporučená výška půdní nadezdívky podkroví 0,60 m, půdorys obdélníkový 
6,25 x 8,00 m (podle původních podmínek zrušeného regulačního plánu).

Nástavby a přístavby stávajících chat

Nástavby a přístavby do max. výšky a zastavěné plochy stanovené územním plánem 
(max. výška 1 nadzemní podlaží + podkroví a max. výšky 7 m a celkové zastavěné přístavby a původní stavby do 50 m2). V objektech rekreačních chat nelze přístavbou umístit garáž.

Stávající stavby chat

Stávající stavby rekreačních chat jsou akceptovány.

2. Doplňkové stavby (vymezení pojmu pouze pro účely ÚS)

Nové doplňkové stavby:

Konkrétní umístění doplňkových staveb není ÚS stanoveno.

Dřevníky, přístřešky a pergoly dřevěné konstrukce max. výšky 4,5 m nad upraveným terénem 
a o maximální zastavěné ploše 16 m2. K objektu 1 rekreační chaty lze umístit jednu doplňkovou stavbu.

Doplňkové stavby budou navazovat nebo budou umístěny v bezprostřední návaznosti 
na příslušnou rekreační chatu.

Jako doplňkové stavby nelze umístit garáže.

Přístavby stávajících doplňkových staveb

Stavby do max. výšky 4,5 m a do celkové zastavěné plochy přístavby a původní stavby 
16 m2.

3. Další regulativy

Oplocení:

Okolí rekreačních chat nelze oplotit.

Studny:

Umístění studní je přípustné.

Sociální zařízení:

Bude situováno v objektech chat. Umístění jímek na vyvážení, případně ČOV je přípustné.

Garáže a přístřešky na auto:

Umístění samostatně stojících garáží je nepřípustné, garáže nebudou vestavěny do objektů rekreačních chat ani doplňkových staveb, je nepřípustné umístění přístřešků na auto (krytých stání).

Bazény, skleníky:

Jejich umístění je nepřípustné.

B. Plochy rodinné rekreace na lesních pozemcích

B.1. PODMÍNKY VYUŽITÍ PLOCHY STANOVENÉ ÚZEMNÍM PLÁNEM MĚSTA V PLATNÉM ZNĚNÍ:

Plochy  smíšené  individuální rekreace v lese  (NRI)

Hlavní:

Plochy smíšeného nezastavěného území s existujícími rozptýlenými stavbami rodinné rekreace (např. chaty rozptýlené na pronajatých  pozemcích v lese).

Přípustné:

Stávající stavby rodinné rekreace na lesních pozemcích.  Pěší a cyklistické stezky, účelové komunikace, běžecké tratě, zeleň.  Přípustná je změna kategorie lesa a odnětí lesních pozemků v nezbytně nutném rozsahu.

Podmíněně přípustné:

Související dopravní a technická infrastruktura pokud nenaruší hlavní funkci plochy a zájmy  lesního hospodářství.

Nové chaty pouze pokud se nachází na místě stávajících a do celkové zastavěné plochy 50 m2, přístavby stávajících chat do celkové zastavěné plochy chaty včetně přístavby 50 m2 .

Doplňkové stavby (např. dřevníky, přístřešky, pergoly), pokud nedojde k narušení krajinného rázu,  zájmů ochrany přírody a krajiny a ke střetu se zájmy lesního hospodářství. Umístění doplňkových staveb nesmí snižovat kvalitu prostředí a účel rekreačního využití lokality, musí respektovat zeleň v území. K jedné rekreační chatě lze umístit jednu tuto stavbu

Nepřípustné:

Stavby rodinné rekreace na nových plochách. Stavby pro trvalé bydlení, stavby nesouvisející s rekreační funkcí plochy, chov drobného hospodářského zvířectva (např. drůbež, králíci, holuby apod.), domácích zvířat (např. prasata, skot), činnosti, děje a zařízení a stavby, které svými vlivy narušují prostředí plochy rekreace přímo nebo druhotně nad přípustnou míru, stavba oplocení, na pozemcích a v objektech staveb individuální rekreace nelze umísťovat garáže a dílny.

Nepřípustné jsou činnosti a využití narušující okolní les a krajinu.

Podmínky prostorového uspořádání plochy NRI:

Zástavba do max. 1 nadzemního podlaží + podkroví a max. výšky do 7 m od upraveného terénu. Přípustné jsou rekreační chaty do celkové zastavěné  plochy 50 m2.

B.2. PODROBNĚJŠÍ PODMÍNKY STANOVENÉ ÚZEMNÍ STUDIÍ

1.Rekreační chaty

Nové stavby

Nové stavby rekreačních chat nebudou v ploše NRI umístěny.

Nástavby a přístavby stávajících chat

Nástavby a přístavby do celkové výšky (původní stavby a nástavby) a celkové zastavěné plochy (původní stavby a přístavby) stanovené územním plánem (tj. max.. výška 1 nadzemní podlaží + podkroví a max. výšky 7 m a zastavěná plocha max. 50 m2).

V objektech chat nelze umístit garáže.

Pozemky přístaveb budou vyjmuty z pozemků lesa (trvalé odnětí).

Stávající stavby chat

Pozemky stávajících chat  jsou (případně budou) vyjmuty z pozemků lesa (trvalé odnětí).

2. Doplňkové stavby (vymezení pojmu pouze pro účely ÚS)

Nové stavby:

Umístění doplňkových staveb není specifikováno.

Dřevníky, přístřešky a pergoly dřevěné konstrukce max. výšky 4,5 m nad upraveným terénem a o maximální zastavěné ploše 16 m2. K objektu 1 rekreační chaty lze umístit jednu doplňkovou stavbu.   Jako doplňkové stavby nelze umístit garáže a suché WC.

Doplňkové stavby budou navazovat nebo budou umístěny v bezprostřední návaznosti na příslušnou rekreační chatu.

Pozemky doplňkových staveb budou vyjmuty z pozemků lesa (trvalé odnětí).

Přístavby stávajících doplňkových staveb

Stavby do max. výšky 4,5 m a celkové zastavěné ploše přístavby a původní stavby 16 m2.

Stávající doplňkové stavby

Pozemky stávajících  doplňkových staveb budou vyjmuty z pozemků lesa (trvalé odnětí).

3. Další regulativy

Oplocení:

Okolí rekreačních chat nelze oplotit.

Studny:

Umístění studní je přípustné.

Sociální zařízení:

Bude situováno v objektech chat. Umístění jímek na vyvážení, případně ČOV je přípustné.

Garáže a přístřešky na auto:

Umístění samostatně stojících garáží je nepřípustné, garáže nebudou vestavěny do objektů rekreačních chat ani doplňkových staveb, je nepřípustné umístění přístřešků na auto (krytých stání).

Bazény, skleníky:

Jejich umístění je nepřípustné.

5. PODMÍNKY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU

Silniční doprava

Chatová oblast je dopravně napojena silnicemi III. tříd, a to silnicí III/15225 z Jackova 
a silnicemi III/15226 a III/15225 z Moravských Budějovic. Trasy silnic jsou územně stabilizované.

Účelové a ostatní komunikace

Rekreační lokalita a rekreační chaty jsou dopravně přístupné ze silnice III/15225 a  účelové komunikace ke hrázi rybníka Hrachovec. Účelová komunikace je napojena u oblouku silnice III/15225, v blízkosti napojení je situováno malé záchytné parkoviště. Účelová komunikace je částečně zpevněná.

V blízkosti napojení na silnici je v územní studii navrženo další záchytné parkoviště (plocha převzata z územního plánu města v platném znění).

Vlastní chaty jsou přístupné z cest šířky cca 3 m mezi chatami na pozemcích různých vlastníků. Cesty jsou nezpevněné v různém technickém stavu. Prostor mezi chatami umožňuje dodržet požadovaný koridor průjezdu šíře 3,5 m.

Přístupové cesty budou respektovány, u přístupových cest nebude zastavován prostor do vzdálenosti 3 m od přístupových cest. Hlavní přístupové cesty jsou zakresleny v grafické části územní studie.

Parkoviště

V navazujících řízeních je třeba respektovat požadavek na umístění odstavných a parkovacích stání na stavebním pozemku podle vyhlášky č. 501/2006 Sb.

V územní studii je pro návštěvníky rekreační lokality navržena plocha pro parkoviště o kapacitě 15 stání (stávající parkoviště má kapacitu cca 5 stání).

Hromadná doprava

Železnice - východně od chatové lokality prochází železniční trať  Moravské Budějovice – Jemnice, v současné době bez pravidelné osobní přepravy.  Stanice je vzdálena cca 1 km

Autobusová doprava  - zastávka Jackov – cca 2 km, zastávka Kosová cca 1 km.

Pěší a cyklistická doprava

Řešeným územím procházejí značené cyklotrasy a značená turistická trasa. V rámci ploch rekreace je přípustné umístění zařízení a ploch zlepšujících podmínky pro turistiku 
a cykloturistiku.

6. PODMÍNKY PRO TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Vodní hospodářství

V zájmovém území protéká VVT Jevišovka  (ID toku 10100035) ve správě Povodí Moravy, s.p. Jevišovka má stanoveno záplavové území (stanovení záplavového území významného vodního toku Jevišovka v úseku říční kilometr 69,610-78,288 č.j. KUJI 2241/2006,  KUJI 7132/2005-OVLHZ-4 ze dne 13.1.2006). Aktivní zóna není stanovena. Aktuální záplavové území je zakresleno v grafické části územní studie.

Stanovené záplavové území zasahuje v západní části do stabilizovaných ploch rekreace RI 
a NRI. Případné změny v území ve stanoveném záplavovém území  budou přípustné 
na základě stanoviska a podle podmínek vodoprávního úřadu.

Zásobování pitnou vodou

Jednotlivé rekreační chaty budou zásobovány z vlastních nebo společných studní.

Splašková kanalizace

Rekreační chaty musí mít zabezpečenou likvidaci splašků v souladu s platnou legislativou.

Splaškové vody budou svedeny do nepropustných jímek na vyvážení.

Sociální zařízení bude umístěno v objektech rekreačních chat.

Dešťová kanalizace

Veškeré srážkové vody v území budou likvidovány vsakem.

Elektrická energie

V řešeném území jsou 2 trafostanice, z nich je provedena elektrifikace zemními kabelovými rozvody. Elektroměrné rozvaděče pro jednotlivé chaty jsou umístěny u rekreačních chat.

Nově navržené rekreační chaty budou napojeny na kabelové rozvody NN.

Budou respektovány vedení VN a trafostanice a kabelové vedení NN včetně jejich ochranných pásem.

Vedení VVN – východně od řešeného území je ve změně č.2 ÚP města Moravské Budějovice vymezen koridor pro nadzemní vedení VVN 110 kV o šířce 200 m.. Koridor je zakreslen v grafické části územní studie (výkres širších vztahů).

Plyn

Lokalita není plynofikována.

Likvidace odpadů

Odpady budou shromažďovány na určených místech a odváženy technickými službami města.

7. PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ

Řešené území je využíváno jako chatová lokalita pro individuální rekreaci a také jako cíl   výletů  pro příměstskou rekreaci města Moravské Budějovice.

V území nejsou zastoupeny architektonické a urbanistické hodnoty, nejsou evidovány lokality ochrany přírody a krajiny.

Z hlediska charakteru území je nejcennější území okolí rybníků Hrachovec a Nový Hrachovec, ve vztahu k rekreační oblasti je pak určujícím prostorem nábřeží a procházková trasa podél rybníka Nový Hrachovec.

Tyto hodnoty je třeba respektovat, je třeba respektovat břehovou zeleň rybníků, respektovat pohledy a průhledy na vodní plochy rybníků.

8. PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ  PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OCHRANU VEŘEJNÍHO ZDRAVÍ

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ZELEŇ

V územní studii je vymezena hlavní cestní síť zajišťující prostupnost území a vedení turistických a cykloturistických tras.

Bude respektována hodnotná vzrostlá zeleň v plochách RI a NRI a zeleň na březích rybníků. V řešené území je nepřípustné oplocení pozemků.

V rámci navazujících území bude doplněna krajinná zeleň podél komunikací a polních cest (výkres širších vztahů 1:5000).

U navrhovaných ploch v lokalitě Kosová 3 pro rekreační chaty RI a pro parkoviště D bude vysázena vzrostlá obvodová zeleň (regulační výkres 1:500).

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Požadavky a podmínky na ochranu veřejného zdraví, podmíněně přípustné a nepřípustné činnosti jsou stanoveny v územním plánu města v platném znění v podmínkách využití ploch rekreace.

Hluk z dopravy nebyl z důvodů nízké intenzity dopravy na silnici III. třídy posuzován.

9. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH

OPATŘENÍ

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření vymezuje územní plán. 
Do řešeného území územní studie zasahuje plocha pro navrhované parkoviště, vymezená 
ve změně č. 2 Územního plánu Moravské Budějovice jako veřejně prospěšná stavba WD11.

10. PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA

Je třeba respektovat ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury v řešeném území, která stanovují platné právní přepisy. Ochranná pásma dopravní a technické infrastruktury jsou zakreslena ve výkrese širších vztahů.

Východně od rekreační oblasti je vymezen koridor technické infrastruktury pro nadzemní vedení VVN 110 kV (výkres širších vztahů), který je nutné respektovat. Podmínky využití ploch zasahujících do koridoru jsou stanoveny v  ÚP města v platném znění.

Do lokality řešeného územní studií zasahuje zájmové území MO, Ochranné pásmo radiolokačního zařízení, které je nutno respektovat podle ust. § 37   zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Vymezení OP je zakresleno ve výkrese širších vztahů.

11. PODMÍNKY PRO POZEMKY ÚZEMNIHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

Řešené území územní studie nezasahuje do prvků ÚSES vymezených v územním plánu města v platném znění.

12. STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ

V územní studii není navržena etapizace výstavby.

13. ÚDAJE O POČTU LISTŮ A POČTU VÝKRESŮ ÚZEMNÍ STUDIE

A.Textová část

B. Grafická část

1.  Hlavní výkres 1:2000

2.  Regulační výkres – lokalita Kosová 3  1:500

3. Vlastnické vztahy 1:2000

4. Širší vztahy 1:5000

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

1. ÚDAJE O POŘÍZENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Prověření změn v území územní studií u stabilizovaných a zastavitelných ploch staveb 
pro rodinnou rekreaci a dalších souvisejících ploch v chatové oblasti Kosová je stanoveno 
ve změně č. 2 Územního plánu Moravské Budějovice Územní studie bude sloužit k regulaci činností na území chatové oblasti Kosová. Vymezení ploch pro  pořízení územní studie chatové oblasti Kosová je zakresleno ve výkrese základního členění změny č. 2 územního plánu města.

Ve změně územního plánu je dále stanoven požadavek, aby územní studie byla pořízena a data o studii vložena do evidence územně plánovací činnosti do 4 let  od vydání změny č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice.

Územní studie nahrazuje regulační plán chatové oblasti Kosová. Úkolem studie je stanovit podmínky další stavební činnosti v rekreační oblasti Kosová, a to zejména podmínky pro výstavbu nových chat v chatové oblasti v rozsahu původního regulačního plánu, podmínky pro změny staveb stávajících chat a podmínky pro výstavbu a změny doplňkových staveb.

Ve změně č.2 ÚP  města Moravské Budějovice jsou nově stanoveny podmínky využití ploch rodinné rekreace v chatové oblasti Kosová, v územní studii jsou stanoveny podrobnější podmínky, které navazují na tyto nově stanovené podmínky ploch.

Podkladem pro zpracování územní studie bylo zadání územní studie rekreační oblasti Kosová, které zpracoval pořizovatel územní studie,  Městský úřad Moravské Budějovice, oddělení úřadu územního plánování, regionální a památkové péče odboru výstavby a ÚP.

Lokalita rekreační oblasti je stabilizovaná, předpokládá se pouze dílčí dostavba rekreačních chat v rozsahu stanoveném uzemním plánem města i původním regulačním plánem chatové oblasti.

2. VYHODNOCENÍ SOULADU ÚZEMNÍ STUDIE S PLATNOU ÚPD

Chatová oblast Kosová

- Regulační plán chatové oblasti Kosová (nabytí účinnosti 6.12.1999)

- Změna č.1 Regulačního plánu chatové oblasti Kosová (18.12.2001)

- Změna č.2 Regulačního plánu chatové oblasti Kosová (16.3.2011)

Regulační plán chatové oblasti Kosová byl změnou č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice zrušen.

Územně plánovací dokumentace na správním území města:

- Územní plán města Moravské Budějovice (nabyl účinnosti 5.10.2006)

- Změna č.1 Územního plánu města Moravské Budějovice nabyly účinnosti (21.12.2011)

- Změna č.2 Územního plánu města Moravské Budějovice (2014)

Poslední územně plánovací dokumentací je Změna č. 2 Územního plánu města Moravské Budějovice.

V územním plánu je řešené území územní studie vymezeno jako stabilizované plochy individuální rekreace v rekreační oblasti Kosová (RI) a stabilizované plochy  smíšené  individuální rekreace v lese  (NRI). Dále je vymezena  zastavitelná plocha pro plochu RI 
a zastavitelná plocha pro plochu dopravy (parkoviště). Plocha pro parkoviště je vymezena součastně jako veřejně prospěšná stavba.

Požadavky vyplývající z ÚP jsou respektovány a řešením území studie podrobněji rozpracovány.

3. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE

Požadavky zadání pro zpracování územní studie jsou v územní studii splněny.

4. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ

1. Úkol studie

Územní studie nahrazuje regulační plán chatové oblasti Kosová. Úkolem studie je stanovit podmínky další stavební činnosti v rekreační oblasti Kosová. A to zejména podmínky 
pro výstavbu nových chat v chatové oblasti v rozsahu původního územního plánu, podmínky pro změny staveb stávajících chat a podmínky pro výstavbu a změny doplňkových staveb. 
Ve změně č. 2 ÚP  města Moravské Budějovice jsou nově stanoveny podmínky využití ploch rodinné rekreace v chatové oblasti Kosová, v územní studii jsou stanoveny podrobnější podmínky.

2. Vymezení řešeného území

Řešené území je vymezeno

- na severu hranicí lesa, hranicí územní rezervy a zastavitelné plochy a silnicí III/15225;

- na východě hranicí zastavěného území plochy pro rekreaci;

- na jihu hranicí zastavěného území  plochy pro rekreaci, severním břehem rybníka Nový Hrachovec;

- na západě hranicí lesa s rekreačními chatami;

- součástí řešeného území ÚS jsou i chaty v rozptylu;

- vymezené řešené území je zakresleno v grafické části územní studie;

Celou lokalitu lze rozdělit na části  (členění lokalita je převzato z původních regulačního planu):

- Kosová 1, stávající západní část – 51 chat

- Kosová 2, stávající východní část -  90 chat

- Chaty v rozptylu (4 chaty)

- Kosová 3, navrhovaná část – 8 chat

- Územní rezerva – 10 chat

3. Širší vztahy

Krajina

Jedná se o krajinu lesní, rekreační chaty jsou umístěny v lese nebo na plochách krajinné zeleně charakteru lesa. Územím protéká vodní tok  Jevišovka s několika rybníky, největší jsou  Hrachovec a Nový Hrachovec. Úsek toku pod Novým Hrachovcem je regulovaný, úseky Jevišovky v lese mají přirozený charakter. Mimo les je krajina západně od Moravských Budějovic mírně zvlněná bez krajinné zeleně, krajina je zemědělsky využívaná. Lokalita se neuplatňuje v dálkových pohledech.

ÚSES

Územní systém ekologické stability je vymezen v územním plánu města. V zájmovém území rekreační oblasti jsou vymezeny prvky lokálního ÚSES

- hydrofilní větev v návaznosti na tok Jevišovky (LBK23, LBC15 Nový Hrachovec, LBK22)

- mezofilní větev v lese severně (LBC10 U Huberta, LBK12)

- mezofilní větev v lese jižně (LBC12 Nad Hrachovcem, LBK19, LBC 13 Písečná)

Vymezené prvky ÚSES nezasahují do řešeného území a do ploch chatové lokality. Jako lokální biocentrum je vymezena západní část rybníka Nový Hrachovec.

Ochrana přírody a krajiny

V řešeném území nejsou zastoupeny chráněná území, evidované lokality ochrany přírody, registrované významné krajinné prvky, památné stromy. V zájmovém území jsou zastoupeny významné krajinné prvky, z obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků jsou  zastoupeny lesy, vodní toky a údolní nivy.

Prostupnost území

Území je prostupné po silnicích III. tříd, účelovými komunikacemi a cestní sítí. Rekreační lokalita je dostupná z Jackova po silnici III/15225 a z Moravských Budějovic po silnici III/15225 a III/15226.

Prostupnost východní části (Kosová 2) je zajištěna po silnici III/15225 a dále cestou po jižním okraji  chatové lokality. Přístup do Kosové 1 je zajištěn po částečně zpevněné účelové komunikaci, která dále pokračuje po hrázi rybníka a navazuje na lesní cesty.

Cyklotrasy a turistické trasy:

Cyklostezka Jihlava - Raabs – prochází od Budkova po severním břehu rybníka Nový Hrachovec a dále po silnici III/15225 a III15226 do Moravských Budějovic. Turistická trasa  prochází   po severním břehu rybníka Nový Hrachovec.

4. Popis chatové lokality

Původní chatová osada vznikla v lese severně od rybníka Nový Hrachovec. Chaty jsou umístěny na jižním a východním okraji lesa na mírném jižním svahu. Jedná se o menší chaty, větším objektem je pouze hospoda na Hrachovci. Objekty chat jsou dopravně přístupné z cesty po břehu rybníka a dále z polní cesty od severu. Chatová lokalita je stabilizovaná, není počítáno s dalším rozvojem. K rekreaci a přístupu k vodní ploše je převážně využíván severní břeh rybníka Nový Hrachovec.

Západní část chatové oblasti je mladší a vznikla v místě původního lomu, plocha rekreace je vymezena mezi silnicí III/15225 a nivou Jevišovky. Chaty jsou v ploše rozmístěny rovnoměrně, jejich hustota je však značná. Prostor mezi chatami je tvořen vzrostlou krajinnou zelení. Přístup je z několika  cest zaústěných na silnici III/15225.

Starší chaty v celé lokalitě Kosová nepodléhaly regulaci, novější chaty byly regulovány podle dříve platné legislativy a později regulačním plánem. V souladu s touto regulací je zastavěná plocha novějších chat do 50 m2, chaty jsou jednopodlažní s podkrovím, často s vyšším suterénem a vyšší půdní nadezdívkou podkroví. Chaty jsou elektrifikovány (rok 1996), zásobení vodou je z vlastních a společných studní.

Vlastnictví pozemků

Vlastní rekreační chaty jsou převážně ve vlastnictví fyzických osob, část pak i jiných vlastníků (viz tabulka chat) .

Navazující okolní pozemky jsou převážně ve vlastnictví:

Kosová 1

Část je na ostatní ploše a zemědělské půdě v majetku města, část je na lesních pozemcích v majetku města, část ploch je na lesních pozemcích v majetku soukromých osob (vlastníků chat i jiných vlastníků).

Kosová 2

Okolní okolí chat a přístupové cesty k chatám jsou ve vlastnictví města.

Kosová 3  (navrhovaná plocha)

Zemědělská půda v soukromém vlastnictví.

Rybník Nový Hrachovec

Vlastník Česká republika, uživatel Rybářství Telč (sportovní rybolov)

Vlastní stavby rekreačních chat leží na pozemcích vlastníků chat. Doplňkové stavby, okolí chat a přístupové cesty jsou na pozemcích města, soukromých pozemcích majitelů chat a soukromých pozemcích jiných vlastníků. Majetkoprávní vztahy doplňkových staveb nejsou touto studií řešeny.

e) Mapové podklady

-  Pro územní studii byla použita katastrální mapa, poskytnutá pořizovatelem územní studie v roce 2013. Dále byla na části řešeného území použita účelová mapa (polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu včetně inženýrských sítí – Geoding. Třebíč) poskytnutá objednavatelem územní studie

- údaje o existenci inženýrských sítí byly převzaty z ÚAP ORP Moravské Budějovice

- Přesnost inženýrských sítí a jevů v území vymezení odpovídá potřebě územní studie

5. VYHODNOCENÍ SOULADU S PŘEDPOKLÁDANÝM ZÁBOREM PŮDNÍHO

FONDU VYMEZENÝM V ÚZEMNÍM PLÁNU

Zemědělský půdní fond:

Plochy chatové oblasti Kosová jsou vymezeny převážně jako stabilizované plochy rodinné rekreace (RI) a plochy rodinné rekreace v lese (NRI).

V řešeném území jsou v ÚP města Moravské Budějovice (2006) vymezeny 2 zastavitelné plochy:

- Zastavitelná plocha RI pro rekreační chaty

Označená v ÚP č. 115 – 0,428 ha, II. třída ochrany (BPEJ 5.29.01)

- Zastavitelná plocha D pro parkoviště

Označená v ÚP č. 120 – 0,093 ha, I. a II. třída ochrany (BPEJ 5.12.00 a 5.29.01)

Vymezení uvedených ploch v územní studii je v souladu s vymezením ploch v ÚP města.

Lesní pozemky:

V územní studii se předpokládá odnětí lesních pozemků v omezeném rozsahu v rámci vymezených ploch NRI pro případné přístavby chat a případné doplňkové stavby 
(za  předpokladu respektování podmínek pro umístění těchto staveb).

Ochranné pásmo lesa – je zakresleno v grafické části ÚS (výkres širších vztahů). 
Do ochranného pásma lesa zasahuje částečně zastavitelná plocha RI, v ochranném pásmu lesa leží celá zastavitelná plocha D pro parkoviště. Tyto plochy jsou převzaty z původního regulačního plánu. Využití těchto ploch bude podle podmínek státní správy lesů.

V územní studii je v rámci vymezené plochy NRI  doporučena změna kategorie lesa z lesa hospodářského na les rekreační v rozsahu stanoveném v podrobnější dokumentaci.

6. VYHODNOCENÍ SOULADU SE STAVEBNÍM ZÁKONEM A OBECNÝMI

POŽADAVKY NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ

Územní studie je zpracována v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.

Územní studie je zpracována v souladu s cíli a úkoly územního plánování.

7. VYDODNOCENÍ SOULADU SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ

Územní studie byla přiměřeně projednána s  dotčenými orgány a se správci sítí. Vyhodnocení je součástí Protokolu o možnosti využití Územní studie chatové oblasti Kosová. Protokol je nedílnou součástí dokumentace územní studie.

Příloha č. 1 ÚS chatové oblasti Kosová

Tabulka stávajících rekreačních chat v rekreační oblasti Kosová

(prosinec 2013)

SEZNAM CHAT

| p. č. | č.e. | Současný vlastník nemovitosti – k datu stanovení možnosti využití ÚS 20.5.2014 | Výměra pozemku m2 | zastav. plocha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 116 st. | 1 | Urbánek Jaroslav a Dagmar, Komenského 1197, 676 02 M. Budějovice | 51 | 51 |
| 117 st. | 2 | Němcová Hana, Mánesova 1505, 676 02 Moravské Budějovice | 43 | 43 |
| 121 st. | 3 | Jaroslav Tušer, Čechova 1226, 676 02 Moravské Budějovice | 25 | 25 |
| 122 st. | 4 | Tesařová Marie, Žerotínova 471, 676 02 Moravské Budějovice | 38 | 38 |
| 120 st. | 5 | Horký Marek, U Mastníka 1329, 676 02 M. Budějovice | 33 | 33 |
| 163 st. | 5 | Mafková Drahomíra, K Hoře 826, 676 02 M. Budějovice | 33 | 33 |
| 124 st. | 6 | Plaček Karel a Květoslava, Lidická 285, 676 02 Moravské Budějovice | 49 | 21 |
| 119 st. | 7 | Kabelková Bronislava, Jakubov 137, 675 44 Moravské Budějovice | 33 | 33 |
| 75 st. | 8 | Průšová Miroslava, nám. ČSA 56, 676 02 Moravské Budějovice | 62 | 62 |
| 76 st. | 9 | Dufek Zdeněk, Šafaříkova 1307, 676 02 Moravské Budějovice | 37 | 37 |
| 78 st. 178/7 | 10 | Svobodová Dana, Lukavice 249, 516 03 Lukavice | 31 | 31 |
| 77 st. | 11 | Straka Miloslav, Komenského 1117, 676 02 Moravské Budějovice | 39 | 39 |
| 178/16 | 12 | Jančíková Martina, Španielova 1249/100, 163 00 Praha Šimáková Věra, Zahradnická 1723, 250 01 Brandýs nad Labem | 39 | 39 |
| 87 st. | 13 | David Petr a Veselá Jana, Nové Syrovice 180, 670 41 Nové Syrovice | 46 | 46 |
| 178/17 | 14 | Marie a Vlastislav Novotný, Fišerova 1362, 672 Moravské Budějovice | 34 | 34 |
| 178/10 | 15 | Procházka Jiří, Fišerova 1154, 676 02 Moravské Budějovice | 58 | 58 |
| 178/9 | 16 | Kostelecký Miloš, Chlumova 196/15, 130 00 Praha 3 | 66 | 49 |
| 178/14 | 17 | Osička Miroslav Ing., Věra Kreplová, Valtická 4107/17, 628 00 Brno | 34 | 34 |
| 178/18 | 18 | Frič Otakar, Chelčického 1472, 676 02 M. Budějovice | 65 | 65 |
| 178/5 | 19 | Jahoda Stanislav, Kramářská 298/10, Znojmo | 48 | 48 |
| 178/6 | 20 | Slavíčkova Dana, Šafaříkova 1303, 676 02 Moravské Budějovice | 33 | 33 |
| 85 st. | 21 | Rozborová Barbora, Mládežnická 982/4, 674 01 Třebíč | 20 | 20 |
| 109 st. | 22 | Hana a Jiří Šťastný, Sadová 1515, 676 02 Moravské Budějovice | 35 | 35 |
| 179/23 | 23 | Dohnalová Květoslava, Zahraničního odboje 943/4, 674 01 Třebíč | 36 | 36 |
| 179/19 | 24 | Šuckrdle Jiří, Šafaříkova 1274, 676 02 Moravské Budějovice | 38 | 38 |
| 178/20 | 25 | Vobůrka Milan, Palackého 130, 676 02 Moravské Budějovice | 40 | 40 |
| 81 st. | 26 | Brančová Dana, Sokolovská 1100, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Hoskovcová Alena Mgr., Šafaříkova 1315, 6769 02 M. Budějovice | 40 | 40 |
| 178/4 | 27 | Čermáková Marie, Chelčického 1474, 676 02 M. Budějovice | 41 | 41 |
| 178/1 | 28 | Kvardová Karin, Stamicova 827/11, 623 00 Brno | 35 | 35 |
| 100 st. | 30 | Zvěřina Antonín, Jackov 30, 675 41 M. Budějovice | 114 | 114 |
| 101 st. | 31 | Neznámý vlastník Pozemek - Nováková Věra, nám. ČSA 40, 676 02 M. Budějovice | 58 | 41 |
| 102 st. | 32 | Komendová Jarmila, K. Weise 397, 385 01 Vimperk | 49 | 49 |
| 176 st. | 33 | Pitauer Ladislav, Chelčického 307, 676 02 Moravské Budějovice Pitauerová Ludmila, Chelčického 181, 676 02 Moravské Budějovice | 59 | 59 |
| 138 st. | 34 | Zrost Jan, Kozinova 224, 676 02 Moravské Budějovice | 42 | 42 |
| 203/3 | 35 | Žák Jiří, Pivovarská 411, 676 02 M. Budějovice | 52 | 52 |
| 107 st. | 36 | Lesy ČR, s. p. Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové | 29 | 29 |
| 106 st. | 37 | Vovčko Miroslav, Sluneční 181/65, 586 01 Jihlava | 40 | 40 |
| 105 st. | 38 | Vovčko Miroslav, Sluneční 181/65, 586 01 Jihlava | 38 | 38 |
| 115 st. 177/49 | 39 | Jan a Ludmila Jandovi, K. H. Máchy 423, 672 01 Moravský Krumlov | 34 | 34 |
| 178/12 | 40 | Balík Ladislav, Stošíkovice na Louce, 671 21 Stošíkovice na Louce Balík Martin, Pálavská 321, 669 02 Suchohrdly | 34 | 32 |
| 125 st. | 41 | Dvořák Dalibor, K Hoře 831, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 41 |
| 179/17 | 42 | Pitour Karel, Jackov 32, 675 41 Moravské Budějovice Pitourová Libuše, Veltruská 529/5, 190 00 Praha 9 | 43 | 43 |
| 126 st. | 43 | Ing. Jana Nejedlíková, Mánesova 1503, 676 02 Moravské Budějovice | 37 | 37 |
| 111 st. | 44 | Křivanová Marie, Třebelovice 98, 675 32 Třebelovice | 32 | 32 |
| 124 st. | 45 | Večeřa Miroslav, Komenského 1116, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 21 |
| 141 st. | 46 | Ivanová Marie, Myslbekova 1076, 676 02 Moravské Budějovice | 36 | 36 |
| 135 st. | 47 | JUDr. Vítková Šárka, Táborská 1736, 674 01 Třebíč | 50 | 30 |
| 137 st. | 48 | Šváb Lubomír, V Štihlách 1318/20, 142 00 Praha | 50 | 50 |
| 142 st. | 49 | MUDr. Karla Chvojková, U Víta 999, 675 31 Jemnice | 49 | 33 |
| 212 st. | 50 | Krejčí Jan, Šafaříkova 1235, 676 02 Moravské Budějovice | 20 | 20 |
| 177/50 | 51 | Zuhlová Jiřina, Blížkovice 308, 671 55 Blížkovice | 26 | 26 |
| 134 st. | 52 | Jiří Černý, Šafaříkova 1309, 676 02 Moravské Budějovice | 48 | 48 |
| 143 st. | 53 | Kadlec Petr, Nerudova 762, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 41 |
| 153 st. | 54 | Novák Václav, Okrajová 1163/20, 674 01 Třebíč | 50 | 50 |
| 139 st. | 55 | Kunát Jan Ing., PhDr., Na Padělkách 321, 664 52 Sokolnice | 31 | 31 |
| 140 st. | 56 | Urbánek František, Myslbekova 1076, 676 02 Moravské Budějovice | 37 | 37 |
| 205 st. | 57 | Krištof Jindřich a Marie, Šafaříkova 1308, 676 02 Moravské Budějovice | 34 | 34 |
| 178/21 | 58 | Lubomír a Jiřina Škaroupova, Toušlova 1044/3, 636 00 Brno | 50 | 50 |
| 178/15 | 59 | Dubský František a Hana, Nové Syrovice 225, 675 41 Nové Syrovice | 35 | 35 |
| 179/22 | 60 | Havlíková Ivana, Šafaříkova 1273, 676 02 Moravské Budějovice | 44 | 44 |
| 129 st. | 61 | Šaur Vladimír PhDr. a Věra Ing., Foustkova 103/17, 616 00 Brno | 50 | 50 |
| 66 st. | 62 | Česká tábornická unie, Kazašská 1426/6, 101 00 Praha | 104 | 49 |
| 96 st. | 63 | Česká tábornická unie, Kazašská 1426/6, 101 00 Praha | 48 | 32 |
| 97 st. | 64 | Česká tábornická unie, Kazašská 1426/6, 101 00 Praha | 47 | 32 |
| 95 st. | 65 | Česká tábornická unie, Kazašská 1426/6, 101 00 Praha | 47 | 33 |
| 98 st. | 66 | Česká tábornická unie, Kazašská 1426/6, 101 00 Praha | 48 | 32 |
| 99/1st 99/2 st. | 67 | Česká tábornická unie, Kazašská 1426/6, 101 00 Praha | 37 7 | 32 |
| 128 st. | 68 | Daňhelová Marie, Nerudova 774, 676 02 Moravské Budějovice Šindelářová Růžena, Březinova 353, | 49 | 27 |
| 130 st. | 69 | Ing. Hana Málková, Obeciny XIX 4186, 760 01 Zlín | 50 | 50 |
| 146 st. | 70 | Strejček Karel a Jindřiška, Fišerova 1605, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 152 st. | 71 | Hedeja Jaroslav, Zahradníčkova 904/9, 674 01 Třebíč | 50 | 50 |
| 179/21 | 72 | Nevoral Jan, Kozinova 247, 676 02 Moravské Budějovice | 40 | 40 |
| 179/20 | 73 | Ing. Karel a Hana Foltýnovi, J. Haška 666/29, 674 01 Třebíč | 41 | 41 |
| 157 st. | 74 | Larvová Lenka, Pražská 3202/63d, 669 02 Znojmo | 35 | 35 |
| 131 st. | 75 | Nedvědický Arnošt, Litohoř 44, 675 44 Litohoř | 49 | 49 |
| 179/6 | 76 | Kraj Vysočina | 26 | 26 |
| 179/7 | 77 | Kraj Vysočina | 26 | 26 |
| 151 st. | 78 | Mastná Drahomíra, Obránců míru 732/21, 674 01 Třebíč Pacalová Hana, C. Boudy 513/1, 674 01 Třebíč | 36 | 36 |
| 179/5 | 79 | Virgl Marek, Kozinova 975, 676 02 Moravské Budějovice | 38 | 38 |
| 148 st. | 80 | Jitka Fišerová, Bartuškova 600/2, 674 01 Třebíč | 50 | 36 |
| 127 st. | 81 | Pavel Březina, Jánošíkova 705/31, 643 00 Brno | 79 | 56 |
| 202/3 | 82 | Agrovysočina, a. s., Zarybník 516, 594 42 Měřín | 53 | 53 |
| 132 st. | 83 | Václav Pech, Police 96, 675 34 Police | 50 | 50 |
| 147 st. | 84 | Svobody Matěj, Mánesova 1506, 676 02 Moravské Budějovice | 36 | 36 |
| 211 st. | 85 | Toufar Miroslav a Anna, S. Čecha 2815/102, 612 00 Brno | 43 | 43 |
| 136 st. | 86 | Novotný Miroslav a Marie, Tyršova 1010, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 32 |
| 158 st. | 87 | Gritzbach Jan, Košinova 1153/110, 612 00 Brno | 39 | 39 |
| 178/13 | 90 | Ing. Antonín a Helena Chytková, Lesnická 889, 675 31 Jemnice | 30 | 30 |
| 202/2 | 91 | Šlechta Vlastimil a Milada, Havlíčkova 1030 675 51 Jaroměřice nad R. | 38 | 38 |
| 164 st. | 92 | Zikmund Jan a Danuše, Komenského 1115, 676 02 Moravské Budějovice | 33 | 33 |
| 160 st. | 93 | Jírová Anna, Komenského 1117, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 36 |
| 162 st. | 94 | Bártl Pavel, Ing. a Sylva PhDr. CSc., U Velké ceny 493/4, 623 00 Brno | 50 | 30 |
| 165 st. | 95 | Pitour Jaromír a Ludmila, Václavské náměstí 1013/8, 674 01 Třebíč | 37 | 37 |
| 179/18 | 96 | Kubaštová Marta, Zahradní 232, 281 66 Jevany | 32 | 32 |
| 161 st. | 97 | Štěpničková Ludmila Ing., Obránců míru 444/13, 674 01 Třebíč | 50 | 38 |
| 206 st. | 98 | Plaček Josef, Lidická 286, 676 02 Moravské Budějovice | 34 | 34 |
| 159 st. | 99 | Hobza Zdeněk, Čeloudova 1108/76, 674 01 Třebíč | 50 | 36 |
| 154 st. | 100 | Ing. Čermák František, Korunní 1902/113, 130 00 Praha | 49 | 49 |
| 155 st. | 101 | Pořízková Kristýna, Oblehovice 48, 671 81 Znojmo | 50 | 50 |
| 169 st. | 102 | Ing. Lubomír Klička, Veselská 290/34, 664 41 Popůvky | 50 | 50 |
| 203 st. | 103 | Vykydal Vlastimil Ing., Horská 2959/24, 616 00 Brno | 52 | 38 |
| 167 st. | 104 | Máca Miloš, Legionářská 858, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou Mácová Libuše, K Háji 1651, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 166 st. | 105 | Texlová Dagmar, Purkyňova 3030/35e, 612 00 Brno | 50 | 50 |
| 170 st. | 106 | Křikavová Hana, Boženy Němcové 1094, 675 31 Jemnice | 50 | 50 |
| 168 st. | 107 | Majorová Dana, Šafaříkova 1305, 676 02 Moravské Budějovice | 48 | 48 |
| 172 st. | 109 | Brych Tomáš, Mátová 276, 252 42 Jesenice | 48 | 48 |
| 171 st. | 110 | Ing. Antonín Pelikán, Generála Svobody 633/29, 674 01 Třebíč | 48 | 48 |
| 219 st. | 111 | Roušal Roman a Marie, Šustrova 898, 676 02 Moravské Budějovice | 48 | 48 |
| 207 st. | 112 | Kopeček Jiří a Zdeňka, Jelínkova 460/3, 674 01 Třebíč | 62 | 49 |
| 173 st. | 113 | Zvěřina František a Hana, Husova 883, 676 02 Moravské Budějovice | 71 | 50 |
| 190 st. | 115 | Svoboda Josef a Milada, Wolkerova 822, 676 02 Moravské Budějovice | 48 | 43 |
| 195 st. | 116 | Tichý Karel a Marie, Chlečického 310, 676 02 Moravské Budějovice | 48 | 48 |
| 214 st. | 117 | Mafek Josef a Jana, Litohoř 96, 675 44 Litohoř | 48 | 48 |
| 204 st. | 118 | Nevoral Ladislav a Zdeňka, Chelčického 182, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 79 st. | 119 | Svoboda Aleš, Zvěrkovice 31, 676 02 Zvěrkovice | 48 | 48 |
| 188 st. | 120 | Přikryl Josef a Ludmila, Šafaříkova 1304, 676 02 Moravské Budějovice | 49 | 49 |
| 174 st. | 121 | Sádovský Jaromír a Eva, K Háji 1169, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 23 |
| 185 st. 186 st. | 122 | Macálková Olga, Riegrova 439/52, 674 01 Třebíč | 54 | 40 |
| 189 st. | 123 | Boček Karel a Milada, Šafaříkova 1323, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 202 st. | 124 | Horák Milan, Březník 97, 675 74 Březník | 51 | 51 |
| 180 st. | 125 | Vodová Miluše, Luční 483/8, 674 01 Třebíč | 50 | 40 |
| 198 st. | 126 | Křivánková Jaromíra, Šafaříkova 1318, 676 02 Moravské Budějovice | 52 | 37 |
| 197 st. | 127 | Mrkos Josef a Milada, Fišerova 1347, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 200 st. | 128 | Karpíšek Vladimír, Hloužkova 1598, 676 02 Moravské Budějovice Karpíšková Eliška, Fišerova 1359, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 213 st. | 129 | Böhm Zdeněk a Marta, U Kuchyňky 192/12, 674 01 Třebíč | 58 | 49 |
| 201 st. | 130 | Půža Alois, Větrná 1060, 675 31 Jemnice | 50 | 31 |
| 205 st. | 131 | Hájek Václav, Myslbekova 1026, 676 02 Moravské Budějovice Raabová Ivana, Litohoř 173, 675 44 Litohoř | 54 | 48 |
| 199 st. | 133 | Dobšíková Olga, Pravice 198, 671 78 Pravice | 51 | 51 |
| 184 st. | 134 | Průšek Roman a Janka, Těšetice 188, 671 61 Těšětice | 55 | 55 |
| 194 st. | 135 | Novotná Petra, Ing., Kaštanová 317, 664 61 Rebešovice Vídeňská Milena, Kpt. Nálepky 764/2, 674 01 Třebíč Vídeňská Pavla, Těšany 437, 664 54 Těšany | 48 | 48 |
| 179/30 | 136 | Virgl Josef a Marie, Palackého 1097, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 221 st. | 137 | Bouda Karel a Jana Třebelovice 74, 675 32 Třebelovice | 50 | 50 |
| 223 st. | 138 | Bouda Dušan a Jana, Mánesova 1506, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 222 st. | 139 | Ing. Miroslav Bulíček, Zahradní 1664, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 229 st. | 140 | Ing. Zdeněk Svoboda, Nerudova 1271/20, 589 01 Třešť | 50 | 50 |
| 228 st. | 141 | Svoboda Rudolf a Vladimíra, U Víta 1000, 675 31 Jemnice | 50 | 50 |
| 231 st. | 142 | Obrovský Michal, Ing. a Blanka, Ing., Křivánkovo nám. 160/20, 641 00 Brno | 50 | 50 |
| 234 st. | 143 | Krejčí Karel Ing. a Dane Krejčová, K Hoře 1067, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 232 st. | 144 | Hurta Marcel a Dana, Šafaříkova 1303, 676 02 M. Budějovice | 50 | 50 |
| 233 st. | 145 | Žákovský Luděk a Jana, Na Výsluní 1594, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 179/31 | 150 | Libor a Jana Růžičkovi, Šindelářova 1261, 676 02 M. Budějovice | 49 | 49 |
| 236 st. | 151 | Kopečková Andrea, Jelínkova 460/3, 674 01 Třebíč | 50 | 50 |
| 103 st. | 157 | Chromý Josef, Soukenická 55/9, 674 01 Třebíč | 207 | 120 |
| 110 st. | 200 | OBALFRUKT, dřevařská výroba, s. r. o., Blatnice 21, 675 51 Jaroměřice/R. | 18 | 18 |
| 177/55 | 201 | Konvalina Vladimír a Alena, B. Němcové 1110, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou | 50 | 50 |
| 226 st. | 202 | Virgl Milan, Palackého 1097, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |
| 177/19 | 203 | Bureš František a Jiřina, Gagarinova 1089, 676 02 Moravské Budějovice | 50 | 50 |

# Text boxes

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o.

Matky Boží 11, 586 01 Jihlava