Obsah:

## Odůvodnění územního plánu

- Textová část

  - Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

  - Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu)

  - Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

  - Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1.  Dopravní infrastruktura

d 2.  Technická infrastruktura

  - Koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně v urbanizovaném území

e 1. Uspořádání krajiny

e 2. Koncepce ÚSES

e 3. Zeleň v urbanizovaném území

e 4. Rekreace

  - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,  respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno)

  - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

- Grafická část

| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| --- | --- |
| 4 KOORDINAČNÍ VÝKRES | 1: 6 000 |
| 5 ZÁBOR ZPF A PUPFL | 1: 6 000 |
| 6 ŠIRŠÍ VZTAHY | 1: 25 000 |

Odůvodnění územního plánu – textová část

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a1. Soulad s politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009 nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.

Byly schváleny Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR). Předmětné území se nenachází v blízkosti žádné rozvojové oblasti ani osy. Návrh územního plánu je se ZÚR v souladu.

Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR):

| Uspořádání kraje - centra osídlení - rozvojové oblasti a rozvojové osy - specifické oblasti | lokální centrum Jemnice – 4 km ne ne |
| --- | --- |
| Plochy a koridory nadmístního významu | navrhované vedení el.energie 110 kV |
| Krajinné typy | - krajina zemědělská intenzivní - krajina zemědělská běžná - malá část katastru |
| Veřejně prospěšné stavby a opatření | E10 – Nadzemní vedení VVN 110 kV R Slavětice-R M.Budějovice-R Jemnice-R Dačice |
| Plochy a koridory pro uzemní studii | ne |

a.2. Širší vztahy

a.2.1. Postavení obce v systému osídlení

Pálovice leží asi 4 km jihozápadně od Jemnice v nadmořské výšce 473 m n.m.

Území obce má venkovský charakter. Obec má význam jako základní prvek v sídelní struktuře území. Funkci vyšší územní  jednotky vzhledem k řešenému území zastávají Jemnice a Moravské Budějovice, kde je dostupné veškeré občanské vybavení.

Nadřízené vazby:

kraj:	CZ 061	Vysočina

okres:	CZ 0614 	Třebíč

úřad obce s rozšířenou působností:	6106 	Moravské Budějovice

obec s pověřeným úřadem:	061061	Jemnice

stavební úřad:	602811	MěÚ Jemnice

matriční úřad:	07617  	MěÚ Jemnice

finanční úřad:	3328    	Moravské Budějovice, prac.Jemnice

a.2.2. Širší dopravní vztahy

Obec Pálovice dopravně spáduje převážně k blízké Jemnici (III/15215 a II/152) s dalším možným napojením na Moravské Budějovice (II/152), Znojmo (II/408), Jihlavu a Třebíč (II/410 a I/38), respektive Slavonice (II/152).

# Svým významem v dopravních vztazích převažujíce silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak  v dopravě nákladní. Katastrem obce neprochází železnice, nejbližší dostupná železniční stanice je asi 4 km vzdálená Jemnice na trati 243 Moravské Budějovice - Jemnice.

a.2.3. Širší vztahy technické infrastruktury

Zásobení vodou – obec není členem svazku obcí Vodovody a kanalizace. Pálovice mají vlastní obecní vodovod. Zdroje vody, dva vrty a kopaná studna (záložní zdroj) leží na sousedním k.ú. Panenská (správní území města Jemnice). Voda z vrtů je čerpána přes úpravnu vody (odkyselovací stanici) do zemního vodojemu Panenská (150 m3), který leží nad prameništěm rovněž na k.ú. Panenská.

Majitel vodovodu: obec Pálovice

Provozovatel: obec Pálovice

Odkanalizování – obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť. V obci není vybudována čistírna odpadních vod.

V obci je uvažováno vybudovat novou kanalizaci, odvádějící pouze splaškové vody, které dle PRVKÚK budou sběračem odváděny na ČOV Menhartice.

Zásobení elektrickou energií - elektrická energie pro obec Pálovice je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV.

Z hlediska koncepčního rozvoje zařízení distribuční soustavy VVN plánuje E.ON Česká republika, a.s.Brno výstavbu dvojitého venkovního vedení 2x 110 kV Jemnice – Dačice, které bude procházet severní části katastru obce Pálovice. Vedení je zakresleno ve výkresové části a akce je zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb. Šířka koridoru je 31 m včetně ochranného pásma.

Zásobení plynem - Celá obec je od roku 2002 zásobována zemním plynem pomocí STL plynovodních rozvodů. Zemní plyn je využíván pro vytápění, ohřev teplé vody a vaření. Zdrojem zemního plynu je RS umístěná v Jemnici.

a.2.4. Širší vztahy ÚSES a dalších přírodních ekosystémů

| Objekt | ozn. | název |
| --- | --- | --- |
| Bioregion | 1.23 1.50 | Jevišovický (Z, S a SV okraje území) Velkomeziříčský (většina území) |
| Podprovincie | 1 | hercynská |
| Migrační území |  | ne |
| Biochory | -3RE -4BE 4PS | Plošiny na spraších v suché oblasti 3.v.s. (většina území) Erodované plošiny na spraších v suché obl. 4.v.s. Pahorkatiny na kyselých metamorfitech 4.v.s. |

Řešené území se nachází v jihozápadní části okresu Třebíč. Jeho rozloha činí 589 ha. Leží v přechodové zóně na hranici mezi Jevišovickým a Velkomeziříčským bioregionem. Na západní, severní a severovýchodní okraj zasahují jižní výběžky Českomoravské vrchoviny, většina území náleží k jejímu moravskému podhůří. Katastr obce leží v povodí Želetavky (povodí Moravy a Dyje). Většina území je odvodňována Pálovickým potokem a bezejmenným tokem na JZ hranici katastru do Menhartického potoka, celá  SZ část potokem Báňovickým do Želetavky.

Na území obce nezasahují prvky nadregionálního a regionálního ÚSES a systému NATURA 2000.

- Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu).

Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky zastupitelstva, zástupců samosprávy obce a schváleným zadáním pro zpracování územního plánu.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

c.1. Východiska řešení

Přírodní podmínky a krajinný ráz

Území obce je ploché. Leží pod posledními jižními výběžky Českomoravské vrchoviny (vrchol Na stráži 522 m). Vlastní území lze většinu charakterizovat jako intenzivní zemědělskou krajinu s nedochovaným a poškozeným krajinným rázem. Řešení územního plánu proto navrhuje na celém území obce opatření k posílení ekologické stability. Jedná se o zvýšení podílu ekostabilizujících prvků (vodní plochy, trvalé travní porosty, interakční prvky, protierozní a revitalizační opatření apod.).

c.2. Rozvojové předpoklady obce

Obec Pálovice se nachází asi 4 km jihozápadně od Jemnice a 20 km vzdušnou čarou od Moravských Budějovic, v jižní části Třebíčského okresu. Území má venkovský charakter. Obec si zachovává vlastní svébytnost a typický ráz. Vzhledem své poloze mimo dopravní koridory a bez vazby na významná centra nemá obec s současnosti výrazný rozvojový potenciál.

Dle SLDB 2001 (Sčítání lidu, domů a bytů) zde žilo 166 obyvatel  a v obci bylo 55 domů, z toho 46 obydlených (44 RD, 2 bytové domy, celkem 63 obydlených bytů). Celkový počet obyvatel v obci se v posledních letech nezměnil. Průměrný věk obyvatel je poměrně nízký – 38,2 roků.

Nové plochy je třeba navrhnout s ohledem na potřebu regenerace bytového fondu a možný přírůstek migrací. Na území obce se nenacházejí výrazné nadmístní dominanty. Místní kulturní hodnotou je urbanistický a stavební celek obce.

Podmínky rozvoje obce z hlediska pozice v sídelní struktuře a vztahu k rozvojovým a dopravním osám lze považovat za průměrné. Dopravní dostupnost obce je ve vztahu k vyšším centrům průměrná.

V příštím období je kladen důraz na zlepšování podmínek pro bydlení. Ekonomické aktivity je možné lokalizovat do přestavbových ploch v zemědělských areálech.

Základním předpokladem udržitelného rozvoje je zajištění rovnováhy mezi přírodními složkami a požadavky na zdravé prostředí, rozumná a prozíravá ochrana přírodního a kulturního dědictví.

c.3. Varianty umístění plošného rozvoje

Plochy vhodné z technického hlediska pro novou výstavbu se vyskytují na okraji i uvnitř zastavěného území. Potřebná kapacita ploch pro výstavbu RD je navržena na severním okraji území mimo plochy, kde se nachází nejkvalitnější zemědělská půda nebo by došlo ke ztížení jejího obhospodařování. Jejich kapacita je přizpůsobena reálným potřebám za dané situace.

d.  Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1. Dopravní infrastruktura

##### Současný stav silniční sítě

II/152	N. Bystřice - M. Budějovice - Ivančice - Brno (okrajem katastru)

III/15214	Pálovice - Ostojkovice

III/15215	Jemnice - Pálovice - Báňovice

III/15216	Pálovice - Bělčovice

III/4109	Menhartice - Pálovice

Průtah silnic III/15215 a III/15216 obcí neodpovídá požadované kategorii MS 9/50 a to jak šířkově, tak vybudováním chodníku (DZ1).

Naléhavost řešení dopravních závad (viz návrhová část ÚP) bude záviset na tendencích intenzity dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace dopravy dopravním značením.  Existující dopravní závady jsou navrženy řešit. Dopravní závady jsou vymezeny.

Sčítání dopravy

V rámci celostátního sčítání dopravy na silniční síti v roce 2005 bylo na silnici II/152 (sčítací úsek 6-5670) provedeno sčítání, pro silnici III/15215 a III/15216 byly vstupní údaje zjištěny odborným odhadem.

Požadavky na výhledové řešení silniční sítě

Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle vyjádření příslušných  správních orgánů neočekávají výraznější změny již stabilizovaných silnic II. a III. třídy s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravy komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Kategorizace silnic

Dle zásad ČSN 73 6101  "Projektování silnic a dálnic" se předpokládají postupné úpravy silnic mimo zastavěné území v kategorii S 7,5/60 (50).

V zastavěné části obce byl v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ zařazen silniční průtah III/15215 a III/15216 obcí Pálovice ve funkční třídě B2 (sběrná s omezenou dopravní obsluhou), které odpovídá kategorie MS 9/50. Neplnění technických požadavků (šířkových parametrů) je označeno jako DZ 1.

Ochranné pásmo u silnic II. a III. třídy mimo průtahy zastavěným územím činí 15 m od osy komunikace  (Silniční zákon 13/97 Sb.).

Rozhledové pole u křižovatek silnic mimo zástavbu činí 100 a 55 metrů, v zástavbě bylo v souladu s ČSN 73 6110 voleno 35 a 25 m (délky rozhledu pro zastavení).

Síť místních komunikací

Většinu dopravní obsluhy v obci lze realizovat po husté síti silnic. MK mají charakter krátkých příjezdů k jednotlivým objektům a lze je zařadit do funkční třídy D1 - zklidněné se smíšeným provozem. Technický stav konstrukce vozovky je rozdílný, většinou zahliněný štěrk, částečně makadam. MK v oblasti návsi byly opraveny položením konstrukčních vrstev z asfaltových směsí. Šířkové uspořádání odpovídá zařazení do  D1.

Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  v obci je výpočet dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací  plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých  objektů .

Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní

| stupeň automobilizace | velikost sídel. útvaru (počet obyvatel) | poloha objektu | dělba dopravní práce | výsledný koeficient |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | do 20 000 | vyšší vybavenost | 30:70 |  |
| 1,2 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,46= 0,5 |

Současný a požadovaný stav parkovišť je zachycený v následující tabulce

| druh objektu | účel.jed./1stání | potřeba stání redukovaná | skutečný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| obchod (Smíšené zboží) | 20 m2 | 1 | vyznačit před objekty * |
| OÚ | 30 m2 | 1 | vyznačit před objekty * |
| knihovna | 30 m2 | 1 | vyznačit před objekty * |
| zem. výroba | 7 zaměstnanců | 3 - 5 | v objektu |

* - sdílené odstavné plochy

Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě se předpokládá především na pozemcích rod. domků (garáže, zahrady).

Při výstavbě nových rodinných domků je třeba v podmínkách  stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel  v objektu, příp. na pozemku stavebníka. Stejné podmínky je třeba  vyžadovat i při povolování stavebních úprav v oblastech, kde je  odstavování vozidel problematické - především podél průtahu silnic. U bytovek nejsou vybudovány garáže.

###### Veřejná hromadná doprava osob

Svým významem je v dopravních vztazích rozhodující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak  v dopravě nákladní.

- Autobusová doprava:

V zastavěné části  obce se nachází jedna zastávka HD (s čekárnou, bez zálivů) na křižovatce silnic III/15215 a III/15216, mimo obec potom další na křižovatkách silnic III/15215 a III/15214 a také III/15216 a III/41019.  Intenzita dopravy nevyžaduje zvláštní plochy a technické úpravy pro zastávky HD, jejich polohu je možné přizpůsobit dle aktuální potřeby a dohody mezi dopravci a obcí. Umístění zastávek v oblasti křižovatek je z dopravního hlediska nevhodné, ale s ohledem na velmi nízké dopravní zatížení silniční sítě v obci je z hlediska ČSN 73 6425 možné je tolerovat.

Docházkové vzdálenosti (do 500 m chůze) jsou pro většinu obyvatel obce přijatelné.

- Železniční doprava:

Katastrem obce neprochází železnice, nejbližší dostupná železniční stanice je asi 3 km vzdálená Jemnice na trati č. 243 Jemnice - Moravské Budějovice.

Účelová doprava

Účelové komunikace v katastru slouží především zemědělskému hospodářství. Objekty zemědělské výroby jsou umístěny ve východní části obce s přímým napojením na silnici III/15215 a dále účelovými komunikacemi do polí ve východní části katastru. Je vhodné omezit průjezd účelové dopravy obcí po silnici III/15216 - závada DZ 1.

Ostatní účelové komunikace vycházejí ze silnic a vedou přímo k obsluhovaným objektům, respektive do polí. Jejich konstrukce je většinou pouze lehce zpevněná, jako DZ jsou označeny nevyhovující napojení na silniční síť.

Pěší a cyklistická doprava

- Pěší trasy

Na průtazích silnic III/15215 a III/15216 jsou chodníky vybudovány jen omezeně - hodnoceno jako DZ 1.

U MK ve funkční třídě D chodníky nejsou, což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu.

Katastrem obce nevedou  značené turistické cesty.

- Cyklistická doprava

Intenzity cyklistické dopravy se zvyšují s rozvojem cykloturistiky v tomto středně obtížném terénu. S ohledem na nižší zátěže motorové  dopravy v řešeném území je možno cyklistickou dopravu vést po silnicích třetích tříd, místních a především účelových komunikacích.. Kromě stávajících cyklotras, které vedou po silnicích III.třídy je možné rozšířit možnosti například k rozhledovým místům na vrchu Na stráži nebo k plánovaným vodním nádržím.

Vliv dopravy na životní prostředí

Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena  výpočtem podél průtahu silnice III/15216 a III/15215 zastavěnou části obce v průměrné  vzdálenosti 15 m od osy komunikace a výšce 1,5m nad terénem..

Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru  jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto předpisu  je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě L Aeq,T = 50 dB. Po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č.3 je v okolí průtahu III/15215, který je zařazen jako hlavní pozemní komunikace nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina L dvn rovna 60 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 50 dB, u silnice III/15216 potom 55 resp. 45 dB - vypočtené hodnoty vyhovují těmto požadavkům. Pro obě silnice byla informativně stanovena izofona  ve výhledu roku 2005/2025 – nepřesahuje silniční ochranné pásmo. Izofona byla stanovena také u silnice II/152.

| označení silnice | L den - dB(A) - 2005 | L noc - dB(A) - 2005 | I60/55 dB(A) -2025 (m) | I5045 dB(A)-2025 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II/152 |  |  | 5 I60 | 0 I50 |
| III/15215 | 55,0 | 42,7 | 0 I60 | 0 I50 |
| III/15216 | 54,6 | 42,5 | 7 I 55 | 4 I45 |

Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracované Ing. Kozákem, CSc. a RNDr. Liberkem - Praha 1995 a je přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit  podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

d 2. technická infrastruktura

D 2.1.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Současný stav

Pálovice mají vlastní obecní vodovod, rekonstruovaný v r. 1994, na který je napojena asi polovina obce. Druhá polovina obyvatel je zásobována ze soukromých studní, které ovšem nevyhovují jak po stránce kvantity, tak po stránce kvality vody. Do obce je přiveden gravitační přivaděč PVC 160 mm v délce 2200 m. V obci jsou provedeny rozvody vody z potrubí PVC DN 63 mm, DN 60 mm a DN 110 mm v celkové délce asi 1000 m.

Podle PRVK kraje Vysočina se předpokládá specifická spotřeba vody do roku 2015 pro obce od 150 do 500 ob. v rozsahu od 50 – 110 l/os/den. Průměrná specifická potřeba z vody fakturované domácnostem v kraji Vysočina v roce 2002 byla 79,5 l/ob/den.

Požární voda

Qpoz = 4,0 l . s-1

Požární voda bude zajišťována z požárních hydrantů umístěných na vodovodní síti (2 ks v obci, 1 ks v ZD). Dále je možno používat obecní rybník (400 m3) jako požární nádrž. Obecní rybník bude napájen vodou z rybníku na Panenské (je zpracováno projektové řešení).

Místní zdroje vody, jejich kvalita a ochranná pásma

Zdroje pitné vody se nacházejí na území obce Dešná v k.ú. Bělčovice. Jedná se o dva vrty HV1 a HV2 vybudované v rámci zajištění zdroje pitné vody pro ZD a v současné době využívané pro obec Pálovice. Oba vrty jsou vystrojené, mají průměr 300 mm  a hloubku 19,8 m a 14,1 m. Vzdálené jsou od sebe 350  m.

Vydatnost vrtů je 0,54 l . s-1 a 0,35 l . s-1. Souhrnná vydatnost tedy činí cca 0,9 l . s-1.

Z výsledků komplexních hygienických rozborů vyplývá, že všechny zjištěné hodnoty splňují požadavky dle ČSN 75 71 11- Pitná voda a celkově lze jímané podzemní vody ohodnotit jako kvalitní, vhodné pro hromadné zásobování.

PHO I. stupně je u obou vrtů navrženo o minimálním půdorysném rozměru 20 x 20 m.

PHO II. stupně – vnitřní – je navrženo společné pro oba zdroje. Jižní hranice v min vzdálenosti 200m od obou zdrojů, severní hranice v min. vzdálenosti 100 m, východní hranice v mim. Vzdálenosti 50 m od vrtu HV1.

PHO II. stupně – vnější – zahrnuje hydrologické povodí zdroje podzemní vody a jeho hranicí je okraj infiltrační oblasti.

V případě nedostatku vody je možno využívat kopanou studnu prům. 2,2 m a hl. 9,0 m, která se nachází ve vzdálenosti cca 300m od vodojemu Panenská (k.ú. Panenská, místní část města Jemnice) a která má vydatnost 0,15 l . s-1.

Akumulace vody

Voda z vrtů je čerpána přes úpravnu vody (odkyselovací stanici) do zemního vodojemu objemu 100 m3, který leží nad prameništěm na k.ú. Panenská. Objekt nebyl udržován, není napojen na přívod el. energie. Bude nutné provést drobné stavební úpravy a pro bakteriologické zabezpečení zajistit chlorování vody.

###### Tlakové poměry

Dle ČSN 75 5401 nemá max. doporučený hydrostatický tlak překračovat hodnotu 60 m (0.6 MPa). V odůvodněných případech může být až 70 m (0,7 MPa). Min. doporučený hydrostatický tlak má mít v místě napojení vodovodní přípojky hodnotu 15 m (0.15  MPa ) při zástavbě do dvou nadzemních podlaží. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak nejméně 0,2 MPa . Při odběru nemá přetlak poklesnout pod 0,05 MPa.

Relativní kóty hladiny hydrostatického tlaku ve stávajícím vodojemu a kóty terénu v obci byly převzaty z původní projektové dokumentace.

Kóta čáry hydrostatického tlaku VDJ …………………………………. 98,50 m

Kóta hydrodynamického tlaku

na okraji obce při Qh  ………………………………………………….. 98,38 m

při Qpoz ……………………………………………….... 95,75 m

kóta terénu na kraji obce ………………………………………………. 50,40 m

Hodnota přetlaku při Qh  bude …………………………..…….………. 47,98 m

při Qpoz bude …………………………….…..……… ….45,35 m

Kóta hydrodynamického tlaku

na konci obce při Qh  ………………………………………………….. 98,20 m

při Qpoz ……………………………………………….... 91,97 m

kóta terénu na kraji obce ………………………………………………. 44,00 m

Hodnota přetlaku při Qh  bude ………………………………………… 54,20 m

při Qpoz bude ……………………….………..……… ….47,97 m

Z uvedených údajů vyplývá, že hodnota přetlaku je dostačující jak při max. hodinovém, tak i při požárním odběru.

Nouzové zásobování

- Užitková voda: Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

- Pitná voda: 	Obec bude zásobena dovozem balené vody. Pro obec bude třeba dovézt 1,66 m3/den.

Ochranné pásmo vodovodu

Podle zákona č. 274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo vodovodu do DN 500 od vnějšího líce potrubí		1,5 m

D 2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Současný stav

Obec nemá v současnosti vybudovanou veřejnou kanalizační síť.Odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V obci není vybudována čistírna odpadních vod. V obci se nachází pouze dešťová kanalizace, která odvádí dešťové vody z objektů a z komunikací do meliorační svodnice.

Vlastníkem dešťové kanalizace je obec. Kanalizace byla budována  v různých časových obdobích. Je provedena z betonových trub DN 300 a DN 400 mm v celkové délce 2000 m.

Návrh

- pro stávající kanalizaci je nutné vypracovat pasport a její využívání je nutné dát do souladu s požadavky zákonů (Vodní zákon, Stavební zákon apod.), jinak se obec vystavuje riziku udělení pokuty od Státní vodohospodářské inspekce,

- dešťové vody v celé obci budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány (zálivka apod.). Podle vyhlášky č.501 / 2006 Sb. O obecných podmínkách využívání území, § 21, odst. 5 c) se stavební pozemek vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování dešťových vod, nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20mm denního úhrnu srážek, před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu, je třeba pravidelně obnovovat zanesené příkopy a propustky,

- zapsat do katastru nemovitostí věcná břemena pro trasy stávající kanalizace,

- pro vypouštění vod do vod podzemních a povrchových vod je zapotřebí mít řádné povolení Vodoprávního úřadu, v opačném případě mohou být uděleny poměrně vysoké pokuty. Doporučujeme, aby se každý informoval na Vodoprávním úřadu v Moravských Budějovicích (Oddělení vodního hospodářství) a nebo na www.zanikpovoleni.cz

- budou respektována OP stávajících zařízení, a platné předpisy (§ 38 zák. 254/2001 Sb. o vodách a §  18 zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a předp.souvisejících)

- cílový stav likvidace odpadních vod bude řešen v souladu s PRVKÚK - bude vybudována nová kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody, splašky budou odváděny sběračem na plánovanou ČOV Menhartice.

Ochranná pásma

- Podle zákona č.274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo kanalizace do DN 500 od vnějšího líce potrubí		1,5 m

D 2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

1. Vodní plochy

Pro zlepšení vodní bilance v povodí jsou obnovovány bývalé rybníky „Na Můstku“ a „Lukavec“ na Báňovickém potoce. Tyto rybníky byly v minulém století zrušeny, hráze rozvezeny a plochy odvodněny meliorací. Vlastní potok byl přeložen na okraj lesa. V současné době je pozemek využíván jako nekvalitní louka. Účelem je obnovení původního vodního systému v krajině, který bude mít kladný vliv na zadržení vody v lokalitě, která se nachází ve III. PHO vodárenské nádrže Vranov.

Jejich funkce bude převážně retenční a revitalizační, nádrže vzhledem k dotčení vysoce chráněné půdy nelze povolovat pro rekreační využití.

Jedná se o kaskádově umístěné rybníky, jejichž návrhové parametry jsou:

„Lukavec“	„Na Můstku“

normální hladina	475,25	478,30

objem	18 000m3	12 000 m3

zatopená plocha	1,78 ha	1,50 ha

průměrná hloubka vody	1,01 m	0,80 m

maximální hladina	475,90	479,00

maximální objem	33 300 m3	24 700 m3

maximální plocha	2,40 ha	2,35 ha

koruna hráze	476,50	479,60

délka hráze	155 m	85 m

max.výška hráze nad ter.	3,00 m	3,30 m

2. Doporučení

- stavba se nachází ve II. PHO vodárenské nádrže Jemnice a III. PHO vodárenské nádrže Vranov (je nutno dodržovat podmínky stanovené krajským hygienikem)

- Báňovický potok je recipientem melioračních soustav okolních pozemků, jejichž výusti v dotčeném prostoru je  nutno  podchytit a obnovit nad normální hladinu rybníků

- kolem nádrží bude v místech, kde není hráz v pásmu 20 m od normální hladiny zřízeno ochranné pásmo se zatravněním

Ochranná pásma pro umisťování staveb v blízkosti vodních toků, rybníků a jezer

Ochranná pásma nejsou v současné době taxativně v legislativě vymezena. Podle zák. č.254/2001 Sb. O vodách je stanoven manipulační pruh podél vodního toku, který správci toku mohou po dohodě s vlastníky pozemků užívat. Jeho šířka je  pro drobné vodní toky 6 m, pro významné vodní toky 8 m. Vodoprávní úřad může na základě požadavku vlastníka vodního díla stanovit ochranná pásma. Vlastníci okolních pozemků mají však nárok na majetkovou újmu.

D 2.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Zástavba obce je soustředěna v mělké nivě potoka, který je v současně zastavěném území nyní zatrubněn. Větší přítoky, které jsou způsobeny odtokem z komunikací, zpevněných ploch a střech objektů jsou zachyceny stávající dešťovou kanalizací s vyústěním do otevřeného upraveného toku potoka pod obcí.

Území obce leží v mírně zvlněné krajině. Zemědělsky obdělávané plochy nemají většinou velký sklon nejsou výrazně ohroženy erozí tekoucí vodou, současný stav je z hlediska odvádění povrchových vod v řešeném území převážně uspokojivý. Na části území se přesto vyskytuje zvýšený odtok za přívalových srážek. Narůstající rychlost vody způsobuje v terénu s chybějícím lesním nebo travnatým povrchem velký odnos splavenin, které jsou transportovány do vodních toků a nádrží.

Na plochách s erozním ohrožením byly navrženy plochy pro zatravnění, které jsou vyznačeny v grafické části dokumentace. Tyto objekty mají za úkol zachytit povrchový odtok z výše položeného povodí a odvést ho neškodně do zatravněných údolnic nebo svodných průlehů a příkopů. Šířka zatravněného průlehu by měla být min. 10 m. Rozsah nutných opatření bude upřesněn po provedení podrobného posouzení erozně ohrožených ploch a v závislosti na agrotechnických úpravách. Ke zmírnění odtoku extravilánových vod na navazujících plochách doporučujeme vyloučit plodiny erozně náchylné jako okopaniny, řepu, kukuřici. Ostatní plodiny - obiloviny a podobně erozně náchylnější - je možné sít pouze v kombinaci pásového střídání plodin nebo v případě realizace technických PEO.

Agrotechnická opatření – doporučené kultury :

| Sklon pozemku | Stupeň erozní ohroženosti | Druh kultury |
| --- | --- | --- |
| 0 - 5 % | neohrožená půda | okopaniny,řepa, kukuřice a všechny ostatní plodiny erozně náchylné |
| 5 – 14 % | mírně ohrožená půda | obiloviny, plodiny erozně náchylné pouze v kombinaci pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 14 – 21 % | středně až výrazně ohrožená půda | jetel, vojtěška, pícniny ( obiloviny pouze v případě pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 21 – 36 % | výrazně ohrožená půda | zatravnění, případně jeteloviny |
| nad 36 % | katastrofálně ohrožená půda | zalesnění |

Na všech pozemcích katastru obce mimo zástavbu je třeba dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické a organizační. Při správném použití jsou osevní postupy významným prostředkem k ochraně půdy před erozí, důležité je rovněž pásové střídání plodin v závislosti na sklonitosti pozemků.

Z agrotechnických opatření doporučujeme především zvyšování vodní jímavosti půdy zvyšováním obsahu humusu a zlepšováním půdní struktury. Pro vytvoření příznivé půdní struktury je důležitý obsah humusu, proto je potřebné periodické hnojení půdy statkovými hnojivy, zeleným hnojením, zaoráváním slámy apod.

Z hlediska ochrany proti vodní erozi mají značný význam také interakční prvky navržené podél cest a prvky vedené po okraji půdních bloků. Ve větrně exponovaných polohách doporučujeme tyto prvky šířkově a skladebně modifikovat tak, aby působily jako větrolamy.

D 2.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Celá obec je od roku 2002 zásobována zemním plynem pomocí STL plynovodních rozvodů. Zemní plyn je využíván pro vytápění, ohřev teplé vody a vaření.

Zdrojem zemního plynu je RS umístěná v Jemnici. Z regulační stanice jsou kromě Pálovic zásobovány také tyto obce: ve směru Panenská kopíruje trasa plynovodu vodovod a zásobuje obce Panenskou a Báňovice. Ve směru na Menhartice je plynovod veden po levé straně a zásobuje obce Menhartice a Lovčovice, kde také končí.

Přívodní řad od Jemnice je z PE 110 mm a má délku 2200 m. STL rozvody v obci jsou z potrubí HD PE v dimenzích prům. 63 mm, prům. 90 mm, prům. 110 mm v celkové délce 1600 m.

Ochranné pásmo plynovodů dle § 68 zákona č. 458/2001 Sb.:

- do DN 200				  4 m

- nad DN 500				12 m

- STL v zast. území obce		  1 m

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické, či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

Zdroje informací (kap. D 2.1. – D 2.3.)

- Ministerstvo ŽP České republiky, Vodohospodářský informační portál

- Základní vodohospodářská mapa ČR, 33-21 Slavonice

- údaje poskytnuté provozovateli sítí

- Plynofikace obce Pálovice situace 1: 500, Profi Jihlava

- Venkovní vodovod Pálovice,  1974 projektová dokumentace

- Rozšíření vodovodu pro obec Pálovice,  1994 DUR, VH atelier Brno

- Rozšíření vodovodu pro obec Pálovice, 1996 DST, Dopravoprojekt Brno

- Výkresová část k projektu kanalizace v Pálovicích, 1971 ing. Bachel Mor.Budějovice

- Revitalizace rybníků Pálovice, 1996 DUR, Dopravoprojekt Brno

- Návrh pásem hygienické ochrany, 1994 HIG Brno

- Vyhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu, 1994  HIG Brno

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina,  AquaProcon Brno

D 2.6.  Zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Pálovice  je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV ve  správě E.ON a.s. ČR.:

Název	druh	kapacita	vlastník

obec                    	zděná věžová do 400 kVA     160 kVA	EON

ZD	betonová 	do 400 kVA	cizí

Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou  schopností pro stávající odběry. V roce 2002 byla provedena obnova a rekonstrukce venkovní sítě NN.

Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce.Stávající i navrhovaná zařízení el. distribuční sítě jsou zakreslena v grafické části ÚP včetně příslušných ochranných pásem.

Z hlediska koncepčního rozvoje zařízení distribuční soustavy VVN plánuje E.ON Česká republika, a.s.Brno výstavbu dvojitého venkovního vedení 2x 110 kV Jemnice – Dačice, které bude procházet severní části katastru obce Pálovice. Vedení je zakresleno ve výkresové části a akce je zařazena do seznamu veřejně prospěšných staveb. Šířka koridoru byla po konzultaci s předpokládaným budoucím správcem (E.ON ČR, a.s.) zpřesněna na 31 m včetně ochranného pásma. Běžné rozpětí podpor u tohoto typu vedení je 300 m. Upřesnění trasy následným projektovým řešením je možné.

Výkonová bilance

Výkonová bilance je odvozena z podkladů o návrhu rozvoje  stavebních ploch a předpokládaných aktivit.

Stávající soudobé zatížení bytového fondu, základní  vybavenosti a nebytového odběru nebylo do výkonové  bilance zahrnuto a předpokládá se, že je plně pokryto ze  stávajících rozvodů.

Výkonová bilance byla stanovena výpočtem pomocí hrubých  perspektivních hodnot měrného zatížení a vychází  z obdobných srovnatelných studií.

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a TUV  jiným médiem. U bytů se předpokládá komfortní vybavení  běžnými el. spotřebiči, vařením a vytápěním jinými médii  t.j. stupněm elektrizace "A". V souladu s pravidly pro  elektrizační soustavu je výhledová hodnota měrného  soudobého zatížení na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.

Pro výpočet je předpokládána převážně výstavba dvougeneračních RD se dvěma byty a u 20 % RD rezerva 12  kVA pro případné další odběry (dílny ap.)

Bilance elektrického výkonu (nová zástavba)

| Kapacita lokality | Počet bytů | Nový odběr (kVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | byty | ostatní | Celkem |
| Z1-Z4 | 34 | 51 | 48 | 99 |
| ostatní | - | - | 36 | 36 |
| celkem | 34 | 51 | 84 | 135 |
| Předpoklad pro příští období celkem | 10 | 15 | 15 | 30 |

d 2.7.  Spoje

V obci není obsluhované telekomunikační zařízení. Požadavky na nové plochy nejsou.

Na k.ú. obce se vyskytují podzemní vedení a zařízení telekomunikačních sítí. Jejich stav je v podrobnosti dle poskytnutých podkladů informativně zakreslen v grafické části ÚP. V době přípravy činností a staveb na území obce je nutné si vždy vyžádat závazné stanovisko o jejich existenci a podmínkách ochrany u jejich správců.

D 2.8.  Radiokomunikace

Katastrálním územím obce Pálovice neprochází žádná RR trasa a společnost  Radiokomunikace, a. s., zde nemá jiné další zájmy a zařízení ke zohlednění a zakreslení v grafické části ÚP.

d 2.9.  nakládání s odpady

Zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního  významu. Místními producenty odpadů jsou kromě domácností  zejména zemědělské podniky a  hospodářství.   Z odpadů produkovaných obcí je objemově nejvýznamnější  tuhý domovní odpad.

Likvidace domovních odpadů je zajišťována ve spolupráci  s oprávněnou firmou na základě smlouvy. Z komunálního odpadu jsou separovány nebezpečné složky,  jejichž odvoz má obec zajištěn operativně prostřednictvím  oprávněné firmy.

Na k.ú. obce není vhodná lokalita pro ukládání stavební suti. Tento materiál je třeba odvážet na povolenou skládku mimo území obce.

      - koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně V urbanizovaném území

E 1.  uspořádání krajiny

Zemědělský půdní fond  (ZPF)

Krajina k.ú. obce Pálovice je krajinou intenzivně obhospodařovanou. Dlouhodobě se zde promítá činnost člověka. Typickým znakem krajinného rázu jsou velké zemědělsky využívané plochy, sporadicky narušené malým plochami lesních porostů, téměř bez členění liniovou vegetací.

Podle posledních dostupných údajů ČSÚ z roku 2007 zemědělsky využívané plochy zabírají 88% z výměry katastru, přičemž 97,5% připadá na ornou půdu.

S výjimkou ploch v přímé návaznosti na zastavěné území byla orná půda na převážné části katastru velkoplošně meliorována. Nejlepší půdy se vyskytují na východě území obce (5.42.00). Zastavěné území je obklopeno výhradně pozemky s půdou, která  patří z hlediska ochrany ZPF mezi půdy vysoce chráněné (I. a II. tř. ochrany), malé rozlohy horší půdy se vyskytují na několika vzdálenějších lokalitách na úbočí svahů apod.

Lesní porosty - plochy určené k plnění funkcí lesa  (PUPFL)

Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Lesy pokrývají v řešeném území 6,6 % z rozlohy k.ú.

| Soubory lesního typu a cílové hospodářské soubory |
| --- |
| Lesní oblast | 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny |
| Soubor lesního typu | 4S - Svěží bučina (Fagetum mesotrophicum) 3H – Hlinitá dubová bučina (Querceto - Fagetum illimerosum trophicum) |
| Cílový hospodářský soubor | 45 - Hospodářství živných stanovišť středních poloh |
| Celková plocha objektů | 392 323 m2 |

Druhy lesních porostů v řešeném území - lesy hospodářské

Plochy krajinné zeleně

V rámci krajinné zeleně se uplatňují vegetační prvky nacházející se mimo zastavěné a zastavitelné území. Jde o zapojené porosty dřevin rostoucí mimo les, dále menší remízky a lesíky, liniové prvky, které tvoří doprovodné porosty vodních toků a vodních nádrží, komunikací, porosty na mezích a další ekotonová společenstva. Rozptýlenou trvalou vegetací rozumíme dřevinnou vegetaci rostoucí volně mimo lesní půdu a mimo liniové doprovodné porosty vodních toků a ploch a komunikací. Jedná se především o menší skupinky stromů a keřů a významné solitérní dřeviny. V zájmovém území se vyskytují tato STG, představující mozaiku potencionálních společenstev:

3AB3	dubové bučiny

3B4	lipové doubravy s bukem

4AB3	jedlodubové bučiny

4B3	typické bučiny

Prvky krajinné zeleně v řešeném území (součásti kostry ekologické stability):

##### -- 	Břehové a doprovodné porosty vodotečí a vodních ploch

Současný stav:

Většina posuzovaných vodotečí v extravilánu má pouze částečně zachované břehové porosty. Nejčastěji jsou zastoupeny vrby a olše. Nivy jsou převážně zorněny, místy jsou obhospodařovány jako louky, v okrajových částech katastru vedou potoky lesem, případně okrajem lesa. Toky jsou převážně přirozené, pouze částečně upravené s výjimkou Pálovického potoka, který je upraven jako hydromeliorační zařízení.

Návrh:

Navrženo je především doplnění břehových porostů, případně částečná změna druhové skladby v závislosti na STG. Většina vodních toků je součástí biokoridorů, takže podrobnější popisy jsou v tabulkové části.

##### -- 	Aleje – liniové interakční prvky

Současný stav:

Podél silnic a většiny cest jsou vysazeny ovocné aleje. Převažují třešně, jabloně a švestky. Viz následující tabulka.

Návrh:

Na základě návrhu odborné firmy je třeba provést především dosazení mezernatých alejí, na vhodných místech vysazení nových, probírky a zdravotní řez dle potřeby.

| číslo | stav | návrh |
| --- | --- | --- |
| 1 | pozůstatky oboustranné ovocné aleje | obnovit, dosadit |
| 2 | oboustranná ovocná alej (švestky, třešně) | probírky, případně dosadba |
| 3 | pozůstatky oboustranné ovocné aleje | obnovit, dosadit |
| 4 | pozůstatky oboustranné ovocné aleje | obnovit, dosadit |
| 5 | chybějící alej | vysadit jednostrannou ovocnou alej, nebo keřový lem cesty |
| 6 | zbytky oboustranné aleje (ovocné stromy a jasany) | obnovit a dosadit |
| 7 | oboustranná ovocná alej (jabloně) | zdravotní řez, případně dosadit |
| 8 | keřový lem cesty | Doplnit dřeviny dle STG, případně vysadit ovocné stromy |
| 9 | oboustranná ovocná alej | ponechat, případně provést zdravotní řez a doplnit |
| 10 | chybějící alej | vysadit jednostrannou ovocnou alej |

-- 	Plošné interakční prvky

Současný stav:

Tyto plochy doplňují v krajině mozaiku ÚSES a liniových interakčních prvků.

| číslo | název | popis | návrh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Horka | Svahy kopce zarostlé náletovými dřevinami a částečně lesním porostem. Horní část kopce využívána jako hnojiště. | zabránit průsakům z hnojníku, dle STG doplnit dřeviny v porostech okolo hnojiště |
| 2 | Sad u kapličky | Vysokokmenný zatravněný sad v okolí kapličky a autobusové zastávky | provádět běžnou sadovnickou údržbu |

Zeleň v urbanizovaném území

##### -- 	Zeleň u kaple

Současný stav:

Travnaté plochy se soliterními lípami a skupinami jehličnatých stromů a keřů. Vodní nádrž s betonovými břehy a se dvěma vzrostlými lípami. Památník obětem 1. světové válce se záhony trvalek.

Návrh úprav:

Koncepčně dořešit skladbu dřevin a začlenění vodní nádrže.

##### --	Dětské hřiště na návsi

Současný stav:

Travnaté plocha s herními prvky (kolotoč, skluzavka, prolézačka).

Návrh úprav:

Pravidelná údržba zeleně, doplnit plochu vhodnými dřevinami.

-- 	Plocha před obecním úřadem

Současný stav:

Plocha s nástěnkami, asfaltové povrchy, parkoviště, trávník.

Návrh úprav:

Zajistit zpracování návrhu využití a úpravy plochy jako veřejného prostranství, doplnit lavičky a další mobiliář, zvážit úpravu fasády budovy ve vlastnictví obce, provádět pravidelnou údržbu.

-- 	Aleje a solitérní stromy

V zastavěném území se vyskytují solitérní stromy na veřejných plochách, u cest a průtahů silnic. Nejvýznamnější jsou u silnice na Jemnici a u zemědělských budov na SV okraji obce. U všech stromů a zeleně je třeba provádět pravidelné odborné ošetření sadovnickou firmou – nepřípustné jsou účelové neodborné ořezy!

--	Ochranná a izolační zeleň

Tento druh zeleně zajišťuje hygienické a izolační funkce, chrání obytnou zástavbu vůči vlivům exhalátů, dopravy, hluku, průvanu, větrné i vodní erozi. Často plní i estetickou funkci. Potřeba této zeleně v obci je vázána na okraje intravilánu (dělící pásy mezi poli a zástavbou) a příjezdové cesty (aleje), kde vegetace většinou chybí.

Návrh izolační zeleně je součástí celkového řešení a je vyznačen ve výkresové části.

Další navržená opatření - doporučení:

- Návrh a realizace výsadeb u nových vodních nádrží,

- rozčlenění scelených bloků orné půdy liniovými prvky (interakční prvky),

- údržba a výsadba solitérních stromů na křížení cest, u křížků, drobné architektury, pomníků apod.

e 2. Koncepce územního systému ekologické stability

Pro k.ú. Pálovice byl zpracován generel ÚSES (zpracovatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Brno, Ing. Mikolášek, 1996), který byl pro územní plán obce dopracován (zpracovatel  Projekce zahradní krajinná a GIS, s.r.o., Brno, 2004). Dokumentace je součástí konceptu ÚPO, řešení je převzato ve výkresové části.

Skladebné části ÚSES (biokoridory a biocentra) byly podrobněji vymezeny s ohledem na měřítko mapového podkladu (katastrální mapa) a zkoordinovány s řešením na sousedních katastrech. V řešeném k.ú. bylo nově navrženo místní kombinované biocentrum Boroví a na něj navazující místní biokoridory. Na katastru byly vymezeny čtyři trasy místních biokoridorů.

Tři trasy reprezentují mezotrofní trofické řady a zamokřenou hydrickou řadu, jde o kombinované koridory zahrnující dřevinné i travobylinné formace.

Jedna prochází po části severní hranici řešeného území po potoce západo-východním směrem, jako biokoridor BK8.

Druhá větev vstupuje do řešeného území ze severovýchodu podél Báňovického potoka jako místní biokoridor BK5. Zpočátku vede krajem lesa, dále pak vede potok poli, kde je třeba biokoridor založit. Biokoridor BK5 ústí do biocentra BC2 – Boroví. Jedná se o kombinované biocentrum které zahrnuje les, rybník a jeho břehové porosty. Dále pokračuje po Báňovickém potoce biokoridor BK7 a opouští řešené území. Tento biokoridor je třeba založit na orné půdě podél potoka.

Třetí větev vstupuje do řešeného území na jeho jižní hranici po potoce jako navržený místní biokoridor BK1. Zde je třeba dosadit dřeviny do břehových porostů. BK1 ústí do navrženého místního biocentra BC1. To má být založeno na orné půdě. Z BC1 vychází navržený místní biokoridor BK2, který pokračuje po potoku a opouští řešené území na jihozápadě území.

Čtvrtá větev představuje oligotrofně mezotrofní až mezotrofní trofickou řadu a normální hydrickou řadu. Do řešeného území vstupuje v severovýchodní části místní biokoridor BK3, který vede po hranici katastru. Tento biokoridor je třeba založit na orné půdě. BK3 vstupuje do biocentra BC3 – Na Stráži. Toto lesní biocentrum se nachází mimo řešené území. Z BC3 vychází místní biokoridor BK4. Ten vede zpočátku lesem podél cesty a následně po poli, kde bude třeba jej založit na orné půdě. BK4 ústí do kombinovaného místního biocentra BC2 –Boroví. Dál pokračuje místní biokoridor BK6, který bude třeba z velké části založit na orné půdě a opouští řešené území.

##### Kostra ekologické stability

Kostrou ekologické stability nazýváme soubor v současné době v krajině existujících ekologicky významných segmentů krajiny. Ekologicky významný krajinný prvek je malé území se stejnorodými podmínkami, zahrnující obvykle jen jeden typ společenstva.

Kromě biocenter a biokoridorů jsou základními součástí kostry ekologické stability také interakční prvky. Jsou to ekologicky významné krajinné prvky a liniová společenstva, která vytváří podmínky pro fungování ekosystémů kulturní krajiny. Interakční prvky přispívají  ke vzniku bohatší a rozmanitější sítě potravních vazeb v kulturní krajině.

Jsou to také chráněná území (velkoplošná i maloplošná), lesy, vodní toky s vodními plochami, atd. Významnými prvky jsou ze zákona č. 114/1992 Sb. všechny lesy, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Části kostry ekologické stability jsou chráněny statutem ÚSES.

Součástí kostry ekologické stability jsou také prvky popsané v kapitole E1.

E 3. ZELEŇ V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ

Zeleň v zastavěném území tvoří poměrně významný prvek uplatňující se v rámci tohoto území. Nejvýznamnějšími plochami jsou soukromé zahrady v obytné zástavbě. Kromě plochy návsi se nevyskytují rozsáhlejší celky veřejné zeleně, na veřejných prostranstvích je však značný podíl ploch zatravněných, místy se vyskytují porosty vzrostlé zeleně a keřů.

Plochy zeleně s výjimkou dětského hřiště jsou bez výraznější pobytové funkce. Stávající vegetační úpravy na veřejných prostranstvích budou není v budoucnu dále zkvalitňovány a upravovány, bude probíhat jejich údržba, doplnění mobiliářem či výsadbou vegetačních prvků.. Podrobnější popis jednotlivých ploch je součástí kapitoly E1.

Pro dlouhodobou koncepční péči o veřejná prostranství doporučujeme zajistit zpracování generelu veřejné zeleně.

E 4. rEKREACE

Území obce leží mimo tradiční rekreační území. Nejsou zde zařízení hromadné rekreace. Ve volné krajině nejsou navrhovány žádné změny využití pro tento účel. Služby a infrastruktura cestovního ruchu může být budována výhradně uvnitř zastavěného a zastavitelného území obce. To se netýká budování drobných objektů ke lepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu (zastavení podél turistických tras, odpočívky, hygienická zařízení, informační a ekologická centra apod., výjimečně včetně obsluhy a služeb) za podmínky, že vyhoví všem obecně platným předpisům, které regulují využití dotčených ploch. Plochy individuální rekreace na zahrádkách jsou stabilizovány. Vhodné objekty uvnitř zastavěného území mohou být užívány jako chalupy.

      - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno).

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

      - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

A. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně

Tabulky přehledu ploch jsou uvedeny jako příloha textové části.

2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy ovlivnění  hydrologických a odtokových poměrů

U ploch Z5 a Z6 dojde k zásahu do odvodňovacích zařízení. Báňovický potok je recipientem melioračních soustav okolních pozemků, jejichž výusti v dotčeném prostoru je  nutno  podchytit a obnovit nad normální hladinu rybníků, kolem nádrží bude v místech, kde není hráz v pásmu 20 m od normální hladiny zřízeno ochranné pásmo se zatravněním.

3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské  prvovýroby, zemědělských usedlostech cestách a jejich  předpokládaném porušení

Navržené řešení nezasahuje do stávajících zemědělských  zařízení, síť zemědělských účelových komunikací zůstává funkční. Podél cestní sítě navržena k obnově a doplnění doprovodná zeleň (interakční prvky ÚSES) z důvodu zvýšení ekologické stability území.

4. Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření pro zajištění ekologické stability krajiny, pozemkových úpravách a jejich porušení

| Druhy pozemků (údaje k 31.12.2007) |
| --- |
|  | Celková výměra pozemku (ha) | 589 |  |  |
|  | Orná půda (ha) | 506 |  |  |
|  | Zahrady (ha) | 8 |  |  |
|  | Trvalé travní porosty (ha) | 5 |  |  |
|  | Zemědělská půda (ha) | 519 |  |  |
|  | Lesní půda (ha) | 39 |  |  |
|  | Vodní plochy (ha) | 4 |  |  |
|  | Zastavěné plochy (ha) | 6 |  |  |
|  | Ostatní plochy (ha) | 20 |  |  |

Pro k.ú. Pálovice byl zpracován generel ÚSES (zpracovatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Brno, Ing. Mikolášek, 1996), který byl pro územní plán obce dopracován (zpracovatel  Projekce zahradní krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno, 2004).

Navržené řešení ÚP není s ÚSES v rozporu.

Dokumentace pozemkových úprav byla zpracována pro část katastrálního území jako součást úpravy sousedního katastru Menhartice. Další práce se v současnosti neprobíhají.

5. Popis řešení a vyhodnocení variant možného uspořádání

Krajina k.ú. obce Pálovice je krajinou intenzivně obhospodařovanou. Dlouhodobě se zde promítá činnost člověka. Typickým znakem krajinného rázu jsou velké zemědělsky využívané plochy, sporadicky narušené malým plochami lesních porostů, téměř bez členění liniovou vegetací.

Podle posledních dostupných údajů ČSÚ z roku 2007 zemědělsky využívané plochy zabírají 88% z výměry katastru, přičemž 97,5% připadá na ornou půdu.

S výjimkou ploch v přímé návaznosti na zastavěné území byla orná půda na převážné části katastru velkoplošně meliorována. Nejlepší půdy se vyskytují na východě území obce (5.42.00). Zastavěné území je obklopeno výhradně pozemky s půdou, která  patří z hlediska ochrany ZPF mezi půdy vysoce chráněné (I. a II. tř. ochrany), malé rozlohy horší půdy se vyskytují na několika vzdálenějších lokalitách na úbočí svahů apod.

Vzhledem k poloze obce ve spádovém území města Jemnice a rostoucí mobilitě obyvatel lze předpokládat v budoucím období zájem o výstavbu v jejím katastru. Z hlediska regenerace bytového fondu a udržení stability osídlení je nová výstavba v obci žádoucí a je z toho důvodu samosprávou obce podporována.

Z  možných variant byly vybrány polohy optimální z hledisek  přirozeného rozvoje zastavěného území obce, ochrany ZPF a vhodnosti ke  stavbě (orientace ke světovým stranám, možnosti napojení  na inženýrské sítě, zakládací poměry – vlhkost půdy a další). Byla navržena zástavba volných ploch uvnitř zastavěného území. Potřebná další kapacita ploch pro výstavbu RD je lokalizována na severním okraji zastavěného území mimo plochy, kde se nachází nejkvalitnější zemědělská půda. Jedná se o převážně o plochy zahrad kde nedojde ke ztížení obhospodařování na velkých půdních blocích. Jejich kapacita je přizpůsobena reálným potřebám. Řešení vychází z projednaného návrhu.

Plochy pro podnikáni jsou umístěny na přestavbových územích zemědělských areálů uvnitř zastavěného území.

Jako další byly navrženy plochy na severním okraji katastru pro obnovení dvou rybníků.

Řešení bylo předběžně projednáno v rámci zpracovaného konceptu ÚP v roce 2005 na odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, k řešení byly OŽP vzneseny nové připomínky při společném projednání v roce 2009. V územním plánu je obsaženo řešení nádrží, které bylo navrženo a projednáno v rámci komplexních pozemkových úprav. Součástí KPÚ je rovněž vynětí plochy nádrží ze ZPF a připomínané přístupové cesty k nádržím a zemědělským pozemkům v území.

6. Návrh vyznačení současně zastavěného území obce

V rámci ÚP je vyznačena hranice zastavěného území obce v souladu se stavebním zákonem a navržena hranice zastavitelného území obce.

7. Údaje o existenci dříve stanovených dobývacích prostorů  nebo chráněných ložiskových územích u kterých dosud  nedošlo ke stanovení dobývacího prostoru

Na území obce nejsou vyhodnocena výhradní ložiska  nerostů ani jejich prognózní zdroj a nebyla zde  stanovena chráněná ložisková území. Není zde  evidován žádný dobývací prostor.

B. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (§14 zák. 289/1995 Sb.) – zábor viz příloha a)

Řešení se nedotýká pozemků určených k plnění funkcí lesa.

PŘÍLOHY

- Přehled záboru ZPF

- Zastavěné území - pasport

- Ochrana památek

- Ochrana přírody a krajiny, přehled prvků ÚSES

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

- Směry větrů

- Výpočet hygienického hlukového pásma u silnic

- ÚAP SLDB 2001

- ÚAP 2008

- Historický lexikon

# Příloha a) 	ÚP Pálovice, přehled záboru ZPF

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití | Celková plocha (ha) | Zábor ZPF (ha) | Třída ochrany ZPF | Zábor PUPFL (ha) | Etapa výstavby, VPS, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Pálovice – lokalita bydlení pod lesem Stráž | BV – bydlení venkovského char. DS – doprava silniční (veř. prostranství) | 0,85 | 0,77 | II | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. (koridor min. š.8 m pro místní komunikaci a IS) |
| Z2 | Pálovice – lokalita bydlení u silnice na Jemnici | BV – bydlení venkovského charakteru | 0,52 | 0,52 | II | 0 |  |
| Z3 | Pálovice – zástavba proluky | BV – bydlení venkovského char. | 0,11 | 0,11 | I | 0 |  |
| Z4 | Pálovice – zástavba proluky | BV – bydlení venkovského char. | 0,10 | 0,10 | I | 0 |  |
| Z5 | rybník „Na můstku“ | HO – plochy vodní a vodohospodářské | 2,78 | 2,78 | II |  | VPO §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z6 | rybník „Lukavec“ | HO – plochy vodní a vodohospodářské | 2,14 | 2,14 | II | 0 | VPO §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z7 | veřejná zeleň | ZO – plochy zeleně obecní (veř. prostranství) | 0,14 | 0,14 | II | 0 | VP §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| P1 | Přestavba zemědělského areálu | SV – plochy smíšené | 2,30 | - |  | 0 |  |
| P2 | Přestavba zemědělského areálu | SV – plochy smíšené | 0,51 | - |  | 0 |  |

Předběžný předpoklad záboru ZPF pro prvky ÚSES celkem  8,96 ha

Plochy nezbytné pro zakládání liniových interakčních prvků byly vyčísleny pro šíři 2 m: 0,73 ha

(Plochy pro ÚSES budou upřesněny v řešení komplexních pozemkových úprav.)

b) Zastavěné území - pasport

PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ

# 1. Název nebo popis údaje o území

Zastavěné území

2. Vznik údaje o území

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný	      b) ze dne

| hranice vymezena zpracovatelem ÚP | 8.6.2009 |
| --- | --- |

c) vymezil

Ing.arch. Ladislav Brožek

3. Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/katastrálních území	      b) číslo katastrálního/katastrálních území

| Pálovice | 717478 |
| --- | --- |

4. Způsob vymezení

a) název dokumentu				      b) měřítko

| součást grafické části územního plánu výkresy: ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ HLAVNÍ VÝKRES | 1: 6 000 1: 6 000 |
| --- | --- |

b) mapový podklad, nad kterým byl údaj o území zobrazen

data vyžádána obcí od kat.úřadu pro Vysočinu, kat.pracoviště Moravské Budějovice, SGI (KMD, CIT) stav k 26.4.2004, SPI k 30.6.2003

e) souřadnicový systém zobrazení

transformace v S-JTSK

f)

- Formát grafické části - DGN (Microstation95)

c) Ochrana památek

Nemovité kulturní památky na katastrálním území Pálovice:

| Číslo rejstříku | Památka | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 40700/7-2962 | venkovská usedlost č.p. 3 |  |
| 18325/7-2958 | kaplička sv. Jana Nepomuckého |  |
| 17910/7-2959 | Kaplička u rozcestí |  |
| 18943/7-2941 | kříž | u silnice k Panenské |
| 26401/7-2960 | kříž | u silnice do Jemnice |

Objekty místního zájmu ochrany:

- kříže a Boží muka na celém území obce

- charakter veřejných prostranství v zastavěném území obce

- významné solitérní stromy na území obce, stromy u křížků a další hodnotná zeleň

Objekty evidence válečných hrobů:

- CZE-6106-08961	Pietní místo – objekt	Pomník padlým na návsi

- CZE-6106-09770	Pietní místo – objekt	RČS – 1918 – 1938 – 1939 - 45

# Archeologická naleziště, území archeologického zájmu

Vzhledem ke zjištěné mimořádné intenzitě pravěkého osídlení a předpokladu   existence dalších pozůstatků pravěkého a středověkého osídlení je nutno celý katastr obce Pálovice považovat za území s archeologickými nálezy. Z toho vyplývá povinnost stavebníků již od doby přípravy stavby oznámit stavební záměr    Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést  na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na daném území provádět jiná činnost, kterou by mohlo  být    ohroženo provádění archeologických  výzkumů (§ 22, odst.2    zák.č.20/1987  Sb.  o  státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).

U archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

d)  Ochrana přírody a krajiny, přehled prvků ÚSES

# Navržená nebo registrovaná chráněná území, významné  krajinné prvky, prvky KES a SES na kat. území Pálovice (okr. Třebíč):

--Zvláště chráněná území

na daných k. ú. se nenachází

--NATURA 2000

Na k..ú. Pálovice (okr. Třebíč) se nenachází ani sem nezasahuje žádná lokalita systému NATURA 2000.

--Významné krajinné prvky, ekol.významné segmenty krajiny

Na katastrálním území  Pálovice nejsou registrovány významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zák.č. 114/1992 Sb. Existují zde VKP vymezené přímo ze zákona ve smyslu § 3 písm. b) – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy apod. Legislativně ochranu VKP upravuje § 4 odst. 2 výše jmenovaného zákona.

--Památné stromy

na daných k. ú. se nenachází

--Prvky ÚSES

Pro k.ú. Pálovice byl zpracován generel ÚSES (zpracovatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o. Brno, Ing. Mikolášek, 1996), který byl pro územní plán obce dopracován (zpracovatel  Projekce zahradní krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60, 613 00 Brno, 2004). Dokumentace je součástí konceptu ÚPO, řešení je převzato ve výkresové části, výpis z textové části je součástí odůvodnění ÚP.

--- Nadregionální a regionální ÚSES

Na k.ú. Pálovice se nenachází prvky nadregionálního a regionálního ÚSES

---Lokální biocentra (LBC) a biokoridory (LK), interakční prvky (IP)

| LBC |  |
| --- | --- |
| označení | název |
| BC1 | U tří dubů |
| BC2 | Boroví |
| BC3 | Na Stráži |
| LBK |  |
| označení | katastr |
| BK1 | Pálovice, Menhartice |
| BK2 | Pálovice, Jemnice |
| BK3 | Pálovice, Jemnice |
| BK4 | Pálovice |
| BK5 | Pálovice |
| BK6 | Pálovice, Panenská |
| BK7 | Pálovice, Ostojkovice |
| BK8 | Pálovice, Ostojkovice |

--Přírodní parky

Na daném k. ú. se nenachází.

--Ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz je chráněn na základě zák. 114/1992 Sb.  Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností  snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování  významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12 výše uvedeného zákona) souhlas orgánu ochrany přírody.

e)  Potřeba vody, základní údaje kanalizace

Potřeba vody z bilance v řešeném území - výhledový stav 2015 (dle PRVK)

| Počet zásobených obyvatel (2015) | 146 |
| --- | --- |
| Specifická potřeba fakt. vody obyvatelstva | 79,5 l/os/den |
| Specifická potřeba fakt.vody | 85,4 l/os/den |
| Specifická potřeba vody vyrobené | 166 l/os/den |
| Průměrná denní potřeba Qp | 25,2 m3/den |
| Max. denní potřeba Qdmax | 37,8 m3/den |

Základní údaje kanalizace (dle PRVK)

| Položka | Jednotky | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci a ČOV | obyv. | 0 |
| Spec. produkce odp.vod obyvatelstva | obyv. | 150 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 23,6 |
| BSK5 | kg/den | 9,4 |
| NL | kg/den | 8,6 |
| CHSK | kg/den | 18,8 |

f) Směry větrů (%)

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 6 | 10 | 14 | 11 | 7 | 15 | 18 | 9 |

h) Územně analytické podklady (SLDB)1 Území: obec Pálovice

Sledovaný jev 2001 Kód obce 550469 4 Podíl osob starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%) 40,2 5 Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%) 0,8 7 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%) 32,8 7 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%) 25,4 9 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec2 29 9 Vyjíždějící do škol mimo obec2 25 10 Dojíždějící do zaměstnání do obce2 2 10 Dojíždějící do škol do obce2 - 12 Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 13,7 13 Počet trvale obydlených domů 46 13 Počet trvale obydlených bytů (TOB) 63 13 z toho podle druhu domu podíl v rodinných domech (%) 87,3 13 z toho podle doby výstavby podíl postavených do roku 1945 (%) 36,5 podíl postavených mezi roky 1946 - 1990 (%) 55,6 podíl postavených mezi roky 1991 - 2001 (%) 7,9 16 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech 3 19 Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) 97,0 20 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) - 21 Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%) 69,9 37 Počet obyvatel v trvale obydlených bytech 166 z toho zásobovaných pitnou vodou z vodovodu 161 s plynem zavedeným do bytu - napojených na kanalizaci 116

Poznámky 1 Údaje odpovídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, domů a bytů, tedy k 1.3.2001. Ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. 2 vyjíždějící (dojíždějící) denně

i) Územně analytické podklady1 Území: obec Pálovice

Sledovaný jev Aktuální údaj Kód obce 550469 1 Počet obyvatel 1612 1 Přirozený přírůstek 13 1 Saldo migrace -43 2 Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) 16,44 3 Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) 17,64 6 Počet částí obce 14 8 Míra registrované nezaměstnanosti (%) 16,42 11 Počet dokončených bytů -3 18 Počet lázeňských léčeben -5 18 Počet lůžek v lázeňských léčebnách -5 22 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 88,14 23 Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 97,54 24 Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 1,04 27 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 4,44 28 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 0,74 29 Podíl lesů z celkové výměry (%) 6,64 30 Orná půda - rozloha (ha) 5064 30 Chmelnice - rozloha (ha) -4 30 Vinice - rozloha (ha) -4 30 Zahrady - rozloha (ha) 84 30 Ovocné sady - rozloha (ha) -4 30 Trvalé travní porosty - rozloha (ha) 54 30 Lesní půda - rozloha (ha) 394 30 Vodní plochy - rozloha (ha) 44 30 Zastavěné plochy - rozloha (ha) 64 30 Ostatní plochy - rozloha (ha) 204 30 Koeficient ekologické stability . 37 Živě narození 13 37 Zemřelí -3 37 Přistěhovalí 33 37 Vystěhovalí 73

Poznámky 1 ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. 2 období: 31.12.2008 3 období: rok 2007 4 období: 31.12.2007 5 období: 31.12.2005

j) Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 přepočet na územní strukturu 2005 Území: obec Pálovice

Sčítání v roce Počet obyvatel Počet domů 1869 303 42 1880 345 44 1890 316 50 1900 340 50 1910 307 49 1921 321 49 1930 312 56 1950 230 57 1961 244 55 1970 219 54 1980 190 49 1991 155 54 2001 166 55

Poznámky 1 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní 1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné 1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu) 2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) 2 1869 až 1950 - celkový počet domů 1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených 1991 a 2001 - celkový počet domů