# police

# ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

# Textová část

2010

správní členění

1836 - 1852

Obsah:

## Odůvodnění územního plánu Police

- Textová část

  - Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

  - Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu)

  - Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

  - Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1.  Dopravní infrastruktura

d 2.  Technická infrastruktura

  - Koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně v urbanizovaném území

e 1. Uspořádání krajiny

e 2. Koncepce ÚSES

e 3. Zeleň v urbanizovaném území

e 4. Rekreace

  - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,  respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno)

  - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

- Grafická část

| Odůvodnění územního plánu obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 37 |
| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| 4 KOORDINAČNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| 4.1 KOORDINAČNÍ VÝKRES – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1: 5 000 |
| 5 ZÁBOR ZPF A PUPFL | 1: 5 000 |
| 6 ŠIRŠÍ VZTAHY | 1: 100 000 |

Odůvodnění územního plánu – textová část

- Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem.

a1. Soulad s politikou územního rozvoje a dokumentací vydanou krajem

Z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne 20.7.2009 nevyplývají pro řešené území žádné požadavky.

Opatřením obecné povahy č.1/2008 č.j.KUJI 68739/2008 byly vydány Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR KrV), které nabyly účinnosti 22.11.2008. Předmětné území leží v mimo rozvojové oblasti a osy. Návrh územního plánu je se ZÚR v souladu.

Zásady územního rozvoje kraje Vysočina (ZÚR):

| Uspořádání kraje centra osídlení rozvojové oblasti a rozvojové osy specifické oblasti | nejbližší lokální centrum Jemnice – 7 km, nižší centrum Mor.Budějovice – 21 km ne ne |
| --- | --- |
| Plochy a koridory nadmístního významu doprava technická infrastruktura územní systém ekologické stability územní rezervy | ne VTL plynovod RBC 543 Kopka, RBK 92 Kopka – K164 R010 – akumulace povrchových vod Vysočany |
| Krajinné typy | krajina zemědělská intenzivní (SZ část) krajina zemědělská běžná (střední část) krajina lesní (JV okraj území) |
| Veřejně prospěšné stavby a opatření | Veřejně prospěšné stavby - ne Veřejně prospěšná opatření: U090 - RBC 543 Kopka U180 - RBK 92 Kopka – K164 |
| Plochy a koridory pro uzemní studii | Ne |

a.2. Širší vztahy

a.2.1. Postavení obce v systému osídlení

Police leží na území třebíčského okresu, 7 km jihovýchodním směrem od Jemnice v nadmořské  výšce 445 m n.m.

Obec má význam jako základní prvek v sídelní struktuře území. Funkci územní  jednotky vzhledem k řešenému území zastávají Moravské Budějovice, respektive Jemnice, kde je pro obyvatele dostupné vyšší  občanské vybavení.

Nadřízené vazby:

kraj:			CZ 061	Vysočina

okres:			CZ 0614 	Třebíč

úřad obce s rozšířenou působností:	6106		Moravské Budějovice

obec s pověřeným úřadem:			061061	Jemnice

stavební úřad:			610403	MěÚ Jemnice

matriční úřad:			07617  	OÚ Police

finanční úřad:			3328    	Moravské Budějovice

a.2.2. Širší dopravní vztahy

Obec Police dopravně spáduje především k asi 7 km vzdálenému lokálnímu centru Jemnici (III/41015) a poněkud vzdálenějším M. Budějovicím (III/40810 a II/152), odkud je další možné napojením na Jihlavu nebo Znojmo (I/38).

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak  v dopravě nákladní. Nejbližší železniční dopravny jsou v 7 km vzdálené Jemnici resp. Třebelovicích (dopravny s výkonem dopravní služby podle předpisu D3), nejbližší železniční stanice jsou Moravské Budějovice  na trati č.241 Znojmo – Okříšky a trati č. 243  M. Budějovice - Jemnice.

a.2.3. Širší vztahy technické infrastruktury

Zásobení vodou – obec má vybudovaný vlastní veřejný vodovod (1990-2000), který je zásoben z místního vrtu na hranici k.ú. v Suchém dole. Rozvodná síť je zásobena gravitačně z vodojemu Police 60m3, který je společný pro obec Police a Kostníky.

Majitel vodovodu: Obec Police.

Provozovatel: Obec Police.

Odkanalizování – v obci je vybudována jednotná kanalizace, která odvádí převážně dešťové ale i část splaškových vod do Jiratického potoka, není zde ČOV. Jiratický potok je levostranným přítokem Želetavky. Vodní toky náleží do útvaru povrchových vod tekoucích v oblasti povodí řeky Dyje - 41167000 – Želetavka po vzdutí nádrže Vranov. Ostatní odpadní vody jsou individuálně zachycovány v jímkách nebo septicích. V obci bude vybudována splašková kanalizace a ČOV, na kterou mají být dle PRVKÚK přiváděny vody i ze sousedních obcí Kostníky, Jiratice a Kdousov.

Do Želetavky a do Kostnického potoka odtékají vody ze zbývající části katastrálního území.

Zásobení elektrickou energií – elektrická energie pro obec Police je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV.

Zásobení plynem – Obec je plynofikována STL rozvody zemního plynu. Zdrojem STL plynu je VTL regulační stanice umístěná na SZ okraji obce. Kapacita zdroje nabyla v rámci ÚP posuzována. VTL trasa v obci končí.

a.2.4. Širší vztahy ÚSES a přírodní poměry

| Objekt | ozn. | název |
| --- | --- | --- |
| Fytogeografický obvod | 68 | Moravské podhůří Vysočiny |
| Bioregion | 1.23 | Jevišovický |
| Podprovincie |  | hercynská |
| Migrační území |  | ano, mimo severní okraj území |
| Biochory | -3BQ | Erodované plošiny na pestrých metamorf. v suché oblasti 3. v.s. |

Řešené území se nachází na rozhraní okresů Třebíč, Znojmo a Jindřichův Hradec. Jeho rozloha činí 595 ha. Jižní hranici obce tvoří tok řeky Želetavky, územím protéká Jiratický potok.

Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability

Na území zasahuje regionální biokoridor RBK 92 Kopka – K164 a regionální biocentrum RBC 543 Kopka.

- Údaje o splnění zadání, údaje o splnění pokynů pro zpracování návrhu (v případě zpracování konceptu).

Dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky zastupitelstva, zástupců samosprávy obce a schváleným zadáním pro zpracování územního plánu.

- Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území.

c.1. Východiska řešení

Přírodní podmínky a krajinný ráz

Převážné část území obce leží na zvlněné plošině, členěné zářezy potoků (Jiratický potok a jeho přítoky) a ohraničené na jihovýchodě údolím řeky Želetavky. Vlastní území lze charakterizovat většinou jako zemědělskou krajinu s málo zachovalým krajinným rázem. Cenné přírodní části se nachází v údolí Želetavky, které je i oblíbeným turistickým cílem s řadou dnes již neprovozovaných mlýnů. V jižní části obce se nachází rovněž kamenolom, kde probíhá těžba stavebního kamene.

c.2. Rozvojové předpoklady obce

Obec Police se nachází nedaleko města Jemnice na jihozápadní Moravě. Území má venkovský charakter.

Na území obce se nachází významné památky, zejména areál zámku a zámeckého parku a rovněž památky zaniklého židovského osídlení. Židovská ulice, která tvoří dosud významný urbanistický celek, vede z centra obce k jihu, k zachovanému židovskému hřbitovu. Většina domů po obou stranách ulice je dochována, jsou však v různé míře přestavěny, stejně jako synagóga, která byla již asi před sto lety přeměněna na sokolovnu a i nyní slouží jako tělocvična. Poslední občan židovského vyznání se odstěhoval v roce 1913.

Zámek Police slouží pro účely obce. Tvoří jej obdélný komplex většinou dvoupatrových budov, které mají v nádvoří na východě a v menším rozsahu i na západě arkády. Objektu dominuje hranolová pětipatrová schodišťová věž na jižní straně. Složitá stavební historie přestavby původní gotické tvrze byla zakončena barokní přestavbou, kterou prováděli Berchtoldové z Uherčic především ve dvacátých letech 18. století. Na jihu se rozprostírá zámecký park.

Dle SLDB 2001 (Sčítání lidu, domů a bytů) žilo v Polici 384 obyvatel  a v obci bylo 179 domů, z toho 121 obydlených (119 RD, 2 bytové domy, celkem 134 obydlených bytů). Celkový počet obyvatel je stabilní, k 31.12.2009 zde žilo 380 obyvatel. Průměrný věk obyvatel ke stejnému datu je 41,1 roků.

Podmínky rozvoje obce z hlediska pozice v sídelní struktuře lze považovat za dobré až průměrné. Dopravní dostupnost obce je ve vztahu k vyšším centrům dobrá. Dlouhodobě se zde projevuje nedostatek ekonomických příležitostí.

V příštím období je třeba klást důraz na zlepšování podmínek pro bydlení a vytváření předpokladů pro rozvoj podnikatelských aktivit. Ekonomické aktivity je možné lokalizovat do nově navržených ploch podnikatelské zóny.

c.3. Varianty umístění plošného rozvoje

Plochy vhodné z technického hlediska pro novou výstavbu se vyskytují zejména na severním a východním okraji obce. Z důvodu zmírnění střetu se zájmy ochrany ZPF byly zastavitelné plochy navrženy na plochách, které navazují na stávající výstavbu a kde nedojde k narušení hospodaření na velkých blocích zemědělské půdy.

d.  Umístění ploch a řešení Veřejné infrastruktury

d 1. Dopravní infrastruktura

##### Současný stav silniční sítě

Katastrálním územím obce Police prochází silnice:

III/40810	Dobrá Voda - Police - Dešná

III/40812	Police - Lubnice  (okrajem katastru)

III/41015	Jemnice - Police - Vysočany

Mimo zastavěné území činí šířka zpevněné části vozovky u všech silnic 6,0 –6,5 m a je tvořena částečně asfaltovým kobercem (III/40810) respektive penetračním makadamem (III/41015). Průtah obcí silnice III/41015 není na většině délky stavebně odlišen v požadovaném typu MO2 10/7,5/50, prostorové uspořádání okolní zástavby však umožňuje spojité úpravy v celé délce.

Naléhavost řešení vymezených dopravních závad bude záviset na tendencích intenzity dopravy na předmětné komunikaci, v současnosti ve většině případů vyhoví regulace dopravy dopravním značením.

Sčítání dopravy

Celostátní sčítání dopravy nebylo v roce 2005 v katastru obce provedeno - pro posouzení hlukové hladinu v katastru obce byl použit odborný odhad.

Požadavky na výhledové řešení silniční sítě

Ve výhledovém řešení silniční sítě se v katastru obce dle ústního vyjádření příslušných  správních orgánů neočekávají žádné změny již stabilizované stávající silniční sítě s výjimkou odstranění existujících  dopravních závad a průběžných úprav komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

Kategorizace silnic

Dle zásad ČSN 73 6101 "Projektování silnic a dálnic" se mimo zastavěné území předpokládají postupné úpravy všech silnic v kategorii S 7,5/60.

V zastavěné části obce byl v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ zařazen silniční průtah III/41015 ve funkční skupině C (obslužná), které odpovídá typ MO2 10/7,5/50, výjimečně MO2 10/6,5/30 (mimo zástavbu). Požadovaný stav je na části průtahu dosažen. Konkrétní závady jsou označeny (DZ 1,2). Průtah III/40810 obcí je situován mimo zástavbu – typ MO2 10/6,5/30.

Ochranné pásmo činí u silnic III. třídy 15 m od osy mimo průtahy  silnic zastavěným územím (Silniční zákon č.13/1997 Sb.). Rozhledové pole u křižovatek (silnice a MK) bylo posuzováno dle ČSN 73 6102:2007, kap.5.2.9.2.

Síť místních komunikací

MK v obci lze většinou zařadit do funkční skupiny D1 - zklidněné se smíšeným provozem. U zklidněných MK je nevyhovující jak šířkové uspořádání (šířka však neklesá pod 5,0 m), tak zejména technický stav konstrukce vozovky, kterou většinou  tvoří porušený penetrační makadam, přecházející ve štěrk (označeno jako DZ 4). Úpravy konstrukce vozovky jsou technicky možné a částečně již probíhají. Do funkční skupiny C (obslužná) je zařazena část MK v oblasti zámku.

Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  v obci je výpočet dle ČSN 73 6110 problematický, parkovací  plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých  objektů.

#### Výpočet koeficientu pro přepočet počtu potřebných stání pro obec - informativní

| stupeň automobilizace | velikost sídel. útvaru (počet obyvatel) | Index dostupnosti | výsledný koeficient |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,0 | do 20 000 | 1 |  |
| 0,84 | 1 | 1 | 0,84= 1,0 |

Současný a požadovaný stav parkovišť

| druh objektu | účel.jed./1stání | potřeba | skutečný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| Zámek |  | 4 | 8 před objektem, vyznačit * |
| OÚ | 25 m2 | 4 | 8 před objektem, vyznačit * |
| Knihovna | 20 m2 | 1 | 8 před objektem, vyznačit * |
| Pošta | 25 m2 | 1 | vyznačit na MK |
| Zdrav středisko | 3 personál | 1 | vyznačit na MK |
| obchod | 50 m2 | 2 | vyznačit na MK |
| Restaurace | 10-15 m2 | 6 | vyznačit na MK za objektem |
| Základní škola | 5 dětí | 8 | MK - vyznačit |
| FC Police | 12 návštěvníků | 10 | Vyznačit na III/41015 |
| ZD | 4 zaměstnanců | 10 | 20 v objektu |
| Lom | 4 zaměstnanců | 5 | 10 v objektu |
| Židovský hřbitov | 1000 m2 | 1 | Na konci MK |

* sdílené

Veřejná hromadná doprava osob

Autobusová doprava:

V katastru obce se nachází jedna zastávka HD (v centru obce na MK). Docházkové vzdálenosti pro okraje obce přesahují doporučenou hodnotu (500 m chůze).

Železniční doprava:

Katastrem obce neprochází trať ČD. Nejbližší železniční stanice (D3) je v 7 km vzdálené Jemnici resp. Třebelovicích na trati č. 243  M. Budějovice –Jemnice.

Účelová doprava

Účelové komunikace v katastru slouží jak zemědělskému, tak lesnímu hospodářství. Objekty ZD jsou umístěny na západním okraji obce, u křižovatky silnic III/40810 a III/41015. Dále se na katastru obce v údolí Želetavky nachází kamenolom, napojený zpevněnou ÚK na silnici III/41015 v oblasti Bahnova Mlýna.

K  dopravní obsluze přilehlých polních a lesních pozemků slouží polní a lesní cesty, napojené na silniční síť. Tyto cesty jsou většinou pouze lehce zpevněné štěrkem bez výraznějšího odvodnění, jejich šířka se pohybuje okolo 3 m. Vjezd na lesní cesty je většinou organizačně omezen (SDZ). Rozvoj a úprava dopravně - technických parametrů (šířkové úpravy, zesílení konstrukce, řádné odvodnění) ÚK je závislý na jejich dalším využití. Nevyhovující napojení na silnice je hodnoceno jako DZ 3.

Pěší a cyklistická doprava

- Pěší trasy

V obci jsou částečně vybudovány přilehlé chodníky v rámci úpravy průtahu III/41015 Nevybudování chodníku je hodnoceno jako DZ 1.

U MK ve funkční skupině D 1 chodníky nejsou, což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu.

Katastrem obce nevede značená turistická cesta.

- Cyklistická doprava

Intenzity cyklistické dopravy odpovídají okolnímu terénu, s ohledem na nižší zátěže motorové  dopravy v řešeném území je možno ji vést společně s touto dopravou po silnicích třetích tříd, místních a  především účelových komunikacích. Intenzity cyklistické dopravy se zvyšují s rozvojem cykloturistiky v této oblasti. Obcí nevedou značené cyklotrasy, doporučené trasy vedou na Kostníky a Nový a Bahnův mlýn.

Vliv dopravy na životní prostředí

Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena  výpočtem podél průtahu silnice III/41015 zastavěnou části obce v průměrné vzdálenosti 15 m od její osy a výšce 1,5 m nad terénem. Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru  jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 ze dne ze dne 1.6.2006. Podle tohoto předpisu  je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě L Aeq,T = 50 dB. Po započtení korekcí dle přílohy č. 3 A, odstavec č.3 je v okolí průtahu silnice III/41015, která je zařazena jako hlavní pozemní komunikace nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina L dvn rovna 60 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 50 dB . U silnice III/4080 jsou limitní hodnoty stanoveny na 55 a 45 dB - vypočtené hodnoty  jsou uvedeny v následující tabulce.

| označení silnice | L den - dB(A) - 2005 | L noc - dB(A) - 2005 | I60 dB(A)-2025 (m) | I50 dB(A)-2025 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| III/41015 | 53,0 | 40,4 | 0 | 0 |
| III/40810 | - | - | 0 | 0 |

Pro silnice byla  informativně stanovena izofona pro rok 2005 a ve výhledu roku 2025. Žádná z izofon nepřesahuje ochranné silniční pásmo 15 m. Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracované Ing. Kozákem, CSc. a RNDr. Liberkem - Praha 1995 a je přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit  podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

d 2. technická infrastruktura

D 2.1.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Současný stav

V obci byla v letech 1995 - 2001 vybudována veřejná vodovodní síť. Obyvatelé Police jsou společně s obyvateli sousední obce Kostníky napojeni na společný vodojem a vodní zdroj, které se nachází na  k.ú. Kostníky. Vodovodní síť je v majetku Svazku obcí Police-Kostníky a vodovod si svazek obcí také provozuje.

Stávající systém zásobení vodou v obci je vyhovující a v příštím období nepředpokládáme změny v zásobení obce pitnou vodou.

Místní zdroje vody, jejich kvalita a ochranná pásma

Obec se nachází v hydrologickém útvaru podzemních vod 65500 v krystaliniku povodí řeky Jihlavy. Celá oblast povodí Dyje, do kterého povodí Jihlavy patří, náleží k oblastem chudým na podzemní vody. Oblast je tvořena krystalickými horninami, které jsou pro vytváření zásob podzemní vody krajně nepříznivé. Oběh podzemních vod je velmi mělký, vázaný na nepříliš hlubokou puklinovou zónu, zvětralinový plášť a sutě. Hodnoty specifického odtoku se pohybují od 3 do 5 l/s/km2. Místní vodní zdroje jsou v horninách krystalinika, proterozoika a paleozoika. Oblast náleží do rizikového útvaru plošného znečištění dusíkem a potenciálně pesticidy a acidifikujícími látkami ( látkami způsobujícími okyselení ). Oblast dále náleží do střední kategorie radonového rizika ( podle mapy 24-33 Moravský Krumlov České geologické služby ) a dá se proto předpokládat, že  zdroje vody budou obsahovat vysoké množství objemové aktivity alfa a Rn222 ( radon ). Radon je radioaktivní plyn,  který se v domácnostech z vody uvolňuje do ovzduší zvláště při mytí a praní a společně s radonem unikajícím přímo z horninového podloží, nepříznivým způsobem ovlivňuje zdravotní stav všech živých organismů, které se v uzavřeném prostoru budov nachází.

Zdroj vody pro vodovodní síť svazku obcí Police-Kostníky

Zdrojem vody pro vodovodní síť svazku obcí Police-Kostníky je vrt označený jako P-3, který se nachází na k.ú. Kostníky v trati Suchý důl. Vodní zdroj má stanoven rozsah ochranných pásem I. a II.stupně a způsob hospodaření v nich. Zpracovaný „Návrh technického řešení PHO 1. a 2. stupně prameniště Police u Jemnice“, byl povolen rozhodnutím OkÚ Třebíč, č.j.: 1065.20-3184/97-201 Va/Se ze dne 30.6.1997. Na katastru řešené obce Police se nachází pouze ochranné pásmo II.stupně.

Vydatnost využívaného zdroje vody jsou 2,0 l/s. Max. denní spotřeba vody pro obě obce, uváděná v Provozním řádu vodovodu, je 1,24 l/s. Voda není upravována, pouze je odstraňován zvýšený obsah radonu Rn222 a to provzdušněním ve vodojemu. Ve vodojemu je rovněž prováděno hygienické zabezpečení vody chlornanem sodným.

Zdroj vody pro areál zemědělského družstva

Zdrojem vody je podle Vodohospodářské mapy studna s čerpací stanicí pod rybníkem Ve Vosíku. Tento zdroj vody nemá vyhlášena pásma ochrany vodního zdroje. Areál zemědělského družstva není napojen na veřejný vodovod.

Ostatní zdroje vody

Kromě uvedeného zdroje vody se v katastru obce nachází pouze domovní studny.

Akumulace vody

Dostatečná akumulace pitné vody je pro obec zajištěna ve vodojemu Police o obsahu 2 x 30m3 (487,2 / 489,0), který se nachází na k.ú.Kostníky.

Dle ČSN 75 5401 nemá max. doporučený hydrostatický tlak překračovat hodnotu 60 m (0.6 MPa). V odůvodněných případech může být až 70 m (0,7 MPa). Min. doporučený hydrostatický tlak má mít v místě napojení vodovodní přípojky hodnotu 15 m (0.15 MPa) při zástavbě do dvou nadzemních podlaží. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak nejméně 0,2 MPa (20m). Při odběru nemá přetlak poklesnout pod 0,05 MPa (5 m).

nejvýše položená zástavba v obci				459,0 m n.m.

nejníže položená zástavba v obci					442,0 m n.m.

vodojem Police –  487,2 / 489,0 m n.m.

čára min. hydrostatického tlaku					487,2 m n.m.

Hydrostatický tlak v zástavbě :

Maximální								59,2 m

Minimální								28,2 m

Vodovod slouží i jako zdroj požární vody. Pro konkrétní plánovanou zástavbu je zapotřebí provést posouzení dle ČSN 73 0873 Zásobování požární vodou.

Nouzové zásobování (PVKÚK)

- Užitková voda

Obec bude zásobena užitkovou vodou z veřejných i soukromých studní.

- Pitná voda

Obec bude zásobována pitnou vodou z cisteren plněných ze zdroje Želetava. Pro obec bude třeba dovézt 3,84 m3/den.

Doporučení

- Sledovat občasnou kontrolou (1x ročně) místní zdroje vody ( kvalitu a vydatnost ) a udržovat technologickou a stavební část vodních zdrojů v provozuschopném stavu pro případ havárie na obecním vodovodu. V dané oblasti je zapotřebí sledovat také obsah radioaktivního radonu ve vodě a při zjištění objemové aktivity větší než 300 Bq/l nepoužívat tuto vodu na mytí a vaření bez náležitého větrání místností. Právě při mytí a vaření se z vody do ovzduší uvolňuje radon, vytváří se krátkodobé produkty přeměny radonu, jejichž vdechování přispívá k ozáření osob a ke zvýšenému výskytu rakoviny plic. Při hodnotách větších než 1000 Bq/l se používání vody již nedoporučuje a je nutné zajistit jiný zdroj vody.

- Provést majetkoprávní vypořádání s majiteli pozemků na kterých se nachází  zásobovací řady.

- Pro odběr podzemních a povrchových vod je zapotřebí mít řádné povolení Vodoprávního úřadu. V případě nedovoleného odběru mohou být uděleny poměrně vysoké pokuty. Doporučujeme, aby se každý informoval na Vodoprávním úřadu v Moravských Budějovicích (Oddělení vodního hospodářství).

Ochranné pásmo vodovodu

Podle zákona č. 274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo vodovodu do DN 500 od vnějšího líce potrubí		1,5 m

D 2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

Současný stav

V podstatě celá zastavěná část obce je pokryta stávající kanalizací, která odvádí především dešťové vody do potoka Jiratice. Do kanalizace jsou také napojeny přepady ze septiků a odpady ze sociálních zařízení, což je patrné na vyústění kanalizace. Kanalizace je v majetku a ve správě obce. Podstatná část byla vybudována koncem 60-tých let. Pro novou část zástavby, na východním okraji, byla dešťová kanalizace vybudována v roce 2007. Trasy kanalizace a objekty na kanalizační síti jsou zdokumentovány v provozním řádu kanalizace.

Technický stav kanalizace ze 60-tých let však neodpovídá ČSN. Kanalizační šachty jsou umístěny po větších vzdálenostech než 50m a jsou místy využívány i jako dešťové vpustě takže dochází k postupnému zanášení kanalizace. Všechny domy na trase kanalizace jsou na ni napojeny.

V obcích se nenachází žádná čistírna odpadních vod. Nově postavené RD mají zřízeny jímky na vyvážení.

Doporučení

- V souladu s PRVK kraje Vysočina navrhujeme, aby v obci byla postavena splašková kanalizace zakončená mechanicko-biologickou ČOV umístěnou na jižním okraji obce, na levém břehu nad Jiratickým potokem. PRVK předpokládá, že ČOV bude společná i pro sousední obce Kostníky, Jiratice a Kdousov. Poloha umístění ČOV navrhovaná v PRVK není vhodná s ohledem na obtížnou přístupnost terénu a také vzhledem k tomu, že území podél dolního toku Jiratického potoka se nachází na ploše vymezené územní rezervy pro lokalitu akumulace povrchových vod (LAPV) Vysočany.

- Součástí PRVK a také Územního plánu není řešení problematiky imisních limitů ukazatelů přípustného znečištění povrchových vod dle přílohy 3 Nařízení vlády 61/2003 Sb. Imisními limity se zabývají jednotlivé Plány povodí.

- Dešťové vody v celé obci v maximální možné míře uvádět do vsaku, jímat a účelově využívat (zálivka apod. - podle vyhlášky č.501 / 2006 Sb ve znění vyhlášky č. 269 / 2009 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, § 20, odst. 5 c) se stavební pozemek vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování dešťových vod, nebo jejich zdržení na pozemku před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu),

- Obnovit zanesené příkopy a propustky, zapsat do katastru nemovitostí věcná břemena pro trasy stávající kanalizace.

- Zajistit řádné povolení Vodoprávního úřadu pro vypouštění vod do vod podzemních a povrchových za současného stavu kanalizační sítě i po realizaci celého systému ( v případě nedovoleného vypouštění mohou být uděleny poměrně vysoké pokuty ), doporučujeme, aby se každý informoval na Vodoprávním úřadu v Moravských Budějovicích (Oddělení vodního hospodářství).

Ochranná pásma

- ČOV do 100 m3/den s otevřenými nádržemi dle ČSN 75 6402 Malé ČOV       50 m

- Podle zákona č.274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

je ochranné pásmo kanalizace do DN 500 od vnějšího líce potrubí		       1,5 m

D 2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

Vodní toky v katastru obce

Podstatná část katastrálního území obce, včetně zastavěného území, se nachází v povodí Jiratického potoka, který je ve správě Zemědělské vodohospodářské správy. Jiratický potok je levostranným přítokem Želetavky. Do Želetavky a do Kostnického potoka odtékají vody ze zbývající části katastrálního území. Vodní toky náleží do útvaru povrchových vod tekoucích v oblasti povodí řeky Dyje - 41167000 – Želetavka po vzdutí nádrže Vranov.

Z hlediska čistoty vod se k.ú. Police u Třebíče nachází (stejně jako větší část Českomoravské vysočiny) ve zranitelné oblasti. Zranitelné oblasti jsou § 33 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) definovány jako území, kde se vyskytují:

- povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody, v nichž koncentrace dusičnanů přesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této hodnoty dosáhnout, nebo

- povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělských zdrojů dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody.

Želetavka ( významný vodní tok – VVT )

identifikátor toku		10100055

správce toku	Povodí Moravy, s.p.

ČHP	4-14-02-010

Želetavka je významný vodní tok (VVT), který tvoří jižní hranici katastru obce v km 6,5 – 9,5 vodního toku. Významné vodní toky jsou uvedeny v příloze č.1 k vyhlášce č. 470 / 2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činnosti související se správou vodních toků. Správcem vodního toku je Povodí Moravy s.p., závod Dyje, provoz Dačice. Pro vodní tok je zpracováno záplavové území, které bylo stanoveno Krajským úřadem Vysočina, odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství dne 16.1.2006 pod č.j. KUJI 3499/2006. Hranice záplavového území jsou zakresleny ve výkresové části podle údajů VÚV T.G.Masaryka uveřejněných na stránkách http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html . Umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v tomto území, včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu. Vodní tok je většinou v přirozeném, neupraveném stavu. V blízkosti vodního toku se nachází řada rekreačních a hospodářských objektů včetně bývalých mlýnů a mlýnských náhonů (Bahnův a Nový mlýn). Některé z nich jsou v záplavovém území.

Jako územní rezerva je v ZÚR kraje Vysočina v údolí řeky Želetavky uvedena plocha pro akumulaci povrchových vod nádrže Vysočany. Předpokládané vzdutí zasahuje rovněž do údolí Jiratického potoka.

Jiratický potok

identifikátor toku		10103868

správce toku 	Zemědělská vodohospodářská správa

ČHP	4-16-02-079

Odvodňuje velkou část území obce, včetně zastavěného území.

Kostnický potok

identifikátor toku		10129163

správce toku		Zemědělská vodohospodářská správa

ČHP			4-14-02-039

Kostnický potok tvoří levostranný přítok Želetavky, do které se vlévá na východní hranici katastrálního území.

Ostatní malé vodní toky

- pravostranný přítok Želetavky

identifikátor toku		10163556

správce toku		neurčeno

ČHP			4-16-01-039

- *

identifikátor toku		10112706

správce toku		neurčeno

ČHP			4-16-01-039

- přítok Jiratického potoka

identifikátor toku		10143403

správce toku		Zemědělská vodohospodářská správa

ČHP			4-16-01-039

- * (tok zatrubněn-odtok z Křižního rybníka v areálu ZD)

identifikátor toku		10137417

správce toku		ostatní

ČHP			4-16-01-039

- přítok Želetavky v km 9.5

identifikátor toku		10163555

správce toku		Zemědělská vodohospodářská správa

ČHP			4-16-01-039

Vodní plochy v katastru obce

Na katastru obce se nachází několik větších (s objemem větším než 10 000 m3) a několik menších nádrží:

- Doubrava – 1,5ha, 12000m3, 2,5m výška hráze

Rybník je využíván pro sportovní rybolov

- Ve Vosíku – 1,1ha, 12000m3, 3,0m výška hráze

Rybochovný rybník. Navazuje na něj několik menších rybochovných nádrží.

- Pod lipou (Chmelinec) – 2,0ha, objem a výška hráze nejsou uváděny

- Rybník Trkáč – technické parametry nejsou uváděny

Rybník slouží pro sportovní rybolov.

- Křížův (Křižný) rybník

Slouží jako zdroj požární vody v areálu zemědělského družstva

- Požární nádrž - nachází se v blízkosti centra obce.

Návrh

- Zřídit na bezejmenném přítoku Jiratického potoka v rámci ploch zemědělské půdy malou vodní nádrž s retenční funkcí,

- zachovat stávající funkce nádrží, ověřit zda způsob hospodaření odpovídá schválenému manipulačnímu řádu a zda je vykonáván technicko-bezpečnostní dozor vodního díla.

Ochranná pásma pro umisťování staveb v blízkosti vodních toků, rybníků a jezer

Ochranná pásma nejsou v současné době taxativně v legislativě vymezena. Podle zák. č.254/2001 Sb. O vodách je stanoven manipulační pruh podél vodního toku, který správci toku mohou po dohodě s vlastníky pozemků užívat. Jeho šířka je  pro drobné vodní toky 6 m, pro významné vodní toky 8 m. Vodoprávní úřad může na základě požadavku vlastníka vodního díla stanovit ochranná pásma. Vlastníci okolních pozemků mají však nárok na majetkovou újmu.

D 2.4. PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Pro ochranu zemědělské půdy je třeba na ohrožených plochách provést opatření ke zmírnění erozního ohrožení. Jedná se především o zřizování a udržování záchytných průlehů a dalších opatření. Tyto objekty mají za úkol zpomalit nebo zachytit povrchový odtok z výše položeného povodí a odvést ho neškodně do zatravněných údolnic nebo svodných průlehů a příkopů. Šířka zatravněného průlehu by měla být min. 10 m.

Dále je třeba na všech pozemcích katastru obce mimo zástavbu dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické a organizační.

Z organizačních opatření je třeba navrhnout a dodržovat protierozní osevní postupy, t.j. rozmístění zemědělských kultur do honů tak, aby se pravidelně střídaly. Výrazné protierozní účinky mají pícniny, zejména vojtěška a traviny, naopak ohrožení erozí zvyšuje pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice apod.). Při správném použití jsou osevní postupy významným prostředkem k ochraně půdy před erozí, důležité je rovněž pásové střídání plodin v závislosti na sklonitosti pozemků.

Z agrotechnických opatření doporučujeme především zvyšování vodní jímavosti půdy zvyšováním obsahu humusu a zlepšováním půdní struktury. Pro vytvoření příznivé půdní struktury je důležitý obsah humusu, proto je potřebné periodické hnojení půdy statkovými hnojivy, zeleným hnojením, zaoráváním slámy apod.

Doporučujeme uplatňování tzv. biologického zemědělství s minimalizací chemizace při ochraně rostlin a omezení aplikace umělých hnojiv. Tím vzniknou příznivé podmínky pro rozvoj půdních organizmů (edafonu), jehož činnost výrazně zvyšuje infiltrační schopnost půdy.

| Sklon pozemku | Stupeň erozní ohroženosti | Doporučený druh kultury |
| --- | --- | --- |
| 0 - 5 % | neohrožená půda | Okopaniny,řepa, kukuřice a všechny ostatní plodiny erozně náchylné |
| 5 – 14 % | mírně ohrožená půda | Obiloviny, plodiny erozně náchylné pouze v kombinaci pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 14– 21 % | středně až výrazně ohrožená půda | Jetel, vojtěška, pícniny ( obiloviny pouze v případě pásového střídání plodin, nebo realizace technických PEO |
| 21– 36 % | výrazně ohrožená půda | Zatravnění, případně jeteloviny |
| nad 36 % | katastrofálně ohrožená půda | zalesnění |

D 2.5. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Police byla v nedávné době společně s obcemi Kostníky a Jiratice plynofikována zemním plynem pomocí STL plynovodního rozvodu z lPE. Zdrojem STL plynu je VTL regulační stanice umístěná na okraji obce u zemědělského areálu. Kapacita regulační stanice nebyla posuzována. V případě záměru realizovat v obci výstavbu skupiny rodinných domů je zapotřebí požádat distributora plynu o rozšíření distribuční soustavy.

Ochranné pásmo plynovodů:

ochranné pásmo dle § 68 zákona č. 458/2001 Sb. se změnami

- NTL a STL	1 m

- ostatní plynovody	4 m

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické, či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

## Doporučení

- Pro vytápění využívat také místních zdrojů dřevní hmoty a moderní způsoby spalování ve zplyňovacích dřevokotlích a krbových kamnech, s rostoucími cenami energií se stává ekonomickým vytápění i pomocí tepelného čerpadla, Rovněž doporučujeme provádět na stávajících stavbách zesilující tepelné izolace a využívat pro ohřev teplé vody sluneční kolektory. S tepelnou izolací budov je však v dané oblasti zapotřebí provádět také izolaci proti radonu.

Zdroje informací (kap. D 2.1. – D 2.3.)

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina

- Základní vodohospodářská mapa ČR, 33-21 Slavonice

- Ministerstvo ŽP České republiky, Vodohospodářský informační portál

- Dílčí provozní řád dešťové kanalizace Police, L.Sadílek, Třebíč, 2007

- Provozní řád vodovod Police, Kostníky, L.Sadílek, Třebíč, rok 2004

- http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html

D 2.6.  Zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Police je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV Je navržena přeložka trasy VN v severozápadní části území obce z důvodu budoucího uvolnění ploch pro ekonomické aktivity.

Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou  schopností pro stávající odběry.

Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce.Stávající i navrhovaná zařízení el. Distribuční sítě jsou zakreslena v grafické části ÚP včetně příslušných ochranných pásem.

Elektrická energie pro obec Police  je zajišťována ze  systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV ve  správě E.ON a.s. ČR.

Rozvody NN jsou převážně venkovní, s přenosovou  schopností pro stávající odběry.

Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce.Stávající i navrhovaná zařízení el. distribuční sítě jsou zakreslena v grafické části ÚP včetně příslušných ochranných pásem.

Výkonová bilance

Výkonová bilance je odvozena z podkladů o návrhu rozvoje  stavebních ploch a předpokládaných aktivit.

Stávající soudobé zatížení bytového fondu, základní  vybavenosti a nebytového odběru nebylo do výkonové  bilance zahrnuto a předpokládá se, že je plně pokryto ze  stávajících rozvodů.

Výkonová bilance byla stanovena výpočtem pomocí hrubých  perspektivních hodnot měrného zatížení a vychází  z obdobných srovnatelných studií.

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a TUV  jiným médiem. U bytů se předpokládá komfortní vybavení  běžnými el. spotřebiči, vařením a vytápěním jinými médii  t.j. stupněm elektrizace "A". V souladu s pravidly pro  elektrizační soustavu je výhledová hodnota měrného  soudobého zatížení na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.

Pro výpočet je předpokládána převážně výstavba dvougeneračních RD se dvěma byty a u 20 % RD rezerva 12  kVA pro případné další odběry (dílny ap.)

Bilance elektrického výkonu (nová zástavba)

| Kapacita lokality | Počet bytů | Nový odběr (kVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | byty | ostatní | Celkem |
| Z1 – Z6 | 64 | 96 | 60 | 156 |
| ostatní |  |  | 60 | 60 |
| celkem | 64 | 96 | 120 | 216 |
| Předpoklad pro návrhové období celkem | 30 | 45 | 60 | 105 |

d 2.7.  Spoje

V obci není obsluhované telekomunikační zařízení. Požadavky na nové plochy nejsou.

Ochrana stávajících zařízení

Na k.ú. obce se vyskytují podzemní vedení a další zařízení telekomunikačních sítí, která jsou chráněna ochranným pásmem dle zák.č.151/2000 Sb. Trasy některých tras dle předaných podkladů jsou zakresleny ve výkresové části. Přesnou polohu jednotlivých zařízení je nutné získat u správce sítě včetně upřesnění podmínek jejich ochrany vždy pro jednotlivé konkrétní záměry v území až v době jejich investiční a projektové přípravy. V době přípravy činností a staveb na území obce je nutné si vždy vyžádat závazné stanovisko o jejich existenci a podmínkách ochrany u jejich správců.

D 2.8.  Radiokomunikace

Katastrálním územím obce Police neprochází žádná RR trasa a společnost  Radiokomunikace, a. s., zde nemá jiné další zájmy a zařízení ke zohlednění a zakreslení v grafické části ÚP.

d 2.9.  nakládání s odpady

Zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního  významu. Místními producenty odpadů jsou kromě domácností  zejména zemědělské podniky a  hospodářství.   Z odpadů produkovaných obcí je objemově nejvýznamnější  tuhý domovní odpad.

Likvidace domovních odpadů je zajišťována ve spolupráci  s oprávněnou firmou na základě smlouvy. Z komunálního odpadu jsou separovány nebezpečné složky,  jejichž odvoz má obec zajištěn operativně prostřednictvím  oprávněné firmy.

Na k.ú. obce není vhodná lokalita pro ukládání stavební suti. Tento materiál je třeba odvážet na povolenou skládku mimo území obce.

V oblasti hospodaření s odpady navrhujeme:

- snižovat množství odpadů u původce

- zabezpečit třídění odpadů, svoz a následnou  likvidaci (recyklaci) na

celém správním území obce

- likvidovat případné černé sládky (již v počátku)  - zabezpečit čistotu v obci.

Jedná se  především o organizační opatření ze strany  obecního úřadu. V obci je navrženo místo pro sběrný dvůr v rámci přestavby zemědělského areálu na okraji obce.

      - koncepce uspořádání krajiny a ploch zeleně V urbanizovaném území

E 1.  uspořádání krajiny

Zemědělský půdní fond  (ZPF)

Krajina k.ú. obce Police je převážně krajinou zemědělskou, intenzivně obhospodařovanou. Typickým znakem krajinného rázu jsou velké zemědělsky využívané plochy, s nedostatkem ploch zeleně a liniové vegetace.

Podle údajů ČSÚ z roku 2007 zemědělsky využívané plochy zabírají v současnosti 76 % z výměry katastru, přičemž 88,2 % připadá na ornou půdu.

Zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací dokumentace vychází především ze zákona č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, vyhlášky č. 13/94 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a Metodického pokynu Odboru ochrany lesa a půdy MŽP čj. OOLP/1067/96 z 1. 10. 1996.

###### Požadavky na hospodaření v území z hlediska ochrany ZPF proti vodní erozi

Na plochách s erozním ohrožením je třeba provést zatravnění v rozsahu dle  . podrobnějšího posouzení erozní ohroženosti a v závislosti na agrotechnických úpravách.  Ke zmírnění odtoku extravilánových vod na navazujících plochách je nutné  vyloučit plodiny erozně náchylné jako okopaniny, řepu, kukuřici. Ostatní plodiny - obiloviny a podobně erozně náchylnější - je možné sít pouze v kombinaci pásového střídání plodin nebo v případě realizace technických PEO. Značný význam mají interakční prvky navržené podél cest a prvky vedené po okraji půdních bloků. Ve větrně exponovaných polohách je třeba tyto prvky šířkově a skladebně modifikovat tak, aby působily jako větrolamy.

Vlastníci a uživatelé půdy jsou povinni dodržovat ustanovení Zákona o ochraně  zemědělského půdního fondu 334/92 Sb , především části. II. Hospodaření na zemědělském půdním fondu §3 a části III. Zásady ochrany zem. půdního fondu.

Viz kap. D 2.4. na str. 14 – 15.

Lesní porosty - plochy určené k plnění funkcí lesa  (PUPFL)

Jako lesy jsou chápány všechny lesní porosty dřevin s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL). Lesy pokrývají 13,9 % z rozlohy k.ú.

| Převažující soubory lesního typu a cílové hospodářské soubory |
| --- |
| Lesní oblast | 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny |
| Soubor lesního typu | 3S - Svěží dubová bučina (Querceto - Fagetum mesotrophicum) 3K - Kyselá dubová bučina (Querceto - Fagetum acidophilum ) 3B - Bohatá dubová bučina (Querceto - Fagetum eutrophicum) |
| Cílový hospodářský soubor | 43 - Hospodářství kyselých stanovišť středních poloh 41 - Hospodářství exponovaných stanovišť středních poloh |
| Celková výměra lesní půdy | 82 ha |

Druhy lesních porostů v řešeném území

- lesy hospodářské

Do východní části katastru zasahuje myslivecké zařízení – bažantnice (MěÚ Moravské Budějovice, rozhodnutí OŽP-494/03-An, 06.03.2003).

V sousedství kamenolomu na jihu území se nachází lokalita ochranného lesa (0,7024 ha, NEPTS – lesy na nepříznivých stanovištích).

Plochy krajinné zeleně

V rámci krajinné zeleně se uplatňují vegetační prvky nacházející se mimo zastavěné a zastavitelné území. Jde o zapojené porosty dřevin rostoucí mimo les, dále menší remízky a lesíky, liniové prvky, které tvoří doprovodné porosty vodních toků a vodních nádrží, komunikací, porosty na mezích a další ekotonová společenstva. Rozptýlenou trvalou vegetací rozumíme dřevinnou vegetaci rostoucí volně mimo lesní půdu a mimo liniové doprovodné porosty vodních toků a ploch a komunikací. Jedná se především o menší skupinky stromů a keřů a významné solitérní dřeviny. V malé míře jsou zastoupeny aleje ovocných stromů.

Typy ploch a prvků krajinné zeleně v řešeném území

Typy ploch: zapojené porosty dřevin (mimo les), břehové porosty podél vodních toků a ploch, linie dřevin (zapojené), bylinné linie se stromy a keři, bylinné linie, skupiny dřevin

Typy prvků: ovocná stromořadí, stromořadí, významné solitérní dřeviny

Významné stromy v krajině - hodnotné solitéry či skupiny:

U silnice západně od obce se nachází chráněná skupina památných stromů :

| KOD_USOP | NAZEV |
| --- | --- |
| 776 | Lípové stromořadí v Polici |

Navržená opatření:

- Doplnění břehových porostů vhodnými vzrostlými dřevinami u stávajících vodních ploch a vodotečí,

- rozčlenění scelených bloků orné půdy liniovými prvky (interakční prvky),

- doplnění alejí podél silnic i polních komunikací výsadbou stromů s travinobylinným podrostem,

- výsadba solitér stromů na křížení cest či u drobné architektury,

- v druhové skladbě výsadeb respektovat podmínky stanoviště (STG).

e 2. Koncepce územního systému ekologické stability

Návrh upřesňuje vymezení ploch biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, které by měly umožnit zachování  obnovu společenstev odpovídajících daným přírodním podmínkám. V maximální míře začleňuje do systému prvky stávající kostry ekologické stability (ES). Pro území obce Police byl zpracován generel L ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek, 1994 - 6). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na Návrhu sjednocení ÚSES okresu Třebíč (1999 – 2000) a je součástí ÚAP ORP Moravské Budějovice.  Limity ochrany přírody a limity ochrany kulturních hodnot záměrně upravené krajiny musí být sladěny tak, aby byla zachována jedinečnost daných krajinných scenerií.

Prioritou ÚSES je zvýšení ekologické stability území. ÚSES může příznivě ovlivnit stav zemědělsky a lesnicky využívaného území, vodních ploch i vodního režimu povrchových i podzemních vod. Prostorové a funkční uspořádání prvků ÚSES se do určité míry přizpůsobuje potřebám protierozní ochrany, přístupnosti pozemků i jejich uspořádání tak, aby nebyla narušena prvořadá ekologická funkce ÚSES.

Omezení funkčnosti v ÚSES není bez kompenzace (bez odpovídající náhrady) možné. Omezení hospodářské využitelnosti a omezení možností zásahů do porostů, do vodního režimu a do půdy je dáno zákonem.

Pokud bude třeba doplnit chybějící části biokoridorů a biocenter, případně interakční prvky (aleje, meze, protierozní zatravnění nebo osázení dřevinnými porosty, zalesnění), bude třeba záměr ÚP upřesnit při realizaci komplexních pozemkových úprav (KPÚ).

E 3. ZELEŇ V URBANIZOVANÉM ÚZEMÍ

Zeleň v zastavěném území tvoří významný prvek uplatňující se v rámci tohoto území. Nejvýznamnější plochou veřejní zeleně je zámecký park, existují zde však i další plochy s parkovým charakterem (park u památníku padlým, u sochy sv.Františka Xaverského, sokolská louka a další plochy). Plochy veřejné zeleně vyžadují pravidelnou cílevědomou údržbu. Většina stávajících vegetačních úprav na veřejných prostranstvích není v příliš dobrém stavu a vyžaduje rekonstrukci nebo doplnění mobiliářem či výsadbou vegetačních prvků. Jako podklad pro úpravy je třeba zpracovat generel veřejné zeleně, který obsahuje aktuální opatření i koncepční plán pro její budování. U výsadeb. jsou přípustné pouze druhy dle příslušných STG. Práce má provádět odborná firma, pro vybrané plochy je třeba zpracovat ještě podrobnou projektovou dokumentaci.

K veřejné zeleni lze rovněž počítat části sportovního areálu, zeleň podél komunikací a na veřejných prostranstvích, kde je značný podíl ploch zatravněných, místy se vyskytují porosty vzrostlé zeleně a keřů.

Plošně nezanedbatelnou část zeleně uvnitř obce tvoří předzahrádky a soukromé zahrady v obytné zástavbě.

Navržená opatření

- Zajištění zpracování generelu veřejné zeleně s návrhem údržby a dalších potřebných opatření, rekonstrukce vegetačních prvků a doplnění stávajících ploch zeleně vhodným mobiliářem na základě citlivě zpracovaných projektů úpravy vytipovaných prostor s ohledem na zachovávající charakteru lokalit a rázu sídla..

E 4. rEKREACE

Území obce leží mimo tradiční rekreační území. Nejsou zde zařízení hromadné rekreace. K rekreaci mohou sloužit bývalé mlýny u řeky Želetavky. Ve volné krajině nejsou navrhovány žádné změny využití pro tento účel. Služby a infrastruktura cestovního ruchu může být budována výhradně uvnitř zastavěného a zastavitelného území obce. To se netýká budování drobných objektů ke lepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu (zastavení podél turistických tras, odpočívky, hygienická zařízení, informační a ekologická centra apod., výjimečně včetně obsluhy a služeb) za podmínky, že vyhoví všem obecně platným předpisům, které regulují využití dotčených ploch. Plochy individuální rekreace na zahrádkách jsou stabilizovány. Vhodné objekty uvnitř zastavěného území mohou být užívány jako chalupy.

      - Výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, respektování stanoviska k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a zdůvodnění (pokud toto stanovisko nebo jeho část nebylo respektováno).

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo požadováno.

      - Vyhodnocení předpokládaných důsledků na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa.

A. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF

1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílu půdy náležející do zemědělského půdního fondu, druhu pozemku (kultuře) dotčené půdy, zařazení zemědělské půdy do bonitovaných půdně ekologických jednotek a do stupňů přednosti v ochraně

Tabulky přehledu ploch jsou uvedeny jako příloha textové části.

2. Údaje o uskutečněných investicích do půdy ovlivnění  hydrologických a odtokových poměrů

Zásahy do odvodňovacích zařízení budou minimalizovány a pokud k nim dojde, nesmí ovlivnit jejich celkovou funkci.

3. Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské  prvovýroby, zemědělských usedlostech cestách a jejich  předpokládaném porušení

Navržené řešení nezasahuje do stávajících zemědělských  zařízení, síť zemědělských účelových komunikací zůstává funkční. Podél cestní sítě navržena k obnově a doplnění doprovodná zeleň (interakční prvky ÚSES) z důvodu zvýšení ekologické stability území.

4. Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření pro zajištění ekologické stability krajiny, pozemkových úpravách a jejich porušení

| Druhy pozemků (údaje roku 2009) |
| --- |
| Celková výměra pozemku (ha) | 595 |
| Orná půda (ha) | 399 |
| Zahrady (ha) | 18 |
| Ovocné sady (ha) | 0 |
| Trvalé trávní porosty (ha) | 35 |
| Zemědělská půda (ha) | 452 |
| Lesní půda (ha) | 82 |
| Vodní plochy (ha) | 8 |
| Zastavěné plochy (ha) | 11 |
| Ostatní plochy (ha) | 42 |

Pro území obce Police byl zpracován generel L ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek, 1994 - 6). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na Návrhu sjednocení ÚSES okresu Třebíč (1999 – 2000) a je součástí ÚAP ORP Moravské Budějovice. Navržené řešení ÚP není s ÚSES v rozporu.

Komplexní pozemková úprava není dosud provedena, v období příštích 4 let se připravuje zahájení prací na zpracování jejího návrhu. ÚP bude výchozím podkladem pro jejich zpracování, schválené řešení KPÚ bude třeba následně zapracovat do ÚPD.

5. Popis řešení a vyhodnocení variant možného uspořádání

Možnosti variantního řešení

Plochy vhodné z technického hlediska pro novou výstavbu se vyskytují zejména na severním a východním obvodu zastavěného území obce. Jižním a jihozápadním směrem se terén svažuje do hlubokého zářezu potoka, na severovýchodě leží rozsáhlý zemědělský areál a lesní pozemky. S výjimkou malé enklávy na JZ okraji obce (ZPF III.tř. ochrany) se v území navazujícím na zastavěné území obce vyskytují pouze půdy vysoce kvalitní – I. a II.tř.ochrany ZPF. Půdy ve III. tř.ochrany jsou v současné době pro výstavbu nedostupné a byly proto zařazeny jako rezerva. Z možných variant lokalizace pro výstavbu bylo zvoleno řešení, které nenarušuje hospodaření na velkých blocích zemědělské půdy. Pro rozšíření obytného území bylo navrženo více ploch menšího rozsahu. Jako nejvýhodnější řešení bylo vyhodnoceno jejich umístění zejména v jihovýchodním sektoru částečně uvnitř a v návaznosti na zastavěné území obce. Další plochy k zástavbě využívají volné pozemky zahrad uvnitř zastavěného území na jeho severním obvodu. Toto řešení je obsaženo v návrhu územního plánu.

Strukturu zastavitelných ploch doplňují plochy pro podnikatelské účely SV - (podnikatelská zóna Police I a Police II)  v SZ sektoru v sousedství zemědělského areálu regulované jako plochy smíšené (SV).

Odůvodnění potřeby ploch pro výstavbu

Demografické údaje

| Počet obyvatel obce (31.12.2009) | 380 |
| --- | --- |
| Počet obydlených bytů (SLBD 2001) | 134 |
| Průměrný počet osob na byt | 2,89 |
| Počet obyvatel (SLDB 1991) | 389 |
| Průměrný věk obyvatel (roků) | 41,1 |

Potřeba bytů a ploch pro novou výstavbu

| důvod výstavby | potřeba bytů |
| --- | --- |
| Přírůstek obyvatel | 0 |
| Zkvalitňování bytového fondu a snižování průměrného počtu osob/byt (cílová hodnota 2,5 os/byt) | 201) |
| Pozice obce v systému osídlení | -5 |
| Ostatní vlivy - rezerva | 15 |
| celkem potřeba | 15 |
| Využití ploch uvnitř zastavěného území | zahrnuto v navržených změnách území |
| požadavek na kapacitu nových ploch bydlení celkem | 15 |
| Potřeba ploch pro bytovou výstavbu (jedno stavební místo do 1200 m2) | cca 1,8 ha |

1) Pro orientační výpočet potřeby bytů k dosažení průměrného počtu obyvatel na byt 2,5 (osoba/byt) je použit statický model vycházející ze současných ukazatelů.

Počet obyvatel v obci je dlouhodobě stabilizován (1991 – 389 obyv., 2009 – 380 obyv.), potřeba bytů z demografického růstu není uvažována. Požadavky nových ploch v příštím období v obci Police budou vycházet zejména z potřeby zkvalitňování bytového fondu – za současné situace potřeba cca 20 nových bytů.

Police je lokálním střediskem osídlení, je zde mateřská škola, základní škola pro 1.-9.ročník, ordinace lékařů. Blízkost města Jemnice, které je vyšším a vybavenějším lokálním centrem než vlastní obec způsobuje záporný efekt střediskové funkce v nárocích na nové kapacity bydlení.

Z ostatních potřeb (počet podnikatelských subjektů – celkem 77, průměrný věk obyvatel obce 41,1 roků) a potřeby minimální rezervy pro výstavbu RD je odvozena potřeba cca 15 bytů.

Návrh zastavitelných ploch pro podnikání a etapizace výstavby

Z pozice obce v sídelní struktuře vyplývá požadavek na zlepšení podmínek pro podnikání a podporu ekonomických aktivit na území obce. Z toho důvodu je navržena plocha pro podnikatelskou zónu Police. S ohledem na předpokládané časové rozvrstvení jejího naplnění je rozdělena do dvou etap Police I a Police II.

Řešení bylo předběžně projednáno na odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina. Dohodnuté řešení je obsaženo v návrhu ÚP.

6. Návrh vyznačení současně zastavěného území obce

V rámci ÚP je vyznačena hranice zastavěného území obce v souladu se stavebním zákonem a navržena hranice zastavitelného území obce.

7. Údaje o existenci dříve stanovených dobývacích prostorů  nebo chráněných ložiskových územích u kterých dosud  nedošlo ke stanovení dobývacího prostoru

Na území obce zasahuje výhradní ložisko stavebního kamene Police u Jemnice – ev.č.3035200. Stanovený dobývací prostor (DP – ev.č.70453) je považován za chráněné ložiskové území (CHLÚ). Evidencí a ochranou je pověřena organizace COLAS CZ, a.s. Praha, Kolbenova 259 – současná povrchová těžba stavebního kamene. Nejsou požadavky na jeho rozšíření ani požadavky na zábor ZPF.

B. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na pozemky určené k plnění funkcí lesa (§14 zák. 289/1995 Sb.) – zábor viz příloha a)

1. Současný stav

Jižně od zastavěného území obce v údolí Jiratického potoka leží plochy PUPFL.

| Lesní oblast | 33 - Předhoří Českomoravské vrchoviny |
| --- | --- |
| Část lesní oblasti | - |
| Soubor lesního typu | 3S - Svěží dubová bučina (Querceto - Fagetum mesotrophicum) |
| Lesní typ | 3S3 |
| Plocha objektu | 0.8066 ha |

Lesním porostem prochází stávající místní komunikace ke stávajícím samotám (4 objekty bydlení s číslem popisným), která navazuje na komunikační síť obce. Komunikace není vedena v katastru nemovitostí ani PK.

2. Navrhované řešení

Je navrženo vynětí cesty z PUPFL a uvedení evidence do souladu se skutečností a způsobem využívání plochy.

3. Zdůvodnění řešení z hlediska požadavků na zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů

Nejedná se o nelegální novou zástavbu, samota u potoka je zobrazena již na mapách II. vojenského mapování z let 1836 – 52.

Cesta má charakter místní komunikace, za daného stavu evidence v KN nemůže obec vykonávat řádně údržbu komunikace ani její rekonstrukci.

4. Alternativní řešení

Samoty jsou obklopeny lesními pozemky. Využití stávající trasy je optimálním řešením, alternativní řešení jsou méně výhodná z hlediska ochrany lesa.

5. Následná rekultivace

Nebude prováděna, jiné pozemky lesa nebudou dotčeny.

6. Uspořádání pozemků po dokončení stavby (dočasný zábor PUPFL)

Dočasný zábor PUPFL nebude.

PŘÍLOHY

- Přehled záboru ZPF a PUPFL

- Pasport údaje o území – hranice zastavěného území

- Ochrana památek

- Ochrana přírody a krajiny

- Dobývání nerostů, poddolované území

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

- Směry větrů

- Výpočet hygienického hlukového pásma u silnic

- ÚAP SLDB 2001

- ÚAP 2009

- Historický lexikon

# Příloha a) 	ÚP Police - přehled záboru ZPF a PUPFL

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití | Celková plocha (ha) | Zábor ZPF (ha) | Třída ochrany ZPF | Zábor PUPFL (ha | Etapa výstavby, VPS, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Police-lokalita bydlení jihozápad | BV – bydlení venkovského charakteru | 0,47 | 0,47 | III | 0 |  |
| Z2 | Police-zóna bydlení jih | BV – bydlení venkovského charakteru | 0,68 | 0,45 | II | 0 |  |
| Z3 | Police-lokalita bydlení jihovýchod | BV – bydlení venkovského charakteru | 0,34 | 0,34 | II | 0 |  |
| Z4 | Police-zóna bydlení východ | BV – bydlení venkovského charakteru | 1,30 | 1,30 | II | 0 |  |
| Z5 | Police-lokalita bydlení sever | BV – bydlení venkovského charakteru | 0,46 | 0,41 | II | 0 |  |
| Z6 | Police-lokalita bydlení severozápad | BV – bydlení venkovského charakteru | 0,16 | 0,16 | II | 0 |  |
| Z7 | Plocha pro občanskou vybavenost – školní hřiště | OI – plochy občanského vybavení | 0,10 | 0,10 | II | 0 | VPS §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z8 | Místní komunikace ke stávající lokalitě bydlení | DS – doprava silniční | 0.10 | 0,02 | - | 0,08 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z9 | Koridor š.8 m pro místní komunikaci | DS – doprava silniční UV - veř. prostranství | 0,3 | - | - | - | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z10 | Podnikatelská zóna Police I | SV – plochy smíšené | 1,10 | 1,10 | II | 0 | I. etapa |
| Z11 | Podnikatelská zóna Police II | SV – plochy smíšené | 0,55 | 0,46 | II | 0 | II. etapa |
| Z12 | Komunikace pro pěší | DS – doprava silniční | 0,05 | 0,05 | II | 0 | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z13 | Zeleň krajinná | ZK – zeleň krajinná | 0,35 | - | - | 0 |  |

Předběžný předpoklad záboru ZPF pro prvky ÚSES celkem  1,03  ha

Plochy nezbytné pro zakládání interakčních prvků byly vyčísleny pro šíři 2 m: 1,5  ha

(Plochy pro ÚSES budou upřesněny v řešení komplexních pozemkových úprav.)

b) Zastavěné území - pasport

PASPORT ÚDAJE O ÚZEMÍ

# 1. Název nebo popis údaje o území

Zastavěné území

2. Vznik údaje o území

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný	      b) ze dne

| hranice vymezena zpracovatelem ÚP | 19.9.2008 |
| --- | --- |

c) vymezil

Ing.arch. Ladislav Brožek

3. Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/katastrálních území	      b) číslo katastrálního/katastrálních území

| Police u Jemnice | 725285 |
| --- | --- |

4. Způsob vymezení

a) název dokumentu				      b) měřítko

| součást grafické části územního plánu výkresy: ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 1: 5 500 |
| --- | --- |

b) mapový podklad, nad kterým byl údaj o území zobrazen

mapový podklad připravený zpracovatelem ÚP dle předaných podkladů: data SGI (rastry KN) vyžádána obcí od kat.úřadu pro Vysočinu, kat.pracoviště Moravské Budějovice, stav k 15.9.2006 a 20.11.2006, SPI data SGI (rastry KN) vyžádána obcí od kat.úřadu pro Vysočinu, kat.pracoviště Třebíč, stav k 15.9.2006 a 20.11.2006

e) souřadnicový systém zobrazení

transformace v S-JTSK

f)

- Formát grafické části - DGN (Microstation95)

c) Ochrana památek

V katastrálním území Police se nachází tyto nemovité kulturní památky:

| Číslo rejstříku | Památka | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 26807/7-2973 | Židovský hřbitov |  |
| 21951/7-2974 | Výklenková kaplička – poklona | V lese mezi Jiraticemi a Policí v zatáčce vlevo |
| 22388/7-2972 | Socha sv. Františka Xaverského | u zámku |
| 16641/7-2968 | Areál zámku zámek předzámčí sýpka park u zámku | č.p.1 |
| 26729/7-2975 | Dům (radnice) | č.p.114 (židovská ulice) |

Válečné hroby

Na území obce se nachází tyto objekty evidence válečných hrobů:

## Památník obětí světových válek, číslo VH: CZE-6106-08963

Objekty místního zájmu ochrany:

- urbanistický celek centra obce a židovské ulice

- kříže a Boží muka na celém území obce

- charakter veřejných prostranství v zastavěném území obce

- významné solitérní stromy na území obce, stromy u křížků a další hodnotná zeleň

# Archeologická naleziště, území archeologického zájmu

Vzhledem ke zjištěné mimořádné intenzitě pravěkého osídlení a předpokladu   existence dalších pozůstatků pravěkého a středověkého osídlení je nutno celý katastr obce Police považovat za území s archeologickými nálezy. Z toho vyplývá povinnost stavebníků již od doby přípravy stavby oznámit stavební záměr    Archeologickému ústavu AV ČR v Brně a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést  na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na daném území provádět jiná činnost, kterou by mohlo  být    ohroženo provádění archeologických  výzkumů (§ 22, odst.2    zák.č.20/1987  Sb.  o  státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů).

U archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

d)  Ochrana přírody a krajiny

# Navržená nebo registrovaná chráněná území, významné  krajinné prvky, prvky KES a SES na kat. území Police u Třebíče:

--Zvláště chráněná území

na daném k. ú. se nenachází

--NATURA 2000

Na k..ú. Police u Třebíče se nenachází ani se nezasahuje žádná lokalita systému NATURA 2000.

--Významné krajinné prvky, ekol.významné segmenty krajiny

Na katastrálním území  nejsou registrovány významné krajinné prvky ve smyslu § 6 zák.č. 114/1992 Sb. Existují zde VKP vymezené přímo ze zákona ve smyslu § 3 písm. b) – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy apod. Legislativně ochranu VKP upravuje § 4 odst. 2 výše jmenovaného zákona.

--Památné stromy

U silnice západně od obce se nachází chráněná skupina památných stromů :

| KOD_USOP | NAZEV |
| --- | --- |
| 776 | Lípové stromořadí v Polici |

-- ÚSES

Pro území obce Police byl zpracován generel L ÚSES (Agroprojekt PSO, s.r.o. Brno, Ing. David Mikolášek, 1994 - 6). Řešení bylo upřesněno stejným řešitelem v rámci prací na Návrhu sjednocení ÚSES okresu Třebíč (1999 – 2000) a je součástí ÚAP ORP Moravské Budějovice.

-- Nadregionální a regionální ÚSES

Na území Police u Jemnice zasahují:

- regionální biocentrum RBC 543 Kopka

- regionální biokoridor RBK 92 Kopka – K164.

--Přírodní parky

Na daném k. ú. se nenachází.

--Ochrana krajinného rázu

Krajinný ráz je chráněn na základě zák. 114/1992 Sb.  Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností  snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování  významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12 výše uvedeného zákona) souhlas orgánu ochrany přírody.

- Dobývání nerostů, poddolované území

Na k.ú. Police u Jemnice, jižně od zastavěné části, je vyhodnoceno výhradní ložisko a dobývací prostor (DP):

Dobývací prostory těžené

| Číslo DP | Název | Organizace | IČ | Nerost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70453 | Police | COLAS CZ a.s., Praha | 26177005 | rula |

Ložiska výhradní plocha

| Subregistr | Číslo ložiska | Název | Identifikační číslo | Organizace, IČ | Surovina | Způsob těžby | Signatury |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | 3035200 | Police u Jemnice | 303520000 | COLAS CZ a.s., Praha, 26177005 | Stavební kámen | současná povrchová | GF FZ004838, GF P110657 |

Poddolované území - bod

| Klíč | Název | Surovina | Rozsah | Stáří |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2872 | Police u Jemnice | Železné rudy – měděná ruda | ojedinělá | do 19.století |

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

Potřeba vody z bilance v řešeném území - výhledový stav 2015 (dle PRVK)

| Počet zásobených obyvatel (2015) | 348 |
| --- | --- |
| Specifická potřeba fakt. vody obyvatelstva | 50 l/os/den |
| Specifická potřeba fakt.vody | 54 l/os/den |
| Specifická potřeba vody vyrobené | 111,2 l/os/den |
| Průměrná denní potřeba Qp | 43 m3/den |
| Max. denní potřeba Qdmax | 64,6 m3/den |

Základní údaje kanalizace (dle PRVK)

| Položka | Jednotky | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci a ČOV | obyv. | 0 |
| Spec. produkce odp.vod obyvatelstva | obyv. | 150 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 58,7 |
| BSK5 | kg/den | 23,5 |
| NL | kg/den | 21,5 |
| CHSK | kg/den | 46,9 |

g) Směry větrů (%)

| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | klid |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 7 | 12 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 8 |

i) Územně analytické podklady SLDB 20011 - území: obec Police

Sledovaný jev 2001 Kód obce 591394 4 Podíl osob starších 14 let bez vzdělání a s nejvyšším dokončeným základním vzděláním (%) 28,5 5 Podíl osob starších 14 let s dokončeným vysokoškolským vzděláním (%) 5,4 7 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%) 18,8 7 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%) 40,3 9 Vyjíždějící do zaměstnání mimo obec2 76 9 Vyjíždějící do škol mimo obec2 13 10 Dojíždějící do zaměstnání do obce2 51 10 Dojíždějící do škol do obce2 107 12 Podíl neobydlených bytů z celkového počtu bytů (%) 31,6 13 Počet trvale obydlených domů 121 13 Počet trvale obydlených bytů (TOB) 134 13 z toho podle druhu domu podíl v rodinných domech (%) 94,0 13 z toho podle doby výstavby podíl postavených do roku 1945 (%) 33,6 podíl postavených mezi roky 1946 - 1990 (%) 59,0 podíl postavených mezi roky 1991 - 2001 (%) 6,7 16 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech 46 19 Podíl obyvatel v TOB zásobovaných pitnou vodou z vodovodu (%) 99,0 20 Podíl obyvatel v TOB s plynem zavedeným do bytu (%) 27,9 21 Podíl obyvatel v TOB napojených na kanalizaci (%) 56,3 37 Počet obyvatel v trvale obydlených bytech 384 z toho zásobovaných pitnou vodou z vodovodu 380 s plynem zavedeným do bytu 107 napojených na kanalizaci 216

Poznámky 1 Údaje odpovídají územní struktuře platné ke dni sčítání lidu, domů a bytů, tedy k 1.3.2001. Ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. 2 vyjíždějící (dojíždějící) denně

j) Územně analytické podklady 1 2009 – území: obec Police

Sledovaný jev Aktuální údaj Kód obce 591394 1 Počet obyvatel 3802 1 Přirozený přírůstek -23 1 Saldo migrace 23 2 Podíl obyvatel ve věku 0 - 14 let na celkovém počtu obyvatel (%) 12,12 3 Podíl obyvatel ve věku 65 let a více na celkovém počtu obyvatel (%) 13,42 6 Počet částí obce 12 8 Míra nezaměstnanosti - dosažitelní (%) 15,52 11 Počet dokončených bytů -3 18 Počet lázeňských léčeben -4 18 Počet lůžek v lázeňských léčebnách -4 22 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%) 76,02 23 Podíl orné půdy ze zemědělské půdy (%) 88,32 24 Podíl trvalých travních porostů ze zemědělské půdy (%) 7,72 27 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%) 8,82 28 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%) 1,42 29 Podíl lesů z celkové výměry (%) 13,92 30 Orná půda - rozloha (ha) 3992 30 Chmelnice - rozloha (ha) -2 30 Vinice - rozloha (ha) -2 30 Zahrady - rozloha (ha) 182 30 Ovocné sady - rozloha (ha) -2 30 Trvalé travní porosty - rozloha (ha) 352 30 Lesní půda - rozloha (ha) 822 30 Vodní plochy - rozloha (ha) 82 30 Zastavěné plochy - rozloha (ha) 112 30 Ostatní plochy - rozloha (ha) 422 30 Koeficient ekologické stability 0,322 37 Živě narození 13 37 Zemřelí 33 37 Přistěhovalí 93 37 Vystěhovalí 73

Poznámky 1 ve sloupci Sledovaný jev se uvádí číslo řádku sledovaného jevu podle přílohy 1 části B k Vyhlášce 500/2006Sb. 2 období: 31.12.2009 3 období: rok 2009

k) Historický lexikon - počet obyvatel a domů podle výsledků sčítání od roku 1869 přepočet na územní strukturu 2005 Území: obec Police

Sčítání v roce Počet obyvatel1 Počet domů2 1869 801 135 1880 747 144 1890 762 138 1900 818 138 1910 804 140 1921 832 140 1930 731 147 1950 560 166 1961 583 156 1970 530 150 1980 455 141 1991 389 168 2001 384 179

Poznámky 1 1869 - obyvatelstvo přítomné civilní 1880 až 1950 - obyvatelstvo přítomné 1961 až 1991 - obyvatelstvo bydlící (tj. hlášené v obci k trvalému pobytu) 2001 - obyvatelstvo bydlící (osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem) 2 1869 až 1950 - celkový počet domů 1961 až 1980 - počet domů trvale obydlených 1991 a 2001 - celkový počet domů