# police

# ÚZEMNÍ PLÁN

# Textová část

2010

ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL :

ZASTUPITELSTVO OBCE POLICE

Police 1, 675 34  Police

POŘIZOVATEL :

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

Úřad územního plánování

nám.Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

ZPRACOVATEL :

IČO 121  47 168

adresa kanceláře: 	Atelier nad viaduktem

Ondráčkova 101,                	628 00 Brno

tel/fax 543 245 340, 	mobil 603 413 153

e-mail:           ladislav.brozek@quick.cz

www.archbrno.cz

ZPRACOVALI:

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ	Ing. arch. Ladislav Brožek

DOPRAVA	Ing. René Uxa

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	Ing. Milan Zámečník

DIGITÁLNÍ DATA	Zuzana Kučerová

| Záznam o účinnosti územně plánovací dokumentace |
| --- |
| Název dokumentace (ÚP, RP, ZÚP, ZRP) : | Územní plán Police |
| Správní orgán (název obce) který dokumentaci vydal : | Zastupitelstvo obce Police |
| Datum vydání : |  | Číslo jednací : |  | Nabytí účinnosti : |  |
| Oprávněná úřední osoba pořizovatele Funkce : Jméno a příjmení : |
| Pozn. | Podpis a otisk úředního razítka |

Obsah:

I. Územní plán Police

(1) Textová část

  - Vymezení zastavěného území

  - Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

  - Urbanistická koncepce a vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

  - Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování

  - Koncepce uspořádání krajiny a vymezení ploch, stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní nerostů a další.

  - Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

  - Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

  - Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Doplňující podmínky rozvoje území

  - Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití a podmínky pro jeho prověření

  - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

  - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9

  - Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

  - Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných ploch, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

  - Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona

(2) Grafická část

| Územní plán obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 24 |
| počet výkresů připojené grafické části celkem | 4 |
| seznam výkresů | měřítko |
| 1. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | 1: 5 000 |
| 2 HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |
| 2.1 HLAVNÍ VÝKRES – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1: 5 000 |
| 3 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY | 1: 5 000 |

11/2010

## Vymezení zastavěného území

Hranice zastavěného území byla vymezena na základě ustanovení § 58 odst. 1 a 2 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, k datu 9.9.2008. Hranice je vymezena v grafické části územního plánu ve výkresech:

| 1 ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | 1: 5 000 |
| --- | --- |
| 2 HLAVNÍ VÝKRES | 1: 5 000 |

## Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

##### Zásady celkové koncepce rozvoje obce

Rozvíjet území obce ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje při zachování kulturních a přírodních hodnot.

##### Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území

- Zajištění příznivého životního prostředí, přírodní rovnováhy v krajině, ochrana rozmanitostí forem života, přírodních hodnot,

- zkvalitňování podmínek pro bydlení, udržení sociální soudržnosti,

- podpora vhodných ekonomických aktivit.

## Urbanistická koncepce

Plošné a prostorové uspořádání území.

Koncepce prostorového rozvoje obce předpokládá v příštím období zachování stávající urbanistické struktury zastavěného území obce a její doplnění o nové zastavitelné plochy.

Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny.

- Důležitou roli ve struktuře obce hrají stavební, urbanistický a krajinářský celek areálu zámku a urbanistický a stavební celek bývalé židovské části obce. Zamýšlené zásahy v těchto částech musí být předem posouzeny z hlediska ovlivnění charakteru lokality a krajinného rázu. Nepřípustné jsou úpravy degradující dochované hodnoty, genius loci a ostatní nevhodné zásahy.

- Při povolování všech změn v území je třeba brát ohled na:

- zachování a obnovu rozmanitosti kulturní krajiny a posílení její stability

- ochranu pozitivních znaků krajinného rázu – horizontů, vrcholů, údolí vodních toků, dálkových pohledů apod.

  - Při povolování objektů pro bydlení dodržovat tyto zásady:

  - Nové zastavitelné plochy vyžadující zábor ZPF mají být využity maximálně ekonomicky. Velikost stavební parcely nemá překročit obvykle 800 - 1000 m2.

  - Stavební  úpravy domů musí být v souladu  s charakterem obce a užší lokality.

  - Vzhledem k budoucím možným extrémním povětrnostním podmínkám v důsledku kolísání klimatu je nutné, aby konstrukční a dispoziční řešení novostaveb, dle možností také rekonstrukcí stávající zástavby, bylo navrženo tak, aby byl snížen potenciál škod

  - Nepoužívat typové projekty staveb určených pro jiná prostředí, nekvalitní návrhy a řešení pro všechny druhy staveb, včetně hospodářských.

Prostorová regulace

  - U všech objektů a zařízení, jejichž největší výška přesáhne 10 m nad původním terénem, je třeba prověřit ovlivnění krajinného rázu a jejich umístění projednat s příslušnými orgány ochrany životního prostředí a památkové péče. U objektů s výškou nad 30 m navíc i s příslušnou VUSS Brno z hlediska ochrany zájmů AČR.

Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití |
| --- | --- | --- |
| Z1 | Police-lokalita bydlení jihozápad | BV – bydlení venkovského charakteru |
| Z2 | Police-zóna bydlení jih | BV – bydlení venkovského charakteru |
| Z3 | Police-lokalita bydlení jihovýchod | BV – bydlení venkovského charakteru |
| Z4 | Police-zóna bydlení východ | BV – bydlení venkovského charakteru |
| Z5 | Police-lokalita bydlení sever | BV – bydlení venkovského charakteru |
| Z6 | Police-lokalita bydlení severozápad | BV – bydlení venkovského charakteru |
| Z7 | Plocha pro občanskou vybavenost – školní hřiště | OI – plochy občanského vybavení |
| Z8 | Místní komunikace ke stávající lokalitě bydlení | DS – doprava silniční |
| Z9 | Koridor š.8 m pro místní komunikaci | DS – doprava silniční UV - veř. prostranství |
| Z10 | Podnikatelská zóna Police I | SV – plochy smíšené |
| Z11 | Podnikatelská zóna Police II | SV – plochy smíšené |
| Z12 | Komunikace pro pěší | DS – doprava silniční |
| Z13 | Zeleň krajinná | ZK – zeleň krajinná |

Pozn.: Výčet zastavitelných ploch, ploch přestavby a stanovení podmínek pro jejich využití je součástí kapitoly f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití.

Systém sídelní zeleně

Systém sídelní zeleně, tvořený zelení veřejnou zelení (zámecký park, ostatní parkové plochy a zeleň na veřejných prostranstvích) a soukromou zelení předzahrádek a zahrad v obytné zástavbě je plošně stabilizován. Stávající veřejné plochy je třeba zachovat, provádět odbornou údržbu a dosadbu.

Nové samostatné plochy veřejné zeleně navrhovány nejsou. Součástí koridorů místních komunikací bude doprovodná zeleň, u nových rodinných domů budou zřizovány rovněž plochy předzahrádek a zahrad.

## Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování

      - Dopravní infrastruktura

1.1. Koncepce dopravní infrastruktury

Svým významem bude v dopravních vztazích dominovat silniční doprava (osobní individuální, hromadná, nákladní). Relativně nízká intenzita dopravy umožňuje rozvíjet v území turistické aktivity, ve většině případů je možné trasování cykloturistických tras na stávajících silnicích. Na vhodných místech lze u komunikací umisťovat technická zařízení a stavby pro účely rekreace a cestovního ruchu např. samostatné úseky cyklostezek, hygienická zařízení, informační zařízení apod.

1.2. Výhledové řešení silniční sítě, dopravní závady

Silniční síť na území obce je stabilizována, ve výhledovém období nebude rozšiřována a upravována s výjimkou odstranění existujících dopravních závad a průběžné úpravy komunikací v třídách, požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Při řešení dílčích úprav uvnitř zastavěného území obce postupovat dle zpracovaného pasportu komunikací a dopravního značení s návrhem opatření. Funkční skupina průtahu silnice III/41015  C (obslužná).

Dopravní závady a jejich řešení:

DZ 1	Popis: Průtah silnice III/41015 obcí neodpovídá na části úseku požadovanému typu MO2 10/7,5/50 a to vybudováním alespoň jednostranného chodníku

Řešení: Provedení stavebních úprav (homogenizace úseku) je vzhledem k dostatečné šířce mezi okolní zástavbou možné.

DZ 2	Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na křižovatce III/41015 a III/40810

Řešení: Již řešeno osazením značky  C 2 Stůj, dej přednost v jízdě.

DZ 3	Popis: Nevyhovující rozhledové poměry na napojení MK- závada se opakuje,

Řešení: Náhrada svislé dopravní značky C 1a Dej přednost v jízdě osazením značky  C 2 Stůj, dej přednost v jízdě.

DZ 4	Popis: Nevyhovující sjezdy ze silnic na přilehlé pozemky  - závada se opakuje.

Řešení:Stavební úpravy (překonání příkopu propustkem) a zpevnění ÚK v návaznosti na silnici v délce min. 20 m.

DZ 5	Popis: Nevyhovující stav vozovky na MK

Řešení: Provedení stavebně technických úprav.

1.3. Síť místních komunikací

Většinu dopravní obsluhy v obci je možné realizovat po silnici III/41015 zařazené do funkční skupiny C typ MO2 10/7,5/50 resp. MO2 10/6,5/30.

Do MK funkční skupiny C je v obci zařazena MK, spojující III/41015 s objektem zámku. Úpravy ostatních MK v obci jsou realizovány ve funkční skupině D 1 s nevyhovující konstrukcí vozovky.

1.4. Doprava v klidu

S ohledem na malou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti  je navrženo vyznačit/upravit  u MK v oblasti zámku 8 stání jako sdílené odstavné plochy pro okolní zařízení občanské vybavenosti a v centru obce vybudovat odpočívku pro cykloturisty. 
Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě se  předpokládá především na vlastních pozemcích rod. domků (garáže, zahrady). Při výstavbě nových rodinných domků i rekonstrukcích stávajících objektů pro účely bydlení a ostatní účely je třeba v podmínkách  stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel v objektu, příp. na pozemku stavebníka.

1.5. Veřejná hromadná doprava osob

Nejsou požadavky na plochy pro budování zařízení pro hromadnou dopravu osob.

1.6. Účelová doprava

Síť účelových komunikací v katastru, sloužící především zemědělskému hospodářství, je stabilizována. Cesty jsou poměrně kvalitně vybudovány, nedostatečná je však jejich průběžná údržba a napojení na silnice. Samostatná je ÚK, zajišťující příjezd k lomu.

1.7. Pěší a cyklistická doprava

1.7.1 Pěší trasy

Je navrženo dokončení chodníků (alespoň jednostranně) podél průtahu silnice III/41015 a MK skup. C – směrem k zámku.  U MK ve funkční skupině D 1, vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné, chodníky nejsou.

1.7.2. Cyklistická doprava

Je navržena úprava povrchu ÚK, využívaných k doplnění/ zahuštění stávajících cyklotras tak, aby byla odstraněna prašnost, respektive bláto na současném povrchu.  Na území obce lze vybudovat na vhodných místech podél silnic/ MK odpočívky, informační body a další zařízení pro účely cestovního ruchu (na základě podrobnější projektové dokumentace).

1.8. Dopravní zařízení

# Nenavrhujeme žádné dopravní zařízení.

##### 2. Technická infrastruktura

2.1  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

2.1.1.  Koncepce zásobování vodou

Obec bude zásobena z vybudované veřejné vodovodní sítě. Její stav je vyhovující a systém bude sloužit i v příštím období.

2.1.2.  Rozvoj vodovodů

Síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na navržených zastavitelných plochách bude napojena na stávající nebo prodloužené řady veřejné vodovodní sítě.

Místní zdroje (studně) budou zachovány, využívány jako zdroje užitkové vody. Ostatní možné zdroje budou udržovány a občasně sledovány (cca 1x ročně nebo dle potřeby kontrola kvality vody a vydatnosti) tak, aby byly použitelné v případě havárie oblastního vodovodu.

2.2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

2.2.1. Koncepce odkanalizování obce

Do doby vybudování kanalizační sítě budou odpadní vody v obci jímány do nepropustných jímek na vyvážení. Po  zprovoznění splaškové kanalizační sítě a ČOV (obecní zakrytá ČOV na jihovýchodním okraji zástavby) nebude možné již jímky nadále provozovat s výjimkou případů, kdy připojení na kanalizaci nebude technicky realizovatelné. Na takových místech může být alternativně povoleno použití domovních čistíren odpadních vod, případně jim ekvivalentních technologií v souladu s příslušnou legislativou.

Dešťové vody v celé obci budou v maximální možné míře uváděny do vsaku, jímány a účelově využívány (zálivka apod.).

2.2.2. Rozvoj kanalizace

Kanalizační síť bude rozšiřována dle potřeby nové výstavby. Výstavba na navržených zastavitelných plochách bude napojena na stávající nebo prodloužené řady veřejné kanalizační sítě. V odloučených částech obce a tam, kde není možné napojení na kanalizaci, jsou navrženy jímky na vyvážení. Alternativně je možné u objektů v těchto lokalitách využít domovní čistírny odpadních vod, nebo jim ekvivalentní technologie čištění odpadních vod, které jsou v souladu s příslušnou legislativou.

2.3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

2.3.1. Návrh koncepce

Na vodních tocích v katastru obce budou prováděny revitalizační opatření a další úpravy v souladu s platnou legislativou. Způsob hospodaření stávajících nádrží bude odpovídat schválenému manipulačnímu řádu při současném vykonávání technicko-bezpečnostního dozoru vodního díla.

2.4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

2.4.1. Koncepce zásobení teplem

Obec je plynofikována rozvody STL plynu. Na západním okraji obce je vybudována RS VTL/STL. Systém bude sloužit i v příštím období, současně bude u stávající i nové výstavby možné využití dalších zdrojů energie s podmínkou, že je jedná o efektivní technologie, zajišťující nízkou zátěž životního prostředí (obnovitelné zdroje energie apod.).

2.4.2. Rozvoj plynovodů a zásobení teplem

Pro nové výstavby bude dle potřeby rozšiřována síť STL plynovodů, mohou být budovány  tepelné zdroje pro jednotlivé objekty i společné zdroje pro skupiny domů, zejména v nové výstavbě v souladu s koncepcí zásobení teplem (viz. odst. 2.4.1.).

2.5. Zásobení elektrickou energií

2.5.1. Koncepce zásobení elektrickou energií

Elektrická energie pro obec Police bude zajišťována ze stávajícího systému 22 kV přes distribuční trafostanice 22/0.4 kV. Stav rozvodů vyhovuje současným potřebám.

2.5.2. Rozvoj rozvodů VN a NN

Obec bude zásobena ze stávajících a dle potřeby rozšířených rozvodů NN. Další rozvoj energetických zařízení bude záviset na  rozvoji obce a bude řešen ve spolupráci se správcem sítě.

2.6. TELEKOMUNIKACE

2.6.1. Návrh řešení

Z požadavků na rozvoj telekomunikací nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení změn v území do územního plánu. V obci není žádné obsluhované telekomunikační zařízení. Přístupová síť pokrývá veškeré současné požadavky. Případná další výstavba může být vyvolána novými požadavky na připojení.

V souladu s platnou legislativou  může být v území realizována výstavba dalších nových zařízení technické infrastruktury, výše neuvedených, vyvolaných aktuálními požadavky.

2.7. Nakládání s odpady

2.7.1. Návrh řešení

Z požadavků na rozvoj odpadového hospodářství nevyplývá žádná potřeba nových ploch a zařazení změn v území do územního plánu. Likvidace směsného komunálního odpadu, vytříděných nebezpečných složek, stavební suti i ostatních odpadů bude na úrovni obce zajišťována ve spolupráci s oprávněnou firmou na základě smlouvy skládkováním, případně jiným způsobem, mimo území obce. Operativní nakládání s odpady bude řízeno vydanými předpisy obce v souladu s platnou legislativou, potřebné manipulační plochy pro kompostování apod. lze vyčlenit v rámci navržených ploch smíšených.

##### 3. Občanské vybavení

V návaznosti na pozemek školy je navrženo plocha pro školní hřiště (Z7).

V budoucím období budou občané obce využívat stávající základní občanské vybavení v obci. Využití plochy pro sport a volný čas bude zachováno, areál je možné doplnit o další aktivity občanského vybavení dle potřeby obce. Další objekty a zařízení občanského vybavení mohou být dle potřeby umístěny v areálu zámku nebo uvnitř obytné zóny.  Stávající zařízení budou v budoucnu dále zkvalitňována, budou probíhat jejich opravy, údržba a rekonstrukce.

##### 4. Veřejné prostranství

Veřejným prostranstvím jsou nově navržené komunikace (Z8, Z9, Z12). Další plochy budou součástí navržených zastavitelných ploch a vymezeny na základě podrobnější dokumentace.

Jako stávající veřejná prostranství jsou v územním plánu vymezeny všechny průtahy silnic, místní komunikace příp.ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení (obecně přístupné) a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34, zák. č.128/2000 Sb. v platném znění). V příštím období se předpokládá údržba stávajících veřejných prostranství a zkvalitňování jejich vybavení (mobiliář, úpravy povrchů, údržba zeleně, nové výsadby apod.). Po dohodě s obcí zde mohou být umísťovány prvky technické a dopravní infrastruktury, je doporučena postupná kabelizace rozvodů NN. Plochy těchto koridorů mohou být případně upřesněny pouze regulačním plánem.

## Koncepce uspořádání krajiny

E.1 Zemědělský půdní fond (ZPF)

    - v plochách budou realizovány krajinné úpravy, ÚSES, interakční prvky s protierozní funkcí a  v lokalitách erozí ohrožených protierozní opatření (dle podobnější dokumentace), účinek vodní eroze bude rovněž eliminován realizací zatravněných pásů

    - při hospodaření na ZPF budou dodržovány tyto zásady:

    - na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvarům se zachovávají břehové porosty; tam, kde se tyto porosty nenacházejí, je třeba udržovat ochranný pás nezorněné půdy o šířce nejméně 1 m od břehové čáry vodního toku a jiných vodních útvarů,

    - na půdách se sklonitostí nad 7° se musí nejméně 25 m od břehové čáry vodního toku nebo jiného vodního útvaru zachovat ochranný pás, kde nebudou aplikována tekutá hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem,

    - zákaz pěstovat širokořádkové plodiny na pozemcích se sklonitostí nad 7°,

    - na půdách bez rostlinného pokryvu se sklonitostí nad 12° se nesmí používat žádné dusíkaté hnojivé látky,

    - u trvalých travních porostů na půdách se sklonitostí nad 7° je při používání dusíkatých hnojivých látek omezena jednorázová dávka na 80 kg celkového množství dusíku na 1ha,

    - na svažitých orných půdách bez porostu se sklonitostí nad 3° je nutné nejdéle do 24 hodin po aplikaci zapravit dusíkaté hnojivé látky do půdy,

    - z pastevního využívání pro skot jsou vyloučeny zemědělské pozemky se sklonitostí nad 17°

    - v plochách budou obnovovány účelové zemědělské komunikace,

    - nové účelové komunikace lze zřizovat pouze v souvislosti s hospodařením na pozemcích

E.2 Lesní půdní fond (pozemky určené k plnění funkce lesa - PUPFL)

    - pozemky určené k plnění funkce lesa podle zákona č. 289/1995 Sb. mají stanoveno ochranné pásmo 50 m,  dotčení ochranného pásma lesa je přípustné po projednání s orgánem státní správy lesů,

    - stavby v ochranném pásmu lesa nelze umístit blíže než 30 m od hranice lesa - plochy lesů budou upravovány v souladu s plánem místního ÚSES,

    - plochy lesů budou upravovány v souladu s plánem místního ÚSES - tedy zejména přeměna stávající druhové skladby porostů na přirozenou skladbu,

    - návrh územního plánu nenavrhuje žádné rozvojové aktivity na plochách PUPFL

    - režim užívání a přístupu ke stávajícím rekreačním objektům je třeba dohodnout s příslušným správcem lesa; s ohledem na ochranu životního prostředí je třeba provádět modernizaci stávajících rekreačních objektů za účelem vybudování sociálního zařízení, zamezení přímému vypouštění odpadních vod apod., budování nových rekreačních objektů na lesních pozemcích je nepřípustné.

E.3 Krajinná zeleň a prostupnost krajiny

    - krajinná zeleň patří spolu s plochami lesa (PUPFL) a trvalými travními porosty k nejdůležitějším činitelům ekologické stability území, v řešeném území je zastoupena především doprovodnou zelení u komunikací, vodních toků a ploch, v menší míře solitérními dřevinami, skupinami dřevin a mezemi v zemědělské půdě a travnatými údolnicemi,

    - stávající přírodní krajinné prvky zůstanou zachovány, nové prvky budou vytvářeny v souladu s koncepcí obnovy krajiny dle Plánu územního systému ekologické stability (ÚSES). Je možné obnovovat cesty uvnitř bloků zemědělské krajiny a provádět výsadby interakčních prvků podél nich, které budou krajinu revitalizovat, sloužit jako protierozní opatření a zlepší prostupnost krajiny. Vyčlenění pozemků pro tato opatření bude provedeno v rámci komplexních pozemkových úprav.

E.4 Vodní plochy a toky

    - bude postupně prováděna revitalizace, případně odstranění zatrubnění  vodních toků

    - v břehových porostech kolem vodotečí je nutno provést výchovné zásahy (přestavbu porostu), případně doplnění nevyhovujících nebo chybějících částí porostů a uvolnění perspektivních jedinců odpovídajících druhů

    - bude umožněn přístup k údržbě vodních toků (manipulační pruh o šířce 6 m podle zák. č.254/2001 Sb. O vodách),

E.5 Rekreace

Nové samostatné plochy pro rekreaci nejsou v ÚP navrženy. S ohledem na perspektivu dalšího rozvoje turistiky a cestovního ruchu a možný přínos pro ekonomiku obce jej možné na území obce budovat potřebnou infrastrukturu v rámci ploch bydlení, občanské vybavenosti, případně ploch smíšených. Vhodné objekty uvnitř zastavěného území mohou být užívány jako chalupy. Režim užívání a přístupu ke stávajícím rekreačním objektům obklopených zemědělskou půdou nebo lesem je třeba dohodnout s majitelem, případně příslušným správcem pozemků; s ohledem na ochranu životního prostředí je třeba provádět modernizaci stávajících rekreačních objektů za účelem vybudování sociálního zařízení, zamezení přímému vypouštění odpadních vod apod.. Budování nových rekreačních objektů na pozemcích ZPF a PUPFL na území obce je nepřípustné.

V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat technická opatření a stavby, které zlepší jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, např. turistické a cyklistické stezky,  hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

##### E.6 Dobývaní nerostů

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení §15 odst.1 zák. č.44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §13 odst. 1 až 3 zákona č.66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1: 50 000, list 33-21, na k.ú. Police u Třebíče zasahuje výhradní ložisko stavebního kamene Police u Jemnice – ev.č.3035200. Stanovený dobývací prostor (DP – ev.č.70453) je považován za chráněné ložiskové území (CHLÚ). Evidencí a ochranou je pověřena organizace COLAS CZ, a.s. Praha, Kolbenova 259 (IČ 26177005), probíhá zde současná povrchová těžba, rozšíření dobývacího prostoru není navrženo.

Ve východní části území obce v trati „V kuklách“ je evidováno bodové poddolované území z minulých těžeb (ID 2872, železné rudy, měděná ruda, stáří do 19.stol., rozsah - ojedinělý).

Sesuvná území na území obce evidována nejsou.

## Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

## Při využití ploch je třeba respektovat Zásady celkové koncepce rozvoje obce a Hlavní cíle (priority) rozvoje a cíle ochrany hodnot území uvedené v kapitole B) Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot a rovněž Urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny uvedené v kapitole C) Urbanistická koncepce.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:

##### PLOCHY BYDLENÍ

Slouží převážně pro bydlení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Převažující způsob využití :

- (BV) bydlení venkovského charakteru - venkovské usedlosti, rodinné a bytové domy, mají zpravidla integrované hospodářské zázemí a připojenou zahradu.

Přípustné využití :

- rodinné domy, obytné domy a usedlosti venkovského charakteru a jako jejich součásti zahrady, malé vedlejší zemědělské hospodářství (malé chovy hospodářských zvířat) a ostatní druhy budov a činnosti vyhovující zákonným předpisům*)

- související dopravní a technická infrastruktura a pozemky veřejných prostranství

- účelové cesty pro přístup k hospodářským a jiným budovám uvnitř obytné zóny – podmínkou výstavby na stabilizovaných plochách bydlení je zajištění přístupnosti stávajících i nových obsluhovaných objektů

Podmíněně přípustné využití – pokud nesníží kvalitu bydlení v lokalitě a po splnění zákonných předpisů*) lze umístit :

- zařízení služeb, řemeslné a jiné podobné provozovny, prostory pro podnikání a další činnosti nerušící svým provozem a nevyžadující zvýšenou dopravní obsluhu, slučitelné s bydlením

- zařízení vyššího občanského vybavení, stavby pro sociální účely, stavby církevního, kulturního, zdravotnického, školského a sportovního charakteru

- související občanské vybavení sloužící zejména obyvatelům ve vymezené ploše, obchody a stravovací provozovny, ubytovací zařízení a ostatní objekty a činnosti ve zdůvodněných případech

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb a zařízení, které samy nebo svým provozem, dopravní obsluhou a jinak snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení nad obvyklou míru nebo nejsou slučitelné s bydlením

*) ustanovení zák.č. 258/2000 Sb., nař.vl,. 148/2006 Sb. a další

##### PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OI

Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Převažující účel využití :

- občanská vybavenost (stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva, plochy pro tělovýchovu a sport a další)

Přípustné využití :

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- komerční využití (administrativa, obchod, služby, ubytování  apod.)

- infrastruktura cestovního ruchu, zařízení pro tělovýchovu a sport, ubytování, stravování a další

- provozovny služeb a jiné pomocné objekty zabezpečující provoz nebo doplňující účel využití plochy

- bydlení, jako součást objektů OI

- stavby pro církevní účely

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství

Podmíněně přípustné využití :

- zařízení vyššího občanského vybavení

- další objekty slučitelné s účelem plochy a nerušící*) svým provozem, dopravní obsluhou a jinak

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru

*) ustanovení zák.č. 258/2000 Sb., nař.vl.č. 148/2006 Sb. a další

PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY

Zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah a jiných druhů dopravy. Součástí koridorů silnic jsou oboustranné pruhy pro doprovodnou zeleň, u účelových cest alespoň jednostranné pruhy pro interakční prvky (ÚSES) o minimální šířce 2 m.

Převažující účel využití :

- (DS) plochy silniční dopravy

Přípustné využití :

- plochy komunikací, dopravní stavby a zařízení

- dopravní služby, čerpací stanice, garáže, plochy parkování a odstavování apod.

- plochy po pěší, cyklisty a další druhy dopravy

- další objekty související s účelem plochy, doprovodná zeleň apod.

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad obvyklou míru

##### PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Zahrnují pozemky vedení a staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, případně pozemky související dopravní infrastruktury. Stavby a zařízení technické vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro technickou vybavenost) ve všech plochách, pokud slouží bezprostřední obsluze území a pokud se nemohou stát zdrojem závad pro plochu samotnou nebo její okolí.

Převažující účel využití :

- (TI) technická infrastruktura

Přípustné využití :

- vedení a stavby např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a dalších zařízení veřejných sítí a produktovodů

Podmíněně přípustné využití :

- pomocné objekty zabezpečující provoz nebo s doplňující účel využití plochy

- parkování, drobná výroba, sklady, vedlejší výrobní a servisní činnost

- služební byty, pohotovostní ubytování a další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu daného území a pohodu bydlení na sousedních plochách nad přípustnou míru

PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ

Plochy charakteristické různorodostí vzájemně se nerušících způsobů využití.

Převažující způsob využití :

- (SV) plochy výroby a podnikatelských aktivit bez rozlišení převažujícího způsobu využití slouží pro umístění vzájemně se nerušících činností a staveb

Přípustné využití :

- plochy výroby a skladování (výroba zemědělská, nezemědělská), řemeslná výroba, služby, distribuce spolu s opatřeními, minimalizujícími dopad na krajinný ráz

- související administrativa, služby, servisní zařízení, zařízení služeb výrobních i nevýrobních, zařízení obchodu, stravování

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství

- související plochy zeleně, zeleň ochranná, izolační a doprovodná apod., vodní toky a plochy v zastavitelných plochách

Podmíněně přípustné využití – nenarušující charakter lokality, krajinný ráz, místní tradici, nesnižující kvalitu prostředí a po splnění zákonných předpisů*) :

- ostatní stavby a zařízení občanské vybavenosti, turistická infrastruktura, ubytování

- bydlení pouze ve výjimečných a zvlášť odůvodněných případech

- plochy pro odpadové hospodářství, plochy technické a dopravní infrastruktury a ostatní plochy výroby, těžby nerostů a plochy specifické, které nejsou v rozporu se způsobem využití jiných ploch v území

Nepřípustné využití:

- Umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce v území a nepřípustně snižujících kvalitu přírodního prostředí nebo bydlení v obci

*) ustanovení zák.č. 258/2000 Sb., nař.vl. 148/2006 Sb. a další

PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

Plochy pro činnosti spojené s dobýváním nerostných surovin.

Převažující způsob využití :

- (KK) plochy těžby pro dobývání materiálů a surovin pro stavební výrobu a výrobu stavebních materiálů

Přípustné využití :

- dobývací prostory

- plochy provozních zařízení, zařízení ke zpracování těžené suroviny

- obslužná a dopravní zařízení, související dopravní a technická infrastruktura

- rekultivované plochy, plochy zeleně, vodní toky a plochy v zastavitelných plochách

- zeleň ochranná, izolační a doprovodná, ÚSES apod. na netěžených plochách

Podmíněně přípustné využití :

- maloobchodní, velkoobchodní provozovny, služby výrobní i nevýrobní,

- administrativa, bydlení, ubytování

- zařízení občanského vybavení

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

- plochy pro odpadové hospodářství

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a činností neslučitelných s danou funkcí

činnosti a funkce výrazně zhoršujících kvalitu prostředí, ohrožující životní prostředí a zejména bydlení v obci (v rozporu s hygienickými předpisy,  předpisy o ochraně zdraví a ostatními zákonnými předpisy).

##### PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ

Plochy veřejných prostranství (§ 34 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění), sloužící obecnému užívání, ve venkovském prostředí zpravidla s vysokým podílem nezpevněných zatravněných ploch a dále přírodní i uměle založené zeleně, vodních ploch a toků. Jsou koridorem pro vedení technické a dopravní infrastruktury.

Převažující způsob využití :

- (UV) plochy ulic, návsí, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru

Přípustné využití :

- zpevněné i nezpevněné plochy, chodníky, vjezdy do objektů apod.

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají  funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy  (režim památkové ochrany, ÚSES ap.)

Podmíněně přípustné využití : stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají  způsobu využívání ploch  a mají doplňkovou funkci:

- např. altánky, hřiště, pomníky, přístřešky, odpočívky pro turisty, informační body, venkovní sezení u restaurací, zařízení pro společenské akce pod širým nebem a výroční slavnosti, apod. včetně související dopravní a technické infrastruktury

- umělé vodní plochy a stavby a opatření vodohospodářského charakteru na tocích stávajících , krajinářské, revitalizační aj. úpravy

- jiné využití pouze ve zvláště zdůvodněných případech, pokud vyhovuje všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, zařízení a činností, narušujících ostatní funkce na vymezené ploše  a v navazujícím území

Převažující způsob využití :

- (ZP) Plochy parkové zeleně - plochy veřejné a vyhrazené zeleně (parky a další prostory, zeleň ochranná, doprovodná  - se zvýšeným důrazem na krajinotvornou, estetickou  a rekreační funkci) nezahrnuté do jiných ploch s rozdílným způsobem využití, včetně související technické a dopravní infrastruktury  a dalších souvisejících ploch a zařízení (střediska údržby, zásobní zahrady, školky apod. i mimo zastavěné území).

Přípustné využití :

- vegetační porosty, které svým charakterem odpovídají  funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy  (režim památkové ochrany, ÚSES ap.)

- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační aj. úpravy, mokřady, průlehy, apod.

Podmíněně přípustné využití :

- drobné stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají  způsobu využívání ploch  a mají doplňkovou funkci  např. altánky, hřiště, pomníky, přístřešky, informační body ap.

- jiné využití ve zdůvodněných případech, pokud vyhovuje všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a činností neslučitelných s danou funkcí a funkcí zhoršujících kvalitu prostředí

Převažující způsob využití :

- (ZO) zeleň obecní - plochy veřejné zeleně uvnitř zastavěného území, nezahrnuté do jiných ploch s rozdílným způsobem využití, včetně související technické a dopravní infrastruktury.

Přípustné využití :

- veřejná zeleň, parky a vegetační porosty, které svým charakterem odpovídají  funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy  (režim památkové ochrany, ÚSES ap.), zeleň ochranná, doprovodná - se zvýšeným důrazem na, estetickou  a rekreační funkci

Podmíněně přípustné využití v případě schválení příslušnými orgány a samosprávy obce:

- drobné stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají  způsobu využívání ploch  a mají doplňkovou funkci  např. dětská hřiště, altánky, pomníky, přístřešky, informační body, plochy a zařízení pro volnočasové aktivity ap.

- jiné využití ve zdůvodněných případech (nezbytně nutná zařízení technické infrastruktury stavby apod.)

Nepřípustné využití:

činnosti a umisťování objektů neslučitelných s určením plochy a poškozující a narušující její charakter (odstavování  a parkování motorových vozidel a další)

PLOCHY REKREACE

Plochy rekreace zahrnují pozemky pro stavby, zařízení rekreace a rekreační aktivity, vymezené podrobnější specifikací plochy (viz níže: převažující způsob využití), pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství a případně pozemky dalších staveb a zařízení, které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací.

Převažující způsob využití :

- (RZ) plochy zahrádek a zahrádkářských osad – plochy určené převážně pro individuální rekreaci spojenou se zemědělskou činností  (zahrádkaření, sadaření apod.). Jedná se o plochy zemědělské půdy (ZPF). Jejich využití se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména zák.č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a č. 17/1992 Sb. o životním prostředí) v platném znění. Koeficient zastavitelnosti parcely max. 0,2.

Přípustné využití:

- oplocené plochy zahrádek, zahrádkářské osady, zahrádkářské chaty

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, pro ochranu přírody a krajiny a ostatní přípustné v nezastavěném území (§18, odst.5 zák.č.183/2006 Sb.)

- související dopravní a technická infrastruktura a veřejná prostranství

Podmíněně přípustné funkční využití:

- infrastruktura cestovního ruchu

- plochy rekreační zeleně, pro aktivní rekreaci a sport (nestavební plocha)

- studny (vrtané i kopané)

- zařízení pro likvidaci odpadních vod a jímání vody dešťové (ČOV, jímky apod.)

Nepřípustné funkční využití:

- umisťování objektů, činností a provozů, neslučitelných s danou funkcí

##### PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - HO

Jejich využití je možné pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zák.č.17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění a dalšími předpisy, upravujícími problematiku na úseku vod, ochrany přírody a krajiny. Zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních   toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Převažující účel využití :

- plochy vodní a vodohospodářské

Přípustné využití :

- vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu apod.

- stavby a opatření k ochraně před vodní erozí, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof

- další objekty a činnosti ve zdůvodněných případech, pokud vyhovují všem obecně platných zákonným předpisům

Nepřípustné využití:

- Umisťování staveb, zařízení a činností, prokazatelně zhoršujících kvalitu prostředí v území a pohodu bydlení v obci nad obvyklou míru

PLOCHY NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Nezastavěným územím jsou pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné plochy.V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

##### PLOCHY PŘÍRODNÍ

##### Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních  a krajinných hodnot území.

Převažující účel využití :

- (ZK) plochy krajinné zeleně

Přípustné využití :

- přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů a travních  porostů, travní porosty bez dřevin, květnaté louky, bylinné - travnatá lada, skály, stepi, mokřady

- pěší a cyklistické stezky a další technická opatření a stavby spojená s rekreací a cestovním ruchem jako hygienická zařízení, ekologická a informační centra, odpočívky pro turisty, informační body, vyhlídky apod.

- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže ap.) a další stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

- potoky, stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační, protierozní aj. úpravy, mokřady, průlehy, tůně apod.

Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud bylo odsouhlaseno majitelem nebo správcem plochy a příslušným orgánem ochrany přírody:

- turistické stezky a cesty, turistická infrastruktura, sezónní rekreační zařízení (stanové tábory apod.)

- rekonstrukce stávajících rekreačních objektů, za účelem zřízení sociálního zařízení (max. celková plocha rozšíření půdorysu objektu 6 m2) a související stavby ČOV, jímek na vyvážení (max. plocha záboru 4 m2), studny

- drobné stavby sakrální (boží muka, kříže ap.) a jiné zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační, protierozní aj. úpravy, mokřady, průlehy, suché poldry, tůně apod.

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí a výstavba nových rekreačních objektů

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY - PZ

Plochy zemědělské půdy patří do zemědělského půdního fondu (ZPF), kam náležejí též nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.

Převažující účel využití :

- Plochy ZPF (orná půda, trvalé travní porosty, sady, zahrady ap., krajinné prvky – meze, terasy, travnaté údolnice, skupiny dřevin, stromořadí, solitérní dřeviny.

Přípustné využití :

Využití ZPF se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména zák. č.334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění).

V územním plánu jsou vymezeny základní požadavky na koordinaci hospodaření na zemědělském půdním fondu a ÚSES, požadavky na ochranu půdy proti vodní a větrné erozi. Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a pokud existují, chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav. Změnu louky nebo pastviny na ornou půdu lze uskutečnit jen na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu je oprávněn z důvodu ochrany životního prostředí uložit vlastníku či nájemci zemědělské půdy změnu kultury. Rozhodnutí o uložení změny kultury zemědělské půdy opravňuje vlastníka či nájemce, aby mu orgán ochrany zemědělského půdního fondu uhradil vzniklé náklady a ztráty z této změny vyplývající.

Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud bylo odsouhlaseno majitelem nebo správcem plochy a příslušným orgánem ochrany přírody:

- turistické stezky a cesty, turistická infrastruktura, sezónní rekreační zařízení (stanové tábory apod.)

- rekonstrukce stávajících rekreačních objektů, za účelem zřízení sociálního zařízení (max. celková plocha rozšíření půdorysu objektu 6 m2) a související stavby ČOV, jímek na vyvážení (max. plocha záboru 4 m2), studny

- drobné stavby sakrální (boží muka, kříže ap.) a jiné zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

- stavby a opatření vodohospodářského charakteru, krajinářské, revitalizační, protierozní aj. úpravy, mokřady, průlehy, suché poldry, tůně apod.

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou míru a výstavba nových rekreačních objektů, , umisťování skládek výkopové zeminy apod.

PLOCHY LESNÍ – PL

Jsou pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (PUPFL), pozemky staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury..

Přípustné využití :

- Jejich využití je možné pouze v souladu se zák.č.289/1995 Sb. o lesích (lesní zák.).

Podmíněně přípustné využití pouze tehdy, pokud bylo odsouhlaseno majitelem nebo správcem plochy a příslušným orgánem ochrany přírody:

- turistické stezky a cesty na lesních cestách, turistická infrastruktura

- drobné stavby sakrální a jiné (boží muka, kříže, pomníky, naučné stezky ap.)

- stavby a opatření, které ve svém důsledku zvyšují ekologickou stabilitu území a další využití ve zdůvodněných případech (rekonstrukce stávajících rekreačních objektů, za účelem zřízení sociálního zařízení s max. celkovou plochou rozšíření půdorysu objektu 6 m2 a související stavby jako ČOV, jímky na vyvážení s max. plochou 4 m2, studny)

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících funkcí zhoršujících kvalitu prostředí nad obvyklou míru a výstavba nových rekreačních objektů

ÚP Police - Přehled navržených změn v území a podmínek pro jejich využití

| Označení změny | Popis | Navržený způsob využití1) | Kapacita ploch bydlení*) | Celková plocha (ha) | Závazné podmínky | VPS, etapizace, další závazné podmínky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Prostorová regulace | Objemová regulace |  |
| Z1 | Police-lokalita bydlení jihozápad | BV – bydlení venkovského charakteru | 4 RD**) | 0,47 | P2 | O2 |  |
| Z2 | Police-zóna bydlení jih | BV – bydlení venkovského charakteru | 4 RD | 0,68 | P4 | O2 | část plochy nezastavitelná – pouze jako zahrada |
| Z3 | Police-lokalita bydlení jihovýchod | BV – bydlení venkovského charakteru | 3 RD | 0,34 | P4 | O2 |  |
| Z4 | Police-zóna bydlení východ | BV – bydlení venkovského charakteru | 7 RD | 1,30 | P2,P3 | O3 |  |
| Z5 | Police-lokalita bydlení sever | BV – bydlení venkovského charakteru | 10 RD | 0,46 | P1 | O1 |  |
| Z6 | Police-lokalita bydlení severozápad | BV – bydlení venkovského charakteru | 4 RD**) | 0,16 | P4 | O2 |  |
| Z7 | Plocha pro občanskou vybavenost – školní hřiště | OI – plochy občanského vybavení | - | 0,10 | - | -- | VPS §101 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z8 | Místní komunikace ke stávající lokalitě bydlení | DS – doprava silniční | - | 0.10 | - | - | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z9 | Koridor š.8 m pro místní komunikaci | DS – doprava silniční UV - veř. prostranství | - | 0,3 | - | - | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z10 | Podnikatelská zóna Police I | SV – plochy smíšené | - | 1,10 | - | - | I. etapa |
| Z11 | Podnikatelská zóna Police II | SV – plochy smíšené | - | 0,55 | - | - | II. etapa2) |
| Z12 | Komunikace pro pěší | DS – doprava silniční | - | 0,05 | - | - | VPS §170 zák.č.183/2006 Sb. |
| Z13 | Zeleň krajinná | ZK – zeleň krajinná | - | 0,35 | - | - |  |

Legenda závazných podmínek

Prostorová regulace:

| označení regulativu | obsah regulace |
| --- | --- |
| P1 | Není stanovena. |
| P2 | Dle zastavovacího plánu (doporučeno zpracování). |
| P3 | Chráněný venkovní prostor staveb bude situován tak, aby byly splněny hygienické limity hluku pro denní i noční dobu. |
| P4 | Navázat na stavební čáru sousedních objektů nebo charakter zástavby |
| RP | Dle regulačního plánu |

Objemová regulace:

| označení regulativu | obsah regulace |
| --- | --- |
| O1 | Není stanovena. |
| O2 | Respektovat charakter stávající zástavby obce a dané lokality. |
| O3 | Rodinné domy - max. 2 NP a podkroví Bytové domy - max. 3 NP a podkroví |
| RP | Dle regulačního plánu |

Ostatní závazné podmínky

    - Stavby a zařízení technické vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro technickou vybavenost) ve všech plochách, pokud slouží bezprostřední obsluze území a pokud se nemohou stát zdrojem závad pro plochu samotnou nebo její okolí.

    - Je stanovena závazná podmínka – výstavba na ploše změny Z11 (II. etapa) může být zahájena až po vyčerpání 60 % plochy na území změny Z10 (I. etapy).

Vysvětlivky

*)	Orientační kapacita je uváděna počtem rodinných domů a bytů, za předpokladu výstavby samostatných dvougeneračních domků. V případě jiného druhu  zástavby lze kapacitu bytů přiměřeně zvýšit.

**) 	Plocha vhodná pro výstavbu dvojdomků

## Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Veřejně prospěšným opatřením je opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

V souladu s ustanovením § 170 zák.č.183/2006 Sb. se vymezují stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze odejmout nebo omezit práva k pozemkům a stavbám, potřebným k jejich uskutečnění:

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ ZÚR KRAJE VYSOČINA (§170 z. 183/2006 Sb.)

U090 	RBC 543 Kopka

U180	RBK 92 Kopka – K164

Veřejně prospěšné stavby (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb.)

WD01	Místní komunikace (Z8)

WD02	Místní komunikace (Z9)

WD03	Komunikace pro pěší (Z12)

WT01 	Přeložka VN u podnikatelské zóny

WT02	Kanalizace a ČOV

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb.)

nejsou

## vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

K pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření (§ 2, odst.1, písm. l),m)), které obec vymezila v územně plánovací  dokumentaci, má obec (nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví)dle § 101 zák.č.183/2006 Sb. předkupní právo. Obec má též předkupní právo k pozemku určenému územním plánem pro veřejné prostranství.

Veřejně prospěšné stavby (§ 101 zák.č. 183/2006 Sb.)

PO01	Občanská vybavenost – školní hřiště (Z7)

VeřejnÉ prostranství (§ 101 zák.č. 183/2006 Sb.)

nejsou

Doplňující podmínky rozvoje území

## Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, podmínky pro jeho prověření

ÚZEMNÍ REZERVA ZÚR KRAJE VYSOČINA:

| Označení lokality, plocha | Způsob budoucího využití | Podmínky pro prověření budoucího využití plochy |
| --- | --- | --- |
| R1 | 45,5 ha | HO – plochy vodní a vodohospodářské | Územní rezerva převzata ze ZÚR kraje Vysočina – Lokalita pro akumulaci povrchových vod Vysočany – předpokládaná hladina vodní nádrže |

Přípustné využití plochy vymezené územní rezervy:

## Způsob využití území vymezené územní rezervy bude odpovídat pro jednotliví funkční plochy podmínkám stanoveným v kapitole F) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, umisťovat stavby a provádět další činnosti na ploše vymezené územní rezervy lze pouze v případě, že neznemožní nebo podstatně neztíží jeho budoucí využití pro akumulaci povrchových vod.

## Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Nejsou vymezeny.

## Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu A ZADÁNÍ regulačního plánu

Nejsou vymezeny.

## stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Etapizace využití ploch smíšených:

| Označení změny | Popis | Etapa výstavby |
| --- | --- | --- |
| Z10 | Podnikatelská zóna Police I | I. etapa |
| Z11 | Podnikatelská zóna Police II | II. etapa |

Je stanovena závazná podmínka – výstavba na ploše změny Z11 (II. etapa) může být zahájena až po vyčerpání 60 % plochy na území změny Z10 (I. etapy).

U ostatních změn v území není etapizace stanovena.

## JAKO architektonicky nebo urbanisticky významné stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt jsou vymezeny:

| Popis | Poznámka |
| --- | --- |
| Stavby, které zasahují do uličních front, vymezených jako určující charakter jádra obce*) Stavby v areálu zámku a zámeckého parku, objekty nemovitých kulturních památek Objekty občanského vybavení na celém území obce | Novostavby a změny dokončených staveb (§2, odst.5, zák.č.183/2006Sb.) |

## jako stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona jsou vymezeny:

| Popis | Poznámka |
| --- | --- |
| Stavby, které zasahují do uličních front, vymezených jako určující charakter jádra obce*) Stavby v areálu zámku a zámeckého parku, objekty nemovitých kulturních památek Stavby v oblasti bývalé židovské části obce vymezené jako území místního zájmu ochrany**) Objekty občanského vybavení na celém území obce | Novostavby a změny dokončených staveb (§2, odst.5, zák.č.183/2006Sb.) |

*) 	Uliční fronty, vymezené jako určující charakter jádra obce jsou graficky vymezeny v hlavním výkrese. Uliční frontou je míněna fasáda obrácená do veřejného prostoru včetně střechy  a objektů na střeše a před fasádou (např. střešní nástavby, předzahrádky, ploty a objekty v předprostoru domů).

**) Území vymezené jako předmět místního zájmu ochrany je graficky vyznačeno v hlavním výkrese.